Specyfikacja akumulatora Power Bank 25000 mAh:

- solidna obudowa, wbudowana latarka LED;

- wskaźnik LED wskazujący poziom naładowania;

- ogniwa litowo - jonowe 25000 mAh, 2xUSB;

- niski prąd samorozładowywania

- ładowanie akumulatorka przy pomocy standardowego interfejsu USB Typu A;

- obsługa smartfonów i tabletów, mp3/4/5, GPS, mini kamery, aparaty fotograficzne, słuchawki bluetooth, itp.

Całkowite wymiary: 150,5 x 77x22,5 mm (dł. x szer. x wys.) – wymiary mogą zostać zmienione po konsultacji z zamawiającym, po przedstawieniu oferty.

Kolor : srebrny lub niebieski;

Pojemność: 25000 mAh

Czas ładowania: 1-7H ( w zależności od prądu ładowania )

Napięcie i prąd wejściowy DC In: 5.0V do 2000 mA (max)

Napięcie i prąd wyjściowy DC Out: 5V, 1000mA/2000mA (max)

Złącze: wejście USB i micro USB

Ładowanie akumulatorka: z portu USB lub ładowarką sieciową USB, żywotność: ok. 800 cykli;

Dodatki: wskaźnik poziomu naładowania, latarka LED,

Kabel: micro USB – 20 cm

Gwarancja – 24 miesiące.