Załącznik nr 1.3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Część 3 – Dostawa specjalistycznych mebli do prosektorium na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

Dostawa mebli do prosektorium – basenownia:
Lp.	Wymagane minimalne parametry	Odpowiedź „spełnia/nie spełnia” lub wymagana informacja
1	2	3

1. Stelaż podwójny na worki plastikowe z nieczystościami ze stali kwasoodpornej - 1szt.
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model Typ/ Kod producenta /należy podać/………………………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023 r. /…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Stojak na worek 100-120 l, wykonany ze stali kwasoodpornej – stelaż z pokrywą , jezdny
2	Wysokość z zakresu (850-1050) mm ± 20 mm
3	Szerokość z zakresu (800-1000 mm ± 20 mm
4	Głębokość z zakresu (400-580) mm ± 20 mm
5	Pokrywa stelaża otwierana nożnie
6	4 kółka o średnicy z zakresu (1 50-130) mm, w tym co najmniej 2 kółka z blokadą. Kółka z blokadą od frontu stojaka
7	Na dole wózka półka wykonana z prętów
8	System mocowania worków zapobiegający samoistnemu wyczepieniu/zsunięciu

Dostawa mebli do prosektorium do sali prosektoryjno-anatomicznej:
Lp.	Wymagane minimalne parametry	Odpowiedź „spełnia/nie spełnia” lub wymagana informacja
1	2	3

2. Stolik narzędziowy pomocniczy – 2 sztuki
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model / Typ/ Kod producenta należy podać/……………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023 r. /…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	stolik mobilny na kółkach w tym co najmniej 2 kółka z hamulcami
2	wymiary ok. 600-800 x400-450x800(wysokość) [mm] +-10%
3	Blat z rantem zapobiegającym spływaniu płynów
4	Pod blatem półka z rantem
5	Konstrukcja na kółkach blokowanych hamulcami
6	materiał: stal kwasoodporna satynowana typu 1.4301

3. Stolik pomocniczy ”Pulpit” na atlasy anatomiczne – 2 sztuki
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model Typ/ Kod producenta /należy podać/………………………………………………………………………………………… / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Stolik-pulpit pomocniczy przeznaczony do oglądania atlasów anatomicznych w pozycji stojącej
2	Stabilna solidna konstrukcja
3	Blat nachylony pod kątem 40°z rantem zabezpieczającym
4	Wykonanie ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
5	Konstrukcja na nóżkach lub ruchomych kółkach z hamulcami o średnicy Ø50- 75 mm
6	Blat po książki o wymiarach 50x50 cm pozwala na swobodne korzystanie z atlasów i książek o dużych wymiarach
7	Pod blatem profilowana półka otoczona rantem
8	Wymiary: Długość: 500 mm; Szerokość: 500 mm; Wysokość: 1400 mm +/-5%

4. Szafa narzędziowa przeszklona ze stali kwasoodpornej - 2 sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model Typ/ Kod producenta /należy podać/……………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
2	Wymiary wys. 180-200 cm, szer. 90-100 cm, gł. 45-50 cm
3	Drzwi przeszklone zamykane na zamek baskwilowy, minimum 2 kluczyki w komplecie
4	W środku minimum 4 półki. Półki przestawne umożliwiające dowolną aranżacje wnętrza
5	Nóżki z regulowanymi stopkami
6	Szafa wykonana w systemie podwójnej wygłuszonej ścianki
7	Drzwi szafy wyposażone w zawiasy z możliwością regulacji
8	Drzwi szafy posiadają uszczelkę dociskową

5. Zestaw mebli kwasoodpornych-szafki stojące z blatem 2.5 m – 1 komplet
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model Typ/ Kod producenta /należy podać/………………………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Zestaw mebli stojący z szafkami podblatowymi o długości 2,5m +/- 5%
2	Zestaw posiadający co najmniej 1 szafkę z szufladami , pozostałe szafki z drzwiami otwieranymi i co najmniej 1 półką
3	Meble ze stali kwasoodpornej będące przedmiotem zamówienia mają być przeznaczone do zastosowania w obiekcie publicznym i o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wykonane ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
4	Korpusy szafek, szaf, szuflad, nadstawek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej o grubości 0,8-1,2 mm
5	Korpusy szafek, szaf, nadstawek spawane laserowo– nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów
6	Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy patentowy i co najmniej 2 kluczyki
7	Drzwi wykonane z podwójnej blachy z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym
8	Drzwi o kącie otwarcia nie mniejszym niż 100 stopni
9	Wszystkie półki o grubości nie mniejszej niż 1 mm wykonane ze stali kwasoodpornej
10	Blaty szafek o grubości nie mniejszej niż 40 mm ze stali grubości 1,2 mm wykonane ze stali kwasoodpornej wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym(nie dopuszcza się stosowania płyt wiórowych)
11	Połączenia blatów na obce pióro ( lub w istotnych przypadkach spawane )
12	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
13	Fronty drzwi i szuflad panelowe (równo z korpusami szafek) z uchwytami nierdzewnymi
14	Szafki na nóżkach o wys. ok. 150 mm z stopką regulowaną, z tworzywa
15	Uchwyty o dł. 120 mm - 150 mm
16	Prowadnice szuflad nierdzewne z pełnym wysuwem
17	Fronty drzwi i szuflad panelowe ( równo z korpusami szafek ) z uchwytami nierdzewnymi
18	Blaty od spodu zamknięte panelami
19	Ścianki boczne szafek podwójne
20	Drzwi i fronty szafek nakładane, drzwi z zawiasami puszkowymi
21	Zamki drzwi i szuflad; pojedyncze lub baskwilowe w drzwiach i centralne w szufladach
22	Prowadnice szuflad nierdzewne z pełnym wysuwem
23	Uszczelki z tworzywa w drzwiach i szufladach: nie mogą być przyklejane, nie mogą być przykręcane /mocowane pomiędzy panelem zewnętrznym a wewnętrznym frontu drzwi i szuflad, odporne na środki odkażające
24	Wymagany atest higieniczny wraz z dostawą
25	Wszelkie niezbędne elementy montażowe, w szczególności uchwyty, zamki, kluczyki ze stali kwasoodpornej lub chromowane

6. Stelaż podwójny na worki plastikowe z nieczystościami ze stali kwasoodpornej- 1sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model Typ/ Kod producenta /należy podać/…………………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023 r./…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Stojak na worek 100-120 l, wykonany ze stali kwasoodpornej – stelaż z pokrywą, jezdny
2	Wysokość z zakresu (850-1050) mm ± 20 mm
3	Szerokość z zakresu (800-1000 mm ± 20 mm
4	Głębokość z zakresu (400-580) mm ± 20 mm
5	Pokrywa stelaża otwierana nożnie
6	4 kółka o średnicy z zakresu (1 50-130) mm, w tym co najmniej 2 kółka z blokadą. Kółka z blokadą od frontu stojaka
7	Na dole wózka półka wykonana z prętów
8	System mocowania worków zapobiegający samoistnemu wyczepieniu/zsunięciu

Dostawa mebli do prosektorium do pomieszczenia do preparacji:
Lp.	Wymagane minimalne parametry	Odpowiedź „spełnia/nie spełnia” lub wymagana informacja
1	2	3

7. Regał laboratoryjny /magazynowy/ ze stali kwasoodpornej - 2 sztuki
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model Typ/ Kod producenta /należy podać/…………………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023 r. …………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Regał ze stali kwasoodpornej, 1.4301 na stopkach z możliwością poziomowania
2	Wysokość 1800-1900 mm
3	Szerokość 800-900 mm ± 20 mm
4	Głębokość 450 mm ± 20 mm
5	4 półki stałe wzmocnione, udźwig co najmniej 80 kg
6	Góra regału zamknięta półką
7	Dolna półka w odległości co najmniej 100 mm ± 5 mm od podłogi
8	Z tyłu oraz na bokach każda przestrzeń pomiędzy półkami zabezpieczona poprzeczką w kształcie X przeciw wypadaniu.

8. Szafa narzędziowa przeszklona ze stali kwasoodpornej - 1 sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model Typ/ Kod producenta /należy podać/…………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
2	Wymiary wys. 180-200 cm, szer. 90-100 cm, gł. 45-50 cm
3	Drzwi przeszklone zamykane na zamek baskwilowy, minimum 2 kluczyki w komplecie
4	W środku minimum 4 półki. Półki przestawne umożliwiające dowolną aranżacje wnętrza
5	Nóżki z regulowanymi stopkami
6	Drzwi szafy wyposażone w zawiasy z możliwością regulacji
7	Drzwi szafy posiadają uszczelkę dociskową

9. Zestaw mebli kwasoodpornych-szafki stojące z blatem 2.5 – 1 komplet
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model Typ/ Kod producenta /należy podać/……………………………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023r/…………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Zestaw mebli stojący z szafkami podblatowymi o długości 2,5m +/- 5%
2	Zestaw posiadający co najmniej 1 szafkę z szufladami , pozostałe szafki z drzwiami otwieranymi i co najmniej 1 półką
3	Meble ze stali kwasoodpornej będące przedmiotem zamówienia mają być przeznaczone do zastosowania w obiekcie publicznym i o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wykonane ze stali kwasoodpornej satynowanej typu 1.4301
4	Korpusy szafek, szaf, szuflad, nadstawek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej o grubości 0,8-1,2 mm
5	Korpusy szafek, szaf, nadstawek spawane laserowo– nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów
6	Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy patentowy i co najmniej 2 kluczyki
7	Drzwi wykonane z podwójnej blachy z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym
8	Drzwi o kącie otwarcia nie mniejszym niż 100 stopni
9	Wszystkie półki o grubości nie mniejszej niż 1 mm wykonane ze stali kwasoodpornej
10	Blaty szafek o grubości nie mniejszej niż 40 mm ze stali grubości 1,2 mm wykonane ze stali kwasoodpornej wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym(nie dopuszcza się stosowania płyt wiórowych)
11	Połączenia blatów na obce pióro ( lub w istotnych przypadkach spawane )
12	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
13	Fronty drzwi i szuflad panelowe (równo z korpusami szafek) z uchwytami nierdzewnymi
14	Szafki na nóżkach o wys. ok. 150 mm z stopką regulowaną, z tworzywa
15	Uchwyty o dł. 120 mm - 150 mm
16	Prowadnice szuflad nierdzewne z pełnym wysuwem
17	Fronty drzwi i szuflad panelowe ( równo z korpusami szafek ) z uchwytami nierdzewnymi
18	Blaty od spodu zamknięte panelami
19	Ścianki boczne szafek podwójne
20	Drzwi i fronty szafek nakładane, drzwi z zawiasami puszkowymi
21	Zamki drzwi i szuflad; pojedyncze lub baskwilowe w drzwiach i centralne w szufladach ,
22	Prowadnice szuflad nierdzewne z pełnym wysuwem
23	Uszczelki z tworzywa w drzwiach i szufladach; nie mogą być przyklejane , nie mogą być przykręcane /mocowane pomiędzy panelem zewnętrznym a wewnętrznym frontu drzwi i szuflad/, odporne na środki odkażające
24	Wymagany wraz z dostawą atest higieniczny
25	Wszelkie niezbędne elementy montażowe, w szczególności uchwyty, zamki, kluczyki ze stali kwasoodpornej lub chromowane

10. Stelaż podwójny na worki plastikowe z nieczystościami ze stali kwasoodpornej - 1sztuka
Producent /należy podać/………………………………………………………………………………………………………………………………... / Model Typ/ Kod producenta /należy podać/……………………………………………………………………………………... / Rok produkcji /należy podać/nie wcześniej niż 2023 r. …………………………………………………………………
	Wymagania szczegółowe:
1	Stojak na worek 100-120 l, wykonany ze stali kwasoodpornej – stelaż z pokrywą, jezdny
2	Wysokość z zakresu (850-1050) mm ± 20 mm
3	Szerokość z zakresu (800-1000 mm ± 20 mm
4	Głębokość z zakresu (400-580) mm ± 20 mm
5	Pokrywa stelaża otwierana nożnie
6	4 kółka o średnicy z zakresu (1 50-130) mm, w tym co najmniej 2 kółka z blokadą. Kółka z blokadą od frontu stojaka
7	Na dole wózka półka wykonana z prętów
8	System mocowania worków zapobiegający samoistnemu wyczepieniu/zsunięciu

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.