OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest nieprzerwane świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do sieci Internet dla jednostki Policji (przez okres 12 miesięcy) 
w lokalizacji wymienionej w załączniku nr 2 "Wykaz lokalizacji i rodzajów uruchamianych dostępów do sieci Internet w jednostkach Policji". W wykazie określono lokalizację, rodzaj świadczonych usług dostępowych i informacje dodatkowe.

Usługa dostępu typu "c”

(wymogi minimalne)

- Łącze do świadczenia usługi powinno mieć charakter łącza stałego.

- Zamawiający nie dopuszcza stosowania jako łącza dostępowego technologii radiowej, wi-fi oraz dostępu na bazie sieci komórkowej.

- W przypadku konieczności uruchomienia nowej (nie eksploatowanej dotychczas przez Zamawiającego) linii przeznaczonej na dostęp do Internetu ewentualne koszty jej utrzymania muszą być wliczone w koszty świadczenia usługi dostępu do Internetu. Nie dopuszcza się zastosowania abonamentu telefonicznego.

- Opłata abonamentowa musi być niezależna od ilości przesłanych danych, płatna co miesiąc.

- W przypadku świadczenia usługi za pośrednictwem łącza światłowodowego: Przepustowość do lokalizacji zamawiającego min. 10 Mbps oraz maks. 100 Mbps  Przepustowość z lokalizacji zamawiającego min. 5 Mbps oraz maks. 50 Mbps

- W przypadku świadczenia usługi za pośrednictwem łącza miedzianego:

Przepustowość do lokalizacji zamawiającego min. 1 Mbps oraz maks. 10 Mbps  Przepustowość z lokalizacji zamawiającego min. 256 kbps oraz maks. 1 Mbps

- Parametry minimalne przepustowości dopuszczalne są dla nie więcej niż 4 lokalizacji.

- Usługa musi się charakteryzować brakiem limitu transmisji danych.

- Adres IP Zamawiającego musi być publiczny i rozpoznawany jako należący do puli operatora świadczącego usługę (a nie do Zamawiającego). Adres ten powinien być zmienny przynajmniej raz na dobę, bez podejmowania działania ze strony Zamawiającego.

- Styk w lokalizacji Zamawiającego (1xEthernet, RJ45) powinien umożliwiać podłączenie switcha oraz więcej niż jednocześnie jedno stanowisko komputerowe.

- Dostęp musi zapewnić możliwość bezpłatnego współdzielenia dostępu przez liczbę stanowisk większą niż jedno jednocześnie poprzez stosowanie translacji adresów. Translacja adresów musi być realizowana na bazie urządzeń Wykonawcy.

- Wykonawca może wykorzystać posiadane przez Zamawiającego routery dla łącza miedzianego zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Wykaz lokalizacji i rodzajów uruchamianych dostępów do sieci Internet w jednostkach Policji”. W przypadku świadczenia usługi za pośrednictwem łącza światłowodowego urządzenia zapewnia Wykonawca.

- Dostęp musi zapewniać obsługę zapytań DNS dla komputerów Zamawiającego.

- W uzasadnionych wypadkach Zamawiający zastrzega sobie w okresie obowiązywania umowy możliwość nieodpłatnej zmiany lokalizacji świadczenia usługi.

- Po zakończeniu trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zdemontować i zabrać zamontowane urządzenie.

- Sieć szkieletowa do której będzie przyłączone łącze Zamawiającego musi mieć:

  - sumaryczną przepustowość do sieci innych operatorów internetowymi nie mniejszą niż 1Gbps

  - przynajmniej trzy styki z innymi operatorami internetowymi

- Dostarczenie informacji dot. danego łącza internetowego w postaci loginów, haseł, numerów usług w celu usprawnienia zgłaszania usterek oraz konfiguracji urządzeń zastępczych.