Załącznik nr 1 do umowy:…………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI TECHNICZNE

„ Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa”.

1.	Przedmiot zmówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:

- mechaniczna naprawa nawierzchni dróg gruntowych (profilowanie, zagęszczanie,

wykonywanie nawierzchni z kruszywa naturalnego);

- remonty i bieżące utrzymanie rowów przydrożnych (odmulanie, odtworzenie rowów);

- odtworzenie przepustów rurowych;

- wykonywanie nawierzchni żwirowo-glinkowych;

- naprawa poboczy gruntowych (profilowanie poboczy, zagęszczanie, wzmacnianie).

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych;

- frezowanie nawierzchni bitumicznych;

- remonty nawierzchni ulic;

- wymiana krawężników (realizowane w ramach remontów);

- regeneracja istniejących nawierzchni emulsją i grysami;

- naprawa nawierzchni bitumicznych metodą podciśnieniową;

- naprawy nawierzchni jezdni wykonanych z kostki betonowej oraz płyt

granitowych;

- odwodnienie i regulacja studni;

- montaż obrzeży;

- tyczenie geodezyjne;

Powyższe prace będą realizowane w ciągu dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa, na długości około 150 km.

Warunki techniczne są dokumentem przetargowym oraz kontraktowym i stanowić będą integralną część umowy.

a) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący prace drogowe objęte przedmiotem zamówienia , będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

b) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych , Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności i ewentualnie innych dokumentów, tak aby zawierały one następujące informacje :

a/ dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,

b/datę zawarcia umowy o pracę,

c/rodzaj umowy o pracę,

d/zakres obowiązków pracownika.

W celu wypełnienia obowiązku, Wykonawca oświadcza, że zapewni ochronę danych osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji niniejszej umowy w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami w szczególności wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46 WE (zwanym dalej RODO), w przypadku przekazania Zamawiającemu danych osobowych pracowników zatrudnionych na potrzeby realizacji niniejszej umowy, tym przekaże informacje wymienione w art. 14 RODO związane z przekazaniem danych osobowych Zamawiającemu, co pozwoli na zastosowanie względem Zamawiającego wyłączenia o jakim mowa w art.14 ust. 5 RODO. W przypadku naruszenia tego zobowiązania Wykonawca naprawi wszelką szkodę powstałą w związku z tym po stronie Zamawiającego. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy w zakresie § 2 ust. 5 przedstawiciel zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości osoby będącej pracownikiem Wykonawcy uczestniczącym w realizacji przedmiotu umowy.

  - Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa powyżej, w terminie  wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 pkt b, będzie traktowane jako  niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co                                                  będzie skutkowało naliczaniem kar umownych.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek  na ubezpieczenie społeczne i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona  bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

  - Wymóg określony w ust. 1 pkt a, dotyczy również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej czynności.

2. Okres trwania zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 roku.

3. Obowiązki Wykonawcy:

- przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z warunkami w terenie, wykonać przedmiar robót na zlecony zakres prac oraz przedstawić wstępny kosztorys do zaakceptowania (dotyczy to zakresów powyżej 1000 m2);

- dysponować odpowiednią bazą sprzętową (wg. poniższego wykazu) oraz zapleczem magazynowym;

- w razie wystąpienia nieprzewidzianych uszkodzeń na drogach a będących w zarządzie Miasto Bełchatów, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zlecenia (na polecenie telefoniczne) w przeciągu max. 4 godzin od chwili jego zgłoszenia;

- prowadzenie książki obmiarów i książki zgłoszeń telefonicznych;

- przestrzeganie warunków BHP i przepisów o ruchu drogowym;

- opracować na własny koszt Projekt Organizacji Ruchu na prowadzenie prac w pasie drogowym związanych z przedmiotem umowy (projekt musi posiadać niezbędne uzgodnienia);

- wykonać na własny koszt pełen zakres czasowego oznakowania zawartego w Projekcie Organizacji   Ruchu – znaki i zapory muszą posiadać atesty dopuszczające ich stosowanie na drogach publicznych;

- przedkładać deklaracje zgodności, atesty, aprobaty techniczne na wbudowany materiał tj. beton, kruszywa, piasek oraz   innych (na każde żądanie Zamawiającego);

Uwaga: Przez kruszywo należy rozumieć naturalne kruszywo łamane o frakcji do 63 mm, spełniające wymogi normy PN-EN 13 285, o strukturze umożliwiającej jego zagęszczenie i zaklinowanie.

- wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej   dziedzinie;

- nie naruszać własności i interesów osób trzecich;

- oznakowanie robót podlega kontroli przez Sekcję Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie, Straż Miejską  w Bełchatowie oraz inspektora wyznaczonego do nadzoru robót z ramienia Zamawiającego;

- kierownik robót musi posiadać niezbędne uprawnienia do kierowania robotami drogowymi.

- w przypadku otrzymania od Zamawiającego lub Straży Miejskiej zgłoszenia (telefonicznie lub e-mail) dotyczącego usterek zagrażających bezpieczeństwu, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabezpieczenia i oznakowania (na własny koszt). Do usunięcia tego rodzaju usterek Wykonawca przystępował będzie w trybie niezwłocznym, a termin zakończenia prac określał będzie Zamawiający;

- Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru telefonu, na który Zamawiający lub Straż Miejska będą mogli przez całą dobę przekazywać zgłoszenia dot. uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu;

- po zakończeniu prac (nie później niż 72 godziny) związanych z powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni bitumicznych oraz uzupełnianiem ubytków w nawierzchniach asfaltowych metodą podciśnieniową emulsją i grysami Wykonawca zobowiązany jest do pozamiatania remontowanej nawierzchni;

4. Wykaz narzędzi i maszyn jakimi musi dysponować Wykonawca:

- koparko-ładowarka o pojemności łyżki min. 0,4 m3 – min. 2 szt.

- walec samojezdny (typ ciężki) – min. 2 szt.

- walec samojezdny (typ lekki) – min 1 szt.

- ubijak spalinowy – min. 1 szt.

- zagęszczarka o min. wadze 120 kg – min. 2 szt.

- samochód ciężarowy - samowyładowczy o ładowności min. 10 t – min. 3 szt.

- równiarka – min. 1 szt.

- frezarka do nawierzchni bitumicznych i betonowych – min. 1 szt.

- samochód do przewozu mas asfaltobetonowych typu „termos” – min 1 szt.

- recykler – min. 1 szt.

- remonter do napraw nawierzchni metodą podciśnieniową emulsja i grysami – min. 1 szt.

- piły spalinowe do cięcia nawierzchni bitumicznych – min. 2 szt.

- dysponować rozwiązaniami logistycznymi umożliwiającymi przemieszczenie niezbędnego

sprzętu do napraw awaryjnych w ciągu 4 godz. od ich ujawnienia.

UWAGA:

Za szkody powstałe w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez:

- złe oznakowanie robót przez Wykonawcę;

- złe oznakowanie i nieprawidłowe korzystanie ze sprzętu budowlanego w rejonie

prowadzonych robót  przez Wykonawcę;

- niewykonanie robót w terminie podanym przez Zamawiającego polegających na naprawie

nawierzchni;

- pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

5. Płatności:

Warunkiem otrzymania zapłaty za wykonaną pracę jest:

- przedłożenie obmiaru wykonanych robót potwierdzonego przez osobę nadzorującą;

- przedłożenie protokołu odbioru wykonanych robót podpisanego przez osobę nadzorującą;

- przedstawienie kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o stawki jednostkowe

zawarte w Formularzu Cenowym;

- przedłożenie deklaracji zgodności, atestów, aprobat technicznych na wbudowany materiał

(na każde żądanie Zamawiającego, przed ich wbudowaniem);

- przedłożenia prawidłowo wypełnionej faktury.

………………………