SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
ZAŁADUNEK, TRANSPORT I UTYLIZACJA
ODPADÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: załadunku, transportu i przekazania do utylizacji odpadów niebezpiecznych o kodzie odpadu 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest – w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich, znajdujących się na terenie kompleksu wojskowego Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu przy 
ul. Czajkowskiego 109. Szacunkowa wielkość odpadów wynosi: ok. 3,0 Mg (ok. 3 m3)

- Zakres prac:

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac:

- Załadunek, transport oraz utylizacja płyt eternitowych zawierających azbest z terenu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

- Wymagania dotyczące prac:

- Wykonawca prac polegających na załadunku, transportu i przekazaniu do utylizacji wyrobów zawierający azbest z terenu poligonu zobowiązany jest do:

  - posiadania  odpowiedniego zezwolenia, pozwolenia, decyzji na wytwarzanie,  transport odpadów niebezpiecznych (azbestowych);

  - przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub  nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu 
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;

  - niezbędnego zabezpieczenia pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

  - Prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 t.j.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t.j.),  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej 
z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr  71 poz. 649), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.  w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 
z 2015 r., Nr 216 poz.1824);

- Wymagania dotyczące sprzętu:

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia załadunku, odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych zapewnia Zleceniobiorca na koszt własny.  Sprzęt musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Środki transportu nie mogą powodować uszkodzeń dróg dojazdowych, a także terenów zielonych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Zleceniobiorca naprawi szkodę na koszt własny.

- Odbiór prac:

- Po zakończeniu usługi będącej przedmiotem umowy Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu informację o zakończeniu prac..

- Do odbioru końcowego wykonawca powinien załączyć:

- Potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu;

- Kartę Przekazania Odpadu.

- Podstawą płatności faktury jest faktyczna waga odpadów przekazanych do utylizacji, zawarta w KPO.

  - Warunki płatności:

    - Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: w terminie 21 dni od wykonania usługi i otrzymania faktury.

Termin realizacji Usługi:  do 30.11.2018 r.