ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na Dostawa komory klimatycznej do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/2/11.5.1/ZP/2023/1034

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 6. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | Komora klimatycznej do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności | 1 |  |  |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

do 5 tygodni od daty podpisania umowy

- Warunki gwarancji : min. 36 miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ tel. ______________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa : Zestaw ewaluacyjny SDR

Komora klimatyczna do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności

Liczba sztuk – 1

| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość |  |  | 1 szt. |
| 1.1. | Cechy | • Zakres regulacji temperatury: od -10 °C do 100 °C (lub większy) • Zakres wilgotności: od 10% do 98% (lub większy) • Przestrzenna zmienność temperatury: od 0.2 °C do 1.0 °C (lub mniejszy) • Fluktuacja temperatury: od 0.1 °C do 0.3 °C (lub mniejszy) • Fluktuacja wilgotności: <2.5% • Dopuszczalne napięcie znamionowe: od 200 V do 230 V • Częstotliwość napięcia: 50/60 Hz • Moc znamionowa: <2.1 kW • Faza napięcia: jednofazowe • Masa pustego urządzenia: <130 kg • Liczba półek: >4 • Obciążenie półki: >29 kg • Obciążenie całkowite: >99 kg • Wymiary wewnętrzne: > 595mm x 480mm x 350mm • Wymiary zewnętrzne: < 900mm x 1100mm x 700mm • Drzwi wewnętrzne: tak • Drzwi zewnętrzne: tak • Poziom ciśnienia akustycznego: <55 dB(A) • Kompletny system do uzdatniania wody z wkładem • Możliwość wymiany atmosfery gazowej w komorze • Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™ • Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym • Komora wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej • BINDER Multi Management Soware APT-COM™ Basic Edition • Intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym • Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB • Autotest urządzeń w celu kompleksowej analizy statusu • Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego (ESG) • Zapobieganie korozji szkła dzięki specjalnej powłoce TIMELESS • 1 półka druciana ze stali nierdzewnej • Port dostępu z zatyczką silikonową 30 mm, po lewej stronie • Czujnik temperatury klasy 3.1 (DIN 12880) z optycznym i akustycznym alarmem temperaturowym • Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet • Ogrzewanie drzwi | .............................................. Podać producenta i model ** TAK / NIE* |
| 1.2. | Dane techniczne | Dane temperaturowe Zakres temperatury [°C]: od -10 do 100 Średnia prędkość nagrzewania zgodnie z IEC 60068-3-5 [K/min] - 1,3 Średnia prędkość schładzania zgodnie z IEC 60068-3-5 [K/min] - 0,5 Maks. ilość ciepła możliwa do skompensowania przy 25 °C [W] - 150 Dane klimatyczne Zakres temperatury [°C] - 10-90 Przestrzenna zmienność temperatury zależnie od wartości zadanej [± K] - 0,2-1 Fluktuacja temperatury zależnie od wartości zadanej [± K] - 0,1-0,3 Zakres wilgotności - 10-98 Fluktuacja wilgotności zależnie od wartości zadanej ≤2,5 ± % wilg.wzgl. Zużycie energii przy 85 °C i 85 % wilg.wzgl. [Wh/h] 570 Dane elektryczne Napięcie znamionowe [V] 200-230 Częstotliwość napięcia [Hz] 50/60 Moc znamionowa [kW] 2 Bezpiecznik urządzenia [A] 16 Faza (napięcie znamionowe) 1~ | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

| L.p. | Pozostałe wymagania | Oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: Do 5 tygodni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 2. | Gwarancja: Czas trwania: min. 36 m-cy | TAK / NIE* |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 4. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 5. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 6. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 7. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, pok. 546. | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               														____________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)