ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis pojazdu.

Szczegółowy opis pojazdu zgodnie z opinią rzeczoznawcy z dnia 17.09.2022 r.:

I. Dane identyfikacyjne pojazdu:

- Marka i model samochodu                   -  SCANIA,  P 94.

- Rodzaj nadwozia                                     -  ciężarowy z zabudową do wywozu śmieci,

- Numer rejestracyjny                               -  WO 61047,

- Numer identyfikacyjny                           -  YS2P4X20001267100,

- Rodzaj silnika                                           -  z zapłonem samoczynnym,

- Pojemność silnika / moc silnika            -  9000cm3 / 191kW,

- Układ i liczba cylindrów / zaworów     -  rzędowy R-6,

- Skrzynia biegów                                      -  manualna,

- Masa całkowita                                       -  19400 kg,

- Masa własna                                            -  11755 kg,

- Rok produkcji / pierwsza rejestr.         -  2001r.  /  24-04-2001r.

- W Polsce od:                                            -  05-02-2013r.

- Stan licznika odczytany:                         -  388 277 km,

- Opony marka / rozmiar:                         -  przód: Belshina 315/80 R22,5 - szt-2, zużycie ok. 55%,

-  tył: Belshina 315/80 R22,5 - szt-4, zużycie ok. 65%,

- Samochód jest własnością:                    -  Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,

Ostrołęka 07-410,   Aleja Wojska Polskiego 7A.

II. Opis stanu technicznego pojazdu

Opis stanu technicznego samochodu z uwzględnieniem informacji podanych przez użytkownika.

Podczas oględzin stwierdzono:

Silnik:   Po uruchomieniu silnika – prawidłowa praca w całym zakresie prędkości obrotowych.

Widoczne niewielkie wycieki oleju z pod misy olejowej i pokrywy zaworów.

Osprzęt silnika ze śladami  skorodowania i zabrudzenia olejem.

Innych wad i niesprawności w dniu wyceny nie stwierdzono.

Zużycie proporcjonalne do charakteru eksploatacji, czasu użytkowania i przebiegu samochodu.

Podwozie:   Zawieszenie kół przednich i tylnych ze śladami  korozji i powiększonego zużycia.

Rama samochodu ze śladami  skorodowania.

Tarcze kół szt.-4 i piasty skorodowane oraz ze śladami otarć mechanicznych.

Pozostałe zespoły i podzespoły podwozia z powierzchniową korozją.

Zużycie proporcjonalne do charakteru eksploatacji, czasu użytkowania i przebiegu samochodu.

Nadwozie:   Kabina kierowcy z drobnymi ogniskami korozji.

Zabudowa kontenera do śmieci z ogniskami korozji.

Mechanizm wysypu śmieci z koszy sprawny eksploatacyjnie i z korozją na jego mechanizmach i siłownikach wywrotu.

Tapicerka siedzeń z licznymi plamami, kabina we wnętrzu zabrudzona.

Innych wad i usterek w dniu wyceny nie stwierdzono.

Zużycie proporcjonalne do charakteru eksploatacji, czasu użytkowania i przebiegu samochodu.