SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

w zakresie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, w lokalu mieszkalnym przy ul. Chrobrego 27/12

adres : 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chrobrego 27/12

CPV :

45330000-9  hydraulika i roboty sanitarne

45321000-3  izolacja cieplna

45332200-5 instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Inwestor: Administracja Domów mieszkalnych nr 4

przy ul. Drzymały 10

Gorzów Wlkp. wrzesień 2021r.

ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

- Wprowadzenie.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje ogólne oraz wymagania wspólne do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikację Techniczną należy rozumieć jako część dokumentacji przetargowej.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

- Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

- Zakres robót obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym .

Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe (PN) , instrukcje i przepisy obowiązujące w Polsce.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z węzła cieplnego na bazie grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi. Zakres opracowania obejmuje również roboty towarzyszące wykonywanej instalacji c.o.

Czynnikiem grzewczym dla instalacji c.o. będzie woda o parametrach 80/60 st C , uzyskana z węzła cieplnego . Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie zamkniętym , pompowym w układzie  dwururowym . Temperatury w pomieszczeniach zostały przyjęte zgodnie z warunkami technicznymi .

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.

• Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje wykonawcy teren budowy oraz dokumenty budowy .

• Wykonawca robót odpowiedzialny jest za zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną, Polskimi Normami (PN) , innymi przepisami obowiązującymi w Polsce i poleceniami inspektora nadzoru oraz za ich jakość.

• Na polecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia od wykonywania robót zatrudnionego

podwykonawcę / mimo wcześniejszej akceptacji/ , jeśli ten wykonał roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej / określonej dokumentacją projektową i normami / jakości. Termin i procedurę zwolnienia określi inspektor nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa .

• Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis , część graficzną , obliczenia i dokumenty , zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

• dostarczoną przez Zamawiającego

• sporządzoną przez Wykonawcę

1.6.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

• Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące do Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji .

• W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy „

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

• W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

• W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.Zabezpieczenie terenu budowy.

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną.

1.8.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.9. Ochrona przeciwpożarowa.

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany odpowiednimi przepisami , na terenie wykonywanych robót.

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy .

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy .

• Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych .

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

• Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.11.Ochrona i utrzymanie robót.

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego .

1.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

• Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr. 169 poz. 1650 ) • Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Dokumentacja robót:

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

• Dokumentacja powykonawczą wszystkich robót wraz z ich wyliczeniem.

• Dokumentacja ta obejmuje między innymi :

• protokoły odbioru robót

• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności ) , atesty i świadectwa kontroli jakości , certyfikaty na znak bezpieczeństwa B" dla materiałów i urządzeń.

• instrukcje obsługi urządzeń ( DTR)

• koszty katalogowe i gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji na urządzenia techniczne i elementy budowlane.

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami inspektora nadzoru .

• Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3.Materiały.

3.1.materiały do wykonanie instalacji c.o.

• Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące , zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru .

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

• Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych ( SST ).

•	nową instalację wykonać w systemie z rur i kształtek kielichowych stalowych zaciskowych w zakresie średnic zewnętrznych DN 15 – 54 mm łączonych poprzez zaprasowywanie złącz . Rury i kształtki winny być wykonane ze stali ( stal 1.0215 )i zewnętrznie galwanicznie ocynkowane . Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej 0-110 st C i wymagana odporność na ciśnienie 16 bar . Wszystkie kształtki winny być wyposażone w O-ringi z EPDM . Zmiany kierunków i rozgałęzienia wyłącznie za pomocą złączek i kształtek producenta systemu . Łączenie armatury z nowymi rurami za pomocą złączek zaprasowywanych z gwintem w systemie producenta rur . Łączenie istniejących rur stalowych czarnych z nowymi rurami za pomocą złączek zaprasowywanych z gwintem w systemie rur połączonych z nagwintowaną istniejącą rurą stalową . System rur i kształtek winien pochodzić od jednego producenta .

•	w instalacji stosować grzejniki kompaktowe wyposażone w osłony boczne , ruszt górny z zapinkami oraz 4 otwory podłączeniowe GW ½”. Grzejniki winny posiadać w wyposażeniu korek i odpowietrznik ręczny . Wymagany zakres pracy grzejników: PN 10 ; T=110 st C . Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z DIN 55900 . Do montażu grzejników wykorzystywać zawiesia zalecane przez producenta .

•	na gałązkach zasilających lub w grzejniku  montować nowe wkładki zaworowe lub zawory grzejnikowe d: 15 mm z nastawą wstępną . Na gałązkach powrotnych zastosować zawory grzejnikowe powrotne d: 15 mm ( RLV-KS lub RLV-S ) . Na przewodach zasilających przy grzejnikach stosować zawory termostatyczne z nastawą wstępną . Na zaworach termostatycznych zamontować głowice termostatyczne gazowe wzmocnione , zabezpieczone przed manipulacją z możliwością ograniczenia i blokowania nastaw . Głowice zastosować tego samego producenta co zawory termostatyczne .

•	przy połączeniu instalacji z węzłem oraz w instalacji stosować zawory kulowe odcinające gwintowane . Zawory wyposażyć w rączki .

•	odpowietrzniki na instalacji stosować szybkie typu ciężkiego z suchym odprowadzaniem wydzielonych gazów .

•	do izolacji cieplnej przewodów stosować gotowe otuliny zgodnie z DT i przedmiarem robót.

•	uchwyty stosować stalowe z wkładką gumową odporną na temperaturę minimum 90 st C montowane do ścian i stropów za pomocą kołków d: 10 mm lub do konstrukcji wsporczej za pomocą prętów gwintowanych d: 8 mm . Jako konstrukcje wsporcze stosować ocynkowane konsole i profile stalowe o wys. Min.20 mm dla rozpiętości podwieszeń do 0,5 m oraz o wys. Min. 40 mm dla rozpiętości większych i w kanale .

3.2.materiały do wykonanie instalacji c.w.u.

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych ( Dz.U.04.92.881) wszystkie materiały muszą być oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposób przewidziany ustawą . Wszelkie materiały muszą być nowe i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem . Materiały mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atest PZH .

Ze względu na specyfikę inwestycji , przy projektowaniu oparto się na danych technicznych producentów urządzeń i armatury , które podano w dokumentacji projektowej .

Zastosowanie systemów równoważnych ( o identycznych parametrach hydraulicznych , oraz nie gorszych parametrach cieplnych , wytrzymałościowych , eksploatacyjnych , gwarancji itp. Oraz o identycznych wymiarach ) dopuszcza się pod warunkiem pisemnej akceptacji autora projektu , inwestora oraz dostawcy ciepła .

Zmiana systemów na inne o niezgodnych parametrach wymaga ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu

3.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru .

• Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3.4.Przechowywanie i składowanie materiałów.

• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru .

• Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru .

- Sprzęt

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST , programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

• Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i urządzenia do wykonywania robót :

•	Młoty udarowe

•	Wiertarki

•	Szlifierki kątowe i obcinarki

•	Urządzenia do spawania

•	Urządzenia do zaciskania  i zgrzewania rur

•	Inny sprzęt w razie konieczności

- Transport

5.1.0gólne wymagania dotyczące transportu .

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu

•	Samochód skrzyniowy

•	Samochód dostawczy

•	Inny transport w razie konieczności

- Kontrola jakości robót.

6.1.Zasady kontroli jakości robót.

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając w to personel , laboratorium , sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

• Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

- Kontroli podlega :

- Sprawdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją techniczną

- Prawidłowość montażu urządzeń

- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną

- Prawidłowość wykonania robót towarzyszących

6.2.Certyfikaty i deklaracje.

• Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98 ).

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi SST.

• Znajdują się w wykazie wyrobów , o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r (Dz.U. 98/99 )

• W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST , każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

• Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.

•	wykonać uzupełnienia uszkodzonych posadzek

6.3.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów i urządzeń i ściśle je przestrzegać . Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji , aby podczas montażu nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub przez niewykwalifikowany personel .

- Obmiar robót.

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.

• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

• Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

• Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.

• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót . Błędne dane będą poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie.

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów.

• Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

• Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz w przedmiarze robót.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy .

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

• Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

• Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

- Wykonanie robót

8.1.	Wykonanie robot podstawowych

•	Montaż i łączenie rur zaprojektowanego systemu z rur i kształtek stalowych kielichowych zaciskowych ściśle wg wytycznych producenta. Rury można przycinać wyłącznie obcinakiem krążkowym . Nie wolno używać palników , ani szlifierek .Po przycięciu rurę należy fazować używając ręcznego fazownika . Rurę wsuwamy w kształtkę do oporu i zaciskamy za pomocą zaciskarek zalecanych przez producenta systemu . Połączenia z rurami stalowymi wykonać poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej i połączenie za pomocą złączek zaprasowywanych z gwintem .

Poziomy prowadzić zgodnie z częścią rysunkową . Przewody poziome prowadzone pod prowadzone pod stropem mocować do profili ocynkowanych o wys. Min.20 mm ( lub do konsol stalowych )za pomocą uchwytów stalowych . Profile mocować do ścian i stropów za pomocą dwóch kotew segmentowych . Profile ( lub konsole ) mocować do ścian kanałów za pomocą kotew segmentowych . Pozimy pod stropem do dn 28 mm włącznie , poziomy nad posadzka oraz piony mocować za pomocą uchwytów stalowych bezpośrednio do ściany . Nie dopuszcza się posadowienia przewodów na prętach i rurach stalowych . Nie dopuszcza się do prowadzenia przewodów w bruzdach ściennych .

Uchwyty dla przewodów rozprowadzających montować w rozstawie maksymalnie : 1,0 m dla d: 18 mm ; 1,50 m dla d: 22-28 mm ; 2,00 m dla d: 35-54 mm . Każdy pion mocować dwukrotnie na każdej kondygnacji . Gałązki dłuższe niż 1,0 m również mocować do ściany .

Dla zapewnienia kompensacji pionów przechodzących przez strop niezbędne jest wykonanie ramienia kompensacyjnego o długości ok. 60 cm na podejściu do pionu . Każde załamanie winno posiadać niezbędną przestrzeń do swobodnego wydłużania rurociągu . Każde odgałęzienie powinno mieć możliwość bocznego i wzdłużnego przesuwu w ramach tulei ochronnej lub izolacji termicznej .

Przewody poziome prowadzić w miarę możliwości z minimalnym spadkiem 0,3 % . W najniższych punktach zamocować zawory spustowe d: 15 mm GZ z zaślepką . kompensacja poziomów w miarę możliwości naturalna i częściowo za pomocą kompensatorów gumowych w miejscach oznaczonych na rysunkach .

Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne ze stali zabezpieczonej przed korozją o dwie dymensje większe od przeprowadzonego przewodu z wypełnieniem przestrzeni między rurą , a tuleją pianką PU . Przejścia poziomów przez ścianki działowe wykonać bezpośrednio w izolacji termicznej . Nie wolno przechodzić przez słupy , podciągi konstrukcyjne , nadproża i belki stropowe . Przejścia gałązek przez ścianki działowe wykonać centrycznie w rurach PEX d: 28 mm odpornych na działanie temperatur i wykończyć obustronnie tarczką maskującą PVC .

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyższych punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontować zawory stopowe. Odpowietrzniki montować na wys. Min. 2,0 m z dwukrotnym mocowaniem do ściany rury pod odpowietrznikiem .

Zawory odcinające montować na rozgałęzieniach zgodnie z częścią rysunkową. Przy zaworach obustronnie zastosować uchwyty stalowe na przewodach .

•	Grzejniki montować poziomo do ściany na zawiesiach zalecanych przez producenta z zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10 cm pod i nad grzejnikiem . Grzejniki montować ( w miarę możliwości i jeżeli tak wynika z dokumentacji ) centralnie w stosunku do otworów okiennych . Grzejniki wyposażyć w korek i odpowietrznik ręczny . Dla grzejników o długości 1,40 m i większej stosować 3 kpl zawiesi. Grzejnik wyposażyć w zawór termostatyczny z nastawą wstępną na zasileniu i w zawór grzejnikowy na powrocie. Zawory grzejnikowe montować bezpośrednio do grzejnika .

•	Armaturę przewodową i inną montować zgodnie z instrukcją producenta .

•	Po wykonanej próbie szczelności należy dokonać regulacji instalacji poprzez :

o	Założenie kryz dławiących na gałązkach powrotnych kilku grzejników

( zgodnie z częścią rysunkową )

o	Nastawa zaworów równoważących i ich blokada

o	Nastawa wstępna zaworów termostatycznych

o	Założenie i ustawienie głowic termostatycznych

o	Blokada głowic termostatycznych w miejscach ogólnodostępnych

Po uruchomieniu instalacji sprawdzić „ na dotyk” każdy grzejnik w jego centralnej części .

W okresie zimowym wykonawca robót winien sprawdzić temperatury w pomieszczeniach i ewentualnie skorygować nastawy wstępne zaworów termostatycznych .

•	Wszystkie poziomy , odcinki pionowe pomiędzy poziomami oraz podejścia pod piony zaizolować otuliną z pianki polietylenowej na odcinkach biegnących pod zabudową z płyt gipsowo-kartonowych , poza nią otuliną z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV . Grubości izolacji : d: 22 mm – 20 mm ; od d: 22 do 35 mm – 30 mm ; od d: 35 mm do 100 mm – równa średnicy wewnętrznej rury .

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy :

- Wyznaczyć miejsca układania rur , kształtek i armatury ,

- Wykonać otwory i obsadzić uchwyty , podpory i podwieszenia ,

- Wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych ,

- Wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych ,

Po wykonaniu czynności określonych wyżej można przystąpić do właściwego montażu rur , kształtek i armatury. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach , w bruzdach lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych .

Przed montażem należy dokonać oględzin tych materiałów . Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste , gładkie , pozbawione porów , wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm .

Połączenia rur wykonać przez zgrzewanie. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obręb kształtek .

Przed przystąpienie do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej . Powierzchnie powinny być gładkie ,czyste , pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm .Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych ( zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL ) . Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów .

Wszystkie poziomy , odcinki pionowe pomiędzy poziomami oraz podejścia pod piony zaizolować otuliną z pianki polietylenowej na odcinkach biegnących pod zabudową z płyt gipsowo-kartonowych , poza nią otuliną z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV . Grubości izolacji : d: 22 mm – 20 mm ; od d: 22 do 35 mm – 30 mm ; od d: 35 mm do 100 mm – równa średnicy wewnętrznej rury .

8.2.	Wykonanie robót towarzyszących

•	w zakresie wykonywanych robót jest także rozbiórka pieców kaflowych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki na wysypisko – odległość do 10 km . Ponadto zachodzi konieczność naprawy podłóg w miejscu rozebranego pieca w sposób uzgodniony z inwestorem .W rozliczeniu przyjęto odtworzenie podłogi z desek struganych o grub. 32 mm .

•	wykonać obudowy poziomów prowadzonych pod stropem i pionów w ciągach komunikacyjnych . Obudowy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych wodo-odpornych o grub. 12,5 mm na profilach stalowych karbowanych 60x27x0,6 mm ( w rozstawie nie większym niż 30 cm )z zastosowaniem narożników aluminiowych i taśm na łączeniach. Płyty należy przeszpachlować i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną .

•	wykonać uzupełnienia tynków oraz przetarcia gładzią gipsową uszkodzonych tynków wraz z uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego .

•	wykonać uzupełnienie otworów wraz z przetarciem gładzią gipsową uszkodzonych tynków i uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego .

- Odbiór robót.

9.1.Rodzaje odbiorów robót.

• W zależności od ustaleń odpowiednich SST , roboty podlegają następującym odbiorom:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

• odbiorowi częściowemu

• odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu )

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji

9.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

9.3.Odbiór częściowy.

• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

9.4.Odbiór ostateczny ( końcowy )

- Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z kosztorysem i specyfikacją techniczną.

- Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określi umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

● specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

● dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,

● ewentualne wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

● jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi  specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,

● jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

● w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany

jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić

do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

● ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

● ocenę wyników badań,

● wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

● stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.

9.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji

- Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu, wbudowanej w ramach wymiany, stolarki okiennej  po użytkowaniu   w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

- Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej .

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego będzie podstawą do zwrotu kaucji

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej

jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający będzie zgłaszać wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.

10. Podstawa płatności.

10.1 Ustalenia ogólne

- Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych, tj. za 1szt. okna  z wykazu stolarki okiennej objętej wymianą.

- Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

● robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

● wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

● wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

● koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

● podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT.

11.Wykaz przepisów

11.1.Przepisy budowlane

- Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity : Dz.U. nr 106 z 2000 r, poz. 1126 z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 202 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 , poz. 690 ) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów / Dz.U. Nr 109 poz. 719) ,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 202 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz.U.2002 nr 8 poz. 71 )

- Ustawa o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 r ( Dz.U. nr 166 z 2002 r. , poz. 1360 ) z późniejszymi zmianami.

11.2.Normy

- PN-EN 806-1 : 2004 – wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi . Cz. 1 : Postanowienia ogólne .

- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze . Wspólne wymagania i badania .

- PN-EN ISO 15874-1 : 2004 (U) – systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1 : Wymagania ogólne .

- PN-EN ISO 15874-2 : 2004(U) – systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody . Polipropylen (PP). Część 2 : Rury .

- PN-EN ISO 15874-3 : 2004(U) Systemy przewodów rurowych i z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody . Polipropylen (PP). Część 3 : Kształtki .

- PN-EN ISO 15874-5 : 2004(U) – systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody . Polipropylen (PP). Część 5 : Przydatność do stosowania w systemie .

- PN-83/H-74200 – rury stalowe ze szwem gwintowane

- PN-79/H-74244 – rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

- PN-B-02421 : 1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-02414 : 1999 – Ogrzewnictowo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi . Wymagania.

- PN-76/8860-01 – Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych .

- PN-76/8860-03 – Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur.