ZAŁĄCZNIK NR  1

DO  ZAPYTANIA  OPERTOWEGO UMIESZCZONEGO NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ OPEN NEXUS DOT. ZAKUPU

- PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: TELEWIZOR SAMSUNG               QE 50Q60TAU  W  UKOMPLETOWANIU.

W skład kompletu wchodzi:

1. Telewizor Samsung QE 50Q60TAU

# 2. Uniwersalny uchwyt - wieszak TV do telewizora – Narożny

- Do telewizorów LCD / LED / PLAZMA 32" - 62"

- Maksymalna waga telewizora do 35 kg

- VESA: 200x200, 300x300, 400x400 oraz pośrednie

- Regulacja w trzech płaszczyznach, regulacja kontu nachylenia

- Regulacja odstępu od ściany 86 - 640mm

- W zestawie: Uchwyt + komplet śrub i kołków montażowych + poziomica + instrukcja

## Wbudowana korekcja poziomu (+/-4o // Obrót 180o)

## Długie ramie umożliwiające wykorzystanie uchwytu do montażu także w narożniku pomieszczenia.

## Kolor: Czarny

## Miejsce montażu: Ściana

## Możliwość ustawienia ekranu TV pod kątem min. 90o w stosunku do ściany, na której zainstalowano uchwyt

# 3. Rozdzielacz sygnału video po HDMI " MATRIX 4 x 4 Switch Splitter

# HDMI 3D full HD"

Najważniejsze cechy urządzenia:

- Wejście 4xHDMI / Wyjście 4xHDMI,

- Pełna zgodność z HDCP 1.4

- Obsługa rozdzielczości: do Full HD 1080p,

- Pełna obsługa 3D zgodna ze standardem HDMI 1.3,

- Funkcja wzmacniacza, długość kabla HDMI na wejściu -  15m, na wyjściu - 10m  AWG26

- Obsługa audio: DTS-HD / Dolby-True HD / LPCM7.1 / DTS / Dolby -AC3 / DSD

- Częstotliwość pracy: aż do 320MHz

- Maksymalna przepustowość transmisji - 2,25 Gbps

- Wejścia sterowane mogą być za pomocą pilota oraz manualnie za pomocą przycisków umieszczonych na przednim

- panelu

- Złącze RS232 umożliwia połączenie z komputerem i sterowanie Matrixem za pomocą komputera.

- Urządzenie wyposażone w selektor EDIT

- Sterowanie wyborem sygnału pomocą pilota zdalnego sterowania

- Diody LED sygnalizujące pracę urządzenia

- Plug&Play, nie wymaga dodatkowych sterowników, nie wymaga dodatkowej instalacji

- Brak utraty jakości sygnału

- Wymiary 435x184x46

- Waga 1850 g

- Przycisk ON/OFF, który pozwala bezpiecznie wyłączyć urządzenie

- Zasilacz - AC (50 Hz, 60 Hz) 100V-240V; Wyjście: DC 12V3A ( w zestawie )

- Zakres temperatur pracy ( od -15 do +55)

- Fabrycznie nowy w pudełku

- Certyfikaty: RoHS, FC, CE

## 4. Kabel HDMI 2.0 4k UHD OFC  10m - szt. 2

## 5. Kabel HDMI 2.0 4k UHD  OFC 2m - szt. 4

U W A G A :

- OFERTA  NA  POWYŻEJ OPISANY SPRZĘT  BĘDZIE  ROZPATRYWANA JAKO CAŁOŚĆ  - TJ. TV SAMSUNG QE 50Q60TAU  W  UKOMPLETOWANIU.

OFERENT ZATEM   NA  FORMULARZU  OFERTOWYM  NA  PLATFORMIE  OPEN NEXUS  POWINIEM  PODAĆ  JEDNĄ CENĘ,  KTÓRA  POWSTANIE PO ZLICZENIU WAROŚCI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI  KOMPLETU.

Sprzęt winien być  nowy,  umieszczony w opakowaniach fabrycznych, chroniących sprzęt podczas transportu. Do  sprzętu winny być dołączone karty gwarancyjne z informacją dot. miejsca i sposobu serwisu. Okres gwarancji 24 miesiące od dnia dokonania odbioru jakościowo-ilościowego.

- WARUNKI ODBIORU ZAMÓWIENIA:

1. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu w całości. Odbiór nastąpi na podstawie podpisanego bez uwag protokołu przekazania- odbioru.

2. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez wykonawcę na jego koszt

i odpowiedzialność.

3. Termin dostawy towaru do magazynu Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji  w Bydgoszczy – do 7 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres e-mail.

4. Miejsce dostawy: magazyn techniki policyjnej Wydziału Zaopatrzenia  KWP

w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1, 85-720 Bydgoszcz.

5. Jeżeli zostanie stwierdzone, że towar jest uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem winien zostać wymieniony w ciągu 7 dni roboczych na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- WARUNKI ZAPŁATY:

1. Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy , 85-090 Bydgoszcz,

ul. Powstańców Wlkp. 7, NIP 554-031-29-93, REGON 091362152.

2. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

Opr.:  asp. szt. Anna Bartczak

tel. kontaktowy : 47 751 57 46