- W przypadku składania oferty na pakiet 1 – Armatura wodociągowa, do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty dla każdego produktu:

- Atest higieniczny PZH- dotyczy produktów mających kontakt z wodą pitną

- Karty katalogowe

- Deklaracje właściwości użytkowych/ deklaracje zgodności

- W przypadku składania oferty na pakiet 2 – Rury i kształtki do wody z PE, do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty dla każdego produktu:

- Karty katalogowe

- Deklaracje właściwości użytkowych/ deklaracje zgodności

- Atest higieniczny PZH

- W przypadku składania oferty na pakiet 3 – Studnia betonowa, do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty dla każdego produktu:

- Karty katalogowe

- Deklaracje właściwości użytkowych/ deklaracje zgodności.

………………………………..						                                     		 Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

PAKIET 1 – Armatura wodociągowa

Opis przedmiotu zamówienia:

- Armatura wodociągowa:

- Wykonanie– żeliwo sferoidalne min. GGG-40 malowane farbą epoksydową wewnątrz i na zewnątrz(min 250 µm).

- Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń) na wysokości klina.

- Długość zabudowy wg F5 (długie),

- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie.

- Śruby łączące korpus z pokrywą– wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zalewane masą na gorąco.

- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym na zimno, polerowanym gwintem.

- Potrójny system uszczelnienia trzpienia.

- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM lub materiałem porównywalnym z pełnym przelotem.

- Prowadzenie klina przy użyciu prowadnic (ślizgów) wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich właściwościach ślizgowych.

- Stała lub wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu.

- Obudowy do zasuw teleskopowych (o długości min 1 000 mm, max 1 800 mm) wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza).

- Zasuwy winny posiadać system montowania obudowy za pomocą przetyczki i zatrzasku lub rozwiązanie porównywalne.

- Ciśnienie nominalne PN10/PN16.

- Kształtki żeliwne:

- Wykonanie– żeliwo sferoidalne GGG-40.

- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa na zewnątrz i wewnątrz min 250 µm.

- Zawór antyskażeniowy EA

- Wykonanie (korpus, pokrywa) – żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15

- Pokrywa umożliwiająca bieżącą kontrole wewnętrzną bez konieczności demontażu zaworu

- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa na zewnątrz i wewnątrz min 250 µm.

- Połączenie kołnierzowe eg PN-EN 1092-2

- Zamknięcie grzybkowe wspomagane sprężyną

- Otwory kontrolne z korkami

- Długość zabudowy 260mm

- Kompensator gumowy

- Guma warstwa wewnętrzna i zewnętrzna EPDM (do wody pitnej)

- Kołnierze stal ocynkowana

- Ciśnienie robocze PN16

- Przesunięcie osiowe +/- 20/30mm

- Przesunięcie boczne +/- 20 mm

- Przesunięcie kątowe +/- 20 stopni

- Podciśnienie 0,3 bara

UWAGA:  Zasuwy i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta

Wymagany okres gwarancji na armaturę wodociągową - minimum 60 miesięcy.

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 1 – ARMATURA WODOCIĄGOWA

| L.p. | Nazwa Produktu | j.m. | Średnica Dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.5x kol.6) | Nazwa Producenta | Karta katalogowa (nr strony w ofercie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zasuwa kołnierzowa długa żeliwna sfero | szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Zasuwa kołnierzowa krótka żeliwna sfero | Szt. | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80 | szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Kólko do zasuwy DN80 | Szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Zawór zwrotny antyskażeniowy EA kołnierzowy żeliwny sfero | Szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Króciec żeliwny sfero kołnierzowy L=200 | Szt. | 65 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Króciec żeliwny sfero kołnierzowy L=300 | Szt. | 65 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Zwężka żeliwna sfero kołnierzowa | Szt. | 80/65 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Kompensator gumowy (EPDM) kołnierzowy | Szt. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego  lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

SŁOWNIE:

WARTOŚĆ NETTO:………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………………………………………

WARTOŚĆ BRUTTO:……………………………………………………….........................

……………………….…………………………

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

…………………………………..						                                       			Załącznik nr 3

Pieczęć Wykonawcy

PAKIET 2- Rury i kształtki do wody z PE

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Rury z PE:

- Rury wykonane z materiału klasy PE 100 RC o podwyższonej odporności na naciski punktowe, wolną propagację pęknięć, skutki zarysowań.

- Rury muszą być wykonane z minimum dwóch warstw. Wszystkie warstwy z materiału PE100 RC połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie (warstwa zewnętrzna 10% całkowitej grubości  ścianki oraz wewnętrzna o grubości 90% grubości ścianki).

- Rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009- 04.

- Rury zgodne z normą PN– EN 12201– 2 (do wody).

- Rury winny pochodzić od jednego producenta

2. Kształtki z PE:

- Polietylen klasy PE 100, SDR 11 dla kształtek elektrooporowych,

- Ciśnienie nominalne 16 bar dla kształtek elektrooporowych.

- Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, tryb automatyczny (dający możliwość odczytu bezpośredniego po podłączeniu kształtki do zgrzewarki elektrooporowej).

- Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy.

- Wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu.

- Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia.

- Kształtka powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.

- Kształtki elektrooporowe winne pochodzić od jednego producenta

Wszystkie rury muszą pochodzić od jednego producenta

Wszystkie kształtki elektrooporowe muszą pochodzić od jednego producenta

Wymagany okres gwarancji na pakiet 2: minimum 24 miesiące.

Rury PE winny posiadać ważne aprobaty techniczne ITB oraz certyfikat DIN CERTCO lub równoważny.

Wykonawca musi dołączyć dokumenty potwierdzające fakt dopuszczenia materiałów, w tym m.in. atesty PZH, aprobaty techniczne ITB  dla rur PE, Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479 oraz Test FNCT (Full Notch Creep Test)- wg ISO 16770.

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 4

Pakiet 2 – RURY I KSZTAŁTKI DO WODY Z PE

| L.p | Nazwa Produktu | j.m. | Średnica Dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.5 x kol.6) | Nazwa Producenta | Karta katalogowa (nr strony w ofercie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10 | mb | 90 | 36 | 30,00 |  |  |  |  |
| 2 | Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 kąt 22,5st | Szt. | 90 | 1 | 80,00 |  |  |  |
| 3 | Kolano elektrooporowe PE100 SDR11 kąt 90st | Szt.. | 90 | 2 | 120,00 |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego  lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

…………………………………………………….

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

…………………………………..						                                       			Załącznik nr 4

Pieczęć Wykonawcy

PAKIET 3- STUDNIA WODOMIERZOWA

Opis przedmiotu zamówienia:

- Właz żeliwny

Włazy żeliwne DN 600 klasy D 400 z korpusem o wysokości min 150 mm, pokrywa z żeliwa szarego. Głębokość osadzenia pokrywy min. 50mm, szerokość podparcia pokrywy w ramie min. 20mm na stronę. Minimalny ciężar włazu 100kg. Włazy wykonane według normy PN-EN124:2000. Właz bez rygli z otworami wentylacyjnymi. Zabezpieczenie przeciw obrotowi w ramie.

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 5

Pakiet 3 STUDNIA BETONOWA

| L.p | Nazwa Produktu | j.m. | Średnica Dn (mm) | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (kol.5 x kol.6) | Nazwa Producenta | Karta katalogowa (nr strony w ofercie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Właz żeliwny DN600 D400 | Szt. | 600 | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM NETTO |  |  |
| RAZEM BRUTTO |  |  |

UWAGA: Brak określenia nazwy producenta w kolumnie 8 formularza cenowego  lub wpisanie dwóch lub więcej nazw producentów zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

…………………………………………………….

Podpis osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo