##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

SP ZOZ Rypin. ul. 3-go Maja 2

Przedmiot zamówienia: Aparat do kriochirurgii

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametr techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie elektryczne: 100 ÷ 240V (50 / 60 Hz) AC | Tak |  |  |
| 2. | Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: I, Stopień: B | Tak |  |  |
| 3. | Maksymalny pobór mocy: do 160 VA | Do 160VA = 10 pkt., Powyżej 160 VA =0 pkt. |  |  |
| 4. | Klasa IP obudowy: IP 21 | Tak |  |  |
| 5. | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O), lub dwutlenek węgla (CO2) w stalowych, standardowych butlach ciśnieniowych. Możliwość dokonywania wymiany butli u dostawcy gazu na rynku polskim (butla nie wchodzi w skład urządzenia) | Tak podać: |  |  |
| 6. | Ciśnienie robocze: 50 ÷ 65 bar (CO2) / 38 ÷ 53 bar (N2O) | TAK |  |  |
| 7. | Ciśnienie maksymalne: 70 bar (CO2) / 55 bar (N2O) | TAK |  |  |
| 8. | Tryby pracy: AUTO, RĘCZNY | TAK |  |  |
| 9. | Minimalna temperatura końcówki roboczej: do -88°C | TAK |  |  |
| 10. | Wymiary aparatu: 300 - 400 (Sz.) x 400 - 450 (Gł.) x 180– 200 (Wy.) mm | TAK |  |  |
| 11. | Ciężar: od 10 do 15 kg | Podać: do 12 kg=10pkt, powyżej = 0pkt. |  |  |
| 12. | Dotykowy ekran LCD 7” | TAK |  |  |
| 13. | Miernik ciśnienia gazu w sondzie (na ekranie LCD) | TAK |  |  |
| 14. | Miernik przepływu gazu przez sondę (na ekranie LCD) | TAK |  |  |
| 15. | Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę | TAK |  |  |
| 16. | Pedał sterujący dwuprzyciskowy | TAK |  |  |
| 17. | Aparat z funkcją automatycznego czyszczenia sond (krioaplikatorów ) w przypadku ich niedrożności, umożliwiającą czyszczenie ich, bez konieczności odłączania przewodów od sondy ani od aparatu. | TAK |  |  |
| 18. | Aparat znajdujący zastosowanie w: ginekologii, leczeniu bólu, neurochirurgii, laryngologii, flebologii (główne przeznaczenie), urologii. | TAK |  |  |
| 19. | Urządzenie wyposażone w system RFID (elektroniczna komunikacja urządzenia z sondą), który gwarantuje bardziej efektywne i precyzyjne mrożenie (aparat automatycznie dostosowuje parametry do charakterystyki sondy). Dzięki temu podczas zabiegu nie ma potrzeby kontrolowania przepływu i ciśnienia w sondzie. | TAK |  |  |
| 20. | Urządzenie wyposażone w system wstępnego czyszczenia sondy, który sprawdza przepływ na niskim ciśnieniu, przepływu podczas wstępnego mrożenia i automatycznie wykonuje czyszczenie jeśli jest taka potrzeba. | TAK |  |  |
| 21. | Aparat współpracujący z sondami dla wielu specjalności medycznych wymienionych w punkcie 18, jedno i wielorazowych. | TAK |  |  |
| 22. | Menu aparatu daje możliwość wyboru sekwencji mrożenia, która zapewnia zaprogramowanie czasu i wykonanie pełnego cyklu mrożenie - rozmrażanie – mrożenie. | TAK |  |  |
| 23. | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz (na którym przedstawiane są dokonane ustawienia i parametry) oraz posiada funkcję informacji głosowych. | TAK |  |  |
| 24. | Okres gwarancji na oferowane urządzenie minimum 24 m-ce | Podać: 24 miesiące =5pkt, powyżej 24 miesięcy 10pkt. |  |  |
| 25. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |  |
| 26. | Przeglądy okresowe: - pierwszy przegląd wymagany jest po trzech latach od momentu zakupu urządzenia, - kolejne przeglądy wykonywane co roku. | TAK |  |  |
| 27. | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK |  |  |
| 28. | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK |  |  |
| 29. | Gwarantowana dostępność części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 31. | Wyposażenie: -min. 1 sonda do żylaków kończyn dolnych, - min. 1 sonda „łopatka” do zewnętrznych zmian dermatologicznych. Możliwość dokupienia dodatkowych sond w zależności od potrzeb i przeznaczenia | TAK |  |  |

…………………………………