Znak sprawy: Ple5/271/1/2024

Nowy Tomyśl , dnia 23-05-2024r.

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSZKOLE Nr 5„ SŁONECZKO” w Nowym Tomyślu

ul. Nowa 23

64-300 Nowy Tomyśl

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

bez negocjacji.

Znak  sprawy: Ple5/271/1/2024

Nazwa zadania: Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji ogrzewczej w Przedszkolu nr 5 „Słoneczko”

Ogłoszenie w BZP -  nr 2024/BZP 00318577/01 z dnia 2024-05-10

Do wszystkich Wykonawców

zainteresowanych udziałem w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605  ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku       z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE nr 1

Treść pytania:  Instalacja c.o. – w załączonym przedmiarze robót brak nakładów rzeczowych na dostawę i montaż konsol wsporczych, profili montażowych pod rurociągi rozprowadzające tzw.

„leżaki”. Czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie dostawę i montaż w/w konsol i profili montażowych?

Odpowiedź Zamawiającego:   Mocowanie rurociągów zgodnie z projektem – systemowe uchwyty z wkładką gumową do miedzi.

PYTANIE nr 2

Treść pytania:  Instalacja c.o. – w załączonym przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na miejscowe uzupełnienie tynków za zdemontowanymi grzejnikami np. KNR K-08 0101/02. Czy Wykonawca ma ująć te prace w swojej ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:   Tak, Wykonawca ma ująć wymienione w pytaniu prace.

PYTANIE nr 3

Treść pytania:  Instalacja c.o. – w załączonym przedmiarze brak jest nakładów na wykonanie gładzi gipsowych (szpachlowania) wnęk grzejnikowych – tła za grzejnikami np. NNRKB 10 2013/01. Czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie wykonanie gładzi gipsowych za zdemontowanymi grzejnikami i miejscach po starych uchwytach rurociągów?

Odpowiedź Zamawiającego:   Tak, Wykonawca ma ująć wymienione w pytaniu prace.

PYTANIE nr 4

Treść pytania:  Instalacja c.o. – w załączonym przedmiarze brak nakładów rzeczowych na wykonanie gruntowania powierzchni ścian (wnęk grzejnikowych – tła za grzejnikami, w miejscach przebić przez przegrody budowlane oraz po starych uchwytach rurociągów) np. NNRKB 7 1134/02. Czy Wykonawca ma ująć te prace w swojej ofercie

Odpowiedź Zamawiającego:   Ujęto w pozycji nr 4, własna kalkulacja, prace demontażowe i uzupełniające

PYTANIE nr 5

Treść pytania:  Instalacja c.o. – w załączonym przedmiarze brak nakładów rzeczowych na wykonanie dwukrotnego malowania wnęk grzejnikowych – tła za grzejnikami, np. KNR 2-02 1505/01. Czy Wykonawca ma ująć te prace w swojej ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:   Nie , Wykonawca nie ujmuje wyżej wymienionych prac.

PYTANIE nr 6

Treść pytania:  Instalacja c.o. – w załączonym przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na wykonanie naprawy posadzki w miejscach przebić pod piony instalacyjne. Czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie wykonanie naprawy posadzki w miejscach przebić pionów instalacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:   Tak, Wykonawca ma ująć w swojej ofercie wykonanie naprawy posadzki w miejscach przebić pionów instalacyjnych

PYTANIE nr 7

Treść pytania:  Instalacja c.o. – w załączonym przedmiarze brak nakładów rzeczowych na dostawę i montaż odpowietrzników automatycznych na pionach instalacji c.o.. Czy Wykonawca

ująć w swojej ofercie dostawę i montaż odpowietrzników automatycznych w ilości tyle ile jest pionów?

Odpowiedź Zamawiającego:   Tak, Wykonawca ująć w swojej ofercie dostawę i montaż odpowietrzników automatycznych w ilości tyle ile jest pionów

PYTANIE nr 8

Treść pytania:

Instalacja c.o. – w załączonym przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na dostawę i montaż zaworów kulowych dn15 „motylek” pod odpowietrzniki automatyczne

np. KNR-W 2-15 0411/01. Czy Wykonawca ma ująć brakujące zawory w swojej ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:   Odpowietrzniki automatyczne dla instalacji ogrzewczej z zaworem stopowym.

PYTANIE nr 9

Treść pytania:  Proszę o wyjaśnienie zapisów na rzutachna rys. IS01 oraz IS02 „na ścianach płytki do wysokości ok. 1,4m”. Zapis ten oznacza, że Wykonawca ma wykonać okładzinę ścienną z płytek ceramicznych do wysokości 1,40m? Czy zapis ten oznacza, że w danym

pomieszczeniu znajduje się (jest istniejąca) okładzina ścienna i nie należy jej wymieniać?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zapis informuje, że na ścianie znajdują się płytki – jeśli zostaną uszkodzone podczas prac należy je wymienić/naprawić.

PYTANIE nr 10

Treść pytania:  W załączonym przedmiarze brak nakładów rzeczowych na wykonanie oznaczeń urządzeń i armatury technologii kotłowni, kierunków przepływu czynnika grzewczego. Czy

Wykonawca ma ująć to w swojej ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:   Tak, zgodnie ze sztuką budowlaną.

PYTANIE nr 11

Treść pytania:  W załączonym przedmiarze brak nakładów rzeczowych na wykonanie schematu technologicznego (powykonawczego) kotłowni, instrukcji obsługi kotłowni, instrukcji p.poż, bhp, itp. Czy Wykonawca ma ująć to w swojej ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:   Schemat technologiczny kotłowni znajduje się w częścią projektowej opracowania, jeśli wykonawcza na etapie realizacji wprowadzi zmiany należy przygotować nowy schemat kotłowni. Dokumentacja nie zakłada przygotowania instrukcji obsługi kotłowni, instrukcji ppoz i bhp.

PYTANIE nr 12

Treść pytania:  W załączonym przedmiarze brak nakładów rzeczowych na dostawę sprzętu gaśniczego (koc gaśniczy, gaśnica). Czy Wykonawca ma ująć to w swojej ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:  Nie , Wykonawca nie ujmuje w ofercie wymienionego w pytaniu sprzętu.

PYTANIE nr 13

Treść pytania:  Instalacja c.o. – w załączonym przedmiarze brak jest nakładów rzeczowych na dostawę i montaż armatury grzejnikowej (zawór termostatyczny, zawór powrotny, głowica

termostatyczna) na grzejnikach, które należy pozostawić. Czy Wykonawca ma ująć to w swojej ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:   Tak,  Wykonawca ma ująć to w swojej ofercie

PYTANIE nr 14

Treść pytania:  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowych rur i kształtek ze stali węglowej cienkościennej ocynkowanej, łączonej przez zacisk do instalacji centralnego ogrzewania, w miejsce rur miedzianych?

Odpowiedź Zamawiającego:   Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowych rur i kształtek ze stali węglowej cienkościennej ocynkowanej, łączonej przez zacisk do instalacji centralnego ogrzewania, w miejsce rur miedzianych

PYTANIE nr 15

Treść pytania:  Czy Zamawiający przewiduje prace ogólnobudowlane (wykończeniowe) polegające na tynkowaniu wnęk grzejnikowych, szpachlowanie, malowanie wnęk jak również nieumyślnie uszkodzonych ścian – jeżeli tak to proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych

Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, przy czym - nowe grzejniki przewidziano w miejscu istniejących. Ujęto w pozycji 4. Prace demontażowe i uzupełniające, własna kalkulacja.

PYTANIE nr 16

Treść pytania:  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur Stall- press zamiast miedzianych rur i kształtek?

Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur Stall- press zamiast miedzianych rur i kształtek

PYTANIE nr 17

Treść pytania:  Proszę o dokładne określenie na czym ma polegać ,,automatyka kotłowni” poz.94 przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego: Sterownik z funkcją sterowania pompy obiegowej instalacji ogrzewczej oraz CWU.

PYTANIE nr 18

Treść pytania:  Czy zamawiający dopuszcza zamianę rur twardych miedzianych na rury stalowe cienkościenne łączone przy użyciu złączek zaprasowywanych

Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, zamawiający dopuszcza zamianę rur twardych miedzianych na rury stalowe cienkościenne łączone przy użyciu złączek zaprasowywanych

PYTANIE nr 19

Treść pytania:  Czy można prosić o udostępnienie kosztorysu w formacie ath

Odpowiedź Zamawiającego:

Na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/925341

został udostępniony plik ath przedmiaru zgodnie z powyższym zapytaniem.