Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Montaż wentylacji mechanicznej w izolatce oddziału pediatrycznego – formuła zaprojektuj i wybuduj

Adres inwestycji:

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia

al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania izolatki zlokalizowanej  w zespole pomieszczeń na oddziale pediatrycznym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą) oraz zrealizowanie projektu.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie i zatwierdzenie projektu, wykonanie wentylacji mechanicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą), uzyskanie wszelkich pozwoleń na użytkowanie z instytucjami zewnętrznymi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie prowadzonych prac

- Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i pomiarów, przekazane Zamawiającemu „pod klucz”, to jest umożliwiające użytkowanie pomieszczeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Prace adaptacyjne, montażowo-instalacyjne i rozruchowe muszą być wykonane w sposób pozwalający na stworzenie warunków dla prawidłowej pracy stworzonego zespołu pomieszczeń i zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów, personelu i osób znajdujących się w pomieszczeniach sąsiadujących

- Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty, wymagane przepisami prawa. Wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem- jeśli potrzebne są dodatkowe prace budowlane, to zostaną one uwzględnione w ofercie.

- Zamawiający wymaga, by w cenie prac uwzględniona została kwota wymaganych przeglądów gwarancyjnych

- Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z r 2017 poz. 1332 z późn. zm),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz. U. 2015 r. poz.1422);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą