FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY
L.p.	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów	Producent/ / Model/ Nr katalogowy*	J.m.	Ilość	Cena brutto / za 1 j.m.	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G=(ExF)
1.	Kamera kopułkowa IP (kompatybilna z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM) / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	2
2.	Uchwyt naścienny do kamery kopułkowej / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	1
3.	Uchwyt (adapter) do kamery kopułkowej / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	1
4.	Uchwyt montażowy / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	1
5.	Extender (switch) PoE 3-portowy / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	2
6.	Przełącznik sieciowy 28 portowy z zasilaniem PoE, z funkcjami przełącznika warstwy L 2 / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	1
7.	Kamera typu bullet (kompatybilna z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM) / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	1
8.	Obudowa do kamery typu bullet / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	1
9.	Kamera analogowa HD (kompatybilna z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM) / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	10
10.	Obiektyw do kamery analogowej HD / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	10
11.	Obudowa zewnętrzna do kamery analogowej HD / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	10
12.	Kamera analogowa kopułkowa IR HD (kompatybilna z systemem nadzroru wizyjnego używanego na UWM) / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	20
13.	Rejestrator z zamontowanymi dyskami HDD (kompatybilny z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM) / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	2
14.	Zasilacz kamer / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	1
15.	Układ miękkiego startu do transformatora / (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.)		sztuka	1
ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:

     Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
(dotyczy pozycji z tabeli powyżej)
1. Kamera kopułkowa IP (kompatybilna z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM – protokół ONVIF nie jest kryterium kompatybilności) – sztuk 2.
Kamera powinna posiadać rozdzielczość 4 MP.
Specyfikacja techniczna
Ilość efektywnych pikseli	2560(H) x 1440(V)
Przetwornik obrazu	1/3"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,15 Lux (F2,0, 1/30s)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/5..1/12 000 s
Ogniskowa obiektywu	min. 2,8 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 107,5°
Oświetlacz IR	20 m
Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 MP (2560 x 1440)
Ustawienia obrazu	Obrót, lustro, tryb korytarzowy
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Niska / średnia / wysoka
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	SSNR
Balans bieli	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
Strefy prywatności	6
OSD	MENU, nazwa kamery do 85 znaków
Wyjście wideo	CVBS (serwisowe)

Funkcje
Inne	ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
Detekcja, obsługa alarmów
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Utrata ostrości, detekcja kierunku, wejście/wyjście z regionu, przekroczenie linii
Reakcja na alarm/ruch	FTP, e-mail, zapis na kartę, NAS, wyjście alarmowe
Przechowywanie danych
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 128GB
Rejestracja zdalna	NAS
Porty, Interfejsy
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1

Sieć
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Parametry elektryczne
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Zasilanie DC	12 V DC
Max. Pobór mocy	PoE: 10,7 W, DC: 9,1 W

Warunki pracy
Wilgotność względna:	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-40..55 °C

Konstrukcja
Regulacja położenia : 350/67/355°
Stopień ochrony obudowy:	IP66
Odporność na uderzenia: IK10
Typ obudowy:	Kopułowy

2. Uchwyt naścienny do kamery kopułkowej – sztuk 1.
Specyfikacja techniczna
- Materiał wykonania: aluminium
- Wymiary według załączonego rysunku - mm

3. Uchwyt (adapter) do kamery kopułkowej – sztuk 1.
Uchwyt (adapter) powinien być kompatybilny z uchwytem ściennym wymienionym w pkt. 2 i kamerą kopułkową wymienioną w pkt. 1.

Specyfikacja techniczna

- Materiał wykonania: aluminium
- Wymiary według zamieszczonego rysunku: mm (cale)

4. Uchwyt montażowy - sztuk 1.
Uchwyt montażowy służący do montażu kamery na ścianie powinien być kompatybilny z kamerą kopułkową wymienioną w pkt. 1.

Specyfikacja techniczna

- Materiał wykonania: aluminium/plastik
- Wymiary według zamieszczonego rysunku – mm (cale)

5. Extender (switch) PoE 3-portowy – sztuk 2.
Urządzenie powinno być przełącznikiem sieciowym PoE pracującym jako extender (repeater) sieci LAN oraz zasilania PoE, przeznaczonym do współpracy z dowolnymi urządzeniami sieciowymi, kamerami IP oraz innymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE (do urządzenia powinna być dostarczona puszka natynkowa o klasie IP 65, wymiarach 110x110x55 mm, wykonana z tworzywa o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej wyposażona w okrągłe dławiki na ściankach bocznych puszki).
Specyfikacja techniczna
- Wejście: 1 x PoE RJ45
- Wyjście: 2 x PoE RJ45
- Szybkość transmisji: 10 / 100 Mb/s
- Zwiększenie zasięgu: 100 m
- Zabezpieczenie przepięciowe: TAK
- Sygnalizacja pracy: Diody LED w złączach RJ45
- Obudowa: IP20
- Temperatura pracy: -25...+65 °C
- Zasilanie: 802.3af / 802.3at / Passive PoE
- Napięcie wyjściowe: 802.3af / 802.3at / Passive PoE
6. Przełącznik sieciowy 28 portowy z zasilaniem PoE, z funkcjami przełącznika warstwy L 2 – sztuk 1.

Przełącznik powinien posiadać możliwość zamontowania w szafie typu RACK i posiadać w zestawie uchwyty do takiego montażu.

Specyfikacja techniczna
Klasyfikacja przełączników
Warstwa: 2

Łączność
- Porty 10/100/1000 Base-T (RJ45): 24
- Porty 100/1000 Base-X (SFP): 4

Wydajność
- Matryca przełączania: min. 56 Gbps
- Szybkość przesyłania danych: min. 42 Mpps
- Bufor pakietów: min. 1,5 MB
- Rama JUMBO: min. 12 K
- Liczba sieci VLAN: min. 4 K
- Tablica adresów MAC: min. 16 K
- Obsługa multiemisji: min. 4 K
- Tablica adresów MAC dodatkowe informacje: Tablica adresów MAC współdzielona dla unicastu i multicastu (w stosunku 1:1)
- Tablica ACL: min. 216
- Liczba interfejsów Vlan (IP): min. 16
- Zegar CPU: min. 800 MHz
- Pamięć flash: min. 32 MB
- Pamięć RAM: min. 256 MB

Parametry elektryczne
- Zasilacz: 230 V AC
- Maksymalny pobór mocy: ≤ 20 W

Parametry fizyczne
- Typ obudowy: desktop / RACK (uchwyty w zestawie)
- Temperatura pracy: od 0℃ do 50 ℃
- Wilgotność względna: od 10 do 90 %

7. Kamera typu bullet (kompatybilna z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM - protokół ONVIF nie jest kryterium kompatybilności) – sztuk 1.

Specyfikacja techniczna

- Przetwornik obrazu	1/3" CMOS
- Czułość	Kolor : 0.15 Lux (F2.0, 1/30s) CZ/B : 0 Lux (IR wł.)
- Tryb Dzień/Noc	Automatyczny filtr mechaniczny
- Elektroniczna migawka	Minimum/Maksimum/Anti flicker (1/5~1/12,000sec)
- Pamięć	512MB RAM, 256MB Flash

DORI
- Detekcja (25PPM/ 8PPF)	37,5 m
- Obserwacja (63PPM/ 19PPF)	15,0 m
- Rozpoznanie (125PPM/ 38PPF)	7,5 m
- Identyfikacja (250PPM/ 76PPF)	3,8 m
Optyka
- Ogniskowa obiektywu	min. 2,8mm fixed focal
- Apertura	F2.0
- Kąt obserwacji	H : 107,5˚, V : 59,7˚, D : 122,0˚
Oświetlenie
Zasięg oświetlacza IR	20m

Wideo
- Rozdzielczość	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	H.265/H.264 : Maks. 30 kl./s at 4M we wszystkich rozdzielczościach, MJPEG : Maks. 15 kl./s
- Kompensacja obrazu	BLC, WDR, SSDR
- WDR - Szeroki zakres dynamiki Range	120dB
- Redukcja szumów	SSNR
- AGC	Niska / Średnia / Wysoka
- Balans bieli	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
- Kompresja wideo	H.265/H.264 : Main/High, MJPEG

Audio
- Wejścia audio	Do wyboru: (wejście mikrofonowe/wejście lininowe), zasilanie: 2.5V DC(4mA), impedancja wejściowa: 2KΩ
- Kompresja audio	G.711 u-law / G.726, Do wyboru: G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps

Funkcje
- Tytuł kamery	do 85 znaków
- Strefy prywatności	6, strefy prostokątne
- LDC	Tak
- Rotacja obrazu	Odwrócenie, Lustro, Tryb korytarzowy (90°/270°)
- Detekcja, obsługa alarmów
- Detekcja ruchu	4 polygonalne strefy
- Wyzwolenie alarmu	Analiza, rozłączenie sieci, wejście alarmowe
- Reakcja na zdarzenie:	Przesyłanie plików przez FTP i e-mail, Powiadamianie przez e-mail, Nagrywanie SD/SDHC/SDXC lub NAS w przypadku wyzwolenia zdarzenia Wyjście alarmowe Ustawienia DPTZ
Inteligentna analiza obrazu
- Analiza obrazu	Wykrywanie utraty ostrości, wykrywanie kierunkowe, wykrywanie ruchu, wejście/wyjście, sabotaż, wirtualna linia
Przechowywanie danych
Rejestracja na kartę pamięci	Micro SD/SDHC/SDXC 1 slot 128GB

Porty, Interfejsy
- Wyjście wideo	CVBS : 1.0 Vpp/75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) serwisowe
- Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1

Sieć
- Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)
- Smart Codec	Manual (5ea area), WiseStreamⅡ
- Kontrola szybkości transmisji	H.264/H.265: CBR lub VBRMJPEG: VBR
- Strumieniowanie	Unicast (6 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (do 3 profili)
- Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP,SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP

Bezpieczeństwo
- Uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL) Uwierzytelnianie skrótu logowania Filtrowanie adresów IP Dostęp użytkownika Dziennik uwierzytelniania 802.1X
- API	ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
- Język strony internetowej: polski

Parametry elektryczne
- Zasilanie	PoE(IEEE802.3af, klasa 3), 12V DC
- Pobór mocy	PoE: Maks. 10,7W, typowo 8W, 12V DC: Maks. 9,1W, typowo 6,8W

Warunki pracy
- Temperatura pracy / wilgotność	-40˚C~+55˚C / do 95% RH
- Stopień ochrony obudowy: IP66
- Odporność na uderzenia: IK10
8. Obudowa do kamery typu bullet – sztuk 1.
Obudowa ma umożliwiać montaż kamery na ścianie oraz powinna być kompatybilna z kamerą typu bullet wymienioną w pkt. 7.
Specyfikacja techniczna
Materiał wykonania: aluminium
Wymiary według zamieszonego rysunku:

9. Kamera analogowa HD (kompatybilna z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM) – sztuk 10.
Specyfikacja techniczna

WIDEO
- Przetwornik obrazu 1/2,8" 2 MP CMOS
- Całkowita liczba pikseli 1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP
- Piksele efektywne 1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP
- Skanowanie progresywne
- Min. poziom oświetlenia
- W kolorze: 0,09 luksa (F1,2, 1/30 s)
- W czerni i bieli: 0,009 luksa (F1,2, 1/30 s)
- Stosunek sygnał/szum 52 dB (AGC wył., Waga wł.)
- Wyjście wizji BNC (konfigurowalne: AHD / TVI / CVI / CVBS)
- Rozdzielczość min. 1920 x 1080
- Maks. prędkość odświeżania 25 kl./s przy 1080p
TYP OBIEKTYWU
Montaż obiektywu C/CS
DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA
- Menu ekranowe (OSD)
- Obsługa języka: polski
- Nazwa (opis) kamery Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków)
- Funkcja Dzień/noc Automatyczna (filtr podczerwieni) / zewnętrzna / w kolorze / w czerni i bieli
- Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC)
- Wył. / BLC użytkownika / HLC / WDR
- Technologia WDR 120 dB
- Cyfrowa redukcja szumów SSNRIV (wył./wł.)
- Kompensacja zamglenia Wył. / automatyczna / ręczna
- Detekcja ruchu Wył./wł. (4 strefy)
- Strefy prywatności Wył./wł. (8 stref prostokątnych)
- Kontrola wzmocnienia Wył. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka
- Balans bieli: ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny (4500–8500°K) / ręczny / AWC (1800–10 500°K)
- Prędkość migawki elektronicznej: 1–1/12 000 s
- Cofanie Wył. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
- Profil Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, ITS, Wewnętrzny, Użytkownika
- Alarmy (MD) wyjście 1, zewnętrzne D/N 1
- Interfejs zdalnego sterowania
- Złącze koncentryczne, RS-485
Protokół
- AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron)
- CCP (protokół koncentryczny CVI), TCP (protokół koncentryczny TVI)
- RS-485: Samsung T, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD
- Odległość transmisji wideo 500 m (kabel koncentryczny 5C2V)
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura / wilgotność pracy -10 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH)
ZASILANIE
- Napięcie zasilające 220 V AC ±10%
- Pobór mocy Maks. 3,5 W
OBUDOWA
- Kolor / materiał: kość słoniowa / plastik
- Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 68,4 × 59,6 × 116,6 mm
10. Obiektyw do kamery analogowej HD – sztuk 10.
Obiektyw powinien być kompatybilny z kamerą analogową HD wymienioną w pkt. 9.
Specyfikacja techniczna

- Rozmiar przetwornika: 1/2,8"
- Korekcja IR (D/N): Tak
- Regulacja przysłony Auto-Iris: DC
- Typ obiektywu: zmienna ogniskowa
- Ogniskowa obiektywu: 2,8..9 mm
- Apertura: 1,2..360
- Kąt widzenia (H): 104,2..42,7°
- Kąt widzenia (V): 77,2..25,3°
- Temperatura pracy: -10..50 °C
- Sposób montażu: CS
- Wymiary: 45,0 x 51,5 x 54,3 mm
11. Obudowa zewnętrzna do kamery analogowej HD – sztuk 10.

Obudowa zewnętrzna do kamery analogowej HD powinna posiadać grzałkę (odszraniacz), wentylator i być kompatybilna z kamerą analogową HD wymienioną w pkt. 9.

Specyfikacja techniczna

- Temperatura operacyjna / wilgotność	-50°C ~ +50°C /poniżej 90%
- Wentylator / grzałka: zamontowane
  (Ogrzewanie: 5°C ± 5°C włączone / Wiatrak : 45°C ± 5°C włączone)
- Stopień ochrony obudowy:	IP66
- Materiał wykonania: aluminium
- Wymiary zewnętrzne / wewnętrzne: 184 x 127 x 460 mm / 99x 80 x 190 mm
- Przesunięcie / pochylenie / obrót: 0~360 / 0~90
- Pobór mocy: max 55W
  AC WENTYLATOR (5W): 5W*1
  AC GRZAŁKA (20W): 20W*2
- Napięcie wejściowe: 230V AC

12. Kamera analogowa kopułkowa IR HD (kompatybilna z systemem nadzroru wizyjnego używanego na UWM) – sztuk 20.
Specyfikacja techniczna
WIDEO
- Przetwornik obrazu	1/2,8" 2 MP CMOS
- Całkowita liczba pikseli	1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP
- Piksele efektywne	1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP
- Skanowanie	Skanowanie progresywne
- Min. poziom oświetlenia	W kolorze: 0,11 luksa (F1,6, 1/30 s)
- W czerni i bieli: 0 luksów (dioda LED IR wł.)
- Stosunek sygnał/szum	52 dB (AGC wył., Waga wł.)
- Wyjście wizji	BNC (konfigurowalne: AHD / TVI / CVI / CVBS)
- Rozdzielczość	min. 1920 x 1080
- Maks. prędkość odświeżania	25 kl./s przy 1080p
PANORAMOWANIE / WYCHYLANIE / OBRACANIE (PTZ)
Zakres panoramowania / wychylania / obracania	0–350° / 0–67° / 0–355°
TYP OBIEKTYWU
- Ogniskowa (zoom)	Obiektyw zmiennoogniskowy 3,2–10 mm (3,1 x)
- Apertura maksymalna	F1,6
- Kątowe pole widzenia	W poziomie: 110,2˚ (panorama) do 32˚ (teleobiektyw) / w pionie: 55,4˚ (panorama) do 18˚ (teleobiektyw) / po przekątnej: 128,4˚ (panorama) do 36,6˚ (teleobiektyw)
- Min. odległość obiektu	0,5 m
- Sterowanie ostrością	Ręczne
- Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC
- Montaż obiektywu	Wbudowany
DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA
- Menu ekranowe (OSD): polski
- Nazwa (opis) kamery	Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków)
- Funkcja Dzień/noc	Automatyczna (filtr podczerwieni) / w kolorze / w czerni i bieli
- Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC)	Wył. / BLC użytkownika / HLC / WDR
- Technologia WDR	120 dB
- Cyfrowa redukcja szumów	SSNRIV (wył./wł.)
- Kompensacja zamglenia	Wył. / automatyczna / ręczna
- Detekcja ruchu	Wył./wł. (4 strefy)
- Strefy prywatności	Wył./wł. (8 stref prostokątnych)
- Kontrola wzmocnienia	Wył. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka
- Balans bieli	ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny (4500–8500°K) / ręczny / AWC (1800–10 500°K)
- Prędkość migawki elektronicznej	1–1/12 000 s
- Cofanie	Wył. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
- Profil	Podstawowy, Dzień/noc, Oświetlenie tylne, ITS, Wewnętrzny, Użytkownika
- Alarmy	(MD) wyjście 1
- Interfejs zdalnego sterowania	Koncentryczny
- Protokół	AHD: ACP (protokół koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron),
- CCP (protokół koncentryczny CVI), TCP (protokół koncentryczny TVI)
- Odległość IR	20 m
- Odległość transmisji wideo	500 m (kabel koncentryczny 5C2V)
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura / wilgotność pracy	-10 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH)
ZASILANIE
- Napięcie zasilające	Podwójne (24 V AC ±10% i 12 V DC ±10%)
- Max Pobór mocy	4,2 W
- OBUDOWA
- Kolor / materiał:	Kość słoniowa / plastik
- Wymiary (szer. x wys.)	Ø 119,8 x 98,5 mm

13. Rejestrator z zamontowanymi dyskami HDD (kompatybilny z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM) – sztuk 2.
Rejestrator powinien być wyposażony w dwa dyski HDD dedykowane do wykorzystania w systemach monitoringu wizyjnego o pojemności 4 TB każdy.
Specyfikacja techniczna

Parametry podstawowe

- Maksymalna liczba obsługiwanych kamer: IP	2 + 16
- Rozdzielczość kamer IP:	8MP ~ CIF
- Protokół dla kamer sieciowych	SUNAPI(Wisenet), ONVIF

Wyjścia sygnałów

- Wyjście HDMI	1 x HDMI
- Wyjścia VGA	1 x VGA

Audio

- Wyjście audio	1 x RCA
- Wejścia/wyjścia audio	4/1
- Kompresja audio	G.711 (N/W Camera G.711, 726)
- Tor audio	dwukierunkowy

Funkcje

- Sterowanie PTZ:	GUI, Przeglądarka internetowa, SSM, SmartViewer, Wisenet Mobile Viewer, Klawiatura operatora
- Redundancja » ARB	Tak
- Kreator konfiguracji (język, data/godzina, hasło, sieć, automatyczna konfiguracja kamery), P2P (kod QR)
- Sterowanie po kablu koncentrycznym: CVBS(Pelco-C)/AHD/CVI/TVI
- Detekcja, obsługa alarmów
- Reakcja na zdarzenie: e-mail, wysyłanie zdarzeń, ustawienie wstępne PTZ, wyjście alarmowe, brzęczyk, wyjście monitora, FTP, komenda SUNAPI, wyłączenie

Przechowywanie danych

- Liczba obsługiwanych HDD	2 x SATA (Maks. 12TB)
- Odtwarzanie:	Maks. odtwarzanie 16 kanałów, wyświetlanie daty/godziny/tytułu

Porty, Interfejsy

- BNC	16 wejść / 1wyjście SPOT
- Wejścia/wyjścia alarmowe:	16/4 - przekaźnik 1 (NO/NC/COM), Przekaźnik 2..4(NO/COM)
- Porty USB	2 x USB2.0, 1 x USB 3.0
- Porty szeregowe	RS-485 (Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p) dla PTZ

Wejścia sygnałów

- Wejścia wizji: 16 (1Vp-p 75Ω, BNC)
- Obsługiwane standardy:	- AHD(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) - HDTVI(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) - HDCVI(8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p) – NTSC/PAL

Sieć

- Urządzenia mobilne	: iOS, Android
- Interfejs sieciowy	: RJ-45(10/100/1000BASE-T)
- Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
- DDNS	Wisenet DDNS
- Prędkość transmisji: kamera analogowa (NTSC/PAL) (strumień główny) 8MP 8 kl./s kanał, 5M 12 kl./s kanał, 4M 12 kl./s kanał, 2M 25 kl./s kanał, 720p 25 kl./s/kanał, SD 25 kl./s/kanał (strumień podrzędny) 720p lub wyższa: 640x368 pełna kl./s/kanał, sygnał SD: do CIF pełna kl./s/kanał
- Przepustowość transmisji: min. 100Mbps
- Ilość użytkowników zdalnych:	Wyszukiwanie(3), Unicast(10), Multicast(20)
- Bezpieczeństwo:	Filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkownika, uwierzytelnianie 802.1x, szyfrowanie (ID/PW, nagrywanie, transmisja, kopia zapasowa) Certyfikat urządzenia (Hanwha Techwin Root CA)
- Oprogramowanie zdalne: SSM, Webviewer, SmartViewer, Wisenet Mobile Viewer, Wisenet Viewer

System

- Sterowanie funkcjami: Myszka, Przeglądarka internetowa,
- Język: polski
- Zapis, Podgląd, Odtwarzanie
- Podgląd na żywo	1x HDMI, 1x VGA (Dual monitor)
  HDMI: 3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
  VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Zdolność do wyświetlania lokalnego	Kamera analogowa (NTSC/PAL):
  8MP(15/12 kl./s), 5MP(20/12 kl./s), 4MP(30/25 kl./s), 2MP(30/25 kl./s),1MP(30/25 kl./s), 960H(or 720H)(30/25 kl./s)
  Kamera IP: 2MP(480 kl./s)
- Zapis » Kompresja wizji	H.265, H.264, MJPEG
- Zapis kamer analogowych	Strumień główny: 8M 8/8 kl./s, 5M 12/12 kl./s, 4M 15/12 kl./s, 2M 30/25 kl./s, 720p 30/25 kl./s, poniżej 960H 30/25 kl./s/kanał
  Strumień pomocniczy: 720p/kanał lub wyższy : 640x368 Full kl./s, SD : do SD Full kl./s
- Szybkość rejestracji: min. 128Mbps
- Rozdzielczość rejestracji: 8MP ~ CIF
- Tryb zapisu	Normalny, podwójny strumień, harmonogram (ciągły/zdarzenie), wydarzenie (prealarm/postalarm), znacznik
- Szybkość odtwarzania	: min. 32Mbps (18 kanałów jednocześnie)
- Ilość użytkowników dla odtwarzania:	min. 4 użytkowników (1 + 3 zdalnych)
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów: min.: 18 kanałów (monitor lokalny), 18 kanałów (CMS), 4 kanały (Wisenet Mobile), 1 kanał (sieć)

Parametry elektryczne

- Zasilanie: DC 12 V DC
- Pobór mocy: Maks. 40W (2 x HDD)

Warunki pracy

- Temperatura pracy: od 0°C do +40°C
- Wilgotność względna:	20% ~ 85% RH

Normy, Certyfikaty

Spełniają wymagania zawarte w normach, certyfikatach:	UL, CE, FCC, KC, UKCA , lub równoważnych
14. Zasilacz kamer – sztuk 1.
Transformator toroidalny z mocowaniem o średnicy dostosowanej do transformatora.

Specyfikacja techniczna

- Moc: 1000VA
- Napięcie zasilania: 230V
- Napięcie wyjściowe: 24V
15. Układ miękkiego startu do transformatora – sztuk 1.
Układ miękkiego startu ( soft start ) do transformatorów dużej mocy powinien niwelować skutki wysokich prądów rozruchowych. Powinien być wyposażony w przyłącza śrubowe do zastosowania przewodów o maksymalnym przekroju 2,5mm2. Na obudowie powinien znajdować się czytelny schemat ilustrujący w jaki sposób należy podłączyć układ w obwodzie.

Specyfikacja techniczna

- napięcie pracy: 230V
- prąd znamionowy: 17A

UWAGA:

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 Ustawy Pzp dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych