| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/34/2023 Załącznik nr 3 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 1: Opaski uciskowe, kompatybilne z zasilaczem do opasek uciskowych Zimmer Biomet ATS 4000 |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Opaski uciskowe: - wielorazowego użytku - materiał łatwy w dezynfekcji | Tak |  |
| 3 | Opaska cylindryczna – 20 szt. Rozmiar: 61 cm +/- 5 cm Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 | Tak - podać |  |
| 4 | Opaska konturowa – 20 szt. Rozmiar: 76 x 99 cm +/- 5 cm Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 | Tak - podać |  |
| 5 | Opaska konturowa – 20 szt. Rozmiar: 30 x 76 cm+/- 5 cm Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 | Tak - podać |  |
| 6 | Opaska konturowa – 10 szt. Rozmiar: 23 x 53,5 cm +/- 5 cm Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 | Tak - podać |  |

| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/34/2023 Załącznik nr 3 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 2: Akcesoria wielorazowe do fizykoterapii |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Elektrody silikonowo-węglowe do elektroterapii 6x6 cm – 300 szt. | Tak |  |
| 3 | Podkład wiskozowy – 300 szt. - do elektrod 6x6 cm - podkład o wymiarach 8x8 cm | Tak |  |
| 4 | Podkład wiskozowy – 300 szt. - do elektrod 6x12 cm - podkład o wymiarach 8x14 cm | Tak |  |
| 5 | Woreczki z piaskiem do obciążenia elektrod – 10 szt. Rozmiar: 20 x 30 +/- 5 cm | Tak |  |
| 6 | Filtry do lamp do terapii światłem podczerwonym Astar Lumina: - niebieski – 6 szt. - czerwony – 6 szt. | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/34/2023

Załącznik nr 3 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 3: Akcesoria wielorazowe i jednorazowe do elektroterapii |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Podkłady lekowe do elektrod ze stali chirurgicznej do jonoforezy – 400 szt. - podkład o wymiarach 8x8 cm | Tak |  |
| 3 | Przewód do elektrod, 4 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem do aktywizacji ruchowej EiE Interdynamic ID-8C – 5 szt. | Tak |  |
| 4 | Przewód do elektrod, 1 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator Otwock Diatronic DT10B – 5 szt. | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/34/2023

Załącznik nr 3 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 4: Przewody do elektrod kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami: BTL-4625 SMART, Zamed STIM D75 |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Przewód do elektrod, jasnoszary z wejściem USB. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator BTL – 4625 SMART – 10 szt. | Tak |  |
| 3 | Przewód do elektrod, ciemnoszary z wejściem USB. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator BTL – 4625 SMART – 10 szt. | Tak |  |
| 4 | Przewód do elektrod, 2 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator Zamed STIM D75 – 5 szt. | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/34/2023

Załącznik nr 3 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 5: Wkłady jednorazowe do ssaków 2L |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Wkład jednorazowy do ssaków - pojemność 2L - wykonany z polietylenu - wkład zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy - filtr hydrofobowo-antybakteryjny w sztywnej pokrywie - system antyprzelewowy - sztywna pokrywa wyposażona w port do podłączenia ssaka, port do podłączenia drenu z pacjentem, port do podłączenia kolejnego wkładu, zatyczkę do zamknięcia portu pacjenta oraz zatyczkę do zamknięcia zapełnionego wkładu - kompatybilny z pojemnikami na wkłady o pojemności 2L – 60 szt. | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/34/2023

Załącznik nr 3 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 6: Jednorazowe elektrody do pomiaru głębokości znieczulenia |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Jednorazowa elektroda do pomiaru głębokości znieczulenia BIS dla dorosłych – 2 000 szt. | Tak |  |
| 3 | Jednorazowa elektroda do pomiaru głębokości znieczulenia BIS dla dzieci – 1 000 szt. | Tak |  |
| 4 | Elektrody kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego działającymi w technologii BIS | Tak |  |