- PRZYGOTOWANIE PROJEKTU, WYKONANIE I MONTAŻ REPLIKI BIBLIOTEKI WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU W BUDYNKU COLLEGIUM PHARMACEUTICUM II

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- |
|  | Materiały dla przeszklonych witryn i nadstawek - fronty: drewno lite, sosna, min 20 mm; - korpusy: płyta wiórowa okleinowana naturalną okleiną - szuflady: płyta hdf okleinowana naturalną okleiną Tył: sklejka 3 mm w okleinie naturalnej - szkło float o gr min 4 mm - okucia meblowe stylowe - zawiasy taśmowe - uchwyty zbliżone z charakterem obecnym - prowadnica do drzwi przesuwnych |  |
|  | Wymiary witryny: 1,15 x 2,2 x 0,45 m (+/- 0,005 m) |  |
|  | Wymiary nadstawki: 1,15 x 0,65 x 0,45 m (+/- 0,005 m) |  |
|  | Wysokość przeszklonej witryny + nadstawki: 2,85 m (+/- 0,005 m) |  |
|  | Wykonanie repliki z zachowaniem jak najwierniejszej kopii obecnej biblioteki |  |
|  | Ilość nadstawek: 20 szt. |  |
|  | Ilość witryn: 18 szt. |  |
|  | Ilość półek w nadstawce: 2 szt. |  |
|  | Ilość półek w przeszklonej witrynie: 3 szt. + 2 szt. |  |
|  | Ilość stołów: 1 szt. |  |
|  | Materiał stołu: drewno lite + skóra naturalna |  |
|  | Blat stołu pokryty naturalną skórą bydlęca licowana barwiona, łączenie z 3 części za pomocą szycia |  |
|  | Wymiary stołu: długość 6 m +/-1 m, szerokość stołu 1,2 m +/- 0,1m, podzielony na 3 części. Blat osadzony na 3 nogach/stelażach. |  |
|  | Stół musi zawierać wyjście elektryczne i informatyczne, przepusty kablowe w stelażu stołu wychodzące na blat. Łącznie 3 moduły w stelażu stołu. W każdym module przynajmniej 3 x gniazdo elektryczne 230V, 2 x gniazdo USB oraz 2 x gniazdo internetowe RJ45. |  |
|  | Drzwi jednoskrzydłowe wykończone w identyczny sposób jak witryny i nadstawki |  |
|  | Okładzina ścienna na elementach betonowych, wymiary projektowe przekroju słupa to 36 / 70,5 cm, wysokość ok 290cm. Materiał okładziny - płyta fornirowana okleina naturalna i elementy z drewna litego z zachowaną kolorystyką do witryn z nadstawkami. |  |
|  | Sposób wykonania powierzchni barwienie i lakierowanie |  |
| 18. | Drabina: Wymiary długość 270cm, szerokość u podstawy 46cm, szerokość u góry 34cm, ilość szczebli 9. Drabina posiada dwa haki metalowe oraz dodatkową drewnianą poprzeczkę na zakończeniu drabiny. Drewno lite w kolorystyce zachowanej z regałami. Przekrój drewna 2,5x7,5cm. |  |

Techniczna wizualizacja biblioteki oraz wymiary przeszklonej witryny z nadstawką:

Formularz należy podpisać

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej