Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA :

„Konserwacja, naprawa oraz wymiana urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego  systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru”

Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja i naprawa oraz wymiana urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego  systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru.

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa, stosowanych 
w technicznej ochronie obiektów wojskowych Zamawiającego podlegających konserwacji okresowej.

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się w zakresie podanym 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru usługi do wykonania jednej konserwacji w półroczu systemu alarmowego, telewizyjnego systemu nadzoru oraz systemu kontroli dostępu, a także na zlecenie Zamawiającego - do usunięcia awarii oraz wykonania niezbędnych napraw urządzeń.

Usługę Wykonawca wykonuje u Odbiorców wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z Polską Normą, ,,Systemy alarmowe'' 
PN-EN 50130' PN-EN 50131), ',Systemy kontroli dostępu stosowane 
w zabezpieczeniach'' (PN.EN 50133), ,,Systemy dozorowe TSN stosowane 
w zabezpieczeniach" (PN.EN 50132) oraz ,,Systemy i urządzenia transmisji alarmu'' (PN-EN 50136); zgodnie z Normą Obronną „Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 8: Eksploatacja" (NO-04-A004.8); w przypadku konserwacji półrocznej - również zgodnie z wymaganiami dotyczącymi systemu klasy oraz z Polską Normą,

Celem usługi konserwacji jest utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej:

a) urządzeń i instalacji systemów alarmowych,

b) sygnalizacji włamania i napadu,

c) systemów kontroli dostępu,

d) telewizyjnych systemów nadzoru.

Wykonawca   zachowa   w   tajemnicy   wszystkie   informacje,   które   mają   wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego  w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, a w szczególności przyjmie do realizacji postanowienia zawarte w Załączniku do umowy –„Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego".

Warunkiem realizacji zamierzeń wynikających z umowy jest zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

Wykonawca przeprowadza konserwacje co 6 miesięcy ( jeden raz w danym półroczu). Przy wykonywaniu drugiej konserwacji półrocznej Wykonawca wykona dodatkowe czynności związane z przeglądem rocznym, w terminach ustalonych przez strony. W ramach konserwacji Wykonawca wykona wszelkie regulacje i konserwacje niezbędne dla sprawnego działania systemu zgodnie z odpowiednimi przepisami i Normą Obronną NO-04-A004-8 2016, Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe, Część 8. Czynności wymienione w Normie Obronnej zapewniają: utrzymanie urządzeń w pełnej gotowości do pracy 
(w pełnej sprawności) oraz warunki ich użytkowania określone w przepisach technicznych - poprzez ich: sprawdzenie, usprawnienie  (usunięcie niesprawności), w razie potrzeby wykonanie konfiguracji  systemu, oczyszczenie, nasmarowanie, wyregulowanie.

Zakres wykonania konserwacji:

I. Wewnętrzne systemy alarmowe

- wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej

-   uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu

1) Elementy wykrywające – czujki

-  sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności

- sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy

-  sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki

2) Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny

- sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru

3) Element decyzyjny – centrala alarmowa

- sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta – przeprowadzić test centrali

- sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy

- sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu

- sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu

- wykonanie wydruku historii zdarzeń systemu, np. próby działania dla wszystkich czujek

4) Urządzenia sygnalizacyjne – sygnalizatory

-sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku

-sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń

5) Urządzenia rejestrujące – mechaniczne, elektroniczne

- sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy)

- sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek

- sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty

- sprawdzenie stabilności podłączeń

6) Urządzenia transmisji alarmu

- sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu

7) Urządzenia transmisji alarmu

- sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń

8) Zasilanie

- pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci)

- pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory)

- sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe

- sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych

- sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających

- sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego

- przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego

II. Zewnętrzne systemy alarmowe

- sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności

- sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego

- sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp.

- sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. w razie potrzeby ewentualna korekta ustawień

- sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe

- pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej - przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyżej)

- sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu

III. Konserwacja systemów kontroli dostępu

- wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej

- uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych

- sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności

- sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy

- sprawdzenie właściwego działania czytnika

- sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników

- sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne)

- sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego.

- sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.

- sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.

- sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, 
w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu

- wykonanie wydruku historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące.

- pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego 
(z sieci)

- pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (ups, agregaty prądotwórcze)

- sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych

- sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających

- przeprowadzenie kontroli poprawności działania systemu kontroli dostępu

-sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru

- uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu 
i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

IV. Konserwacja telewizyjnych systemów nadzoru

- wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej

- uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu.

1) Punkty kamerowe wewnętrzne

- sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery

- sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających

- sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony

- sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego

- sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego

- czyszczenie obiektywu kamery

- czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika

2) Punkty kamerowe zewnętrzne

- sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery do niego

- sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających

- sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego

- sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego

- czyszczenie obiektywu kamery

- czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery

- czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy

- sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer

- ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). w razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki

- konserwacja wszystkich połączeń śrubowych

- oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery

- sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer)

V. Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu

- sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor

- sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego 
i pionowego monitora

- sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer 
i zobrazowanego na monitorach

- czyszczenie monitora

- sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych

- sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu

- sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego 
i rezerwowego

- w przypadku telewizyjnych systemów nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref

- sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych 
i rejestratorów cyfrowych

- sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty

- dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer

- badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych)

- czyszczenie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych

- po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu

VI. Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych

- uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu 
i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

- Wymiana urządzeń systemu alarmowego, u których zakończył się resurs eksploatacyjny na podstawie Normy Obronnej NO-04-A004-8 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe – część 8: Eksploatacja.

Konserwacja półroczna przeprowadzana w pierwszym półroczu obejmuje dodatkowo:

- aktualizację dokumentacji technicznej systemu SSWiN, TSN, SKD,

- porównaniem w rejestrze poszczególnych systemów ze stanem   	rzeczywistym z istniejącą dokumentacją,

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż usługa została wykonana niezgodnie ze specyfikacją w szczególności system nie znajduje się w pełnej sprawności Zamawiający ma prawo odmówić odbioru usługi i zażądać usunięcia stwierdzonych wad lub ponownego wykonania usługi zgodnie 
z Umową. Usunięcia stwierdzonych wad, jak i ponownej usługi, Wykonawca dokonuje na swój koszt, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.

- WARUNKI NAPRAWY AWARYJNEJ SYSTEMÓW:

Naprawa awaryjnego uszkodzenia systemów, zwanych dalej awariami obejmuje działania realizowane według następujących zasad:

1). Osobami uprawnionymi do wzywania Wykonawcy w celu usunięcia awarii są: Komendant ochrony, administrator lub osoba przez nich  wyznaczona. Powiadamia Wykonawcę - jego grupę serwisową lub serwisanta dyżurnego pełniącego dyżur całodobowo o wystąpieniu awarii, podając miejsce  jej wystąpienia, objawy oraz skutki; zawiadomienie o awarii następuje:

TELEFONICZNIE całodobowo także w dni wolne od pracy,

FAX-em w godzinach od 7.00 do 15.00 sporządzonego przez osobę uprawnioną oraz przesłanego drogą elektroniczną (e-mail) na urządzenie rejestrujące Wykonawcy.

2). Zawiadomienie o awarii uprawnia pracowników Wykonawcy do wjazdu na teren Zleceniodawcy w celu wykonania usługi naprawy awaryjnej.

3). Ponadto Wykonawca przed podjęciem interwencji serwisowej powiadomi telefonicznie Zamawiającego o awarii w której podejmuje interwencję serwisową.

- W terminie do  4 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia o awarii, Wykonawca podejmie naprawę awarii (podstawiając swoje urządzenia lub elementy ) oraz w terminie do 24 godz. od momentu otrzymania zawiadomienia o awarii przedstawi  Zamawiającemu wycenę na podstawie kosztorysu wykonawczego (kosztorys ma być wykonany w programie Norma 1 pro, Rodos lub podobnym) w celu jej akceptacji na fax nr 261 474 103:

- całkowity szacunkowy koszt brutto tej usługi; ilość roboczogodzin 
i wartość brutto części niezbędnych do wykonania usługi naprawy   awaryjnej.

- Akceptacja Zamawiającego następuje w formie pisemnego zlecenia usługi naprawy awaryjnej, sporządzonego na podstawie wstępnej wyceny Wykonawcy,

- Jakakolwiek zmiana zlecenia usługi naprawy awaryjnej wymaga:

- pisemnego wniosku Wykonawcy, uzasadnionego niezbędnością dodatkowych roboczogodzin lub dodatkowych części dla zakończenia rozpoczętej usługi naprawy awaryjnej, naliczane na podstawie cen na rynku krajowym w danym kwartale,

- Zlecenie usługi naprawy awaryjnej wiąże Wykonawcę co do zakresu
 i warunków jej wykonania, w tym warunków płatności za nią.

- W terminie 12 godzin od momentu przystąpienia do naprawy awaryjnej Wykonawca usunie awarię, w przypadku braku technicznych możliwości usunięcia awarii w tym terminie jako wymagającej użycia lub zastosowania części zamiennych (urządzeń bądź ich elementów), które nie są już produkowane, są produkowane na specjalne zamówienie lub nie są dostępne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przed upływem tego terminu Wykonawca jest zobowiązany:

a)  zainstaluje nieodpłatnie urządzenie spełniające warunki techniczne

niezbędne do funkcjonowania systemu do czasu zainstalowania       naprawionego  urządzenia (podzespołu), a ponadto;

b) strony ustalą w formie pisemnej inny termin usunięcia awarii, nie      dłuższy niż 14 dni od momentu przystąpienia do naprawy awaryjnej;

- powiadomień dotyczących awarii i napraw awaryjnych dokonuje się we wszystkie dni tygodnia, całodobowo;

- naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń;

- w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego – koszt transportu uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca;

- awaria może zostać usunięta poprzez naprawę lub podstawienie 
i uruchomienie sprzętu zastępczego takiego samego lub o podobnych ale nie gorszych parametrach;

- wynagrodzenie za wymianę lub naprawę urządzeń będzie wypłacone na podstawie wystawionej faktury z dołączonym do niej protokołem naprawy – wymiany sprzętu i kosztorysu powykonawczego wykonanej usługi podpisanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Użytkownika systemu.

B.  UDZIELANIE GWARANCJI.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną usługę konserwacyjną na okres 6 miesięcy. A na użyte do jej wykonania części 
(podzespoły) lub wymienione części zamienne nabyte przez Wykonawcę 
na okres minimum 24 miesięcy lub gwarancja producenta od dnia wykonania usługi;

- Formą potwierdzenia udzielenia gwarancji będzie karta gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu wraz 
z „Protokołem powykonawczym”, danej usługi Załącznik nr 6 . Wykonawca odpowiada za wady ujawnione w odebranym systemie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. W szczególności Wykonawca jest   odpowiedzialny względem Zamawiającego za wadę wymienionych urządzeń zmniejszającą jego wartość techniczną lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia oraz za wpływ tej wady na sprawność całego systemu. W przypadku stwierdzenia w  okresie   gwarancji   wady   wykonanej   usługi Zamawiający zawiadamia o niej Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady, w formie pisemnej,

- W terminie 48 godzin od dnia otrzymania pisma, Wykonawca zobowiązany jest ponownie wykonać usługę - bez prawa żądania 
z tego tytułu dodatkowych opłat, w tym kosztów transportu.

- Jeżeli Wykonawca wykonał usługę naprawy urządzenia (części), termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jej wykonania. W tym celu Wykonawca dokona stosownych zapisów w dokumentacji eksploatacyjnej urządzenia i wystawia nową  kartę gwarancyjną, dotyczącą zakresu wykonania danej  usługi.

- Pomimo upływu terminów utrata uprawnień z tytułu gwarancji nie następuje, jeżeli  Wykonawca wadę podstępnie zataił.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji jakości usługi niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady (w tym wady prawne) części zamiennych użytych do wykonania usługi określają na minimum 24 miesiące ( gwarancja producenta ) od dnia wykonania usługi.

C)  POZOSTAŁE USTALENIA.

- Wykonawca zużyte lub uszkodzone części i akumulatory zutylizuje na koszt własny.

- Wykonawca naniesie odpowiednie zmiany w dokumentacji technicznej

urządzenia oraz dołączy świadectwo kwalifikacyjne oraz kartę gwarancyjną.

- Moment przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu (moment usunięcia

awarii): skutkuje nienaliczaniem od tej chwili kar umownych za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia awarii, Wykonawca odnotowuje stosownym wpisem w „Rejestr Napraw Przeglądów Technicznych” oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych".

- Zamawiający udostępnia obiekty wojskowe, swoje urządzenia, instalacje oraz dokumentację w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę usług objętych Umową w szczególności zapewni 
w uzgodnionych terminach i w czasie dostęp do pomieszczeń, 
w których usługi te będą wykonywane. O wszelkich przeszkodach 
w dostępie do pomieszczeń Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego pisemnie oraz telefonicznie. Wszelkie dodatkowe   koszty (w tym koszty transportu i dojazdu) nieujęte w umowie, 
a niezbędne do wykonania usług, Wykonawca ponosi we własnym zakresie.

- wartość brutto części zamiennych użytych do wykonania zadania, zakupionych przez Wykonawcę będzie porównywana na podstawie cen katalogowych producenta.

TERMINY REALIZACJI KONSERWACJI PÓŁROCZNYCH

- pierwsza konserwacja   – od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.

- druga konserwacja       – od 01.07.2020 r. do  05 grudnia 2020 r. i zgodnie 
z Normą Obronną dodatkowo czynności dotyczące konserwacji rocznej.

- naprawy awaryjne: do dnia 31.12.2020 r.

- Konserwacja i naprawa: systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu 
i telewizyjnego systemu nadzoru (zwanymi dalej systemami):

Zadanie nr 1:

Usługa konserwacja, naprawa oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 1696 
i WT w Złocieńcu, ul. Czwartaków 4 (w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31. 12. 2020 roku)

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrale alarmowe | szt | 7 |
|  | Moduły rozszerzenia | szt | 97 |
|  | Szyfratory | szt | 69 |
|  | Zasilacze | szt | 8 |
|  | Akumulator żelowy | szt | 92 |
|  | Sygnalizator akustyczny zewnętrzny i wewnętrzny | szt | 17 |
|  | Ostrzegacze napadowe | kpl | 27 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 638 |
|  | Zewnętrzne bariery ochronne | kpl | 34 |
|  | Przewody wykorzystane do transmisji (1km) | km | 12 |
|  | Komputer z oprogramowaniem systemu alarmowego | kpl | 2 |
|  | Przewody wykorzystane do transmisji (1km) | szt. | 12 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostępu

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | szt | 15 |
|  | Bramka obrotowe | szt | 2 |
|  | Konwertery RS485/RS232 z zasilaczami | szt | 8 |
|  | Programator kart dostępu | szt | 1 |
|  | Karty dostępu (10 szt) | kpl | 250 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 22 |
|  | Zasilacz | kpl | 10 |
|  | Elektroniczny depozytor kluczy | kpl | 1 |
|  | Monitory kontroli dostępu | szt | 2 |
|  | Komputer z oprogramowaniem SKD | szt | 1 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej dualne z obudową | kpl. | 36 |
|  | Wzmacniacze sygnałowe i wizyjne | szt. | 16 |
|  | Pulpity sterujące | szt | 1 |
|  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych | szt | 3 |
|  | Rozdzielacze sygnałów wizyjnych | szt | 3 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej kolorowe | szt | 12 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 4 |
|  | Wideomofony | szt | 4 |

Zadanie nr 2:

Usługa konserwacji, naprawa oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 1965 Ośrodek Chemiczny – Mielno, Obozowisko Konotop, Węzeł Łączności Oleszno, ul. Główna 1, Wydział Żandarmerii Wojskowej Oleszno, ul. Główna 1, w 16 WOG Oleszno ul. Główna 1  (w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31. 12. 2020 roku)

- Jednostka Wojskowa 1965 Oleszno, Ośrodek Chemiczny Mielno

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt | 2 |
|  | Moduł interfejsu urządzeń ochrony | szt | 5 |
|  | Moduł rozszerzenia | szt | 21 |
|  | Szyfrator (klawiatura) | szt | 14 |
|  | Zasilacz | szt | 3 |
|  | Akumulatory | szt | 37 |
|  | Sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne | szt | 14 |
|  | Ostrzegacz napadowy | kpl | 2 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 168 |
|  | Stacje robocze INPRO BMS | szt | 1 |
|  | Przewody wykorzystane do transmisji (1km) | szt | 3 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart dostępu - zbliżeniowe | szt | 70 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 18 |
|  | Kontrolery | szt | 10 |
|  | Karty dostępu (10 szt.) | szt. | 10 |
|  | Przyciski ewakuacyjne | szt. | 29 |
|  | Oprogram. COMPAS 2026 + stacja robocz | szt. | 1 |
|  | Konwentery | szt. | 10 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej (komplet) | kpl | 63 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 10 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt. | 4 |
|  | Zasilacze do kamer | szt. | 65 |
|  | Pasywne nadajniki | szt. | 65 |
|  | Stacje robocze TSN | szt. | 5 |

- Jednostka Wojskowa 1965 Oleszno - Obozowisko Konotop

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt | 3 |
|  | Moduł interfejsu urządzeń ochrony | szt | 3 |
|  | Moduł rozszerzenia | szt | 19 |
|  | Szyfrator (klawiatura) | szt | 20 |
|  | Zasilacz | szt | 6 |
|  | Akumulatory | szt | 18 |
|  | Sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne | szt | 21 |
|  | Ostrzegacz napadowy | kpl | 12 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 66 |
|  | Stacje robocze INPRO BMS | szt | 1 |
|  | Przewody wykorzystane do transmisji (1km) | szt | 3 |

Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej termowizyjne (komplet) | kpl | 54 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 10 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt. | 1 |
|  | Oświetlacze do kamer | szt. | 54 |
|  | Kamery telewizji przemysłowej IP (komplet) | szt. | 24 |
|  | Stacje robocze TSN | szt. | 2 |

- WT Oleszno  78 – 513 Oleszno ul. Główna 1,

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawa:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala, podcentrala alarmowa | szt | 7 |
|  | Moduły interfejsu urządzeń ochrony | szt | 2 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 10 |
|  | Akumulatory | szt | 12 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 2 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 56 |
|  | Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów alarmowych (1 km przewodu) | szt | 1 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart dostępu - zbliżeniowe | szt | 8 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 7 |
|  | Kontrolery | szt | 7 |
|  | Konwertery | szt | 3 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej kolorowa | kpl | 6 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej kolorowe | szt | 2 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 1 |

- WŻW Oleszno, Oleszno ul. Główna 1,

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i serwisowi:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala, podcentrala alarmowa | szt | 1 |
|  | Moduł rozszerzenia | szt | 1 |
|  | Szyfrator (klawiatura) | szt | 2 |
|  | Zasilacze | szt | 1 |
|  | Akumulatory | szt | 2 |
|  | Sygnalizator zewnętrzny, wewnętrzny | szt | 2 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 3 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 17 |
|  | Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów alarmowych (1 km przewodu) | szt | 0,6 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej dualne | kpl | 8 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej kolorowe | szt | 1 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 1 |
|  | UPS | szt | 1 |

- 16 WOG Oleszno, ul. Główna 1

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala, podcentrala alarmowa | szt | 8 |
|  | Moduły interfejsu urządzeń ochrony | szt | 8 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 37 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 27 |
|  | Zasilacze | szt | 23 |
|  | Akumulatory | szt | 69 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 12 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 10 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 232 |
|  | Zewnętrzne czujki alarmowe | szt | 4 |
|  | Zewnętrzne bariery ochronne | szt | 48 |
|  | Nadajniki i odbiorniki radiowe systemów alarmowych | szt | 9 |
|  | Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów alarmowych (1 km przewodu) | szt | 11 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | szt | 11 |
|  | Karty dostępu (10 szt.) | szt | 130 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 5 |
|  | Kontrolery | szt | 16 |
|  | Tripody (bramki obrotowe) | szt | 3 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej (komplet) | kpl | 20 |
|  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych | szt | 1 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej kolorowe | szt | 4 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 3 |

Zadanie nr 3:

Usługa konserwacji, naprawa oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 4224 w Wałczu ul. Ciasna 7 i ul. Wojska Polskiego 76/5, Jednostce Wojskowej 4094 i Klubie Garnizonowym w Wałczu ul. Kościuszki 24, Węzeł Teleinformatyczny w Wałczu ul. Wojska Polskiego 76/5,  Placówka Żandarmerii Wojskowej w Wałczu ul. Wojska Polskiego 76/5 (w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31. 12. 2020 roku)

- Jednostka Wojskowa 4224 w Wałczu ul. Ciasna 7 i ul. Wojska Polskiego 76/5,

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala, podcentrala alarmowa | szt | 2 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 6 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 9 |
|  | Zasilacze | szt | 17 |
|  | Akumulatory | szt | 25 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 5 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 10 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 104 |
|  | Nadajniki i odbiorniki radiowe systemów alarmowych | szt | 11 |
|  | Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów alarmowych (1 km przewodu) | szt | 3 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | szt | 33 |
|  | Karty dostępu (10 szt) | szt | 60 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 23 |
|  | Kontrolery | szt | 22 |
|  | Konwertery | szt | 2 |
|  | Elektroniczny depozytor kluczy | szt | 1 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej kolorowe | kpl | 14 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej kolorowe | szt | 3 |
|  | Dzielnik obrazu | szt | 1 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 2 |
|  | Wideodomofon | szt. | 1 |
|  | Zasilacz kamer | szt | 1 |
|  | Obudowa kamer telewizji przemysłowej | szt | 4 |

- Jednostka Wojskowa 4094,  Klub Garnizonowy 78-600 Wałcz, ul. 
Kościuszki 24,

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa | szt | 2 |
|  | Moduły interfejsu urządzeń ochrony | szt | 8 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 18 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 41 |
|  | Zasilacze | szt | 28 |
|  | Akumulatory | szt | 60 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 25 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 49 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 495 |
|  | Nadajniki i odbiorniki radiowe systemów alarmowych | szt | 28 |
|  | Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów alarmowych (1 km przewodu) | szt | 11 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | szt | 9 |
|  | Karty dostępu (10 szt) | szt | 50 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 7 |
|  | Kontrolery | szt. | 6 |
|  | Wideodomofony | szt. | 5 |
|  | Programator kart dostępu | szt. | 1 |
|  | Komputer z oprogramowaniem SKD | Szt. | 1 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej dualne z obudową | kpl | 38 |
|  | Multipleksery wizyjne | szt | 1 |
|  | Rozdzielacze sygnałów wizyjnych | szt | 1 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej kolorowe | szt | 6 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 2 |

- Placówka ŻW w Wałcz ul. Wojska Polskiego 76/5

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala, podcentrala alarmowa | szt | 1 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 1 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 4 |
|  | Akumulatory | szt | 1 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 1 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 2 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 9 |
|  | Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów alarmowych (1 km przewodu) | szt | 1 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | szt | 2 |
|  | Karty dostępu (10 szt) | szt | 1 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 1 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej kolorowe | kpl | 4 |
|  | Multipleksery wizyjne | szt | 1 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej kolorowe | szt | 2 |
|  | Rejestrator | szt | 1 |

- Jednostka Wojskowa 4092 w Wałcz ul. Wojska Polskiego 76/5

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala, podcentrala alarmowa | szt. | 2 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt. | 78 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt. | 24 |
|  | Akumulatory | szt. | 41 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt. | 27 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt. | 32 |
|  | Zasilacze | szt. | 1 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt. | 574 |
|  | Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów alarmowych (1 km przewodu) | szt. | 1 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | szt | 54 |
|  | Karty dostępu (10 szt) | szt | 60 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 31 |
|  | Kontrolery | szt. | 26 |
|  | Zasilacze | szt. | 2 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej kolorowe | kpl | 25 |
|  | Zasilacz | szt | 5 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej kolorowe | szt | 1 |

- Węzeł Teleinformatyczny Wałcz Wojska Polskiego 76/5,

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala, podcentrala alarmowa | szt. | 1 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt. | 3 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt. | 8 |
|  | Akumulatory | szt. | 4 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt. | 2 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt. | 3 |
|  | Zasilacze | szt. | 1 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt. | 24 |
|  | Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów alarmowych (1 km przewodu) | szt. | 1 |

Zadanie 4

Usługa konserwacji, naprawa oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 4224 skład Cybowo w Cybowie (w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31. 12. 2020 roku)

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala, podcentrala alarmowa | szt | 2 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 25 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 5 |
|  | Zasilacze | szt | 25 |
|  | Akumulatory | szt | 43 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 5 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 19 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 106 |
|  | Nadajniki i odbiorniki radiowe systemów alarmowych | szt | 14 |
|  | Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów alarmowych (1 km przewodu) | szt | 2 |
|  | Zakopywalne systemy alarmowe | szt. | 23 |
|  | Zewnętrzne czujki alarmowe (bariery mikrofalowe) | szt. | 26 |
|  | Radar R1 RANGER | szt. | 2 |
|  | Moduły interfejsu urządzeń ochrony | szt. | 4 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | szt | 4 |
|  | Karty dostępu (10 szt) | szt | 5 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 3 |
|  | Kontrolery | szt | 4 |
|  | Konwertery | szt | 1 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej termowizyjna | kpl | 4 |
|  | Kamery telewizji przemysłowej kolorowe | kpl | 16 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 8 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 2 |
|  | Wideodomofon | szt | 2 |

Zadanie 5

Usługa konserwacji, naprawa oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 4224 skład Drawno w Drawnie (w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31. 12. 2020 roku)

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 28 |
|  | Zasilacze | szt | 40 |
|  | Akumulatory | szt | 61 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 29 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 38 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 307 |
|  | Zewnętrzne bariery ochronne | szt | 30 |
|  | Nadajniki i odbiorniki radiowe systemów alarmowych | szt | 128 |
|  | Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów alarmowych (1 km przewodu) | szt | 9 |
|  | Komputer z oprogramowaniem COMPAS 2026 | kpl | 1 |
|  | System monitoringu radiowego | kpl | 1 |
|  | Tablica synoptyczna | szt | 1 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | szt | 33 |
|  | Programator do kart | szt | 1 |
|  | Karty dostępu (10 szt) | szt | 8 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 7 |
|  | Kontrolery | szt | 31 |
|  | Konwertery | szt | 1 |
|  | Domofon | szt | 3 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej | kpl | 23 |
|  | Kamery telewizji przemysłowej IP | kpl | 3 |
|  | Multipleksery wizyjne | szt | 2 |
|  | Videoserwery | szt | 1 |
|  | Rozdzielacze sygnałów wizyjnych | szt | 1 |
|  | Oświetlacze do kamer telewizyjnych | szt | 4 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej | szt | 8 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 1 |

Zadanie nr 6:

Usługa konserwacji, naprawa oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym, 74-915 Nadarzyce, (w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31. 12. 2020 roku)

Opis elementów składowych podlegających konserwacji i serwisowi:

            - Zestawienie urządzeń systemu alarmowego

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrala, podcentrala alarmowa | szt | 2 |
|  | Moduły rozszerzeń | szt | 8 |
|  | Szyfratory (klawiatury) | szt | 6 |
|  | Zasilacze | szt | 8 |
|  | Akumulatory | szt | 9 |
|  | Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne | szt | 7 |
|  | Ostrzegacze napadowe | szt | 4 |
|  | Wewnętrzne czujki alarmowe | szt | 43 |
|  | Nadajniki i odbiorniki radiowe systemów alarmowych | szt | 2 |
|  | Przewody wykorzystywane do transmisji sygnałów alarmowych (1 km przewodu) | szt | 5 |

            - Zestawienie urządzeń systemu kontroli dostęp

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik kart zbliżeniowych | szt | 22 |
|  | Karty dostępu (10 szt) | szt | 77 |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | szt | 9 |
|  | Kontrolery | szt | 9 |

            - Zestawienie urządzeń telewizyjnego systemu nadzoru

| Lp. | Rodzaj urządzeń | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamery telewizji przemysłowej dualne z obudową | kpl | 19 |
|  | Oświetlacz do kamer | szt | 2 |
|  | Monitory telewizji przemysłowej kolorowe | szt | 4 |
|  | Rejestrator cyfrowy | szt | 1 |
|  | Macierz dyskowa | szt | 8 |

# Text boxes

Starszy Technik 
Sekcji Technicznego

Utrzymania Nieruchomości

Mieczysław LASKOWSKI