Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 273/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia: Modernizacja pomieszczenia 105 i 105a na potrzeby kancelarii tajnej przy ul. Heweliusza 10 w Olsztynie.

- Przedmiotem zamówienia są prace polegającej na:

- Zabezpieczenie pomieszczeń przed robotami

- Demontaż wraz z utylizacją istniejących 2 okien i 2 szt drzwi

- Wykonanie nowych nadproży  o ile zajdzie taka konieczność. W jednym z pomieszczeń wymagane jest poszerzenie otworu drzwiowego i nadproża.

- Montaż drzwi szt. 2 - na antywłamaniowe szerokości 90cm wysokość 203 cm

Drzwi w kolorze białym spełniające wymagania klasy 2 zgodnie z normą PN-EN 1627, wyposażone w 2 zamki typu 2 z kategorii K2S2, wykonanie nowego nadproża wraz z obróbkami o ile będzie potrzeba.

- Montaż okien szt. 2 – na antywłamaniowe , wraz z obróbkami

Spełniające wymagania klasy 2 zgodnie z normą PN-EN 1627.

Wymiar otworu okiennego 1,726m x 1,389m, drugi 1,42x 1,396m

- Wykonanie obróbek i malowania po montażu stolarki.

- Uporządkowanie pomieszczeń po robotach budowlanych.

Zapisy ogólne dotyczące wszelkich robót

- Wszystkie użyte materiały muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w zamieszkania zbiorowego.

Sporządził: Paweł Wiśniewski