OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stanowisko dydaktyczne laboratoryjne „Drgania wymuszone układu o jednym stopniu swobody i eliminator drgań”
KP-272-PNK-63/2021

Warunki techniczne

Stanowisko do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego „Drgania wymuszone układu o jednym stopniu swobody i eliminator drgań”.

Cele dydaktyczne / eksperymenty:

- możliwość obserwacji, pomiaru i zapisu:

  - drgań własnych,

  - swobodnych (tłumionych),

  - wymuszonych,

  - wymuszonych tłumionych,

- możliwość obserwacji, pomiaru i zapisu drgań układu w rezonansie.

W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej:

- rama, w której będą umieszczone elementy:

- element podlegający drganiom - belka sztywna o wym. nie mniej niż LxWxH 500x15x10 mm, która będzie zamontowana z jednej strony na sztywno, wykonanie ze stali, 
a w przegubach zastosowanie mocowania zapewniające niskie tarcie i minimalne tłumienie,

- element generujący drgania o zmiennych charakterystykach z możliwością zmiany parametrów – częstotliwość co najmniej w zakresie 0-15 Hz,

- element tłumiący drgania -  tłumik hydrauliczny,

- system pomiarowy umożliwiający rejestrację badań na komputerze.

Parametry stanowiska:

- wymiary nie więcej niż LxWxH 1300x500x1000 mm

- waga: nie więcej niż 85 kg

Do stanowiska powinno być dołączone oprogramowanie do zainstalowania na komputerze umożliwiające rejestrację badań na komputerze.

Dodatkowe warunki

- Stanowiska muszą być fabrycznie nowe zaprojektowane do celów dydaktycznych i nie mogą być prototypem

- Stanowiska muszą posiadać kompletną instrukcję obsługi wraz z propozycjami eksperymentów i wprowadzeniem teoretycznym

- Media: napięcie 230 V, częstotliwość 50 Hz

- Minimum 12 miesięcy gwarancji