# Załącznik nr 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  | L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANE | OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERWER |  |
|  |  | Producent, typ, model | TAK Proszę podać |  |  |
|  |  | Obudowa: do montażu w szafie 19”, maksymalnie 2U z szynami umożliwiającymi wysunięcie serwera z szafy, wyposażona w zamykany panel zabezpieczający przed fizycznym dostępem do dysków. Serwer z zamontowanym czujnikiem otwarcia obudowy współpracującym z BIOS. | TAK |  |  |
|  |  | Procesor: architektura x86, dedykowany do serwerów, ze sprzętową obsługą wirtualizacji procesora oraz urządzeń wejścia/wyjścia osiągający w testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 16000 punktów, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów 4 do min. 28 rdzeniowych, mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. Liczba procesorów – minimum 1. | TAK |  |  |
|  |  | Pamięć operacyjna min. 192 GB DDR4 ECC registred. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć umożliwiająca instalację do minimum 3TB. Serwer dostarczony z minimum 16 slotami nieobsadzonymi. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare. Serwer z obsługą pamięci typu NVDIMM | TAK |  |  |
|  |  | Sloty rozszerzeń: Co najmniej 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3 gotowe do obsadzenia kartami sieciowymi, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). | TAK |  |  |
|  |  | Dyski twarde: Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 16 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” Zainstalowane dyski (co najmniej): 2 x 600 GB 10 tys. obrotów/min SAS Hotplug dedykowany do zastosowań serwerowych, 6 x 1800 GB 10 tys. obrotów/min SAS Hotplug dedykowany do zastosowań serwerowych. | TAK |  |  |
|  |  | Kontroler: Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania serwera, zapewniający obsługę co najmniej 16 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie. | TAK |  |  |
|  |  | Interfejsy sieciowe: Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. Opcja rozbudowy o dodatkowe 2 porty obsługujące prędkości 10/40 Gb/s (możliwość konfiguracji pracy z prędkościami 10 i 40Gb/s), przez zastosowanie karty nie zajmującej gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. | TAK |  |  |
|  |  | Karta graficzna | TAK |  |  |
|  |  | Porty (co najmniej): 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne) 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę micro SD. Możliwość rozbudowy o dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera. | TAK |  |  |
|  |  | Zasilacze: 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 500W. | TAK |  |  |
|  |  | Chłodzenie: Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug ]Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4 | TAK |  |  |
|  |  | Napęd: Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW | TAK |  |  |
|  |  | Diagnostyka: Elektroniczny panel diagnostyczny dostępny z przodu serwera pozwalający uzyskać informacje o stanie: procesora, pamięci, wentylatorów, karty sieciowej, zasilaczy, kartach rozszerzeń, temperaturze. | TAK |  |  |
|  |  | Karta/moduł zarządzający Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe, wsparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP; dostęp do karty zarządzającej poprzez: dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera; dostęp do karty możliwy: z poziomu przeglądarki webowej (GUI), z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) z poziomu skryptu (XML/Perl) poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) wbudowane narzędzia diagnostyczne zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji wideo dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) wsparcie dla Microsoft Active Directory obsługa SSL i SSH enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) | TAK |  |  |
|  |  | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych, co najmniej: Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 oraz 7.3 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 oraz 12 SP2 ClearOS CentOS VMware ESXi 6.0 U3 VMware ESXi 6.5 oraz U1 | TAK |  |  |
|  |  | Wsparcie techniczne 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). W przypadku wymiany dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  |  | Inne: Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE (przy dostawie). | TAK |  |  |
|  | MACIERZ |  |
|  |  | Producent, typ, model | TAK Proszę podać |  |  |
|  |  | Obudowa: do montażu w szafie 19”, maksymalnie 2U z szynami umożliwiającymi wysunięcie macierzy z szafy, wyposażona w panel zabezpieczający przed fizycznym dostępem do dysków. | TAK |  |  |
|  |  | Wnęki dysków minimum 24 zatoki 2,5 cala SAS 6 Gb/s | TAK |  |  |
|  |  | Typ macierzy : SAN obsługiwane interfejsy: co najmniej 4 porty iSCSI 1Gb/10Gb/s, dla każdego kontrolera wbudowane interfejsy: co najmniej 4 porty FibreChannel 8Gb/16Gb/s dla każdego kontrolera dedykowany port 100/1000 Mb do zarządzania, możliwość łączenia macierzy w klastry możliwość obsługi dysków twardych - co najmniej 164 szt. macierz posiada możliwość replikacji danych do innych macierzy, bez udziału systemów operacyjnych serwerów podłączonych do macierzy macierz posiada możliwość wykonywania migawek i ich przywracania z obsługą co najmniej 50 migawek. | TAK |  |  |
|  |  | Dyski twarde: zainstalowane minimum 10 dysków twardych o pojemności 1.8 TB 10000 obrotów/min dedykowanych do zastosowań serwerowych, obsługa do co najmniej 500TB pojemności RAW | TAK |  |  |
|  |  | Kontrolery RAID: liczba fizycznych kontrolerów – co najmniej 2 działające redundantnie, każdy wyposażony w co najmniej 8GB pamięci cache z podtrzymaniem zawartości przy braku zasilania macierzy, obsługiwane poziomy RAID: co najmniej 1,5,6,10 | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość utworzenia co najmniej 512 dysków LUN o wielkości do co najmniej 100TB | TAK |  |  |
|  |  | Zgodność dysków Dyski twarde 2,5 cala SAS Dyski SSD 2,5 cala SAS | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie: 2 redundantne zasilacze 230V AC | TAK |  |  |
|  |  | Wraz macierzą należy dostarczyć karty HBA z 2 portami FibreChannel 8Gb/16Gb/s do oferowanego serwera oraz do będącego na wyposażeniu zamawiającego serwera HP Proliant DL360 Gen9 wraz z przewodami o długości co najmniej 1,2 m do połączenia obu portów kart HBA do macierzy. | TAK |  |  |
|  |  | Wsparcie techniczne 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). W przypadku wymiany dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  |  | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Wymagane certyfikaty CE, EnergyStar (przy dostawie). | TAK |  |  |
|  | OPROGRAMOWANIE DO WIRTUALIZACJI |  |
|  |  | Producent/wersja | Tak Proszę podać |  |  |
|  |  | Oprogramowanie do wirtualizacji dla trzech serwerów 2-procesorowych konfigurowalnych w klaster wraz z wbudowaną graficzną konsolą administracyjną oraz wsparciem producenta na co najmniej 3 lata z gwarancją aktualizacji oprogramowania, dostępu do dokumentacji online | Tak |  |  |
|  |  | Obsługa co najmniej 12TB RAM | Tak |  |  |
|  |  | Liczba vCPU/maszynę wirtualną – co najmniej 128 |  |  |  |
|  | STACJA OPISOWA – 1 SZTUKA |  |
|  |  | Producent | Proszę podać |  |  |
|  |  | Nazwa i typ urządzenia | Proszę podać |  |  |
|  |  | Komputer stacji diagnostycznej o parametrach podanych w pkt. 38 do 49. | TAK |  |  |
|  |  | Obudowa typu Tower | TAK |  |  |
|  |  | Procesor zgodny z architekturą x-86-64bit, z obsługą pamięci z kontrolą parzystości ECC osiągający w testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 5000 punktów. | TAK Proszę podać |  |  |
|  |  | Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz ECC, możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę. | TAK Proszę podać |  |  |
|  |  | Komputer z dedykowaną kartą graficzną, obsługującą monitory o wymaganych w OPZ parametrach. | TAK |  |  |
|  |  | Porty: Z przodu obudowy – co najmniej: 2x USB 3.0 w tym jeden z funkcją ładowania, 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (jako opcja) 1x Czytnik kart pamięci (jako opcja) 1x Combo (słuchawki/mikrofon), Z tyłu obudowy – co najmniej: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x DVI-I singiel link, 2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), 1x Wejście audio, 1x Wejście audio, 1x Port szeregowy RS232 (jako opcja) 1x RJ45 1Gb Ethernet 1x Antena WiFi/Bluetooth (jako opcja) 1x Port konfigurowalny (DisplayPort/HDMI/VGAUSB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbold 3.0) Wewnętrzne na płycie głównej – co najmniej: 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0 | TAK |  |  |
|  |  | Dysk twardy: Min. 2 x 256 GB SSD lub 2 x 1 TB SATA, 7200 obr/min. Konfiguracja dysków - RAID 1 Minimum 4x port SATA 6Gb/s | TAK |  |  |
|  |  | Porty rozszerzeń: 1x PCI Express Generacja 3 x16 1x PCI Express Generacja 3 x4 elektryczne/x16 złącze mechaniczne 2x PCI Express Generacja 3 x1/x4 złącze mechaniczne 2x M.2 dla dysków mSata do dł. minimum 110mm (PCI Express Generacja 3 x4) 1x M.2 WLAN Zatoki zewnętrzne: 2x 5,25” Zatoki wewnętrzne: 2x 3,5” | TAK |  |  |
|  |  | Karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK |  |  |
|  |  | System operacyjny umożliwiający uruchomienie bez użycia emulatorów aplikacji wykorzystywanych w części szpitalnej zamawiającego tj. ASSECO AMMS, ASSECO Infomedica Ruch Chorych oraz Apteczka Oddziałowa, np. Windows 10 Professional. | TAK Proszę podać |  |  |
|  |  | Zasilacz 500W o sprawności minimum 90% | TAK Proszę podać |  |  |
|  |  | Wymagania dodatkowe: klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). | TAK |  |  |
|  |  | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach: PCI Express x 16 Gen 3.0, pamięć DDR5 2GB, 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10, pobór mocy do 30 W, karta graficzna umożliwia przekazanie obrazu co najmniej z 1024 poziomów szarości ( 10 bitów ). | TAK Proszę podać |  |  |
|  |  | UPS Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania. | TAK Proszę podać |  |  |
|  |  | UPS Urządzenie musi posiadać minimum 4 gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1). | TAK |  |  |
|  |  | UPS Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego. | TAK |  |  |
|  |  | Drukarka laserowa do wydruków opisów: obudowa w kolorze czarnym, druk na formatach minimum A4/A5. | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja na stację opisową – min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
| MONITORY STACJI OPISOWEJ |  |  |
|  | Dwa monitory medyczne monochromatyczne min. 21”, pracujące w układzie pionowym, stanowiące parę, o rozdzielczości 1600x1200, jasność maksymalna min. 1200 cd/m2, jasność skalibrowana min. 500 cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Licznik rzeczywistego czasu pracy monitora w OSD. LUT 13-bitowy, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I Świadectwo parowania wydane przez producenta ( przy dostawie ). | TAK Proszę podać |  |  |  |
|  | 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. | TAK |  |  |  |
|  | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia na monitorze. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego, uruchamiana z menu monitora . | TAK |  |  |  |
|  | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK |  |  |  |
|  | Wymagane co najmniej złącza 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream | TAK |  |  |  |
|  | Przycisk umożliwiający w prosty sposób zmianę trybów pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.: CT,DR. | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik mierzący jasność otoczenia. | TAK |  |  |  |
|  | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED. | TAK |  |  |  |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji. | TAK |  |  |  |
|  | Monitory medyczne fabrycznie nowe. | TAK |  |  |  |
|  | Dodatkowy monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1680x1050, wielkość piksela 0,282 mm, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1. Certyfikat CE ( przy dostawie ). Oznakowanie CE (Conformité Européenne). | TAK |  |  |  |
|  | Wykonanie kalibracji monitorów wraz z wykonaniem testów specjalistycznych przez akredytowaną jednostkę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. kwietnia 2017r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z póżn.zm.) po zainstalowaniu i uruchomieniu stacji u Zamawiającego. Protokół z wykonanych testów specjalistycznych należy dostarczyć w ciągu 7 dni od uruchomienia. Certyfikat akredytowanego laboratorium wykonującego testy (dostarczony wraz z protokołem ). | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja na monitory: minimum 60 miesięcy | TAK |  |  |  |
| OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE STACJI OPISOWEJ |  |  |
|  | Producent | Proszę podać |  |  |  |
|  | Nazwa i typ | Proszę podać |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną. | TAK |  |  |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej. | TAK |  |  |  |
|  | Otwieranie badań min. CR/DR/US/TK/MR i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych. | TAK |  |  |  |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta. | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów. | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta, które są przechowywane lokalnie. | TAK |  |  |  |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, rodzaj badania. | TAK |  |  |  |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową). | TAK |  |  |  |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: jak korzystać z systemu pomocy opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować nawigacja po systemie wyszukiwanie badań odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań. | TAK |  |  |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku. | TAK |  |  |  |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, funkcja podglądu wydruku, tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. | TAK |  |  |  |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiającą się automatycznie na komputerze klasy PC. | TAK |  |  |  |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny”. | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach - min.: pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: ustawienia prędkości animacji, ustawienie przeglądania animacji w pętli, zmiana kierunku animacji. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: minimum czterokrotne, powiększanie stopniowe, powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu). | TAK |  |  |  |
|  | Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: replikacji pikseli, interpolacji. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podziału pola czynnego na kilka obrazów. |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia pełny zakres ( szerokość i środek ) zmian okna wyświetlania, zmianę tablic odwzorowania poziomów szarości ( LUT ). | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. Pomiar gęstości punktów i ROI. Pomiar kątów. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia. | TAK |  |  |  |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), zapisywanie powiększenia obrazu, zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. | TAK |  |  |  |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: powierzchnia regionu zainteresowania, średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | TAK |  |  |  |
|  | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: import kolorowego lub monochromatycznego formatu TIFF, import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, import obrazu do nowej serii. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania. | TAK |  |  |  |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się. | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie min. IIa , posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie min. IIa, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC. Certyfikat CE ( przy dostawie ). Oznakowanie CE (Conformité Européenne). | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie zintegrowane z systemem HIS-AMMS: możliwość otwarcia obrazów w oferowanej aplikacji medycznej poprzez kliknięcie przycisku w systemie AMMS w interfejsie wprowadzania opisu badania. | TAK |  |  |  |
| STACJA NAGRYWANIA BADAŃ DLA PACJENTÓW ( DUPLIKATOR + KOMPUTER ) |  |  |
|  | Producent, nazwa i typ/model duplikatora | Proszę podać |  |  |  |
|  | Liczba nagrywarek CD/DVD – min. 2 | Proszę podać |  |  |  |
|  | Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) na godzinę minimum- 30 nośników CD-R i 15 nośników DVD-R. | TAK |  |  |  |
|  | Liczba pojemników wejściowych – minimum 2 ( możliwość załadowania do jednego pojemnika płyt CD a do drugiego DVD). | TAK |  |  |  |
|  | Liczba pojemników wyjściowych – minimum 1 | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność łączna pojemników wejściowych – minimum 100 | TAK |  |  |  |
|  | Rozdzielczość drukowania do 1440 x 1440, nadruk atramentowy. | TAK |  |  |  |
|  | Interfejs USB 3.0 | TAK |  |  |  |
|  | Obudowa zamknięta, chroniąca przed nadmiernym zakurzeniem pojemników z płytami. | TAK |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji zastępczy duplikator na czas naprawy w przypadku awarii. | TAK |  |  |  |
|  | Komputer sterujący: w konfiguracji rekomendowanej przez producenta duplikatora, z monitorem minimum 19 cali oraz systemem operacyjnym w polskiej wersji językowej. | TAK |  |  |  |
|  | Komplet materiałów eksploatacyjnych - płyt CD/DVD oraz tuszy na 1500 badań. | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja na duplikator i komputer sterujący: 36 miesięcy | TAK |  |  |  |
| MONITORY PRZEGLĄDOWE MEDYCZNE – 8 SZTUK |  |  |
|  | Monitory kolorowe medyczne o przekątnej min. 21” ( minimalna robocza przekątna ekranu ) i rozdzielczości 1600x1200. | TAK |  |  |  |
|  | Jasność maksymalna min. 420 cd/m2, kontrast 1500:1, | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji max: 20ms, kąty widzenia 178/178 | TAK |  |  |  |
|  | Rozmiar piksela : max 0,27x0,27 | TAK |  |  |  |
|  | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany kalibrator | TAK |  |  |  |
|  | Tryby wyświetlania obrazów z różnych źródeł, w tym ze stacji CT, MRI oraz obrazów endoskopowych | TAK |  |  |  |
|  | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | TAK |  |  |  |
|  | Wymagane złącza co najmniej: 1x DVI, 1x DisplayPort | TAK |  |  |  |
|  | Przycisk umożliwiający w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.: CT, DR. | TAK |  |  |  |
|  | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika | TAK |  |  |  |
|  | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED | TAK |  |  |  |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | TAK |  |  |  |
|  | Monitory medyczne fabrycznie nowe. | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja na monitory – min. 60 miesięcy. Gwarancja utrzymania poziomu jasności 220cd/m2 min. 36 miesięcy. | TAK |  |  |  |
| STACJA PRZEGLĄDOWA – 8 SZTUK |  |  |
|  | Obudowa: MiniTower | TAK |  |  |  |
|  | Procesor osiągający w testach PassMark – CPU Mark wynik nie gorszy niż 11600 punktów. Wynik testu musi być opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net | TAK |  |  |  |
|  | Dysk twardy: Minimum 1TB, 7200 obr./min | TAK |  |  |  |
|  | Napędy: DVD+/-RW | TAK |  |  |  |
|  | Pojemność zainstalowanej pamięci min. 4096 MB | TAK |  |  |  |
|  | Maksymalna pojemność pamięci 32 GB | TAK |  |  |  |
|  | Rodzaj zainstalowanej pamięci DDR4. 2666 MHz | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s | TAK |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802.11b/g/n | TAK |  |  |  |
|  | Bluetooth | TAK |  |  |  |
|  | Interfejsy – minimum: 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 (LAN) 1 x HDMI 1 x VGA 1 x wejście liniowe 1 x wyjście liniowe | TAK |  |  |  |
|  | System operacyjny umożliwiający uruchomienie bez użycia emulatorów aplikacji wykorzystywanych w części szpitalnej Zamawiającego tj. ASSECO AMMS, ASSECO Infomedica Ruch Chorych oraz Apteczka Oddziałowa, np. Windows 10 Professional. | TAK |  |  |  |
|  | Dodatkowe opcje: Klawiatura i mysz. Czytnik kart pamięci TPM (trusted platform module) | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja – min. 36 miesięcy | TAK |  |  |  |

|  | SYSTEM PACS |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa, producent, wersja sytemu | TAK Proszę podać |  |  |
|  |  | System dostarczony z kompletem bezterminowych licencji niezbędnych do działania, w tym dla: systemu operacyjnego, systemu bazy danych, archiwizacji-kopii zapasowej oraz innych modułów, w tym również produkcji firm trzecich, niezbędnych do spełnienia niniejszej specyfikacji. | TAK |  |  |
|  |  | Dostarczony system zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG i oznakowany znakiem CE (Conformité Européenne). Świadectwo zarejestrowania systemu jako produkt medyczny w Rejestrze Wyrobów Medycznych lub deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EWG lub inny właściwy dokument ( przy dostawie ). | TAK |  |  |
|  |  | System PACS zgodny ze standardem DICOM 3.0. | TAK |  |  |
|  |  | Bez ograniczeń licencyjnych: wielkość przestrzeni obrazowej, ilość składowanych badań rocznie, podłączone węzły DICOM oraz rodzaje modalności, liczba podłączanych stacji diagnostycznych, reguły autoroutingu, jednoczesny dostęp do przeglądarki klinicznej w gabinetach lekarskich, liczba kont użytkowników systemu PACS oraz przeglądarki klinicznej. | TAK |  |  |
|  |  | System posiada polski interfejs użytkownika. | TAK |  |  |
|  |  | System posiada polską pomoc kontekstową. | TAK |  |  |
|  |  | System w panelu użytkownika oraz panelu administracji musi pozwalać na podgląd pełnych danych o pacjencie i badaniu, zawartych w pliku obrazu DICOM. | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca zapewnia wsparcie w czasie trwania gwarancji w zakresie oprogramowania bazodanowego. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wykorzystania następujących silników bazy danych dla systemu PACS: Oracle, SQLServer, PostgreSQL. | TAK |  |  |
|  |  | System PACS automatycznie przełącza się na kolejny skonfigurowany system plików archiwum po wykorzystaniu miejsca na aktualnie używanym. | TAK |  |  |
|  |  | System PACS umożliwia rozdzielenie zasobów (macierzy / katalogów archiwum) zależnie od źródła (AET), z jakiego przychodzą badania. Zasoby te mają osobną konfigurację archiwizacji i kasowania (np. rozdzielenie zasobów dla badań z aparatu i badań zewnętrznych importowanych np. z nośników CD). | TAK |  |  |
|  |  | System PACS automatycznie przetwarza na standard DICOM i archiwizuje dokumenty dostarczane w formacie pdf. | TAK |  |  |
|  |  | System PACS automatycznie przetwarza na standard DICOM i archiwizuje dokumenty pdf dostarczane w komunikacie HL7. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia, obok głównego AET i portu Serwera, dodatkowych AET i portów, działających jednocześnie z głównym. Zapytania do głównego jak i dodatkowych, skonfigurowanych AET dają takie same wyniki. | TAK |  |  |
|  |  | System musi pozwalać na ograniczenie listy badań wyświetlanych w panelu oraz udostępnianych węzłom DICOM podczas operacji FIND, MOVE lub Query/Retrieve ze względu na AET (aparat), z którego badanie zostało przysłane do systemu. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość automatycznej kompresji odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless lub DICOM JPEG 2000 Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie). System pozwala na konfigurację stosowanej kompresji zależnie od AET aparatu, rodzaju obrazu. | TAK |  |  |
|  |  | System PACS musi umożliwiać kompresowanie archiwizowanych obrazów według określonych reguł zgodnie ze schematem: rodzaj badania (SOP UID), rodzaj kompresji, opóźnienie, np.: kompresuj CT po 6 dniach. |  |  |  |
|  |  | System PACS obsługuje automatyczną dekompresję obrazów podczas wysyłania do węzła DICOM (SCU) (np. stacji diagnostycznej), jeśli stacja nie obsługuje obrazów w formacie, w jakim zostały zarchiwizowane w systemie. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość tworzenia raportów na podstawie zapytań SQL do bazy danych systemu PACS. Raporty są dostępne dla uprawnionego użytkownika. Przed wygenerowaniem raportu użytkownik ma możliwość wybrania zakresu dat, którego raport ma dotyczyć. Wyniki raportu wyświetlane są w postaci tabelarycznej lub diagramu, z możliwością eksportu do popularnych formatów typu xml lub csv. | TAK |  |  |
|  |  | Obsługa protokołu DICOM TLS lub HTTPS w komunikacji z węzłami DICOM lub przeglądarką kliniczną. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość integracji systemu kont użytkowników PACS z kontrolerem LDAP (minimum - Microsoft Active Directory). Zmiana hasła w kontrolerze LDAP zmienia hasło w systemie kont użytkowników, wygaśnięcie hasła w kontrolerze LDAP powoduje wygaśnięcie hasła w systemie PACS. | TAK |  |  |
|  |  | System PACS musi obsługiwać MPPS (Modality Performed Procedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić co najmniej następujące informacje (wg standardu DICOM): wystawione zlecenie badania, badanie zaplanowane, w trakcie realizacji, przerwano wykonywanie badania, badanie wykonane. | TAK |  |  |
|  |  | System zarządzania uprawnieniami do badań. Każdy klient systemu (zalogowany użytkownik lub węzeł DICOM) w wyniku zapytania otrzymuje tylko taką listę badań do jakiej ma uprawnienia. Uprawnienia do badania ustawiane są automatycznie na podstawie przychodzących danych (HL7 lub DICOM) lub ręcznie w panelu PACS przez uprawnionego użytkownika w panelu administracyjnym. | TAK |  |  |
|  |  | System PACS posiada funkcję autoroutingu badań, pozwalającą na automatyczne przesłanie badania na stację docelową, możliwe jest określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu, z jakim ma być wykonywane zadanie, możliwość konfiguracji reguł autorutingu z wykorzystaniem danych z dowolnych tagów DICOM archiwizowanych obrazów. | TAK |  |  |
|  |  | W celu uniknięcia pomyłek system przypisuje nowe obiekty (badania, zlecenia) do kart pacjentów na podstawie minimum: ID pacjenta, identyfikator systemu przysyłającego. System umożliwia rozszerzanie kryteriów przyporządkowania. | TAK |  |  |
|  |  | System umożliwia wyszukiwanie po numerze PESEL również badań wprowadzanych w trybie awaryjnym (bez danych worklisty). | TAK |  |  |
|  |  | Wyszukiwanie danych pacjenta przez stacje diagnostyczne (węzły) DICOM jako SCU musi uwzględniać obsługę polskich znaków diakrytycznych. Wpisanie nazwiska z polskimi znakami diakrytycznymi powoduje wyszukanie pacjentów zarówno z polskimi znakami diakrytycznymi jak i ich łacińskimi odpowiednikami i odwrotnie. | TAK |  |  |
|  |  | Generowana przez system PACS worklista dla urządzeń diagnostycznych udostępnia polskie litery diakrytyczne. Możliwość usuwania polskich znaków diakrytycznych dla wybranych aparatów. | TAK |  |  |
|  |  | System PACS w odpowiedzi na zapytania DICOM udostępnia polskie litery diakrytyczne. Możliwość usuwania polskich znaków diakrytycznych dla wybranych węzłów. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość uruchomienia dowolnego polecenia w systemie operacyjnym serwera PACS lub funkcjonalności PACS na podstawie danych zawartych w dowolnym, przychodzącym komunikacie HL7. | TAK |  |  |
|  |  | Zapis zdarzeń w systemie: data i czas zdarzenia, rodzaj zdarzenia (logowanie użytkownika, zapytanie, edycja danych, export), użytkownik, IP komputera, identyfikacja węzła DICOM i IP komputera w przypadku zapytań i eksportów, identyfikator badania/pacjenta (ID pacjenta, imię i nazwisko), na którym była wykonywana operacja. | TAK |  |  |
|  |  | Interfejs przeglądu zdarzeń pozwala wyszukać powiązane zdarzenia po: data i czas zdarzenia, rodzaj zdarzenia, użytkownik, identyfikator węzła DICOM, identyfikator badania/pacjenta ( ID pacjenta, imię i nazwisko ), na którym była wykonywana operacja, IP komputera. | TAK |  |  |
|  |  | Dostarczony system obsługuje (archiwizuje i dystrybuuje) następujące rodzaje (klasy) obiektów DICOM: Computed Radiography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 Digital X-Ray Image Storage – For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 Digital X-Ray Image Storage – For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 Digital Intra-oral X-Ray Image Storage – For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 Digital Intra-oral X-Ray Image Storage – For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 Ultrasound Multi-frame Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 Ultrasound Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 MR Spectroscopy Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 Ultrasound Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 Ultrasound Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 Standalone VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11 Grayscale Softcopy Presentation State Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 Color Softcopy Presentation State Storage SOP Class 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2 X-Ray Angiographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 Enhanced XA Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1.1 X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 Enhanced XRF Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2.1 X-Ray Angiographic Bi-plane Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3 Multi-frame Grayscale Bit SC Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1 Multi-frame Grayscale Byte SC Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 Multi-frame Grayscale Word SC Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3 Multi-frame True Color SC Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 Raw Data Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 X-Ray Radiation Dose SR Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.67 Siemens Private CSA Non-image Storage5 1.3.12.2.1107.5.9.1 Digital Mammography X-Ray Image Storage – For Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 Digital Mammography X-Ray Image Storage – For Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 Nuclear Medicine Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5 Standalone Overlay Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8, Standalone Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9 12 -lead ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1, General ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2, Ambulatory ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3 Hemodynamic Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.2.1, Cardiac Electrophysiology Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.3.1, Basic Voice Audio Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1 Standalone Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10, Nuclear Medicine Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20, Spatial Registration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1 Spatial Fiducials Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2, VL Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1 VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1, Video Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1, VL Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 VL Multi-frame Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2, VL Slide-Coordinates Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3, VL Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 Video Photographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1, Ophthalmic Photography 8 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1, Ophthalmic Photography 16 Bit Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2, Stereo-metric Relationship Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.3 Video Microscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1, Structured Report Text Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.1, Structured Report Audio Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.2 Structured Report Detail Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.3, Structured Report Comprehensive Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.4, Basic Text SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11 Enhanced SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22, Comprehensive SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 Mammography CAD SR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50, Key Object Selection Document Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59, Chest CAD SR Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65 Encapsulated PDF Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1, Positron Emission Tomography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128, Standalone PET Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129 RT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1, RT Dose Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 RT Structure Set Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3, RT Beams Treatment Record Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4, RT Plan Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5, RT Brachy Treatment Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.6, RT Treatment Summary Record Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.7, EnhancedCTImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 EnhancedMRImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 EnhancedMRColorImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.3 EnhancedUSVolumeStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.2 XRay3DAngiographicImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 XRay3DCraniofacialImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.2 BreastTomosynthesisImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.13.1.3 OphthalmicTomographyImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.4 EnhancedPETImageStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.130 PseudoColorSoftcopyPresentationStateStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.3 BlendingSoftcopyPresentationStateStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.4 XAXRFGrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.5 DeformableSpatialRegistrationStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.3 SegmentationStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.4 RealWorldValueMappingStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.67 EncapsulatedCDAStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.2 RTIonPlanStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.8 RTIonBeamsTreatmentRecordStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.9 AgfaAttributePresentationState 1.2.124.113532.3500.7 ArterialPulseWaveformStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.5.1 RespiratoryWaveformStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.6.1 GeneralAudioWaveform 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.2 ProcedureLogStorage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.40 ColonCADSR 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.69 | TAK |  |  |
|  | INTERFEJS ADMINISTRACYJNY PACS |  |
|  |  | GUI dostępny przez protokół HTTP i HTTPS w przeglądarce internetowej, co najmniej: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Google Chrome w najnowszej oficjalnej wersji, działający natywnie (bez konieczności instalowania żadnych dodatków). | TAK |  |  |
|  |  | Interfejs w języku polskim z obsługą polskich znaków diakrytycznych z polską pomocą kontekstową. | TAK |  |  |
|  |  | Wyszukiwanie obiektów w/g: data badania, imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, data urodzenia pacjenta, rodzaj badania (modalność), nazwa aparatu (AE Title), na którym wykonano badanie, identyfikatory systemowe badania i pacjenta, jednostka zlecająca badanie, lekarz kierujący, status badania w HIS (np. opisane / nieopisane ). | TAK |  |  |
|  |  | Interfejs administratora pozwala dodawać i konfigurować węzły DICOM. | TAK |  |  |
|  |  | Interfejs administratora pozwala dodawać i konfigurować uprawnienia użytkowników systemu. | TAK |  |  |
|  |  | Administracja systemem uprawnień użytkowników: dodawanie/edycja użytkowników, dodawania/edycja źródeł DICOM, kasowanie/przywracanie badań z systemu, edycja/przenoszenie obiektów (pacjentów, badań, serii, obrazów), łączenie badania z pozycją worklisty, dostęp do przeglądarki klinicznej, dostęp do eksportu badania do innych miejsc docelowych DICOM, dostęp do nadawania uprawnień do badania, tworzenie karty pacjenta, dostęp do usuwania badań/pacjentów, dostęp do raportów. | TAK |  |  |
|  |  | Panel administracyjny ma możliwość edycji danych pacjenta: imię i nazwisko, PESEL, ID pacjenta, data urodzenia, płeć. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  |  | Panel administracyjny ma możliwość edycji danych badania: data i godzina badania, kod badania, opis badania. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  |  | Panel administracyjny ma możliwość edycji danych serii: data i godzina wykonania serii, modalność, opis serii. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  |  | Panel administracyjny ma możliwość edycji danych pozycji worklisty: data i godzina planowana badania, modalność, AET stacji wykonującej, opis planowanej procedury, kod badania, status (np. zakończone/ zaplanowane). | TAK |  |  |
|  |  | Panel administracyjny ma możliwość przenoszenia niewłaściwie przypisanych obiektów DICOM do innych obiektów istniejących w systemie. Obiekt znajdujący się niżej w hierarchii można dodać do obiektu będącego wyżej w hierarchii. Hierarchia obiektów w kolejności: pacjent, badanie, seria, obraz. Scenariusz: przeniesienie obrazu do istniejącej serii badania, przeniesienie obrazu do istniejącego badania, tworzona jest nowa seria zawierająca przenoszony obraz, przeniesienie obrazu do istniejącego pacjenta, tworzone są: badanie i seria zawierające przenoszony obraz, przeniesienie serii do istniejącego badania, przeniesienie serii do istniejącego pacjenta, tworzone jest nowe badanie zawierające przenoszoną serię, przeniesienie badania do istniejącego pacjenta. Zmiany są automatycznie uwidocznione w badaniach znajdujących się w systemie PACS i systemie dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość ręcznego dodania karty pacjenta. | TAK |  |  |
|  |  | Podgląd pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu DICOM. | TAK |  |  |
|  |  | Wysyłanie/eksport badań do wszystkich zdefiniowanych w systemie węzłów DICOM. | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja przeglądu historii wyeksportowanych badań/serii z opisem statusu ( minimum: wysłane, oczekujące, błędne/niekompletne) oraz możliwością ponowienia eksportu. | TAK |  |  |
|  |  | Kontrola dostępności zdefiniowanych węzłów DICOM: ping, dicom echo. | TAK |  |  |
|  |  | Podgląd ilości wolnego miejsca na poszczególnych, zdefiniowanych systemach plików archiwum. | TAK |  |  |
|  | INTERFEJS UŻYTKOWNIKA PACS |  |
|  |  | Graficzny interfejs użytkownika (GUI) dostępny przez protokół HTTP i HTTPS w przeglądarce internetowej, co najmniej: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Google Chrome. | TAK |  |  |
|  |  | Interfejs w języku polskim z obsługą polskich znaków diakrytycznych, z polską pomocą kontekstową. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość ustalenia rozmiaru czcionki przy pomocy dedykowanych przycisków (zmniejszanie, powiększanie, średnia). | TAK |  |  |
|  |  | Wyszukiwanie badań/pacjentów w/g: data badania (dowolny zakres dat, dziś, ostatnie 3 dni, ostatnie 7 dni), imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, data urodzenia pacjenta, rodzaj badania (modalność), nazwa aparatu (AETitle), na którym wykonano badanie, identyfikatory systemowe badania i pacjenta, jednostka zlecająca badanie, status badania w HIS ( np. opisane / nieopisane ). | TAK |  |  |
|  |  | Wyszukiwanie w języku polskim z użyciem polskich znaków diakrytycznych, polskie diakrytyki traktowane są tak samo jak ich łacińskie odpowiedniki, np: ą=a, ę=e, itd. | TAK |  |  |
|  |  | Dla każdego pola tekstowego z parametrami wyszukiwania, dedykowany przycisk, usuwający wpisany tekst jednym kliknięciem. | TAK |  |  |
|  |  | Sortowanie wyników wyszukiwania rosnąco lub malejąco według wybranej kolumny. | TAK |  |  |
|  |  | W liście wynikowej dostępne dane badań i pacjentów, minimum: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, data urodzenia, płeć, identyfikator systemowy pacjenta (PID), nazwa badania, data i godzina badania, rodzaj-modalność badania, ilość serii i obrazów w badaniu, status badania, kod badania, Study Instance IUD, nazwa jednostki zlecającej, status badania w HIS. | TAK |  |  |
|  |  | Indywidualna konfiguracja widoczności oraz kolejności prezentacji pól (kolumn) w liście wynikowej. | TAK |  |  |
|  |  | Użytkownik ma możliwość wysłania badania do nagrania na płytę dla pacjenta, na domyślnym duplikatorze, przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |  |
|  |  | Uprawniony użytkownik ma możliwość wysłania badania do innego węzła DICOM takiego jak stacja radiologa lub aparat diagnostyczny. Urządzenia DICOM dostępne dla użytkownika przydziela administrator. Możliwość wyświetlenia historii wraz z informacją o poprawnej lub zakończonej błędem wysyłce obrazów. W przypadku błędu możliwość przywrócenia zadania z listy historii. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wyświetlenia opisu badania poprzez kliknięcie na danym rekordzie listy badań. | TAK |  |  |
|  |  | Uprawniony użytkownik może importować do systemu PACS badania z płyt lub nośników USB dostarczonych przez pacjenta. Badania te są udostępniane w systemie do przeglądu jako poprzednie badania pacjenta. | TAK |  |  |
|  |  | Uprawniony użytkownik może importować do systemu PACS dokumenty w formacie PDF oraz JPG z płyt lub nośników USB dostarczonych przez pacjenta. Badania te są udostępniane w systemie do przeglądu jako poprzednie badania pacjenta. | TAK |  |  |
|  |  | Obsługa skanowania dokumentów np. skierowań, bezpośrednio z dowolnego skanera poprzez standardowy sterownik "TWAIN". Dostęp do zeskanowanych dokumentów przez przeglądarkę systemu dystrybucji obrazów. | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja umożliwiająca otwarcie przeglądarki i automatyczne załadowanie obrazów badań z płyty CD umieszczonej w lokalnym napędzie ( jedno kliknięcie z poziomu panela). | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja wysłania polecenia nagrania zaznaczonych na liście badań na wskazanym robocie. | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzenia uwag technika oraz radiologa do badania. | TAK |  |  |
|  | PRZEGLĄDARKA KLINICZNA DICOM |  |
|  | Przeglądarka kliniczna działa w oparciu o przeglądarkę internetową min. Internet Explorer (wersja 9.0 i wyższa), Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Google Chrome. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna nie wymaga instalacji na dysku lokalnym stacji klienckiej. | TAK |  |  |  |
|  | Praca bez zapisywania na dysku lokalnym klienta danych wrażliwych. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna uruchamiana poprzez link dostępny w systemie HIS zamawiającego w kontekście badania, pacjenta. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcjonalności-narzędzia przeglądarki klinicznej dostępne dla wszystkich zalogowanych użytkowników, bez limitu ilości jednoczesnych dostępów. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna wyświetla listę innych dostępnych w systemie badań pacjenta. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia wyświetlenie badań DICOM zapisanych na płycie CD/DVD, dysku lokalnym lub nośniku zewnętrznym bez potrzeby importu do lokalnego systemu PACS. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna dla badań DICOM zapisanych na płycie CD/DVD, dysku lokalnym lub nośniku zewnętrznym, umożliwia ich import na serwer PACS. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia wysłanie zapytania i pobranie badania również z innych niż serwer PACS węzłów DICOM. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia otwarcie i porównanie różnych badań tego samego pacjenta. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia otwarcie i porównanie wielu badań tego samego pacjenta, o różnych modalnościach ( DR, CT, MR itd.). | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia otwarcie i porównanie badań różnych pacjentów. | TAK |  |  |  |
|  | Informacja na miniaturze pozwalająca ustalić, który obiekt jest aktualnie wyświetlany. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia wyświetlenie obrazów DICOM na pełnym ekranie, bez pomniejszania obszaru roboczego przez paski - zasobniki z narzędziami. | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlanie w narożniku obrazu informacji takich jak: nazwisko i imię pacjenta, PESEL, data badania, nazwa badania, z możliwością wyłączenia wyświetlenia. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia wyświetlenie obrazów w powiększeniu dopasowanym do okna oraz 1:1 (w pixelach). | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia płynną regulację powiększenia, jasności i kontrastu. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia obrót obrazu o dowolny kąt. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia wykonanie lustrzanego odbicia oraz negatywu/pozytywu wyświetlanego obrazu. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 1, 2, 3, 4 serie/obrazy badania. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka w przypadku otwarcia badania z wieloma seriami, automatycznie dzieli obszar wyświetlania. Sposób podziału konfigurowany. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wymuszenia jednym kliknięciem otwarcia wszystkich serii jednocześnie z automatycznie dopasowanym podziałem ( ograniczone do maksymalnego podziału 4x4). | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia wybranych, zaznaczonych kilku serii z automatycznie dostosowanym podziałem obszaru wyświetlenia. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna posiada narzędzie "lupa" o regulowanym powiększeniu, co najmniej: 1x, 2x, 3x, 4x. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna pozwala zastosować szablony VOI LUT na wyświetlanym obrazie. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna pozwala przywrócić wyjściowe ustawienia (obrót, powiększenie, jasność, kontrast) wyświetlanego obrazu jednym przyciskiem. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna posiada funkcję wyświetlania topogramu dla badań TK i MR oraz linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna posiada funkcję rekonstrukcji wielopłaszczyznowej MPR. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna posiada funkcję projekcji minimalnych, maksymalnych i uśrednionych natężeń MIP. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna pozwala sortować obrazy w serii wg: nr instancji, kierunku anatomicznego, czasu akwizycji, pozycji w serii. | TAK |  |  |  |
|  | Po otwarciu obrazów dla badań TK i MR oprogramowanie przeglądarki klinicznej automatycznie synchronizuje serie w badaniu. Dla zsynchronizowanych serii oprogramowanie pokazuje linie odniesienia na innych płaszczyznach. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna posiada narzędzie aktywnej lokalizacji – wybrany przez użytkownika pkt na obrazie, należący do jednej płaszczyzny rzutu (np. sagittal) automatycznie pojawia się na odpowiadającym obrazie w innej płaszczyźnie (np. coronal i axial). | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna posiada funkcję wyświetlania dla wskazanego piksela wartości gęstości optycznej dla badań DR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna udostępnia funkcję przeglądania animacji (dla badań typu CT, MR, XA i innych multiframe) , z możliwością regulacji prędkości animacji i ustawienia biegu animacji w pętli. W trakcie odtwarzania animacji w czasie rzeczywistym (bez przerywania wyświetlanej animacji) możliwość regulacji jasności, kontrastu i powiększenia obrazu. Pasek sterowania animacją (prędkość odtwarzania , zatrzymanie, przewijanie itp.) dostępne bezpośrednio z interfejsu podczas przeglądania. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna posiada następujące narzędzia pomiarowe: pomiar liniowy, w tym linia wielokrotnie łamana, obszar prostokątny, obszar eliptyczny, obszar o dowolnym kształcie, odległość punktu od prostej, odległość prostych równoległych, pomiar kąta, pomiar kąta metodą Cobba, pomiar kąta przechodzącego przez środki czterech odcinków. | TAK |  |  |  |
|  | Narzędzie umożliwiające w wykonanym pomiarze na zmianę koloru i grubości linii. | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy dodawane narzędziami do pomiarów mogą zostać zapisane na serwerze. | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy dodawane narzędziami do pomiarów zapisane na serwerze można wyświetlić wraz z badaniem na innym stanowisku z zachowaniem formatowania grubości i kolorów linii. | TAK |  |  |  |
|  | Dla pomiarów takich jak obszar prostokątny, eliptyczny lub dowolny przeglądarka kliniczna wyświetla: pole powierzchni, min, max, średnią wartość piksela i obwód, SNR. | TAK |  |  |  |
|  | Wsparcie dla wykonywania testów podstawowych cyfrowych aparatów RTG, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. kwietnia 2017r. z późn. zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Narzędzie pomiarowe wyświetlające SNR dla wskazanego obszaru obrazu z przypisaną powierzchnią obszaru pomiaru: 4 cm kw. Narzędzie pomiarowe z podziałką umożliwiające dokładne umiejscowienie mierzonego obszaru SNR. | TAK |  |  |  |
|  | Narzędzie rysowania umożliwiające nanoszenie na obraz elementów graficznych ( linie, prostokąty, elipsy) z możliwością formatowania grubości i kolorów linii ) oraz możliwością nanoszenia adnotacji tekstowych. | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy dodawane narzędziami rysowania mogą zostać zapisane na serwerze. Wszystkie elementy dodawane narzędziami rysowania zapisane na serwerze można wyświetlić wraz z badaniem na innym stanowisku z zachowaniem formatowania. | TAK |  |  |  |
|  | Po otwarciu obrazów badania, przeglądarka kliniczna wyświetla najnowszą wersję zatwierdzonego opisu. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia wydrukowanie zatwierdzonego opisu. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia wydruk obrazów DICOM na drukarce systemowej wraz z adnotacjami i pomiarami lub bez. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia wydruk obrazów DICOM na zdefiniowanej drukarce DICOM z możliwością wyboru formatu drukowanej błony. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia eksport obrazów badania na dysk lokalny w formacie: DICOM, PNG, JPEG, TIFF. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia nagranie na lokalnym napędzie obrazów DICOM badania na płytę CD/DVD wraz z załączoną przeglądarką uruchamianą automatycznie na dowolnym komputerze. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość anonimizacji danych pacjenta i badania. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia wyświetlenie opisu badania zatwierdzonego przez radiologia w module opisowym, z możliwością wydruku wyświetlanego opisu. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna pozwala wyświetlić wszystkie atrybuty DICOM. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna umożliwia skopiowanie obrazu w oryginale lub aktualnego widoku wraz z pomiarami do schowka systemowego. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna pozwala zdefiniować domyślne akcje dla przycisków myszy (np.: lewy przycisk - jasność/kontrast, środkowy przycisk – powiększenie) oraz możliwość włączenia pod prawym przyciskiem myszy menu z wyborem funkcji dla lewego przycisku. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka kliniczna pozwala użytkownikowi wybrać, jakie informacje będą wyświetlane w nakładce na obrazie w polu roboczym. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka wyposażona w narzędzie testowania monitorów medycznych, umożliwiające wykonanie i zapis wyników testów podstawowych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. kwietnia2017r. z późn. zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. | TAK |  |  |  |
|  | Przeglądarka umożliwia wywołanie, z poziomu przeglądanego badania, oprogramowania przetwarzania obrazów firm trzecich. Konfiguracja po stronie PACS bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. | TAK |  |  |  |
|  | Interfejs przeglądarki klinicznej w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Dodatkowe języki interfejsu przeglądarki klinicznej – j. angielski. | TAK |  |  |  |
| INTEGRACJA HL7 Z SYSTEMEM HIS - AMMS |
|  | System PACS musi komunikować się z systemem HIS za pomocą protokołu HL7 w wersji 2.x, bezpośrednio (np. bez pośrednictwa systemu RIS). | TAK |  |  |  |
|  | System PACS musi generować DICOM Modality Worklist dla urządzeń diagnostycznych na podstawie danych odebranych od systemu HIS w komunikacie HL7. | TAK |  |  |  |
|  | Generowana worklista musi mieć możliwość filtrowania wyników osobno dla każdego aparatu zgodnie z danymi przesłanymi w HL7 ze zleceniem. | TAK |  |  |  |
|  | System PACS musi automatycznie poprawiać/synchronizować dane, w generowanej przez siebie DICOM Modality Worklist na podstawie danych HL7 odebranych od systemu HIS. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna zmiana statusu zleconego badania, w generowanej przez system PACS DICOM Modality Worklist, dla urządzeń diagnostycznych w następujących przypadkach: automatyczna zmiana statusu badania na zakończone po odebraniu wiadomości DICOM MPPS od urządzenia diagnostycznego, automatyczna zmiana statusu badania na zakończone po odebraniu obrazów DICOM przez system PACS od urządzenia diagnostycznego, ręczne połączenie odebranego badania z pozycją na liście badań DICOM Modality Worklist przez uprawnionego użytkownika (w przypadku, gdy badanie zostało najpierw wykonane, a następnie zarejestrowane w systemie HIS). | TAK |  |  |  |
|  | System PACS musi automatycznie usuwać pozycję DICOM Modality Worklist po wycofaniu (anulowaniu) zlecenia w systemie HIS na podstawie otrzymanego z systemu HIS komunikatu HL7. | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa komunikacji zwrotnej HL7 do HIS po zakończeniu badania. System PACS przesyła link do przeglądarki WEB. | TAK |  |  |  |
|  | System PACS musi odbierać od systemu HIS komunikaty HL7 z wynikami (opisami) badań. Odebrane opisy muszą być dołączane do badania w systemie PACS jako kolejna seria, udostępniane stacjom diagnostycznym, do nagrania na płytę oraz prawidłowo wyświetlane w przeglądarce klinicznej. Minimum informacji niezbędnych do umieszczenia w utworzonej serii to: dane pacjenta: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, identyfikator pacjenta ID, tekst opisu, status z systemu HIS, dane lekarza autoryzującego badanie w systemie HIS, data opisu (autoryzacji). | TAK |  |  |  |
|  | Edycja opisu w systemie HIS powoduje zmianę w systemie PACS, system PACS udostępnia tylko ostatnią aktualną wersję opisu. Usunięcie opisu w systemie HIS powoduje natychmiastowe, automatyczne usunięcie powiązanego wyniku z systemu PACS. | TAK |  |  |  |
|  | Administrator systemu PACS z panela administracji ma możliwość połączenia istniejącego w systemie badania z odpowiednią pozycją Modality Worklist, utworzoną na podstawie danych zlecenia z systemu HIS. Zmiany są automatycznie uwidocznione dla klientów systemu PACS (interfejsy, przeglądarki, węzły DICOM). System PACS przesyła link do przeglądarki WEB oraz identyfikator technika wykonującego. | TAK |  |  |  |
|  | System PACS przechowuje informację o statusie badania w HIS: np. opisane/nieopisane. | TAK |  |  |  |
| INTEGRACJA Z ZEWNĘTRZNĄ PRACOWNIĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (ZAKŁAD RENTGENA WYROBEK) |  |  |
|  | System PACS musi generować DICOM Modality Worklist dla tomografu komputerowego w zewnętrznej pracowni, na podstawie danych odebranych od systemu HIS-AMMS w komunikacie HL7. | TAK |  |  |  |
|  | System PACS musi automatycznie poprawiać/synchronizować dane w generowanej przez siebie DICOM Modality Worklist dla tomografu na podstawie danych HL7 odebranych od systemu HIS. | TAK |  |  |  |
|  | Podłączenie tomografu komputerowego do systemu PACS, umożliwiające przesył obrazów badań zlecanych z HIS-AMMS. | TAK |  |  |  |
|  | Odebrane badania z tomografu komputerowego muszą zostać zarchiwizowane i udostępnione w przeglądarce klinicznej w taki sam sposób jak badania generowane przez aparaty RTG szpitala. | TAK |  |  |  |
|  | Wszelkie koszty konfiguracji komunikacji z pracownią Tomografii (Zakład Rentgena Wyrobek) ponosi Oferent. | TAK |  |  |  |
| OPROGRAMOWANIE NAGRYWANIA PŁYT DLA PACJENTA |  |  |
|  | Oprogramowanie w pełni współpracujące z dostarczonym systemem PACS. | TAK |  |  |  |
|  | Pełny dostęp administracyjny do systemu operacyjnego, bazy danych i innych elementów składowych dostarczonego rozwiązania. | TAK |  |  |  |
|  | Dostarczenie licencji na czas nieokreślony i bez limitu ilości węzłów DICOM przysyłających badania do nagrania. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość dodawania/podłączania aparatów/stacji diagnostycznych bez udziału serwisu producenta. | TAK |  |  |  |
|  | System nagrywa płyty dla pacjenta zgodne z DICOM. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany (umieszczenia dowolnej) przeglądarki DICOM nagrywanej na płycie dla pacjenta. | TAK |  |  |  |
|  | System może pracować jako węzeł DICOM (Store SCP) i pozwala automatycznie nagrać na płytę dla pacjenta badania wysłane z dowolnego aparatu diagnostycznego, stacji radiologa lub systemu PACS. | TAK |  |  |  |
|  | System automatycznie nagrywa płyty dla pacjenta po odebraniu badania. | TAK |  |  |  |
|  | System może działać w trybie stacji nagrywania, z interfejsem filtracji/wyszukiwania, umożliwiając wyszukiwanie badań do nagrania na dostępnych systemach PACS. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny podział badania, jeżeli nie mieści się ono na jednym nośniku CD lub DVD. | TAK |  |  |  |
|  | System automatycznie dobiera rodzaj nośnika (CD lub DVD) w zależności od wielkości nagrywanego badania. | TAK |  |  |  |
|  | Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego nadruku na płytę. płytę. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość umieszczenia w nadruku na płytę danych pacjenta i badania, minimum: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, płeć, nazwa badania, data badania. | TAK |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko pacjenta oraz nazwa badania drukowane na płycie z polskimi znakami diakrytycznymi. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość umieszczenia w nadruku na płytę grafiki (np. logo zakładu). | TAK |  |  |  |
|  | Dołączanie do płyty przeglądarki DICOM, uruchamiającej się automatycznie w systemach Windows, MacOS. | TAK |  |  |  |
|  | Umieszczanie na płycie dla pacjenta tekstu opisu badania wprowadzonego przez lekarza radiologa. | TAK |  |  |  |
|  | Graficzny interfejs użytkownika pozwalający modyfikować ustawienia, zabezpieczony hasłem. | TAK |  |  |  |
|  | Graficzny interfejs użytkownika pozwalający zarządzać kolejką badań oczekujących na nagranie, w tym zmiana kolejności i usunięcie z kolejki. | TAK |  |  |  |
|  | Graficzny interfejs użytkownika udostępnia w czasie rzeczywistym podgląd kolejki zadań na urządzeniu oraz postępu realizowanych zadań nagrywania płyt. | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa robotów różnych producentów - min. 3 marki. | TAK Proszę podać |  |  |  |
|  | Obsługa robota dostarczanego w postępowaniu. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia oprogramowania w trybie nagrywania badań na napędzie lokalnym. | TAK |  |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Okres gwarancji i nadzoru autorskiego minimum 12 miesięcy. | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (czas podjęcia naprawy) od zgłoszenia e-mailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych) – max. następny dzień roboczy. PUNKTACJA: 12-24 h – 0 pkt do 12 h – 10 pkt | TAK Proszę podać |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji po zakończeniu procesu wdrożenia min. 2 przeglądy techniczne systemu w ciągu roku lub częściej - wg zaleceń i wskazań producenta systemu PACS, ostatni na koniec okresu gwarancyjnego, na miejscu wdrożenia, w cenie oferty. | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne dla systemu PACS producenta na terenie Polski. Zaświadczenie od producenta sprzętu i oprogramowania o autoryzacji na sprzedaż i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ( na wezwanie ). | TAK |  |  |  |
|  | W ramach gwarancji system objęty nadzorem autorskim i serwisem obejmuje wsparcie techniczne, konsultacje telefoniczne, diagnozowanie problemów, usuwanie problemów i awarii oraz inne czynności wykraczające poza zwykłe administrowanie systemem, w tym optymalizację systemu w celu utrzymania wydajności, usuwanie błędów. Wsparcie zdalne poprzez udostępnione przez Zamawiającego połączenie internetowe. | TAK |  |  |  |
|  | Zamawiającemu zostaną przekazane wszystkie niezbędne hasła/kody umożliwiające pełny dostęp do systemu operacyjnego, systemu PACS i bazy danych. | TAK |  |  |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej – po 2 egz., najpóźniej w dniu dostawy sprzętu. | TAK |  |  |  |
|  | Miernik luminancji i oświetlenia monitora. Certyfikat CE ( przy dostawie ). Oznakowanie CE (Conformité Européenne). | TAK |  |  |  |
|  | Kalibrator zewnętrzny do monitorów stacji opisowej. Certyfikat CE ( przy dostawie). Oznakowanie CE (Conformité Européenne). | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi systemu PACS (dla Administratorów systemu PACS oraz Użytkowników) w sumarycznym wymiarze min. 5 dni szkoleniowych w siedzibie Zamawiającego po min. 5 godzin dziennie ( 3 dni w okresie wdrożenia + 2 dni po miesiącu od zakończenia wdrożenia), każde zakończone protokołem z opisem zakresu szkolenia i listą osób przeszkolonych. | TAK |  |  |  |
|  | Zamawiającemu zostanie przekazana pełna dokumentacja systemu w języku polskim obejmująca: proces instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego, na którym pracował będzie dostarczany system, proces instalacji i konfiguracji bazy danych, na której pracował będzie dostarczany system, proces instalacji i konfiguracji wszelkiego oprogramowania dodatkowego, niezbędnego do pracy systemu, proces tworzenia kopii zapasowych oraz ich odtwarzania, pełną dokumentację dotyczącą struktury bazy danych z opisem tabel i pól oraz formatów, w jakich dane systemu są przechowywane. | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie parametry i wymagania należy udokumentować oryginalnymi materiałami informacyjnymi producenta w języku polskim ( np. dokumentacja techniczna, foldery, instrukcja obsługi ). Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika do specyfikacji (OPZ), którego zapis dotyczy lub o adnotację, iż parametr będzie przedmiotem prezentacji. | TAK |  |  |  |
|  | Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane, oferta zostanie odrzucona. | TAK |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenia będą kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. | TAK |  |  |  |
|  | Kupujący może odstąpić od umowy, jeżeli przy dokonywaniu odbioru sprzętu okaże się, że sprzęt dostarczony przez Sprzedającego jest niezgodny z przedmiotem umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi po upływie terminu wyznaczonego przez Kupującego w pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy. Wyznaczenie nowego terminu nie będzie zwalniało Sprzedającego z zapłaty ewentualnych kar umownych. | TAK |  |  |  |
|  | Warunkiem podpisania protokołu odbioru sprzętu jest dostarczenie wszystkich wymaganych urządzeń, oprogramowania, akcesoriów i dokumentów oraz pozytywnych wyników testów odbiorczych. | TAK |  |  |  |

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak" stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie funkcje/parametry przypisane przedmiotowi zamówienia należy traktować jako warunki graniczne. Niespełnienie chociaż jednego parametru lub brak jednej funkcji oznacza brak spełnienia warunku granicznego i spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisali w niniejszym załączniku w rubryce Oferowane właściwości przedmiotu zamówienia, czyli „Tak”, jeżeli oferowany przedmiot spełnia wymagania Zamawiającego w stopniu co najmniej równym wymaganemu parametrowi/funkcji. Jeżeli przedmiot zamówienia przewyższa żądane parametry, Wykonawca wpisuje w rubryce ich wartość.

W celu przeprowadzenia oceny weryfikującej spełnianie wymagań funkcjonalności przez oferowane rozwiązanie informatyczne Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany przez Zamawiającego do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanego rozwiązania w siedzibie Zamawiającego. Zasady prezentacji zawarte są w załączniku do SIWZ.

## Wymagania dotyczące wdrożenia

W skład usług wdrożeniowych wchodzić będzie w szczególności:

- Instalacja dostarczonych nowych systemów operacyjnych, baz danych, przy pełnej współpracy ze służbami informatycznymi Zamawiającego.

- Wykonanie instalacji wszystkich wdrażanych systemów.

- Konfiguracja oraz parametryzacja oprogramowania.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania kompletnego, tj. zawierającego wszystkie składniki wymagane do jego zainstalowania, wdrożenia i eksploatacji 
– w tym systemy operacyjne serwerów.

- Zamawiający zapewnia dostęp do baz danych przeznaczonych do integracji. Zamawiający zapewnia współpracę przy uzyskaniu opisu struktur i formatów, 
w jakich te dane są przechowywane.

- Zamawiający wymaga, aby moduły oprogramowania, wdrożone przez Wykonawcę 
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, były wdrożone w pełnej ich funkcjonalności.

- Wdrażanie dostarczanego oprogramowania musi uwzględniać ciągłość pracy w szpitalu. Wszelkie przerwy w działaniu systemu wynikające z prowadzonych prac wdrożeniowych muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego, tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8.00 – 14.30. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji.

- Po dokonaniu instalacji i wdrożenia docelowo system powinien:

  - spełniać wymagania określone w niniejszym SIWZ,

  - uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących:

    - Podmiotów objętych ustawą o działalności leczniczej,

    - Rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,

    - Ochrony danych osobowych (w tym RODO),

    - Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,

    - Systemu informacji w ochronie zdrowia,

    - Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Wymagania w zakresie instruktaży:

- Instruktaż obejmować będzie:

- administrowanie bazami danych wdrożonych systemów informatycznych,

- administrowanie oprogramowaniem,

- eksploatację oprogramowania.

- W ramach instruktażu (podczas wdrożenia) Wykonawca przekaże użytkownikom pełną wiedzę niezbędną do poprawnego użytkowania modułów, potrzebną do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy.

- Zamawiający, w ramach instruktażu, przewiduje szkolenia grupowe oraz indywidualne. Liczbę osób przewidzianych do instruktażu Zamawiający określa na 30 osób. Instruktaż stanowiskowy (indywidualny) obejmie swoim zakresem personel Pracowni Diagnostycznej.

- Instruktaż Administratorów systemów (2 osoby) należy wykonać w pełnym zakresie:

- Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego do pracy z oprogramowaniem,

- Instalacja i konfiguracja bazy danych,

- Instalacja i konfiguracja systemu PACS,

- Wykonywanie kopii zapasowych oraz przywracanie danych z kopii.

- Wykonawca dokona instruktażu wszystkich administratorów Zamawiającego przed rozpoczęciem instruktażu użytkowników.

- Przed przystąpieniem do instruktażu Wykonawca uruchomi testowe bazy danych, tak by umożliwić użytkownikom testowanie funkcjonalności dostarczanego oprogramowania.

- Instruktaże zostaną wykonane w 2 etapach – bezpośrednio przy wdrożeniu oraz dodatkowo po upływie 30 dni od wdrożenia.

## Obsługa - Nadzór Autorski (NA)

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług nadzoru autorskiego przez okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. W ramach  nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:

- Udostępnienie poprawek do systemu, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędu w oprogramowaniu (tzn. nie spowodowanego przez Zamawiającego powtarzalnego działania, w tym samym miejscu programu, prowadzącego w każdym przypadku do otrzymania błędnych wyników jego działania):

  - w przypadku tzw. błędu krytycznego, tj. takiego, który uniemożliwia użytkowanie Systemu PACS (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej 
w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego eksploatacji, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności z użyciem Systemu PACS:

    - czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego „błędu krytycznego”) wynosi max. 
1 dzień roboczy;

    - czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Systemu PACS wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;

    - w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem błędu krytycznego - w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego będzie traktowana jako błąd zwykły;

  - w pozostałych przypadkach:

    - czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 3 dni roboczych;

    - czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt Systemu PACS wyniesie do 10 dni roboczych od chwili rozpoczęcia czynności serwisowych;

  - ewentualne przekwalifikowanie błędu zgłoszonego przez Zamawiającego jako zwykły, na "błąd krytyczny", wymagać będzie osobnego zgłoszenia i oznaczać będzie uruchomienie procedury opisanej w lit. a) powyżej.

  - zgłoszenie błędu przez Zamawiającego telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcę numer telefonu lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

- Wprowadzanie zmian w systemie objętym Umową, w zakresie wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie obowiązujących, wydanych na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach systemu,

  - udostępniania uaktualnień  (nowych wersji systemu),

  - możliwość zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Systemu PACS, zgłoszenia takie wynikają z zobowiązania Wykonawcy do dokonywania rozwoju Oprogramowania Aplikacyjnego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.

Data…………………………….

Podpis…………………………..