ZP : Numer postępowania : ZO – 20/2024                                                                            załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

- Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie udrożnień przewodów  kominowych,

-  dokonanie  oceny szczelności  i prawidłowości wykonania przewodów kominowych  z użyciem wideo

rejestracji

- w przypadku niemożności udrożnienia przewodu kominowego z przyczyn technicznych, Wykonawca

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej  istniejące przeszkody  w formie nagrania

z wnętrza przewodu kominowego.

-  w wymaganych przypadkach (po konsultacji z Zamawiającym) wstawienie nowych kratek

wentylacyjnych wraz z robotami uwzględniającymi estetykę wykonania ( drobne prace w zakresie

tynkowania i malowania) ;

-  po wykonaniu udrożnienia przewodów należy je ponownie zinwentaryzować, aby móc określić, czy

budynek posiada odpowiednią ilość przewodów kominowych, które mogą zostać użyte dla podłączenia

pomieszczeń w nie niewyposażonych oraz  podać ich  rzeczywistą  długość.

-  sporządzenie  protokolarnej opinii kominiarskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

technicznymi uwzględniającej wykazanie ewentualnych nieprawidłowości, zawierającej określenie zakresu

i szacunkowego kosztu  naprawy.

- Lista przewodów kominowych do  udrożnienia:

| ul. Kubalonka osiedle 685, Istebna |
| --- |
| Lp | Piętro | Nr mieszkania | Nazwa pomieszczenia |
| 1 | Parter | M2 | Przedpokój |
| 2 |  | M3 | Łazienka |
| 3 |  | M5 | Kuchnia |
| 4 |  | M5 | Pokój |
| 5 |  | M6 | Kuchnia |
| 6 |  | M6 | Pokój |
| 7 |  | M7 | Pokój |
| 8 |  | Pomieszczenie wspólne | Łazienka-prysznic |
| 9 | I piętro | M9 | Łazienka |
| 10 |  | M9 | Kuchnia |
| 11 |  | M12 | Pokój (wejście z korytarza) |
| 12 |  | M13 | Kuchnia |
| 13 |  | M14 | Pokój |
| 14 |  | M14 | Łazienka |
| 15 |  | Pomieszczenie wspólne | Korytarz (wejście do toalety) |
| 16 |  | Pomieszczenie wspólne | Korytarz (wejście do łazienki) |
| 17 |  | Pomieszczenie wspólne | Suszarnia |
| 18 | II piętro | M17 | Łazienka |
| 19 |  | M19 | Pokój |
| 20 |  | M21 | Pokój |
| 21 |  | M21 | Kuchnia |
| 22 | III piętro | M24 | Pokój |
| 23 |  | M25 | Pokój |
| 24 |  | M28 | Pokój |
| 25 |  | Pomieszczenie wspólne | Korytarz (przed wejściem do toalety) |

| ul. Kubalonka osiedle 684, Istebna |
| --- |
| Lp | Piętro | Nr mieszkania | Nazwa pomieszczenia |
| 1 | Parter | M3 | Salon |
| 2 |  | M3 | Kuchnia |
| `3-6 |  | Świetlica nr 2 | Sala Świetlicy x 4 Kratki wentylacyjne |
| `7-8 |  | Części wspólne | Łazienka x 2 Kratki wentylacyjne |
| 9 |  | Części wspólne | Toalety |
| 10 |  | Części wspólne | Suszarnia |
| 11 |  | Świetlica nr 1 | Sala Świetlicy |
| 12 |  | M4 | Łazienka |
| 13 |  | M5 | Łazienka |
| 14 | I piętro | M10 | Łazienka |
| 15 |  | M10 | Przedpokój |
| 16 |  | M7 | Kuchnia |
| 17 |  | M14 | Łazienka |
| 18-19 |  | Części wspólne | Łazienka x 2 Kratki wentylacyjne |
| 20-21 |  | Części wspólne | Suszarnia x 2 Kratki wentylacyjne |
| 22 |  | Części wspólne | Toalety |
| 23 |  | M9 | Kuchnia |
| 24 |  | M13 | Łazienka |
| 25 |  | M11 | Kuchnia |
| 26 | II piętro | M19 | Pokój |
| 27 |  | M18 | Kuchnia |
| 28 |  | M23 | Pokój |
| 29-30 |  | Części wspólne | Łazienka x 2 Kratki wentylacyjne |
| 31 |  | Części wspólne | Suszarnia |
| 32 |  | Części wspólne | Toalety |
| 33 | III piętro | M27 | Łazienka |
| 34 |  | M27 | Sypialnia |
| 35 |  | M29 | Łazienka |
| 36 |  | M30 | Łazienka |
| 37 |  | M31 | Pokój |
| 38 |  | M31 | Kuchnia |
| 39 |  | M31 | Łazienka |
| 40 |  | M31 | Pokój |
| 41 |  | M34 | Pokój |
| 42-43 |  | Części wspólne | Łazienka x 2 Kratki wentylacyjne |
| 44 |  | Części wspólne | Suszarnia |
| 45 |  | Części wspólne | Toalety |

| ul.Paderewskiego 112, Zawiercie |
| --- |
| Lp | Piętro | Nr mieszkania | Nazwa pomieszczenia |
| 1 | I piętro | M4 | Łazienka |
| 2 | Parter | M2 | Łazienka |

- Wykonawca zobowiązany jest usuwać odpady, które powstaną w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2016r. poz. 1987, z późn.zm)

…………………………………………………….

( podpis Kierownika Zamawiającego

lub upoważnionej osoby)