SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

„wymiana STOLARKI OKIENNEJ w budynku LUBUSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. DR PIENIĘŻNEGO 24  ”

INWESTOR:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

KODY CPV

45000000-7 	Roboty budowlane

44221000-5    Okna, drzwi i podobne elementy

45421132-8    Instalowanie okien.

45442100-8  	Roboty malarskie

45450000-6  	Roboty wykończeniowe, pozostałe

Zielona Góra, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI: 
1. Nazwa zamówienia 
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

3. Opis prac towarzyszących 
4. Informacja o terenie budowy 
 	4.1 Organizacja robót budowlanych 
 	4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 	4.3 Ochrona środowiska 
 	4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 	4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 	4.6. Nazwa i kod CPV

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

5.1 Okna

5.2 Rolety materiałowe

5.3 Farby

  - Pozostałe materiały

6. Wymagania dotyczące środków transportu 
7. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

  - Roboty rozbiórkowe i murowe

  - Wymiana okien

7.3 Malowanie ościeży

7.3.1 Przygotowanie podłoża pod malowanie

7.3.2 Malowanie

8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych.

8.1 Roboty malarskie

8.2 Roboty rozbiórkowe

8.3 Wstawienie okien

9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot 
10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
11. Dokumenty odniesienia

12. Prawo opcji

1. Nazwa zamówienia 
Wymiana stolarki okiennej w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 24.

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem robót budowlanych jest wymiana stolarki okiennej w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 24.

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

- demontaż starych okien szt. 50 oznaczonych symbolem O1 i O2 w załączniku Nr 1

do STWOiR,

- montaż nowych okien (pakiet trzyszybowy) z nawiewnikami higrosterowalnymi szt. 50,

- obróbki wnęk okiennych po osadzeniu okien wraz z ich malowaniem,

- montaż rolet materiałowych przeciwsłonecznych (dzień / noc) na 50 szt. okien,

- sprzątanie i wywóz zdemontowanych okien do recyklingu.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji (pkt 12 STWiOR), które obejmuje:

- demontaż starych okien szt. 16 oznaczonych symbolem O1 w załączniku Nr 1 do STWOiR,

- montaż nowych okien (pakiet trzyszybowy) z nawiewnikami higrosterowalnymi szt. 16,

- obróbki wnęk okiennych po osadzeniu okien wraz z ich malowaniem,

- montaż rolet materiałowych przeciwsłonecznych (dzień / noc) na 16 szt. okien,

- sprzątanie i wywóz zdemontowanych okien do recyklingu.

3. Opis prac towarzyszących

Wykonawca osobiście wykona na etapie realizacji obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Ze względu na pracę w czynnym obiekcie należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne użytkowanie budynku oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót.

4. Informacja o terenie budowy
4.1. Organizacja robót budowlanych

Prace prowadzone będą w czynnym budynku, wyposażonym we wszelkie media. W celu wykonania prac remontowych Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wodę oraz energię elektryczną.

Przez cały okres prowadzonych prac wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie robót porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych.

Wszelkie materiały pochodzące z demontaży oraz odpady należy złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym, a następnie wywieźć na składowisko odpadów.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących prace remontowe.

4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.

4.3. Ochrona środowiska 
Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie z regulaminem obiektu.

Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac. Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na charakter obiektu szczególną uwagę należy zwrócić na:

- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. przy skuwaniu, demontażach

należy ogrodzić taśmami ostrzegawczymi;

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane;

- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne.

- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem.

Prace demontażowe, przy wykonywaniu których pojawi się duże natężenie hałasu będą wykonywane od poniedziałku do piątku od godz. 1000 do 1800. Pozostałe prace mogą być wykonywane w godzinach pracy urzędu pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i ostrożności uwzględniając w pierwszej kolejności bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie Urzędu.

W czasie prowadzonych prac należy zapewnić odpowiednią przepustowość korytarzy, zabronione jest zastawianie korytarzy w sposób uniemożliwiający komunikację.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie nieruchomości istnieje możliwość zabezpieczenia pomieszczenia socjalnego.

4.6. Nazwa i kod CPV 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są zawarte w:

| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 44221000-5 | Okna, drzwi i podobne elementy |
| 45421132-8 | Instalowanie okien |
| 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 45450000-6 | Roboty wykończeniowe, pozostałe |

5.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny być oznakowane symbolem CE i spełniać przepisy techniczne określone w art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, być wolne od jakichkolwiek wad i usterek. 
Na terenie Urzędu możliwe jest wydzielenie terenu dla potrzeb składowania materiałów. Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą.

5.1 Okna

Funkcja okien (sposób otwierania okien, podział okien), powinna być zgodna z załączonym do specyfikacji zestawieniem okien (Zestawienie stolarki okiennej w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 24).

Przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokonać pomiaru kontrolnego wielkości ościeży otworów okiennych i podziału okien. Jedynie te pomiary mogą stanowić podstawę do wyprodukowania i dostawy okien.

Ogólna charakterystyka okien, parametry i właściwości minimalne jakie powinny spełniać okna:

- charakterystyka okien określona została w zestawieniu stolarki okiennej w Załączniku nr 1

do STWOiR.

Nawiewniki higrosterowane do okien PCV:

- dwustrumieniowy,

- wyposażone w czujnik mierzący wilgotność względną powietrza (8 taśm z poliamidu).

- strumień przepływu przy 10 Pa - od 5 do 30/35 mi/h,

- wilgotność względna w pomieszczeniu 35 - 70%.

Szczegółową charakterystykę, właściwości minimalne oraz ilość okien określa „Zestawienie stolarki okiennej w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 24” stanowiący załącznik Nr 1 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

5.2 Rolety materiałowe

Rolety materiałowe wewnętrzne w kasetach, rolety wykonane z materiału trudnopalnego o gramaturze materiału min. 170 g/m2 w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Prowadnice i kaseta w kolorze białym klejona do ramy okiennej.

Rolety zostaną zamontowane w oknach wskazanych przez Zamawiającego, ilość rolet zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Przed montażem rolet wykonawca powinien dokonać pomiaru kontrolnego wymiarów rolet dla stolarki okiennej wskazanej w Załączniku nr 1. Jedynie wykonane przez wykonawcę pomiary mogą stanowić podstawę do wykonania i montażu rolet materiałowych.

5.3 Farby

Farba emulsyjna do malowania tynków wewnętrznych odporna na ścieranie,
zmywanie w kolorze jasnym uzgodnionym z Zamawiającym na ściany.

5.4 Pozostałe materiały

Pozostałe materiały zostały wymienione w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do Specyfikacji.

6.Wymagania dotyczące środków transportu

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i zgodnie z przepisami BHP tj.:

- samochód dostawczy przystosowany do przewozu stolarki budowlanej,

- samochód dostawczy w celu dowozu drobnych materiałów,

- kontener do wywozu gruzu i odpadów budowlanych.

7.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność z wytycznymi określonymi w specyfikacji technicznej.

7.1 Roboty rozbiórkowe i murowe:

- demontaż okien,

- wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych.

Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieżąco i składowane w zamówionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposób, lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu i w otoczeniu.

Prace rozbiórkowe powodujące powstanie hałasu muszą być wykonywane po godzinach pracy osób pracujących w obiekcie.

7.2 Wymiana okien

W zakres robot wchodzi:

- demontaż istniejących okien,

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu okien,

- ustawienie i zakotwienie elementu okna,

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżą i ościeżnicą,

- demontaż i osadzenie parapetów wewnętrznych,

- silikonowanie złączy,

- zamontowanie w oknach PCV nawiewników higrosterowanych,

- zamontowanie w oknach rolet materiałowych,

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić okna zgodnie z technologią określoną przez producenta.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.

Osadzenie nawiewników.

Nawiewniki instalować na odpowiednim gnieździe wyfrezowanym w górnej części ramy okna (samo skrzydło lub skrzydło i rama okna). Nawiewniki instalować od strony pomieszczenia, na zewnątrz zamontować okap chroniący przed deszczem i owadami. Wymiary gniazda: 290 x 12 mm. Dopuszczalne: strumień pionowy lub ukośny.

Po robotach instalacyjnych stolarki należy naprawić i uzupełnić tynki na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych. Po uzupełnieniu tynków na ościeżach należy naprawiane ościeża pomalować farbą emulsyjną.

7.3 Malowanie ościeży

7.3.1 Przygotowanie podłoża pod malowanie

Oczyszczenie ościeży poprzez usunięcie powstałych i istniejących uszkodzeń, założenie narożników ochronnych na wszystkich narożnikach zewnętrznych, zatarcie gładzią gipsową dla zlikwidowania nierówności, zagruntowanie podłoża pod malowanie. Pęknięcia konstrukcyjne zabezpieczyć taśmami antyrysowymi.

7.3.2 Malowanie

Malowanie farbą emulsyjną - krotność malowania wg potrzeby dla uzyskania jednolitej barwy, równego pokrycia bez prześwitów i smug.

Malowane w kolorze uzgodnionym z zamawiającym, po zakończonych pracach malarskich powierzchnie mają być gładkie o jednolitej barwie.

Malowanie ścian w pomieszczeniach, ramka szerokości ok. 10 cm wokół ościeży.

8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniem oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów budowlanych pod kątem certyfikatów i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania należy wycofać z zastosowania.  Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbiorów jakościowych wszystkie roboty zanikowe lub ulegające zakryciu.

## 8.1 Roboty malarskie

Sprawdzeniu podlega przygotowanie podłoża i powierzchnia ościeży po pracach malarskich.

## 8.2 Roboty rozbiórkowe

Odbiór terenu robót po pracach rozbiórkowych.

## 8.3 Wstawienie okien

Kontroli podlega jakość zastosowanego materiału oraz sposób wykonania

Ocena jakości stolarki  okiennej obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

9. Wymagania dotyczące przedmiaru robót

Przedmiar robót został sporządzony na wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Po zakończeniu wszystkich robót budowlano-montażowych wykonawca pisemnie informuje Inwestora o ich zakończeniu i zgłasza gotowość do odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dołącza certyfikaty zastosowanych wyrobów budowlanych oraz oświadczenie o zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami.

11. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Normy, instrukcje montażu, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania.

12. Prawo opcji

Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji. Dopuszcza się możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego o wykonanie 16 szt. dodatkowych okien, na warunkach tożsamych z opisanymi w STWiOR.

Usługi objęte prawem opcji będą uruchomione najpóźniej w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy w tym terminu realizacji zamówienia podstawowego (tj. 120 dni od dnia podpisania umowy).

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego Zlecenia w formie pisemnej (określającego w szczególności zakres zamówienia oraz dokładną datę realizacji), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania.

Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone w ramach prawa opcji, będą stawki jednostkowe wskazane w tym zakresie w formularzu ofertowo-cenowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Załączniki:

1.Załącznik Nr 1 - Zestawienie stolarki okiennej w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego

w Zielonej Górze przy ul. dr Pieniężnego 24,

2. Załącznik Nr 2 – Przedmiar robót,

3. Załącznik Nr 3 – Rzuty elewacji dla zamówienia podstawowego oraz prawa opcji.