OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr 1

Aparat USG

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Urologiczny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1. WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1.1. | Aparat o całkowitej wadze (bez głowic) nie przekraczającej 75 kg. | Tak |  |
| 1.2 | Aparat o zakresie częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz oraz o dynamice systemu min. 185 dB | Tak, podać |  |
| 1.3 | Aparat wyposażony, w co najmniej 3 niezależne gniazda umożliwiające podłączenie 3 zaoferowanych głowic | Tak, podać |  |
| 1.4 | Aparat wyposażony w kolorowy monitor na wychylnym ramieniu o przekątnej min. 19 cali | Tak, podać |  |
| 1.5 | Aparat wyposażony w panel sterowania - o zmiennej wysokości w zakresie min. 20 cm - regulowany w prawo/lewo w zakresie min. 300° - wykonany w sposób, który zapewnia jego szczelność i odporność na dezynfekcję oraz czyszczenie - wyposażony w podświetlaną klawiaturę alfanumeryczną | Tak, podać |  |
| 1.6 | Aparaty wyposażony w dysk twardy min. 400 GB. | Tak, podać |  |
| 1.7 | Aparat wyposażony w port USB zapewniający archiwizację obrazu na zewnętrznych nośnikach USB | Tak |  |
| 1.8 | Aparat wyposażony w napęd CD zapewniający zapis badania na płytach CD | Tak |  |
| 1.9 | Aparat wyposażony w videoprinter czarno biały - w cenie oferty pakiet startowy co najmniej 10 szt. rolek papieru do videoprintera | Tak |  |
| 2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |
| 2.1 | Długość filmu CINE LOOP min 28 s | Tak, podać |  |
| 2.2 | Głębokość skanowania min 0,5 cm - 28 cm | Tak, podać |  |
| 2.3 | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, CW Doppler, Doppler Kolorowy; Power Doppler, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne, Elastografia tkanek | Tak |  |
| 2.4 | Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC | Tak |  |
| 2.5 | Aparat wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę, - nerki, - pęcherz, - jądra. | Tak |  |
| 2.6 | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm | Tak |  |
| 2.7 | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym min. 0,2 cm/s - 490 cm/s | Tak |  |
| 2.8 | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze CW min 0,5 cm/s -1970 cm/s | Tak |  |
| 2.9 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,2 cm/s - 800 cm/s | Tak |  |
| 3. System fuzji obrazów |
| 3.1 | W cenie oferty dostarczony zostanie system fuzji obrazów MRI/USG zintegrowany z ultrasonografem składający się co najmniej z : a) system fuzji obrazów MRI/USG składający się z oprogramowania, transmitera oraz sensora umieszczonego na zaoferowanej głowicy transrektalnej b) oprogramowanie do fuzji obrazów MRI/USG zintegrowane i w pełni kompatybilne z oferowanym ultrasonografem c) obsługa urządzenia poprzez panel USG d) oprogramowanie umożliwiające wykonanie biopsji w czasie rzeczywistym e) oprogramowanie umożliwiające dopasowanie obrysu organu oraz jego korekty w trakcie biopsji f) weryfikacja dokonanych konturów względem obrazów MRI oraz dopasowanie obrazów MRI do konturów g) automatyczna rekonstrukcja obrazu 3D prostaty h) oprogramowanie umożliwiające zaimportowanie obrazów MRI do systemu USG poprzez CLOUD, PACS, DVD, USB (wszelkie niezbędne licencje i integracja w cenie oferty) i) oprogramowanie umożliwiające wykonanie biopsji fuzyjnej za pomocą zaoferowanej głowicy transrektalnej w płaszczyznach: podłużnej, poprzecznej oraz end-fire j) możliwość wygenerowania raportu w formacie PDF zawierającego między innymi informacje o ilości pobranych próbek, miejsc z których zostały pobrane zarówno w formie opisowej, graficznej oraz zdjęć usg k) współpraca z oprogramowaniem radiologicznym posiadanym przez Zamawiającego l) możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o oprogramowanie do biopsji fuzyjnej przez kroczowej | Tak |  |
| 3.2 | Wraz z systemem fuzji obrazów dostarczony zostanie komputer/laptop umożliwiający planowanie oraz opisywanie biopsji z użyciem obrazów MRI oraz USG – licencja umożliwiająca pobieranie obrazów z systemu szpitalnego oraz ich opisywanie i przekazywanie do systemu szpitalnego zawarta w cenie oferty | Tak |  |
| 4. Głowice |
| 4.1 | Głowica typu convex | Tak |  |
| 4.1.1 | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,5 - 6,0 MHz wyposażona, w co najmniej 190 niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy | Tak, podać |  |
| 4.1.2 | Głowica wyposażona w przycisk umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak |  |
| 4.1.3 | Głowica wyposażona w przystawkę biopsyjnę o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie min. 0,6-2,4 mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji – 2 szt | Tak, podać |  |
| 4.2 | Głowica liniowa | Tak |  |
| 4.2.1 | Głowica liniowa o częstotliwości pracy min 6,0 - 16,0 MHz wyposażona, w co najmniej 190 niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy. Długość czoła głowicy 40 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
| 4.2.2 | Głowica wyposażona w przycisk umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak |  |
| 4.2.3 | Głowica wyposażona w przystawkę biopsyjnę o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie min. 0,6-3,4 mm pozwalającą na ustawienie igły pod kątem 30°, 45° i 60°, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji - 2 szt. | Tak, podać |  |
| 4.3 | Głowica rektalna trzypłaszczyznowa | Tak |  |
| 4.3.1 | Głowica rektalna trzypłaszczyznowa do badań urologicznych typu convex-convex-convex o częstotliwości pracy min 6,0 - 12,0 MHz wyposażona, w co najmniej 300 niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy | Tak, podać |  |
| 4.3.2 | Głowica wyposażona w kanał biopsyjny przebiegający przez środek głowicy. W zestawie nasadka wraz z prowadnicą - min. 4 sztuki | Tak |  |
| 4.3.3 | Głowica umożliwiająca jednoczesne wykonanie biopsji wzdłuż głowicy jak i przez środek głowicy | Tak |  |
| 4.3.4 | Głowica wyposażona w dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania | Tak |  |
| 4.3.5 | Głowica zapewniająca jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 5. Pozostałe wymagania |
| 5.1 | Aparat wyposażony w oprogramowanie do tworzenia obrazów 3D | Tak |  |
| 5.2 | Aparat wyposażony w oprogramowanie do elastografii | Tak |  |
| 5.3 | Aparat wyposażony w oprogramowanie do obrazowania kontrastowego | Tak |  |
| 5.4 | Bezpłatne szkolenie personelu w ilości, co najmniej 10 dni roboczych. | Tak |  |
| 5.5 | Dostępność do części zamiennych, co najmniej 10 lat od dnia sprzedaży urządzenia. | Tak |  |
| 5.6 | Na wyposażeniu aparatu w cenie oferty fantom umożliwiający praktykę operatorów w zakresie wykonywania biopsji | Tak |  |
| 5.7 | Gwarancja na cały oferowany zostaw, co najmniej 48 miesięcy | Tak |  |
| 5.8 | Cały zaoferowany zestaw jest kompletny i umożliwia pełne wykorzystanie wszelkich zaoferowanych funkcji w cenie oferty i bez konieczności dokupowania dodatkowych urządzeń/modułów | Tak |  |
| 5.9 | W cenie oferty zawarte zostały wszelkie niezbędne licencje oraz koszty integracji umożliwiające podłączenie przez Wykonawcę zaoferowanych urządzeń do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Optimed. | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr 2 Zadanie 1

Laser do operacji prostaty

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o. | Bez punktacji |  |
| I. Parametry ogólne |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Laser holmowy urologiczny w pełni przystosowany (pod kątem sprzętu i oprogramowania) do wykonywania, co najmniej zabiegów z zakresu enukleacji i ablacji stercza, guzów pęcherza, litotrypsji złogów w układzie moczowym, nacięć zwężeń układu moczowego, ablacji tkanek miękkich | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Maksymalna do osiągnięcia moc urządzenia min. 100 W. Moc lasera regulowana | Tak, podać | Powyżej 120 W - 1 pkt. |  |
| 4 | Częstotliwość pracy regulowana w zakresie min. 5-80 Hz | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,25 - 5 Joula | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 6 | Długość impulsu zmienna w zakresie min. do 1700 mikrosekund | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 7 | Laser w obudowie jezdnej, wyposażony w min. 4 kółka z hamulcami, wszystkie kółka skrętne | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Waga urządzenia maksymalnie 300 kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 9 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 12 cali do obsługi urządzenia | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 10 | Wiązka naprowadzająca – dioda laserowa zielona 532 nm. | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Laser aktywowany za pomocą min. przycisku nożnego będącego na wyposażeniu lasera | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Laser wyposażony w cenie oferty w programy do 1) Litotrypsji – Dusting, Fragmenting, Stabilization, Popcorning 2) Programy BPH: HoLEP, HoLAP, Hemostatis 3) Programy tkanki miękkie : Incision, Tumor Ablation, Hemostatis | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Przekazywanie energii lasera za pomocą włókien światłowodowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Laser wyposażony w port laserowy "otwarty", czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna. Nieograniczona ilość sterylizacji zaoferowanych włókien światłowodowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Współpraca ze wszystkimi włóknami wielorazowymi o średnicy optycznej w zakresie min. 200-1000 mikrometrów | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Port laserowy typu high-power SMA | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Soczewka lasera zabezpieczona przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń. | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Zasilanie 1-fazowe 230V, maks. 32A | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Chłodzenie - układ zamknięty, nie wymaga dołączenia do zewnętrznej instalacji wodnej | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | W cenie oferty wraz z laserem zostanie dostarczony zestaw startowy składający się co najmniej z : - światłowodów optycznych wielorazowego użytku (na co najmniej 10 użyć) rozmiar 200 μm - 1 szt. - światłowodów optycznych wielorazowego użytku (na co najmniej 10 użyć) rozmiar 272 μm - 1 szt. - światłowodów optycznych wielorazowego użytku (na co najmniej 10 użyć) rozmiar 365 μm - 1 szt. - światłowodów optycznych wielorazowego użytku (na co najmniej 10 użyć) rozmiar 550 μm – 1 szt. - światłowodów optycznych wielorazowego użytku (na co najmniej 10 użyć) rozmiar 800 μm - 1 szt. - włókien do waporyzacji wygiętych kat 90 stopni - co najmniej 1 szt. - włókien do ablacji stercza - co najmniej 1 szt. - obieraczka do zaoferowanych światłowodów - 3 szt. - obcinaczka do zaoferowanych światłowodów - 3 szt. - okulary ochronne - 4 szt. - pozostałe wyposażenie umożliwiające pełną pracę z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności lasera | Tak | Bez punktacji |  |
| II. Morcelator |
| 21 | Optyka do morcelatora: kierunek patrzenia 0 °, okular odwiedziony równolegle od linii kanału roboczego, z kanałem roboczym do pomocniczych instrumentów średnicy min 4,8 mm, minimum dwa kanały płuczące. Kompatybilna z zaoferowanymi płaszczami zewnętrznymi | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Optyka urologiczna śr. 4mm, kierunek patrzenia 30°, długość min. 280 mm – światłowód na wyposażeniu | Tak | Bez punktacji |  |
| 23 | Płaszcz resektoskopu wewnętrzny z obtutratorem średnicy min 24Fr, kompatybilny z zaoferowanymi optykami | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Płaszcz resektoskopu zewnętrzny średnicy min 26Fr | Tak | Bez punktacji |  |
| 25 | Element pracujący do resektoskopu z mocowaniem do włókien laserowych od min 600 µm do min 1000 µm | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Element pracujący do resektoskopu do elektrod resekcyjnych bipolarnych | Tak | Bez punktacji |  |
| 27 | Uchwyt morcelatora: z kanałem ssącym, prędkość obrotowa regulowana w zakresie min 100-6000 obr/min, waga max 300g (bez kabla), długość przewodu sterującego min 3m | Tak, Podać | Bez punktacji |  |
| 28 | Ostrze do morcelatora średnicy 4,7-4,8mm, dł. robocza 350-385mm, dwuczęściowe, składające się z ząbkowanego ostrza wewnętrznego i gładkiego zewnętrznego. Na wyposażeniu ostrza umożliwiające wykonanie, co najmniej 100 procedur | Tak | Bez punktacji |  |
| 29 | Pompa ssąca do odsysania płynu irygacyjnego i tkanki, sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem LCD na panelu przednim, ciśnienie ssania w zakresie min 650-750mbar, waga max 9kg,z wyświetlanymi po uruchomieniu na ekranie podpowiedziami ukazującymi „krok po kroku” poszczególne etapy instalacji i podłączania drenów itd., ciągły tryb pracy ssania podczas pracy morcelatora, uruchamianie ssania i pracy morcelatora za pomocą dołączonego min dwufunkcyjnego pedału | Tak | Bez punktacji |  |
| 30 | Jednostka sterująca do uchwytu morcelatora, waga max 7,6kg, automatyczne rozpoznawanie podłączonej rączki, możliwość zaprogramowania min 4 zakresów prędkości obrotowej, możliwość podłączenia min dwóch rodzajów napędów, możliwość podłączenia pedału sterującego | Tak | Bez punktacji |  |
| 31 | Kontener na odsysany płyn o pojemności min 2l, | Tak | Bez punktacji |  |
| 32 | Komplet niezbędnych drenów i akcesoriów umożliwiających wykonanie, co najmniej 10 zabiegów w cenie oferty | Tak | Bez punktacji |  |
| DODATKOWE PARAMETRY |
| 33 | Bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu w okresie gwarancji min. 5 dni roboczych do wykorzystania podczas gwarancji | Tak | Bez punktacji |  |
| 34 | Dwutygodniowe bezpłatne szkolenie w ośrodku referencyjnym pracującym z wykorzystaniem zaoferowanej technologii dla trzech lekarzy w cenie oferty | Tak | Bez punktacji |  |
| 35 | Gwarancja minimum 48 miesięcy | Tak, Podać | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet 2 Zadanie 2

Sukcesywne dostawy akcesoriów do zaoferowanego lasera do operacji prostaty

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Światłowód optyczny wielorazowego użytku (na co najmniej 10 użyć) rozmiar 200 μm | Zabieg | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Światłowód optyczny wielorazowego użytku (na co najmniej 10 użyć) rozmiar 272 μm | Zabieg | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Światłowód optyczny wielorazowego użytku (na co najmniej 10 użyć) rozmiar 365 μm | Zabieg | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Światłowód optyczny wielorazowego użytku (na co najmniej 10 użyć) rozmiar 550 μm | Zabieg | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Światłowód optyczny wielorazowego użytku (na co najmniej 10 użyć) rozmiar 800 μm | Zabieg | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Wlókno do waporyzacji wygięte kat 90 stopni | Zabieg | 50 |  |  |  |  |
| 7 | Włókno do ablacji stercza | Zabieg | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Komplet niezbędnych drenów i akcesoriów | Zabieg | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………….………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr 3 Zadanie 1

Neurostymulator śródoperacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o. | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat do neurostymulacji śródoperacyjnej w chirurgii endokrynologicznej min. 4 kanałowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50/60 Hz | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Możliwość wykorzystania urządzenia w operacjach laryngologicznych, neurochirurgii | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Możliwość wykorzystania urządzenia w operacjach chirurgii naczyniowej i kolorektalnej | Tak | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5 | Obrazowanie potencjałów wolnobiegnących | Tak | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6 | Obrazowanie potencjałów wywoływanych EMG zapisywane automatycznie | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | Kolorowy ekran LCD min 8” i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Sygnał dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi lub syntetyczny | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| 9 | Aparat wyposażony w menu w języku polskim z możliwością pracy w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Potencjały wywoływane EMG zapisywane automatycznie | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Zapisywanie potencjałów wywoływanych EMG do raportu przyciskiem nożnym lub z poziomu przycisków na monitorze | Tak | Przycisk nożny - 1 pkt Przyciski na monitorze - 0 pkt |  |
| 12 | Automatyczne dodanie danych pacjenta przy pomocy kodu kreskowego z historii choroby za pomocą skanera wbudowanego lub dołączonego | Tak | Skaner wbudowany - 1 pkt Skaner dołączony - 0 pkt |  |
| 13 | Zapisywanie raportów w pamięci (wewnętrznej,USB i wskazanej lokalizacji sieciowej) w formie plików PDF, DOC, JPG | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Automatyczne generowanie raportu z każdego zabiegu do pamięci wewnętrznej min. 1000 rekordów | Tak | Bez punktacji |  |
| 15 | Wyposażony w min. 1 stymulator stałoprądowy z zakresem regulacji częstotliwości impulsów od min. 3Hz do min. 30 Hz. | Tak | 1 stymulator - 0 pkt 2 stymulatory - 1 pkt |  |
| 16 | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy - podłączenie do pacjenta bez użycia igieł | Tak | Bez punktacji |  |
| Wyposażenie |
| 17 | Wózek do aparatu pod zestaw. Trzy półki i szuflada na przewody i akcesoria. Cztery koła, w tym dwa z blokadą | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną min. 4m, 4 kanały z uziemieniem, 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Sonda bipolarna prosta typ widelec (dł. robocza min. 4 cm, dł. całkowita min. 14 cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, autoklawowalna wraz z przewodem podłączeniowym o dł. min. 3 m i kasetą sterylizacyjną - 1 komplet | Tak | Bez punktacji |  |
| 20 | Zestaw startowy składający się z elektrody naklejanej w całości na rurkę intubacyjną o rozmiarze min. 7-9, powierzchnia aktywna rozłożona równomiernie na całym obwodzie rurki w miejscu styku z fałdami głosowymi z elektrodą neutralną - 20 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | System powiększający uniwersalny o powiększeniu min. x2.5, ogniskowa do wyboru od 35 do 500 mm. Rozstaw źrenic S/M/L. Szkła typu „0”. Miękka, regulowana opaska mocująca. Możliwość zamocowania oświetlacza LED na klips. | Tak | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 3 Zadanie 2

Sukcesywne dostawy akcesoriów do zaoferowanego neurostymulatora

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody naklejane w całości na rurkę intubacyjną o rozmiarze min. 7-9, powierzchnia aktywna rozłożona równomiernie na całym obwodzie rurki w miejscu styku z fałdami głosowymi z elektrodą neutralną | szt. | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………….………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr 4

Dermatom

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 80-462 Gdańsk | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Dermatom elektryczny wraz z siatkownicą i niezbędnym asortymentem potrzebnym do pełnego wykorzystania zestawu - 1 komplet | Tak | - |  |
| 2 | Dermatom elektryczny zasilany akumulatorowo | Tak | - |  |
|  | Tryb pracy na zasilaniu z sieci elektrycznej i akumulatorze | Tak | - |  |
| 3 | Regulowana oscylacja ostrza przy pomocy przycisku rękojeści | Tak | - |  |
| 4 | Regulowana szerokość cięcia w minimalnym przedziale od 0,8 mm do 78 mm | Tak | - |  |
| 5 | Regulowana grubość cięcia w przedziale minimum od 0,2 mm do 1,2 mm | Tak | - |  |
| 6 | Regulacja grubości cięcia z dokładnością do 0,1 mm | Tak | - |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczający przed niepożądanym uruchomieniem | Tak | - |  |
| 8 | Beznarzędziowy system montowania ostrzy | Tak | - |  |
| 9 | Akumulator litowo-jonowy, niesterylizowalny, o pojemności min 1000mAh | Tak | - |  |
|  | Zestaw do sterylnego montażu akumulatora w dermatomie | Tak | - |  |
|  | Ładowarka ze wskaźnikiem ładowania do zaoferowanego akumulatora | Tak | - |  |
|  | Pojemnik do przechowywania i sterylizacji dermatomu wraz z podległym mu asortymentem | Tak | - |  |
| 10 | Pakiet startowy ostrzy - min. 10 szt. | Tak | - |  |
| 11 | Siatkownica skóry do powiększania powierzchni przeszczepów skóry | Tak | - |  |
|  | Możliwość stosowania min. 3 różnych wielkości nośników do powiększania powierzchni przeszczepów. | Tak | - |  |
| 12 | Walec tnący w zestawie z możliwością samodzielnej jego wymiany | Tak | - |  |
| 13 | Regulacja siły docisku walca tnącego | Tak | - |  |
| 19 | Pakiet startowy nośników/matryc - min. po 10 szt. na każdą wielkość nośników | Tak | - |  |
| 20 | Pojemnik do przechowywania i sterylizacji siatkownicy wraz z podległym mu asortymentem | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr 5 Zadanie 1

Laser diodowy do zabiegów flebologicznych i proktologicznych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha ul. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp.z o.o. |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Laser diodowy do zabiegów flebologicznych i proktologicznych - opis ogólny |  |  |
|  | Długości fali: 1470nm | TAK |  |
| 2. | Moc lasera: min. 10W | TAK |  |
| 3 | Moc regulowana w zakresie 1 – min. 10W | TAK |  |
| 4 | Wiązka celująca: min. 635 nm, moc < 5mW | TAK |  |
| 5 | Tryby pracy: fala ciągła CW, pulsacyjny | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz kolorowy, dotykowy | TAK |  |
| 7 | Wskaźnik ilości wygenerowanych impulsów i wygenerowanej energii zerowana ręcznie lub automatycznie | TAK |  |
| 8 | Zasilanie sieciowe 230V | TAK |  |
| 9 | Baza programów z najbardziej popularnymi ustawieniami | TAK |  |
| 10 | Możliwość zapisywania indywidualnych ustawień operatora | TAK |  |
| 11 | Niechipowany system – bez ograniczeń zaprogramowanych na określoną ilość zabiegów | TAK |  |
| 12 | Włącznik nożny | TAK |  |
| 13 | Pompa do tumescencji z regulowanym poziomem przepływu i włącznikiem nożnym | TAK |  |
| 14 | Okulary ochronne 4 szt. | TAK |  |
| 15 | 15 dni bezpłatnych szkoleń ze specjalistą od zabiegów flebologicznych i proktologicznych w siedzibie Zamawiającego - do wykorzystania w okresie gwarancji | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 5 – zadanie nr 2

Sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów do Lasera diodowego do zabiegów flebologicznych i proktologicznych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilości | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zabiegów flebologicznych: światłowód radialny świecący pierścieniowo: 2 rozmiary do wyboru: 600 μm lub 400 μm; kompletny zestaw do wprowadzania światłowodów radialnych - w pełni współpracujące z urządzeniem opisanym w Pakiet nr 5 Zadanie 1 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do zabiegów proktologicznych: światłowód strzałkowy z kompletnym zestawem akcesoriów - w pełni współpracujące z urządzeniem opisanym w Pakiet nr 5 Zadanie 1 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw przewodów i pojemników na płyn do pompy do tumescencji opisanej w Pakiet nr 5 Zadanie 1 punkt 12 | szt. | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

| Lp. | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Światłowody radialne i proktologiczne w systemie niechipowanym – bez ograniczeń zaprogramowanych na określoną ilość zabiegów | TAK |  |
| 2 | Światłowody radialne z systemem znaczników umożliwiających kontrolę tempa dozowania energii | TAK |  |

………………………….………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr 6

Urządzenie do bezkontaktowej chirurgii tkanek miękkich

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp.z o.o. |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Laser CO2 |
| 1 | Laser chirurgiczny CO2 o długości fali: 10600nm | TAK |  |
|  | Struktura trybu TEM00 | TAK |  |
|  | Moc lasera: min. 30W | TAK |  |
|  | Tryby pracy: fala ciągła CW, tryb impulsowy, tryb ultra impulsowy | TAK |  |
|  | Moc w trybie fali ciągłej CW: regulowana w zakresie min. 1 - 30W | TAK |  |
|  | Regulowany poziom głębokości wiązki | TAK |  |
|  | Parametry pracy lasera w trybie ultra pulsu min. - Moc szczytowa lasera min. 180W - czas trwania impulsu regulowany w zakresie min. 100-500 μs - częstotliwość regulowana w zakresie min. 20-240Hz | TAK |  |
|  | Tryby ekspozycji tkanki min. Ciągły, Pojedynczy impuls, powtarzany impuls | TAK |  |
|  | Laser na podstawie jezdnej o wadze maksymalnie 50 kg | TAK |  |
|  | Wyposażony w końcówki chirurgiczne umożliwiające pełne wykorzystanie lasera w zakresie ginekologii | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany końcówki bez konieczności zdejmowania skanera z ramienia | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  |
|  | Różne kształty pola skanowania: prostokąt, trójkąt, okrąg, sześciokąt | TAK |  |
|  | System prowadzenia wiązki: 7-mio przegubowe ramie optyczne, o min. zasięgu 150cm z rotacją 360st. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz | TAK |  |
|  | Laser z systemem jezdnym | TAK |  |
|  | Laser wyposażony w system chłodzenia umożliwiający bezpieczne dla pacjenta przeprowadzenie zabiegu (uniemożliwiający oparzenie pacjenta) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy z aktywna dotykową matrycą | TAK |  |
|  | Baza programów z najbardziej popularnymi ustawieniami z możliwością ich edycji | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania i zapisywania parametrów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Okulary ochronne 6 szt. | TAK |  |
|  | Całodniowe, bezpłatne szkolenie dla 8 osób ze specjalistą od laseroterapii | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr 7 Zadanie 1

Urządzenie do pozaustrojowego utlenowania krwi ECMO

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Kompaktowy aparat przeznaczony do wszystkich wskazań wymagających krążenia pozaustrojowego w celu wsparcia pracy płuca i serca | Tak |  |
| 2 | System umożliwiający niezbędną do życia pozaustrojową wymianę gazów i zapewniający wsparcie krążenia przez okres do 30 dni | Tak |  |
| 3 | Możliwość konfiguracji pozaustrojowego krwiobiegu przy użyciu kaniulacji żylno-żylnej oraz żylno-tętniczej | Tak |  |
| 1. KONSOLA GŁÓWNA - 1 sztuka |
| 4 | Zasilanie 230V/50Hz oraz zasilanie 11-28 Volt DC (kabel, co najmniej 3m przystosowany do zasilania w karetce). Certyfikacja transportowa między szpitalna | Tak |  |
| 5 | Zasilanie awaryjne minimum na 90 minut przy pełnym obciążeniu | Tak |  |
| 6 | Baterie litowe-jonowe (typ 2 x Li-ion), 10,8 V/6450 mAh | Tak |  |
| 7 | Monitorowanie: -czasu pracy baterii -procentowy i przybliżony pozostały czas pracy baterii -alarmy kolorystyczne i akustyczne | Tak |  |
| 8 | Automatyczne załączanie baterii w przypadku braku zasilania sieciowego | Tak |  |
| 9 | Awaryjny napęd ręczny głowicy - 1 szt. | Tak |  |
| 10 | Zintegrowany czujnik przepływu i mikrozatorów z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
| 11 | Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu, masa maksymalnie 10 kg. (1 sztuka) | Tak, podać |  |
| 12 | Kolorowy wyświetlacz LCD – touchscreen: - format daty: dd/mm/rrrr - format czasu: gg/mm/ss | Tak |  |
| 13 | Rozdzielczość: 0,01 l/min | Tak |  |
| 14 | Wyświetlacz prędkości przepływów głowicy: - tryb: RPM - obroty na minutę - tryb: LPM – litry na minutę | Tak |  |
| 15 | Zakres przepływu od 0 do 10 l | Tak, podać |  |
| 16 | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 ciśnień | Tak, podać |  |
| 17 | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 temperatur | Tak, podać |  |
| 18 | Konsola pompy centryfugalnej z wejściem USB do zbierania danych | Tak |  |
| 19 | Żylna głowica pomiarowa wykorzystująca technologie podczerwieni, optyczną, monitorująca poziom: - hemoglobiny - hematokrytu - saturacji krwi żylnej Pomiar metodą bezinwazyjną. | Tak |  |
| 20 | Oprogramowanie oraz aplikacje w języku polskim | Tak |  |
| 21 | Dostępne aplikacje do różnych procedur, m.in.: - ECMO V-V (żylno-żylne) - ECMO A-V (żylno-tętnicze) Jednostki: OR, IMC, ICU, ER CATH LAB, HYBRID OR | Tak |  |
| 22 | Zestaw startowy jednorazowy do przeprowadzenia procedury ECMO V-V, ECMO V-A opcjonalnie w dwóch powłokach: Biokompatybilnej dla pacjentów uczulonych na heparynę Heparynowo-aluminiową | Tak |  |
| 23 | Oxygenator ECHO o parametrach jak niżej: - max przepływ krwi: 0,5-7l/min - powierzchnia wymiany gazowej: 1,8 m2 - powierzchnia wymiennika ciepła: 0,4 m2 - wypełnienie: 273 ml - wypełnienie zestawu z 2x2.3 długość drenów: 600 ml | Tak, podać |  |
| 24 | Bezpłatny Upgrade systemu do najnowszych wersji oprogramowania | Tak |  |
| 2. PODGRZEWACZ WODNY – 1 sztuka |
| 25 | Podgrzewacz wodny wraz z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora ze złączkami Hansena. Pełna współpraca zestawu. | Tak |  |
| 26 | Regulacja temperatury w zakresie, co najmniej: od 15°C do 39°C | Tak, podać |  |
| 27 | Czas schłodzenie w zakresie 20-15°C, ok. 5-10 minut | Tak, podać |  |
| 28 | Czas ogrzania w zakresie 15-20°C, ok. 5-10 minut | Tak, podać |  |
| 29 | Układ zabezpieczający przed przegrzaniem powyżej 40°C | Tak |  |
| 30 | Waga urządzenia wypełnionego maksymalnie 17 kg | Tak, podać |  |
| 3. KONSOLA JEZDNA – 1 sztuka |
| 31 | Konsola jezdna przeznaczona do transportu całego zestawu wraz z półkami i masztem do infuzji oraz UPS | Tak |  |
| 4. MIESZACZ GAZÓW DWUZAKRESOWY – 1 sztuka |
| 32 | Dwuzakresowy mieszacz gazów tlen-powietrze | Tak |  |
| 33 | Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2, zakres pomiarowy: 21-100% | Tak |  |
| 34 | Co najmniej dwie skale przepływu mieszaniny gazów: Od 100 ml/min do 1000 ml/min Od 500 ml/min do 10000 ml/min | Tak, podać |  |
| 35 | Mieszacz gazów dostarczony wraz z wężami przyłączeniowymi | Tak |  |
| 5. UCHWYT NA BUTLE Z TLENEM – 1 sztuka |
| 36 | Uchwyt na butle z tlenem wraz z butlą z tlenem oraz reduktorem do butli z tlenem | Tak |  |
| DODATKOWE PARAMETRY |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 38 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | Tak, Podać |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 7 Zadanie nr 2

Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Ilość zaoferowanych sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do ECMO (oksygenator + pompa centryfugalna) kompatybilny z urządzeniem opisanym w Pakiet 7 Zadanie 1. | Zabieg | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula do prowadzenia procedury ECMO tętnicza dostępna w rozmiarach: 15, 17, 19, 21, 23 Fr (długość 15 cm lub 23 cm), konektor 3/8 LL, powlekane powłoką biokompatybilną BE-PAS/PAL. Zamawiający określi rozmiar w osobnym zamówieniu. | Zabieg | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula do prowadzenia procedury ECMO żylna dostępna w rozmiarach: 19, 21, 23, 25 Fr (długość 38 cm lub 55 cm), konektor 3/8, powlekane powłoką biokompatybilną BE-PVS/PVL. Zamawiający określi rozmiar w osobnym zamówieniu. | Zabieg | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Akcesoria do wprowadzania kaniuli tętniczej: - igła rozmiar 18 Ga - dylatatory (4 szt.): 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 - prowadnik: 0,038 z końcówką J 100 cm, - skalpel - strzykawka 10 cm3 | Zabieg | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Akcesoria do wprowadzania kaniuli żylnej: - igła rozmiar 18 Ga - dylatatory (4 szt.): 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 - prowadnik: 0,038 z końcówką J 150 cm - skalpel - strzykawka 10 cm3 | Zabieg | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr 8

Gammakamera

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp.z o.o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Bezprzewodowy detektor promieniowania Gamma | Tak |  |
| 2 | Jednoczesna detekcja dwóch izotopów | Tak |  |
| 3 | Pomiar 10 sekundowy: - wyświetlanie wartości średniej z 10 sekund - wyświetlanie sumy zliczeń z 10 sekund- wyświetlanie zliczeń dla dwóch izotopów | Tak |  |
| 4 | Energia promieniowania min. od 25 keV do 500 keV | Tak |  |
| 5 | Kolimator wolframowy zapewniający eliminację promieniowania tła | Tak |  |
| 6 | Możliwość detekcji Tc99m, I125, I131, Co57, In 111 | Tak |  |
| 7 | Wizualizacja i dźwiękowa sygnalizacja dźwięków | Tak |  |
| 8 | Zasilanie bateryjne, min. 200 godzin pracy na baterii | Tak |  |
| 9 | Funkcja ładowania baterii detektora | Tak |  |
| 10 | Waga urządzenia max. 250 g | Tak |  |
| 11 | Urządzenia przystosowane do pracy śród-operacyjnej | Tak |  |
| 12 | Pamięć ustawień parametrów pracy | Tak |  |
| 13 | Walizka transportowa | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr 9 Zadanie nr 1

Tor wizyjny laparoskopowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Tor wizyjny pracujący w min. trybie Full HD - 1 komplet | Tak | - |  |
|  | Procesor umożliwiający podłączanie i obsługę głowicy kamery z 3 przetwornikami obrazowymi 2D Full HD o rozdzielczości min. 1920x1080p | Tak | - |  |
|  | Wyposażony min. w cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9 - 1x HD-SDI lub wyższy standard - 1080p - 1x DVI-D - 1080p | Tak | - |  |
|  | Wyposażony w min. 2 gniazda USB, z czego co najmniej 1 umieszczone na panelu przednim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne - wymagana funkcja z dowolnego modułu bądź archiwizatora dostarczonego w cenie oferty | Tak | - |  |
|  | Funkcji zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) za pomocą przycisku lub przycisków głowicy kamery | Tak | - |  |
|  | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
|  | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika i/lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
|  | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 3 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
|  | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak | - |  |
|  | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° w 2D bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak | - |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1,5x | Tak | - |  |
|  | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery lub z poziomu ekranu dotykowego sterownika kamery | Podać | Tryb automatyczny i ręczny - 1 pkt Tryb automatyczny lub ręczny (1 z 2) - 0 pkt |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym insuflatorem i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów. Urządzenie wyposażone w kompatybilną, zmywalną klawiaturę USB lub ekran dotykowy | Tak | - |  |
|  | Nieinwazyjna technologia wykrywania tkanek nowotworowych wykorzystująca właściwości zestawu, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, kontrastującego. | Tak | - |  |
|  | Głowica kamery 2D FULL HD - 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Głowica kamery dostosowana do pracy przy zabiegach chirurgicznych pracująca w min. rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak | - |  |
|  | Głowica trzyprzetwornikowa | Tak | - |  |
|  | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak | - |  |
|  | Głowica z opcją zoom’u optycznego min 1,8x | Tak | - |  |
|  | Głowica umożliwiająca wykorzystanie technologi do wykrywania tkanek nowotworowych, o której mowa w pkt 20 | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny FULL HD min 26”- 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 26" | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, Full HD, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące minimum: - 2 x DVI-D - 1 x 3G-SDI | Tak | - |  |
|  | Wyświetlanie formatów: 16:9, 4:3, 5:4 Funkcja: PIP, POP lub PBP, | Tak | - |  |
|  | Jasność min. 450 cd/m2 | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia V 178’ x H 178” | Tak | - |  |
|  | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 12 ms | Tak | - |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,3 mm | Tak | - |  |
|  | Mocowanie VESA 200 lub VESA 100 (stojak do monitora umożliwiający montaż na wózku Zamawiającego dostarczony w cenie oferty) | Tak | - |  |
|  | Źródło światła LED – 1szt. | Tak | - |  |
|  | Źródło światła umożliwiające wykonywanie rozpoznawania tkanek nowotworowych wykorzystując właściwości zestawu, bez konieczności podawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego. | Tak | - |  |
|  | Źródło światła LED z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego | Tak | - |  |
|  | Gwarantowany czas pracy lampy min. 10 000 h | Tak Podać | - |  |
|  | Moduł komunikacji z procesorem | Tak | - |  |
|  | Światłowód – 3 szt. | Tak | - |  |
|  | Światłowody współpracujące z zaoferowanym źródłem światła oraz z zaoferowaną głowicą i optykami, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 250 cm | Tak | - |  |
|  | W zestawie z każdym światłowodem komplet adapterów umożliwiających podłączenie do światłowodu posiadanych przez Zamawiającego optyk Olympus, Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap Chifa | Tak | - |  |
|  | Przenośne źródło światła LED - 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Przenośne akumulatorowe źródło światła LED zastępujące zewnętrze źródło światła i światłowód, kompatybilne z optykami dołączonymi do zestawu | Tak | - |  |
|  | Zestawy baterii potrzebnych do uruchomienia źródła światła - 2szt. | Tak | - |  |
|  | Insuflator z systemem oddymiania pola operacyjnego CO2 - 1szt. | Tak | - |  |
|  | Obsługa insuflatora z panelu czołowego z oznaczeniami w języku polskim lub angielskim | Tak | - |  |
|  | Insuflator umożliwiający pracę z przepływem gazu w zakresie, co najmniej od 0.1 do min. 40 l/min. | Tak | - |  |
|  | Insuflator pracujący z ciśnieniem w zakresie minimum od 3 do 25 mmHg. | Tak | - |  |
|  | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | Tak | - |  |
|  | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 25 mmHg | Tak | - |  |
|  | Tryb pracy czuły: - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 15 mmHg | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak | - |  |
|  | Funkcja oddymiania gazu | Tak | - |  |
|  | Niezbędny asortyment/narzędzia potrzebny do wytworzenia odmy i oddymiania gazu w środowisku pracy. | Tak | - |  |
|  | Pompa do zabiegów laparoskopowych - 1szt. | Tak | - |  |
|  | Wielospecjalistyczna pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do zabiegów laparoskopowych, artroskopowych, urologicznych i histeroskopowych | Tak | - |  |
|  | Sterowanie za pomocą panelu czołowego pompy i sterownika nożnego | Tak | - |  |
|  | Wybór trybu pracy pompy z menu wyświetlanego na ekranie dotykowym | Tak | - |  |
|  | Regulacja prędkości płukania wraz z wyświetlaniem prędkości płukania w formie graficznej i/lub cyfrowej na ekranie dotykowym | Tak | - |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | Tak | - |  |
|  | Niezbędny asortyment potrzebny do wykorzystania pompy | Tak | - |  |
| Optyki i akcesoria |
|  | Optyka laparoskopowa autoklawowalna z kątem patrzenia 0° - 1szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 10 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak | - |  |
|  | Optyka laparoskopowa autoklawowalna z kątem patrzenia 30° - 1szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 10 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak | - |  |
|  | Optyka laparoskopowa - 1 szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 10 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak, Podać | Ze zmiennymi kątami patrzenia od 0 do 120° – 1 pkt Ze stałym kątem patrzenia – 0 pkt |  |
|  | Anoskop operacyjny wielorazowy AOS – 1 szt. - długość 70 mm - średnica 30 mm - pierścieniowe oświetlenie światłowodowe - światłowód kompatybilny do oferowanego zestawu - możliwość podłączenia światłowodów innych - możliwość podłączenia do źródła światła: Olympus, Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap Chifa, Stryker |  |  |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 9 Zadanie nr 2

Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Ilość zaoferowanych sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny wielorazowe lub jednorazowe współpracujące z zaoferowanymi pompami | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dreny wielorazowe lub jednorazowe współpracujące z zaoferowanymi insuflatoremi | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dreny do ewakuacji dymu, gazu i płynu z pola operacyjnego do zaoferowanych aparatów | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtry jednorazowe CO2 do zaoferowanych insuflatorów | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Pakiet nr 9  Zadanie nr 3

Tor wizyjny laparoskopowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2019 | Bez punktacji, podać |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 Copernicus PL Sp. z o.o | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Zaoferowany zestaw zostanie dostarczone wraz z wszelkim asortymentem i komponentami zapewniającymi całkowite i pełne wykorzystanie wszystkich funkcji poszczególnych podzespołów opisanych w OPZ | Tak | - |  |
| Tor wizyjny laparoskopowy |
|  | Tor wizyjny pracujący w rozdzielczości 4K oraz Full HD- 1 komplet | Tak | - |  |
|  | Procesor umożliwiający podłączanie i obsługę głowicy kamery z 3 przetwornikami obrazowymi 2D 4K o rozdzielczości min. 3840x2160p | Tak | - |  |
|  | Wyposażony min. w cyfrowe wyjścia wideo 4K 3840 x 2160p i FullHD 1920x1080p, 16:9 - 1x HD-SDI lub wyższy standard - 1080p - 1x DVI-D - 1080p | Tak | - |  |
|  | Zestaw zapewnia jednoczesne przesłanie obrazu w rozdzielczości 4K do zaoferowanego monitora 4K zainstalowanego na zawieszeniu sufitowym oraz w rozdzielczości FullHD do posiadanego przez Zamawiającego systemu zintegrowanego za pośrednictwem gniazda DVI-D lub HD-SDI | Tak | - |  |
|  | Wyposażony w min. 2 gniazda USB, z czego co najmniej 1 umieszczone na panelu przednim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne – wymagana funkcja z dowolnego modułu bądź archiwizatora dostarczonego w cenie oferty. | Tak | - |  |
|  | Funkcji zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) za pomocą przycisku lub przycisków głowicy kamery | Tak | - |  |
|  | Wbudowana funkcja Freeze | Tak | - |  |
|  | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery oraz - ekran dotykowy sterownika i/lub zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika | Tak | - |  |
|  | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
|  | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy, - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery. Zapis min. 3 indywidualnych profili użytkowników | Tak | - |  |
|  | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą | Tak | - |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy klawiatury min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID | Tak | - |  |
|  | Funkcja obrotu wyświetlanego obrazu o 180° w 2D bez konieczności obracania głowicy optyki | Tak | - |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego min 1,5x | Tak | - |  |
|  | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w dołączonym do zestawu źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery lub z poziomu ekranu dotykowego sterownika kamery | Podać | Tryb auto i ręczny - 1 pkt Tryb auto lub ręczny - 0 pkt |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym insuflatorem i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | Podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | W zestawie kompletne okablowanie umożliwiające prawidłową prace zestawu w najwyższej możliwej jakości obrazu bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów oraz zmywalna klawiatura USB lub ekran dotykowy | Tak | - |  |
|  | Nieinwazyjna technologia wykrywania tkanek nowotworowych wykorzystująca właściwości zestawu, bez konieczności poddawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego, farmakologicznego, kontrastującego. | Tak | - |  |
|  | Głowica kamery 2D 4K - 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Głowica kamery dostosowana do pracy przy zabiegach chirurgicznych pracująca w min. rozdzielczości 4K 3840 x 2160 pikseli, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk | Tak | - |  |
|  | Głowica trzyprzetwornikowa | Tak | - |  |
|  | Głowica wyposażona w min. 3 przyciski sterujące | Tak | - |  |
|  | Głowica z opcją zoom’u optycznego min 1,8x | Tak | - |  |
|  | Głowica umożliwiająca wykorzystanie technologi do wykrywania tkanek nowotworowych, o której mowa w pkt 20 | Tak | - |  |
|  | Uchwyt do głowicy do łatwego i bezpiecznego dokowania/zawieszania głowicy na kolumnie. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny 4K min 55”- 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu min. 55" | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli, 4K, 16:9 | Tak | - |  |
|  | Wejścia i wyjścia wideo obsługujące minimum: - 2 x DVI-D - 1 x 3G-SDI | Tak | - |  |
|  | Wyświetlanie formatów: 16:9, 4:3, Funkcja: PIP, POP lub PBP | Tak | - |  |
|  | Jasność min. 450 cd/m2 | Tak | - |  |
|  | Kąt widzenia V 178’ x H 178” | Tak | - |  |
|  | Czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 5 ms | Tak | - |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,2 x 0,2 mm | Tak | - |  |
|  | Mocowanie VESA standard 600 x 400 wraz z wszelkimi innymi elementami potrzebnymi do zamontowania monitora na kolumnie | Tak | - |  |
|  | Kolumna sufitowa na monitor medyczny – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Kolumna sufitowa przeznaczona do zamontowania zaoferowanego monitora 4K. | Tak |  |  |
|  | Mocowanie składające się z dwóch niezależnie poruszających się ramion o minimalnej długości każdego z nich 70 cm. Kolumna umożliwiająca regulację wysokości monitora. | Tak |  |  |
|  | W cenie oferty Wykonawca dostarczy kolumnę oraz zainstaluje ją w pełnej współpracy z Generalnym Wykonawcą Robót Budowlanych (firmą Alstal). W cenie oferty Wykonawca dokona również przeprowadzenia i podłączenia przewodów sygnału video oraz przewodu zasilającego niezbędnego do uruchomienia i pełnego wykorzystania monitora min. 55”. Sygnał video poprowadzony zostanie od kolumny chirurgicznej do monitora 55” | Tak |  |  |
|  | System prowadzenia przewodów wewnątrz kolumny | Tak |  |  |
|  | Niezbędny asortyment/narzędzia potrzebne do prawidłowej instalacji monitora i jego integracji z zaoferowanym procesorem toru wizyjnego w cenie oferty | Tak |  |  |
|  | Źródło światła LED lub Xenon – 1szt. | Tak | - |  |
|  | Źródło światła umożliwiające wykonywanie rozpoznawania tkanek nowotworowych wykorzystując właściwości zestawu, bez konieczności podawania pacjenta dodatkowym procedurom jak np: podawanie czynnika wykrywającego. | Tak | - |  |
|  | Źródło światła LED lub Xenon z możliwością sterowania funkcjami z poziomu panelu czołowego. W przypadku źródła światła LED: gwarantowany czas pracy lampy min. 10 000 godzin W przypadku źródła światła Xenon: gwarantowany czas pracy żarówki min. 500 godzin. W cenie oferty uwzględnione żarówki do zaoferowanego źródła na okres 60 miesięcy z możliwością zamówienia do ostatniego dnia okresu | Tak Podać | Źródło światła LED – 2 pkt Źródło światła Xenon – 0 pkt |  |
|  | Moduł komunikacji z procesorem | Tak | - |  |
|  | Światłowód - 3 szt. | Tak | - |  |
|  | Światłowody współpracujące z zaoferowanym źródłem światła oraz z zaoferowaną głowicą i optykami, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. min 250 cm | Tak | - |  |
|  | W zestawie z każdym światłowodem komplet adapterów umożliwiających podłączenie do światłowodu posiadanych przez Zamawiającego optyk Olympus, Karl Storz, Richard Wolf, Aesculap Chifa | Tak | - |  |
|  | Przenośne źródło światła LED - 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Przenośne akumulatorowe źródło światła LED zastępujące zewnętrze źródło światła i światłowód, kompatybilne z optykami dołączonymi do zestawu | Tak | - |  |
|  | Zestawy baterii potrzebnych do uruchomienia źródła światła - 2szt. | Tak | - |  |
|  | Insuflator z systemem oddymiania pola operacyjnego CO2 -1szt. | Tak | - |  |
|  | Obsługa insuflatora z panelu czołowego z oznaczeniami w języku polskim lub angielskim | Tak | - |  |
|  | Insuflator umożliwiający pracę z przepływem gazu w zakresie, co najmniej od 0.1 do min. 40 l/min. | Tak | - |  |
|  | Insuflator pracujący z ciśnieniem w zakresie minimum od 3 do 25 mmHg | Tak | - |  |
|  | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | Tak | - |  |
|  | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 25 mmHg | Tak | - |  |
|  | Tryb pracy czuły: - regulacja ciśnienia w zakresie min. 3 - 15 mmHg | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak | - |  |
|  | Wyświetlacz/wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak | - |  |
|  | Funkcja oddymiania gazu oraz funkcja podgrzewania CO2 w cenie oferty. | Tak | - |  |
|  | Niezbędny asortyment/narzędzia potrzebny do wytworzenia odmy i oddymiania gazu w środowisku pracy w cenie oferty. | Tak | - |  |
|  | Pompa do zabiegów laparoskopowych - 1szt. | Tak | - |  |
|  | Wielospecjalistyczna pompa do zabiegów laparoskopowych, artroskopowych, urologicznych i histeroskopowych wraz z z niezbędnym oprogramowaniem do każdego z trybów | Tak | - |  |
|  | Funkcją przepłukiwania oraz odsysania, przy czym obie funkcje dostępne jednocześnie co najmniej w trybie zabiegów urologicznych i histeroskopowych | Tak | - |  |
|  | Sterowanie za pomocą panelu czołowego pompy i sterownika nożnego | Tak | - |  |
|  | Wybór trybu pracy pompy z menu wyświetlanego na ekranie dotykowym | Tak | - |  |
|  | Regulacja prędkości płukania wraz z wyświetlaniem prędkości płukania w formie graficznej i/lub cyfrowej na ekranie dotykowym | Tak | - |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | Tak | - |  |
|  | Ssak do pracy z pompą | Tak | - |  |
|  | Niezbędny asortyment potrzebny do pełnego wykorzystania pompy w cenie oferty | Tak | - |  |
| Optyki |
|  | Optyka 4K laparoskopowa autoklawowalna z kątem patrzenia 0° - 2szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 10 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak | - |  |
|  | Optyka 4K laparoskopowa autoklawowalna z kątem patrzenia 30° - 2 szt. - długość 31 cm (+/- 1 cm) - średnica 10 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - pojemnik do sterylizacji optyki | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 9 Zadanie nr 4

Sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Ilość zaoferowanych sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny wielorazowe lub jednorazowe współpracujące z zaoferowanymi pompami | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dreny wielorazowe lub jednorazowe współpracujące z zaoferowanymi insuflatoremi | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dreny do ewakuacji dymu, gazu i płynu z pola operacyjnego do zaoferowanych aparatów | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtry jednorazowe CO2 do zaoferowanych insuflatorów | Zabieg | 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia

(OPZ)

Pakiet nr 10

Cieplarka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 10 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny - 9 szt. Oddział Urologiczny - 1 szt. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie medyczne do podgrzewania we wszelkiego rodzaju pojemnikach płynów infuzyjnych, irygacyjnych, diuretyków, większości używanych odczynników, wlewów, kontrastów | TAK |  |
| 2 | Objętość całkowita każdej z komór min. 45 litrów | TAK/podać |  |
| 3 | Pobór mocy w trybie pracy maksymalnie 400 W | TAK/ podać |  |
| 4 | Mikroprocesorowy system regulacji temperatury, możliwość programowania temperatury co 0,1 ºC lub 1ºC, w zakresie co najmniej od 30 ºC do +70 ºC lub większy | TAK/ podać |  |
| 5 | Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głeb.). Nie większe niż: 600x1000x750mm | TAK/podać |  |
| 6 | Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,1 ºC | TAK/ podać |  |
| 7 | Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ciągła, wyposażenie w tryb czuwania (stand by) | TAK/ podać |  |
| 8 | Naturalny (grawitacyjny) obieg powietrza | TAK |  |
| 9 | Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa niedomknięcia szuflady | TAK |  |
| 10 | Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa „ niskiej/wysokiej temperatury”, uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności w temperaturze, w co najmniej jednym z dwóch czujników temperatury | TAK |  |
| 11 | Co najmniej 2 autonomiczne szuflady, z możliwością pracy jednocześnie w dwóch różnych zakresach temperatur | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy urządzenia jednocześnie w dwóch trybach: automatycznym i manualnym | TAK |  |
| 13 | Pamięć zaprogramowanych ustawień temperatury i czasu | TAK |  |
| 14 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury wskazujący aktualną temperaturę wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 15 | Cyfrowy wyświetlacz czasu | TAK |  |
| 16 | Mobilna konstrukcja na kółkach z blokadą | TAK |  |
| 18 | Obudowa wykonana z powłoki umożliwiającej łatwe mycie i dezynfekcję | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
| 20 | Gwarancja, co najmniej 36 miesięcy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonywania nieodpłatnych : - napraw - przeglądów - walidacji | TAK |  |
| 21 | Certyfikat medyczny – możliwość pracy na Bloku Operacyjnym | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)