Załącznik nr 5 do SWZ

Numer referencyjny postępowania: 8/TP/2023

Podmiot:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oferowane parametry

Zakup skanera wraz z oprogramowaniem dla Biblioteki Głównej w ramach projektu w ramach projektu „Zrównoważony Rozwój Uczelni" zadanie 7  (POWR.03.05.00-00-ZR50/18)

Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane, jako definicje standardów, należy je traktować jako minimalne standardy techniczne, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkt równoważny w stosunku do wymaganego w SWZ. Przez produkt „równoważny” zamawiający rozumie sprzęt o standardach jakościowych oraz właściwościach takich samych, bądź lepszych w stosunku do wymaganych przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że będą one spełniać minimalne standardy techniczne określone przez Zamawiającego.

| Przedmiot zamówienia |
| --- |
| SKANER WRAZ Z STOŁEM I OPROGRAMOWANIEM |
| Ogólne wymagania: | Minimalne wymagane parametry oraz funkcjonalności | Parametry oraz funkcjonalności oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia wykonawca) |
|  | Skaner samoobsługowy A3 przeznaczony dla użytkowników Biblioteki: I. Budowa: 1. Cała konstrukcja (skaner i panel dotykowy) musi posiadać zwartą budowę i wymiary nie więcej niż 900 mm +-2% (szerokość) i 875 mm +-2% (głębokość) umożliwiające umieszczenie go na blacie biurka (opis biurka w części IV). 2. Ze względów bezpieczeństwa skaner musi być jednolitą bryłą, nie dopuszcza się żadnych dodatkowo mocowanych wystających elementów, które mogą stwarzać ryzyko spowodowania ich uszkodzenia, bądź zranienia osób niepełnosprawnych, za wyjątkiem panelu dotykowego. 3. Obszar skanowania umożliwiający skanowanie w pełni rozłożonych dokumentów w formacie minimum A3. 4. Możliwość skanowania obiektów o grubości również nie mniejszej niż 100 mm. 5. Skaner musi umożliwiać skanowanie bez dociskania obiektu skanowanego szybą. 6. Skaner musi posiadać balans bieli, który jest wbudowany w konstrukcję urządzenia. 7. Skaner musi posiadać port USB 3.0 do podłączania pamięci USB (pendrive) oraz port Gigabit Ethernet RJ45. 8. W celu maksymalnego uproszczenia procesu skanowania cała obsługa skanera (w tym podgląd skanów, wykonywanie korekt, zmiana obszaru skanowania, obracanie dokumentów itp.) musi odbywać się za pomocą panelu dotykowego o rozmiarze minimum 23” obsługującego oprogramowanie skanujące oraz wbudowany w skaner komputer sterujący. Panel dotykowy ma być zamocowany do skanera w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie, oraz pozwalający na łatwe korzystanie z niego osobom na wózku inwalidzkim (muszę one mieć możliwość obsługi urządzenia z pozycji siedzącej). 9. Zapoczątkowanie procesu skanowania musi być możliwie m.in. przy użyciu przycisku nożnego dołączonego do skanera. 10. Całe urządzenie musi być nowe, sprawne technicznie, nie posiadać ukrytych wad, pochodzić bezpośrednio od producenta, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu sprzętu typu refubish, pochodzącego ze zwrotów, bądź z jakichś innych powodów będącego wcześniej w obrocie handlowym. Oferowany sprzęt nie może być prototypem, musi być fabrycznie nowy oraz musi pochodzić z bieżącej serii produkcyjnej z legalnego kanału sprzedaży. II. Wyposażenie i dane techniczne: 1. Rozdzielczość optyczna: minimum 600 dpi x 600 dpi na całym obszarze skanowania dla formatu A3. 2. Lampa skanera: • nie może emitować promieniowania UV ani IR, • musi być oddalona minimum 15 cm od skanowanego obiektu, • musi być umieszczona wewnątrz obudowy skanera i stanowić jego część, • musi być uruchamiana automatycznie przez oprogramowanie skanujące jedynie na czas wykonania poszczególnego skanów, • światło musi być emitowane ponad stołem do skanowania nad linią pomiędzy szalkami, wyznaczającą środek obszaru skanowania. 3. Skaner musi posiadać przetwornik liniowy (matryca pracująca w trybie min. 42bit kolor, 14bit szarość, 1bit tryb czarno biały), pliki wynikowe mają mieć min. 24bity w kolorze, 8bitów w skali szarości i 1bit w trybie czarno białym. 4. Skanowanie: • szybkość wykonywania skanu musi wynosić maksymalnie 3 sekundy w rozdzielczości optycznej 300 dpi w kolorze, dla dokumentów o formacie A3, przy założeniu, że plik wynikowy jpg jest kompresowany na poziomie 80%. Za wykonanie skanu rozumie się okres jaki minie od wciśnięcia przycisku uruchamiającego wykonywaną automatycznie sekwencję kroków, która rozpoczyna się od rejestracji obrazu, a kończy zapisaniem pliku wynikowego w folderze docelowym wskazanym przed rozpoczęciem procesu przez użytkownika. 5. Stół skanera: • obszar skanowania musi mieć rozmiar formatu A3 +- 10 cm, • szalki muszą być ruchome w pionie (góra-dół), i dostosowywać się do grubości grzbietu skanowanego dokumentu oraz jego rozmiaru. W celu umożliwienia skanowania wielostronicowych obiektów zszytych ruch szalek w pionie (góra-dół) musi odbywać się przy zachowaniu równoległości płaszczyzn szalek względem siebie, równoległość ta musi być zachowana również, gdy będą ona ustawione na różnych wysokościach. Za ruch w pionie przyjmuje się jednoczesne, równomierne przesunięcie całej górnej powierzchni (płaszczyzny) szalki w linii pionowej. III. Obsługa i ergonomia: 1. Oprogramowanie skanera: • musi być dostarczone w pełnej wersji (nie są dopuszczalne wersje testowe i działające przez określony czas), ma stanowić integralną część skanera, • jego działanie nie może być wrażliwe na światło górne w pomieszczeniu, • musi umożliwiać obróbkę graficzną zeskanowanego dokumentu (prostowanie stron, korekta łuku książki), musi automatycznie wykrywać format dokumentu, wykonywać korektę geometrii skanu, usuwać obiekty obce w obrębie dokumentu (bez konieczności każdorazowej kalibracji, używania dodatkowych narzędzi, bądź przedmiotów), automatycznie ustawiać balans bieli i ostrość, • w przypadku skanowania bez użycia szyby oprogramowanie musi spłaszczać skanowany obiekt, • musi uruchamiać się automatycznie jako nakładka na system operacyjny i nie może pozwalać nieuprawnionemu użytkownikowi na wyjście z niego za pomocą skrótów systemowych, myszki, klawiatury, bądź w wyniku innych działań, niedopuszczalne jest też wykonywanie w wymieniony sposób innych operacji, niż te które mają na celu proces skanowania, • musi posiadać zrozumiały i intuicyjny interfejs, wybieranie parametrów skanowania ma się odbywać w prosty sposób za pomocą kafelków (należy to rozumieć jako konfigurowalne, wyświetlane na panelu dotykowym obszary i znaki graficzne), • musi umożliwiać zapis plików na pamięć USB • musi umożliwiać wysyłanie skanów poprzez e-mail • musi umożliwiać zapis skanów w zasobie sieciowym • musi umożliwiać naniesienie warstwy OCR na wykonane skany i zapisane w formacie PDF • skanowanie do formatów co najmniej: jpeg, tiff, pdf, pdf wielostronicowy, • musi posiadać co najmniej polską i angielską, wersję językową, oraz możliwość wyboru oczekiwanej wersji po jego uruchomieniu. |  |
| Ilość (Wypełnia wykonawca) | 1 |  |
| Producent (nazwa firmy), typ/model/rodzaj, (Wypełnia wykonawca) | ………………………………. ………………………………. |
| Cena NETTO za 1 szt. (Wypełnia wykonawca) | …………………………… zł …………………………… zł |
| Łączna wartość NETTO (Wypełnia wykonawca) | …………………………… zł …………………………… zł |
| VAT (%) (Wypełnia wykonawca) | …………………………. % …………………………. % |
| Łączna WARTOŚĆ BRUTTO (Wypełnia wykonawca) | ………………………….. zł |
|  | słownie: ……………………………. ………………… |

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty