Dębno, dnia 11.01.2022 r.

platformazakupowa.pl/pn/um_debno

-> ID 555847-> Wiadomości -> Komunikaty publiczne

+ SIWZ

Znak: RI.701.05.26.20.2022.AP

ODPOWIEDŹ nr 1

do zamówienia publicznego pn. „RI/05.26/1/2021 Przebudowa ulicy Ofiar Katynia 
w miejscowości Dębno” (ID 555847)

W związku z zapytaniem dotyczącym niniejszego postępowania, poniżej przedstawiamy jego treść oraz udzieloną na nie odpowiedź:

PYTANIE:

Dzień dobry, zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytania w związku 
z prowadzonym postępowaniem przetargowym:

1 Czy Zamawiający uzna jako równoważne dla systemu rur i studni GRP zastosowanie systemu kanalizacyjnego opartego na rurach kamionkowych o wytrzymałości potwierdzonej obliczeniami wytrzymałościowymi, produkowanych zgodnie z normą PN-EN295 oraz posiadających parametry pozanormowe uwzględnione w aprobacie IBDiM dopuszczającej rury między innymi do zastosowania w ciągach komunikacyjnych? Uzupełnienie sytemu będą stanowić studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT”.

Uzasadnienie techniczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami betonowymi typu Perfect:

Kanały kamionkowe na tle innych materiałów wyróżniają się między innymi:

• Większą odpornością termiczną i dużo lepszym parametrem rozszerzalności termicznej 
od rur tworzywowych,

• Odpornością na promieniowanie słoneczne.

• Parametrami wytrzymałościowymi niezależnymi od temperatury.

• Wysoką odpornością na płukanie wysokociśnieniowe. Proponowany system rur kamionkowych posiada potwierdzenie odporności na płukanie dyszami wysokociśnieniowymi do 280 bar.

• Najwyższą odpornością chemiczną. Systemy kamionkowe posiadają najlepsze parametry odporności chemicznej. Dla materiału podstawowego odporność wynosi pH 0-14 dla uszczelek pH 0,4-13,4.

• Wysoką odporność na ścieranie. W teście Darmstadt testowi poddano rury z różnych materiałów. Na wykresach przedstawiających wyniki testu wyraźnie widać, że w zakresie ścieralności kamionka ma bardzo dobre parametry. Jeżeli rozpatrzymy wykres 
z uwzględnieniem grubości ścianki rury wyniki są jeszcze bardziej korzystne dla kamionki,

• Największą żywotnością kanałów. Według załącznika 6 przewodnika trwałości budownictwa (Ocena trwałości i właściwości budowli) opracowanego dla Niemieckiego Ministerstwa Transportu i Budownictwa trwałość kanałów kamionkowych wynosi 80-100 lat natomiast kanałów tworzywowych 40-50 lat. Doświadczenia eksploatacyjne pokazują, że żywotność kanałów kamionkowych może być znacznie wyższa niż podają wytyczne.

• Większą sztywnością rur oraz ciężarem. Połączenie tych dwóch parametrów skutecznie eliminuje możliwość wystąpienia przemieszczania kanałów lub utratę geometrii podczas zagęszczania obsypki lub podczas zasypywania kanału, które w znacznym stopniu wpływają na prawidłową eksploatację.

• Procesem produkcji polegającym na racjonalnym korzystaniu z zasobów naturalnych, materiałów czy energii oraz wpisującym się w strategię UE dążącej do produkcji neutralnej dla klimatu, certyfikatem Cradle to Cradle®, poświadczającym naszą troskę o środowisko naturalne jak i o przyszłe pokolenia.

Studnie betonowe z monolitycznymi dennicami typu „PERFECT” tle innych materiałów wyróżniają się między innymi:

• Większą wytrzymałością i trwałością materiału szczególnie w kontekście oddziaływania sił zgniatających,

• Obojętnością na oddziaływanie sił wyporu wody,

• Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego,

• Odpornością na promieniowanie słoneczne,

• Lepszą kompatybilnością z rurami typu sztywnego,

• Technologia PERFECT umożliwia przemysłową i zautomatyzowaną produkcję betonowych monolitycznych elementów dennych studni kanalizacyjnych. Do produkcji ich stosuje się beton samozagęszczalny SCC. Beton ten umożliwia wykonanie elementów o bardzo skomplikowanych kształtach bez potrzeby jego mechanicznego zagęszczania.

• W jednym cyklu produkcyjnym można otrzymać dennice o dowolnie skonfigurowanej kinecie, spoczniku i ze szczelnym połączeniem z rurami kanału, z uwzględnieniem ilości przyłączy, średnic, wysokości włączeń, kątów i spadków z zachowaniem szczelności wymaganej przez producenta rur kamionkowych.

• Idealnym przepływem hydraulicznym - dokładne rozmieszczenie i nachylenie wszystkich przyłączy oraz rynien kinety umożliwia zoptymalizowanie przepływu na całej długości kolektora. Technologia PERFECT pozwala na wykonanie jednolitego spadku kolektora 
z dokładnością do 1 mm łącznie z przejściami szczelnymi i kinetą. Zapobiega to powstawaniu osadów, zatorów oraz zawirowań w kanale. Przyłącza są posadowione z dokładnością do 1°, w zakresie od 90° – 270° po obwodzie w stosunku do wylotu.

• Odpornością chemiczną – zwiększenie odporności studni na agresywność chemiczną 
o ekspozycji XA2 i XA3 osiągamy przez zastosowanie do produkcji betonu cementu siarczano odpornego HSR zgodnie z krajowym uzupełnieniem normy PN-B-06265:2004.

Uzasadnienie ekonomiczne dla zastosowania systemu rur kamionkowych ze studniami betonowymi typu Perfect:

Zastosowanie proponowanego przez nas systemu pozwoli Państwu wybudować kanalizację 
o co najmniej dwukrotnie większej żywotności. W związku z powyższym będzie Państwo mogli obniżyć współczynnik amortyzacji, który znacząco wpływa na stawkę taryfy za oprowadzanie ścieków. Dla systemów tworzywowych zgodnie z wytycznymi przyjmuje się żywotność od 40 do 50lat. Dla systemów kamionkowych żywotność określa się na okres 80 – 100lat. Ta zależność pozwala dwukrotnie obniżyć współczynnik amortyzacji w przypadku zastosowania systemów kamionkowych.

Nasze doświadczenia w tym zakresie pokazują, że zastosowanie proponowanego przez nas systemu powoduje znaczne oszczędności.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jako równoważne dla systemu rur i studni GRP powyżej opisanego systemu opartego na rurach kamionkowych i studniach betonowych 
z prefabrykowanymi dennicami typu „PERFECT”, przy zachowaniu wymogów określonych  SIWZ, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

UWAGA:

Zamawiający, informuje, że w wycenie oferty nie należy ujmować:

- kosztów rozbiórki istniejącego chodnika z płytek betonowych (przy granicy 
z działką 870/2),

- kosztów zakupu i montażu szafki oświetleniowej SO, o której mowa w projekcie branży elektrycznej dot. elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia drogowego.

Niniejsza odpowiedź i informacja stanowi integralną część SWZ.

Inspektor d.s. przygotowania 
i realizacji inwestycji

Andrzej Paluch