Pabianice, dnia 17.12.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.12.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu Pabianickiego udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 7.12.2021 cytuję: „Ze względu na fakt, że w hali nie planuje się rozgrywek zawodów rangi międzynarodowej, które wymagają specjalnej certyfikacji, nawierzchnia sportowa nie musi posiadać certyfikatu BWF (badminton)”, wnoszę o rezygnację z pozostałych certyfikatów Federacji Międzynarodowej dla wykładziny sportowej.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Zapytanie nr 2

Nasza firma z ponad 20 letnim doświadczeniem posiada kilka rodzajów wykładzin sportowych składających się z kompleksu wierzchnich warstw użytkowych, proszę o podanie ile ma być tych warstw i jakiej grubości mają być poszczególne warstwy, a szczególnie ta najważniejsza wierzchnia (ścieralna) barwiona w wybranym kolorze.

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, że szczegółowe parametry podłogi zostały szczegółowo określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Koncepcji Budowy Hali Sportowej.

Strona 38 PFU:

Opis techniczny wykładziny sportowej stanowiącej wierzchnią okrywę systemu podłogi sportowej:

Nawierzchnia rulonowa PVC wielowarstwowa z wierzchnią warstwą PVC kalendrowaną o min. grubości 7,5 mm, szerokości 1,5 m. Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm wykonanie metodą obróbki termicznej. Pianka sprężysta w wykładzinie – dwuwarstwowa: spodnia amortyzująca, wierzchnia o podwójnej gęstości w stosunku do spodniej. Komórki w piance okrągłe i zamknięte.

Właściwości techniczne nawierzchni (wykładziny) nie gorsze niż:

a. Grubość kompleksu warstwy użytkowej czystego PVC z wtopioną siatką z włókna szklanego - min. 2 mm

b. Grubość warstwy pianki PVC - min. 5,4 mm

c. Waga nawierzchni – min. 4,6 kg/m2

d. Reakcja na ogień – min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

e. Klasa formaldehydów – E1

f. Zawartość pentachlorofenolu (PCP) – brak zawartości

g. Odbicie piłki - ≥ 96% ( wg. EN 12 235)

h. Poślizg 80-110 (wg. EN 13 036-4)

i. Absorbcja wstrząsów – min. 32 (wg. EN 14 808)

j. Odporność na ścieranie ≤ 350 mg (wg. EN ISO 5470-1)

k. Połysk – 23 GU / EN ISO 2813:2001

l. Wskaźnik IPI (Impact Protection Index) – nie mniej niż 70%

Podłoże pod montaż podłogi sportowej musi być równe zgodnie z normą PN-EN 13 036-7

Pomieszczenie przeznaczone pod montaż nawierzchni musi spełniać wymienione warunki, w której zakończono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostęp do mediów i oświetlenie miejsca robót. Wymagana temperatura pomieszczeń nie niższa niż 150C, wilgotność podłoża betonowego maksymalnie 2%, wilgotność powietrza sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%. System ogrzewania musi być zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego budynek musi być ogrzewany.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza stosowany i sprawdzony od lat standardowy system legarowania, składający się:

Folia PE 0,2mm jako warstwa stabilizująca wilgotność;

Podkładka elastyczna 10mm, Legary dolne ułożone krzyżowo w rozstawie osiowym 500mm,

Legary górne ułożone krzyżowo w rozstawie osiowym 250mm z drewna iglastego klasy II-III o wym. 20 x 90-95mm, impregnowanego o wilgotności do 16%

Folia PE 0,2mm;

Ślepa podłoga z płyt wilgocioodpornych rozkładających obciążenia (dolna i górna) o grubości 10mm mocowane wkrętami

Wykładzina sportowa

System zgodny z normą 14904

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, że szczegółowe wymagania co do zastosowanego systemu legarowania podłogi sportowej określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Koncepcji Budowy Hali Sportowej. Zamawiający oczekuje rozwiązań określonych w tych dokumentach.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski