| Nr sprawy: U/PN/2020/02/1 | Załącznik nr 7.4 do SIWZ (stanowiący równolegle Załącznik nr IX do umowy) |
| --- | --- |

Część I. Opis oferowanej ładowarki pantografowej 190 kW, obrazujący w szczególności najważniejsze parametry techniczne, cechy konstrukcyjne oraz cechy funkcjonalno – użytkowe.

Oferujemy ładowarkę pantografową 190 kW produkcji …………………

Typu…………………………….., model ………………… o poniższych parametrach technicznych, cechach konstrukcyjnych oraz cechach funkcjonalno – użytkowych:

- Oferowana ładowarka pantografowa 190 kW (zwana dalej ŁP 190kW) jest ładowarką typu „odwróconego”, co oznacza, że platforma zasilająca będzie zamontowana do nożycowego pantografu puszczanego ze słupa (masztu przytwierdzonego do podłoża) na dach autobusu, na którym zamontowane będą 4 szyny kontaktowe (opisane szczegółowo w wierszu siódmym załącznika nr 10.1 i 10.2 do SIWZ.

Kompletna ładowarka składa się z:

- stacji ładowania (zasilającej),

- słupa ładowarki (masztu) wraz z fundamentem,

- pantografu nożycowego,

- platformy zasilającej ze stykami kontaktowymi,

- okablowania: między stacją ładowania, a punktem poboru energii PLTAUD 272012667979 (zwanym dalej punktem PE) i pomiędzy stacją ładowania, a słupem ładowarki,

- innego, niezbędnego dla potrzeb sterowania i komunikacji okablowania.

- Platforma zasilająca:

- Jest wyposażona w funkcje bezpiecznego sterowania tą platformą i będzie wykonywać sekwencje ruchów gwarantujących należyte i bezpieczne połączenie ładowarki pantografowej 190 kW z autobusem,

- zapewnia podczas procesu ładowania kompensacje ruchu autobusów – niewielkich przechyłów, wynikających z normalnej pracy zawieszenia pneumatycznego oraz z użycia funkcji przyklęku w tym zawieszeniu,

- umożliwia ładowanie autobusów o różnej wysokości, co najmniej w zakresie wysokości dachu autobusu od 260 cm do 300 cm.

- Proces ładowania magazynu energii  będzie realizowany i sygnalizowany dla kierowcy             w następujący sposób:

- włączona i prawidłowo działająca ŁP 190kW, światłem LED koloru zielonego zainstalowanym na słupie ładowarki, informuje kierowcę o gotowości (możliwości) podjechania pod ŁP 190kW w celu ładowania magazynu energii,

- po właściwym podjechaniu przez kierowcę autobusem pod ŁP 190kW i załączeniu hamulca postojowego, proces ładowania rozpocznie się automatycznie (po uprzedniej bezprzewodowej komunikacji autobusu z ŁP 190kW) w czasie, nie dłuższym niż 45 sekund (licząc od momentu załączenia hamulca postojowego), rozpoczęcie procesu ładowania sygnalizowane jest kierowcy światłem LED koloru niebieskiego lub fioletowego, zainstalowanym na słupie ŁP 190kW.

- ŁP 190kW jest przystosowana do pracy ciągłej 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności serwisowych, nie dłużej jednak niż 8 h, trzy razy w roku. Wszystkie czynności serwisowe, związane z koniecznością wyłączenia ładowarki ŁP 190kW, będą uzgodnione z Zamawiającym.

- Procesem ładowania magazynu energii będzie zarządzać system zamontowany w autobusie, zgodnie ze standardem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ŁP 190kW, która eksploatowana będzie na dworcu autobusowym, zlokalizowanym w 41-200 Sosnowiec, przy ul. Mościckiego:

- bez dodatkowego zadaszenia, odporna jest na zmienne warunki atmosferyczne (warunki otoczenia) charakterystyczne dla miejsca jej eksploatacji,

- gdzie już jest zainstalowana ładowarka Plug-in 80/40 kW firmy Ekoenergetyka, podłączona do punktu PE, tj. tego samego punktu poboru energii, do którego podłączona będzie ŁP 190kW, jednakże podłączenie ŁP 190kW do tego punktu będzie zrealizowane w taki sposób, aby ŁP 190kW posiadała priorytet pracy nad zainstalowaną tam już ww. ładowarką Plug-in, priorytet ten zapewni Zamawiającemu:

- automatyczne rozłączenie ŁP 190kW (nawet, gdy jest tam ładowany autobus) nie później niż od momentu rozpoczęcia procesu ładowania ŁP 190kW, tak, aby dla ŁP 190kW dostępna była pełna moc dostępna w PPE,

- automatyczne załączenie ŁP 190kW (wznowienie możliwości ładowania autobusu za pomocą tej ładowarki), po zakończeniu procesu ładowania ŁP 190kW,

- nie przekroczenie dopuszczalnego obciążenia w PPE (190kW) oraz możliwość pracy w automatyce ładowarki Plug-in i ŁP 190kW w pełnym ich zakresie mocy (parametrów znamionowych), tak jak to opisano w litera a) i b).

- ŁP 190kW zostanie dostarczona, rozładowana, posadowiona i podłączona do punktu PE, zobowiązujemy się do:

- przekazania dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę na posadowienie ŁP190kW,

- wykonania niezbędnego fundamentu dla potrzeb zainstalowania słupa ładowarki (masztu),

- wykonania odpowiedniego fundamentu dla potrzeb posadowienia stacji zasilania ŁP190 kW,

- wykonania linii kablowych pomiędzy:

- punktem PE, a stacją ładowania (zasilania),

- stacją  ładowania, a słupem ładowarki,

- innych niezbędnych dla potrzeb sterowania i komunikacji ŁP 190kW,

- dostarczenia, rozładowania, instalacji i podłączenia ŁP 190kW,

- pierwszego uruchomienia ŁP 190kW i wykonania stosownych prób i testów ładowania magazynu energii,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia pomiarów  rezystancji izolacji ochronnej oraz ochrony przeciwporażeniowej,

- sporządzenia kompletnej dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) badania, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt. 1 Ustawy  o elektromobilności  i paliwach alternatywnych (Dz.U. z dnia 17.06.2019 r. poz. 1124),

- złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie badania, o którym mowa w pkt. 8 i reprezentowania Zamawiającego przed UDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania i uzyskania protokołu, o którym mowa w § 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15)

- Oferowana ŁP 190kW będzie zapewniać możliwość awaryjnego przewodowego ładowania autobusu elektrycznego na zasadach analogicznych  jak w przypadku ładowarki Plug-in, o której mowa w załączniku nr 10.3 do  SIWZ, z zastrzeżeniem, że:

- prąd ładowania musi wynosić  180- 200A,

- długość przewodu ładującego  nie mniejsza niż 7,5 metra,

- przewód ładujący musi znajdować się w stacji ładowania lub na maszcie ŁP190kW, z tym zastrzeżeniem, że przewód ten musi znajdować się  we wnęce ( lub innego rodzaju schowku)  do jego przechowywania wyposażoną w blokadę uniemożliwiającą dostęp dla osób postronnych,

- uruchomienie trybu awaryjnego musi być możliwe wyłącznie po włączeniu tej funkcji – wymaga się, aby uruchomienie to następowało za pomocą czytelnie opisanego przełącznika „awaryjnego”, zlokalizowanego w komorze przyłączeniowej (inny sposób uruchomienia trybu awaryjnego wymaga zgody Zamawiającego)

Za sytuację awaryjną uważa się brak możliwości ładowania autobusu elektrycznego za pomocą platformy zasilającej z szynami kontaktowymi.

Awaria i brak możliwości ładowania autobusu elektrycznego za pomocą platformy zasilającej z szynami kontaktowymi  nie powinna blokować możliwości ładowania autobusów przewodowo, metodą  „plug-in” i odwrotnie.

Komora przyłączeniowa  w stacji ładowania musi spełniać wymagania dostawcy energii, a jej konstrukcja powinna uniemożliwiać dostęp osób niepowołanych.

- ŁP 190kW będzie podłączona do Systemu Monitorowania Pracy (zwanego dalej SMP), zgodnego ze standardem Open Charge Point Protocol OCPP 1.6 (lub nowszy), a system ten spełniać będzie wymogi dotyczące SMP, które Zamawiający przedstawił w załączniku nr 10.6 do SIWZ. Jeżeli podłączenie ładowarki do SMP realizowane będzie za pomocą sieci GSM, kartę SIM do modemu zapewni i dostarczy Zamawiający.

- Ponieważ realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona na terenie czynnego, funkcjonującego w zakresie obsługi pasażerów dworca autobusowego, przy ul. Mościckiego w Sosnowcu, zobowiązujemy się do zastosowania zasad ruchu drogowego i pieszego, obowiązujących na dworcu autobusowym oraz szczególnej ostrożności.

- Minimalna żywotność ŁP 190kW to 15 lat.

- Oferowane ŁP 190kW posiadają oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.  z 2019 poz. 155).

Część II. Szczegółowe dane dla ładowarki pantografowej 190kW (ŁP 190kW)

- Dane (prądowe) zasilania do ŁP 190kW.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Napięcie zasilania |  |
| 2. | Moc przyłączeniowa |  |

- Dane wyjściowe i inne parametry ŁP 190 kW.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Znamionowa moc ładowania |  |
| 2. | Napięcie ładowania |  |
| 3. | Minimalne napięcie ładowania w sytuacji awaryjnej |  |
| 4. | Interfejs ładowania |  |
| 5. | Interfejs komunikacyjny |  |
| 6. | Izolacja galwaniczna wejść względem wyjść (min) |  |
| 7. | Sprawność (minimalna) |  |
| 8. | Stopień ochrony IP (minimalny) |  |
| 9. | Zakres temperatury pracy °C (min od …do…) |  |
| 10. | Kompatybilność elektromagnetyczna |  |
| 11. | Poziom hałasu |  |
| 12. | Moduły ładowania |  |

- Opis obudowy mechanicznej i gabarytów przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla oferowanej ładowarki ŁP 190kW.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Obudowa stacji zasilającej i konstrukcja masztu |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne stacji zasilającej: wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne) |  |
| 3. | Maksymalne wymiary podstaw stacji ładowania wys. x szer. x gł. [mm] |  |
| 4. | Wysokość masztu/wysokość platformy zasilającej [mm] |  |
| 5. | Maksymalne wymiary fundamentu pod maszt: wys. (zagłębienie) x szer. x gł. [mm] |  |
| 6. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych |  |
| 7. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do wnętrza stacji zasilającej i masztu ŁP 190kW |  |

Niniejszym oświadczamy, że nie opisane w powyższych tabelach parametry techniczne i wyposażenie oferowanej ładowarki pantografowej 190 kW  jest zgodne z wymogami, określonymi przez Zamawiającego w Rozdziale I SIWZ, załączniku nr 10.5 do SIWZ.