PAKIET NR 7

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego urządzenia/uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat Ultrasonograficzny |
| I. | Opis ogólny |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019/2020 | Tak, podać |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim- dostarczona w dniu dostawy sprzętu w wersji papierowej | Tak, podać |  |
| II. | Dane techniczne |
| 1. | Waga aparatu bez głowic max. 75 kg | Tak, podać |  |
| 2. | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0-18,0 MHz | Tak, podać |  |
| 3. | Dynamika systemu min. 185 dB | Tak, podać |  |
| 4. | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min. 4 | Tak, podać |  |
| 5. | Monitor o orientacji pionowej i przekątnej min. 18 cali | Tak, podać |  |
| 6. | Możliwość obracania monitora prawo/lewo min. 170 stopni | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość regulacji wysokości monitora min. 25 cm | Tak, podać |  |
| 8. | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min. 25 cm | Tak, podać |  |
| 9. | Panel sterowania wykonany z silikonu zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję | Tak, podać |  |
| 10. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania opisów z podświetlanymi klawiszami funkcyjnymi | Tak, podać |  |
| 11. | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo min. 350ͦ | Tak, podać |  |
| 12. | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min. 450 GB. Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zew. typu PenDrive oraz na płytę CD. | Tak, podać |  |
| 13. | Długość filmu CINE LOOP min. 28 s | Tak, podać |  |
| 14. | Głębokość skanowania min. 0,5 cm-28 cm | Tak, podać |  |
| 15. | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy, Power Doppler, Duplex, Triplex, obrazowanie harmoniczne | Tak, podać |  |
| 16. | Minimum 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC | Tak, podać |  |
| 17. | Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę - nerki - pęcherz - jądra | Tak, podać |  |
| 18. | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym min. 0,2 cm/s- 490 cm/s | Tak, podać |  |
| 19. | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min. 0,2 cm/s- 800 cm/s | Tak, podać |  |
| 20. | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min. 1-20 mm | Tak, podać |  |
| 21. | Videoprinter czarno-biały | Tak, podać |  |
| III. | Głowice |
| 1. | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min. 2,5-6,0 MHz | Tak, podać |  |
| 2. | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 190 | Tak, podać |  |
| 3. | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak, podać |  |
| 4. | Przystawka biopsyjna o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4 mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji- 1 szt. | Tak, podać |  |
| 5. | Głowica liniowa o częstotliwości pracy min. 6,0-18,0 MHz | Tak, podać |  |
| 6. | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 190 | Tak, podać |  |
| 7. | Szerokość czoła głowicy max. 40 mm | Tak, podać |  |
| 8. | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu |  |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy o przystawkę biopsyjną o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie min. 0,6- 3,4 mm, pozwalająca na ustawienie igły pod kątem 30ͦ, 45ͦ i 60ͦ, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji | Tak, podać |  |
| 10. | Głowica rektalna trzypłaszczyznowa do badań urologicznych typu convex-convex-convex o częstotliwości pracy min. 6,0-12,0 Mhz | Tak, podać |  |
| 11. | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 300 | Tak, podać |  |
| 12. | Kanał biopsyjny przez środek głowicy (nasadka wraz z prowadnicą- 3 sztuki) | Tak, podać |  |
| 13. | Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
| 14. | Możliwość jednoczesnego wykonania biopsji wzdłuż głowicy jak i przez środek głowicy | Tak, podać |  |
| 15. | Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania | Tak, podać |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną dwupłaszczyznową do badań urologicznych oraz innych procedur przez kroczowych typu convex-linia o częstotliwości pracy min. 6,0-12,0 MHz | Tak, podać |  |
| 17. | Możliwość wykonania biopsji oraz innych procedur przez kroczowych w tym brachyterapii | Tak, podać |  |
| 18. | Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty oraz aktywację i mrożenie obrazu | Tak, podać |  |
| 19. | Długość czoła płaszczyzny liniowej min. 60 mm | Tak, podać |  |
| 20. | Jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju podłużnym i poprzecznym convex-linia | Tak, podać |  |
| 21. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające tworzenie obrazów 3D | Tak, podać |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy o system umożliwiający fuzję obrazów MRI z obrazami ultrasonograficznymi | Tak, podać |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania kontrastowego | Tak, podać |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii tkanek | Tak, podać |  |
| IV. | Gwarancja i serwis |
| 1. | Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, min. 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
| 3. | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy | Tak, podać |  |
| 4. | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤24 (godziny) | Tak, podać |  |
| 5. | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 6. | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 5 dni | Tak, podać |  |
| 7. | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 2 dni | Tak, podać |  |
| 8. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego | Tak, podać |  |
| 9. | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | Tak, podać |  |
| 10. | Autoryzowany serwis na terenie Polski- podać nazwę, adres, telefon kontaktowy (na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację) | Tak, podać |  |
| 11. | Dostępność części zamiennych przez okres 8 lat od daty zakończenia produkcji | Tak, podać |  |
| V. | Szkolenia: |
| 1. | Szkolenie dla personelu medycznego: podczas instalacji i montażu urządzeń Zakres szkolenia: - obsługa urządzenia: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

...........................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy