Załącznik nr 1

ZP 05/24 Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykaz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

Wadium : 8000,00 zł

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. w ramach zamówienia podstawowego | ilość szt. w ramach prawa opcji | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto zamówienia podstawowego | Cena netto zamówienia w ramach prawa opcji | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Wartość brutto zamówienia w ramach prawa opcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezdrenowa pompa osobista do ciągłej podskórnej infuzji insuliny | 150 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

    - Cena  zamówienia podstawowego  z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………

Słownie zł:

Cena zamówienia podstawowego  bez podatku VAT(netto)  ………………………………………………..

Słownie zł:

    - Cena  zamówienia z prawem opcji  z podatkiem VAT (brutto) …………………………………….……

Słownie zł:

Cena zamówienia z prawem opcji   bez podatku VAT(netto)  ……………………………………………..

Słownie zł:

3)      Cena   całkowita zamówienia podstawowego  i z prawem opcji    netto  ( bez VAT) ……………… ………

Słownie zł :

Cena  całkowita  zamówienia podstawowego  i z prawem opcji   brutto  ( z VAT) ……………………….…

Słownie zł :

Cena  całkowita  zamówienia podstawowego  i z prawem opcji   brutto  stanowi kryterium oceny ofert

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1

| lp | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe | TAK | Podać…………. |
|  | Rok produkcji: 2023/24 | TAK | Podać…………. |
|  | Bezdrenowa pompa osobista do ciągłej podskórnej infuzji insuliny | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Pompa zakładana bezpośrednio na ciało za pomocą zestawu infuzyjnego | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Zatrzymanie pompy. Alarm informujący o zatrzymaniu pompy. | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Blokada pompy. Elektroniczna blokada klawiszy sterujących. | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Programowanie bolusa | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Prostego/standard Dokładność nie gorsza niż 0,1 j./bolus | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 2 | Przedłużonego/prostokątny Dokładność nie gorsza niż 0,1 j./bolus Maksymalny czas trwania bolusa – nie mniej niż 7 godzin | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 3 | Złożony/podwójny/wielofalowy Dokładność nie gorsza niż 0,1 j./bolus | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Ustawienia. Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie. | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | 2 | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 3 | Czas do 24 godzin | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Programowanie bazy. Wprowadzanie przepływów godzinowych (liczba jednostek na godzinę) Dokładność nie gorsza niż 0,1, a u dzieci < 6. roku życia nie gorsza niż 0,05 j./godz. Minimum 2 dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | „Pamięć pompy” | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wymiany zbiornika z insuliną. | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Bezpośrednio z pompy Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 2 | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego Wykonawca dostarczy darmowy dostęp do oprogramowania (w wersji działającej lokalnie lub w wersji online) i urządzenia konieczne do odczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) | TAK | xxxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Z możliwością: - programowania ustawień w kilku przedziałach czasowych - wprowadzania przez użytkownika gramów węglowodanów lub wymienników węglowodanowych, - kalkulacji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny - ręcznego wprowadzenia wartości glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK | xxxxxxxxxxxx |
|  | Sterowanie funkcjami pompy za pomocą pilota: bolusy, wybór dawki podstawowej, zatrzymanie pompy, przegląd danych z pamięci pompy. | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Zestawy infuzyjne | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Zestawy bezdrenowe do pompy Długość kaniuli – co najmniej 2 długości | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Serwis | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 2 | Strona internetowa z informacjami telefonach lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy oraz z danymi dotyczącymi osprzętu do pomp (rodzaje zestawów infuzyjnych, zbiorniczków do insuliny, baterii i ich cen, itp.) | TAK | xxxxxxxxxxxx |
|  | 3 | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) | TAK | xxxxxxxxxxxx |
|  | Baterie-zasilanie pompy | TAK | xxxxxxxxxxxx |
|  | 1 | Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, , w sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach). W przypadku akumulatorów możliwość ich zasilania przy pomocy ładowarki podłączonej do elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz. | TAK | xxxxxxxxxxxx |
|  | 2 | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii/wyładowaniu akumulatora | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Gwarancja minimum 48 miesięcy. | min: 48 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 48 miesiące |
|  | Menu/język W pełnym zakresie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon/symboli opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Zakres temperatury pracy: minimalny zakres od +5 do + 40 [°C] | TAK | Wykonawca poda:….……. |
|  | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 4 | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Alarm dźwiękowy (tonowy) | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Alarm wibracyjny | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | Wyposażenie do każdej pompy | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | 1 | Zestaw infuzyjny – 2 szt. | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 2 | Aplikator kaniuli - 1 szt. | TAK | xxxxxxxxxxx |
|  | 3 | Baterie zapasowe lub akumulator | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | 4 | Zbiornik na insulinę – 2 szt. |  |  |
|  | Szkolenie pracowników ośrodka diabetologicznego Zamawiającego w zakresie programowania pomp, obsługi pomp i analizy danych, sczytywanych z pomp. | TAK | xxxxxxxxxxx |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem  art. 107 ust.2 pzp.

Tabela nr 2- Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dodatkowe profile wlewu podstawowego (więcej niż 3) | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kalkulator bolusa - możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Historia wypełnień zestawu infuzyjnego – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego lub zbiornika | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

#### Inne wymagania dotyczące pomp:

Wymogi dotyczące programu komputerowego zintegrowanego do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii:

  - Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę),

  - Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

  - Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania),

  - Historia wypełnień drenu,

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

  - wyniki ciągłego pomiaru glikemii

- Historia alarmów,

Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie.

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

a)  Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z

pompy insulinowej, oraz serwisem

b) Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy,

c) Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.).

Pakiet nr 2

Wadium : 3.200,00 zł

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. w ramach zamówienia podstawowego | ilość szt. w ramach prawa opcji | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto zamówienia podstawowego | Cena netto zamówienia w ramach prawa opcji | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Wartość brutto zamówienia w ramach prawa opcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osobista pompa insulinowa (fabrycznie nowa) dla dzieci z funkcją podaży insuliny oraz korekcji glikemii | 30 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

- Cena  zamówienia podstawowego  z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………

Słownie zł:

Cena zamówienia podstawowego  bez podatku VAT(netto)  ………………………………………………..

Słownie zł:

- Cena  zamówienia z prawem opcji  z podatkiem VAT (brutto) …………………………………….……

Słownie zł:

Cena zamówienia z prawem opcji   bez podatku VAT(netto)  ……………………………………………..

Słownie zł:

3)      Cena   całkowita zamówienia podstawowego  i z prawem opcji    netto  ( bez VAT) ……………… ………

Słownie zł :

Cena  całkowita  zamówienia podstawowego  i z prawem opcji   brutto  ( z VAT) ……………………….…

Słownie zł :

Cena  całkowita  zamówienia podstawowego  i z prawem opcji   brutto  stanowi kryterium oceny ofert

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1

| PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe | TAK | Podać………………. |  |
| Rok produkcji: 2023/2024 | TAK | Podać……………….. |  |
| Stopień wodoodporności minimum IPX7 | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Blokada pompy | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Zabezpieczenia – zachowanie ustawień użytkownika przy braku zasilania | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Programowanie bolusa: | Prostego/Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Przedłużonego | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas podania nie mniej niż 7 godzin | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Złożony | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: | Ustawiania procentowe lub jednostki na godzinę, zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej ≤ 30 min. | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Likwidowanie czasowej zmiany bazy/dawki podstawowej – samoistna lub z alarmem | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Czas do 24 godz. | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Programowanie bazy: | Wprowadzenie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) - baza 0,05j /godzinę | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| „ Pamięć pompy | Minimum do 90 dni | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
|  | Historia bolusów, alarmów, dawki dobowej bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie min. 20 bolusów i całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni |  |  |  |
| Kalkulator bolusa | Kalkulator bolusa posiłkowego z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | TAK | xxxxxxxxxxxx |  |
|  | Kalkulator bolusa korygującego z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych |  |  |  |
|  | Ręczne wprowadzania pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu |  |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku |  |  |  |
| Korzystanie z ciągłego monitorowania glikemii za pomocą transmitera z odczytem na ekranie pompy oraz funkcja automatycznego czasowego zatrzymania infuzji insuliny przed niskim poziomem glikemii | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Pompa z wbudowaną funkcją zamkniętej pętli hybrydowej, która automatycznie normalizuje także hiperglikemię | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Długość drenu – co najmniej dwie długości | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Wbudowany system monitorowania współpracujący z pompą | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Alarmy | tonowy | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | wibracyjny |  |  |  |
|  | historia alarmów: minimum 30 ostatnich |  |  |  |
|  | brak podawania insuliny |  |  |  |
|  | spadku zasilania |  |  |  |
|  | kończącej się insuliny |  |  |  |
|  | ukończenia czasowej zmiany bazy |  |  |  |
| Program komputerowy do analizy danych | Zapis z ostatnich 30 dni pracy pompy | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | Czytnik do odczytywania danych z pompy |  |  |  |
| Menu/język | W pełnym zakresie w języku polskim | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |  |
| Temperatura pracy pompy | +5° do +40°C | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |  |
| Zestaw infuzyjny - 3 szt | Wszystkie modele pozwalające utrzymać limit refundacyjny (10 sztuk za maksymalnie 300PLN) | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | Metalowe i teflonowe o różnej długości, rozłączane |  |  |  |
|  | Możliwość zakupu zestawów infuzyjnych przynajmniej w czterech punktach sprzedaży na terenie kraju |  |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie dla każdej pompy | Zbiornik na insulinę – 2 szt | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | Etui |  |  |  |
|  | Klips |  |  |  |
|  | Baterie |  |  |  |
|  | Serter |  |  |  |
| Zasilanie pompy | Zasilanie pompy przez: powszechnie dostępna, standardowa bateria alkaliczna 1,5 V AAA lub 1,5 V AA | TAK | xxxxxxxxxxxxxx |  |
|  | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% |  |  |  |
| Dostępność na rynku polskim - 4 lata. | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Instrukcja obsługi wyłącznie w j. polskim z opisem wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę(z dostawą). | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Gwarancja min. 4 lata. | min: 48 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 48 miesiące |  |
| Karta gwarancyjna (z dostawą). | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji: maksymalnie 24 godziny(dni robocze ) | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Wykonawca, (w czasie gwarancji) gwarantuje wymiany pompy w ciągu 24 godzin (przesyłka na koszt wykonawcy) | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Wykonawca posiada stronę internetową zawierającą: formę kontaktu z firmą (telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy), zasady obsługi pompy insulinowej, dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii itp.) | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych. | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Dostawa pompy nastąpi w ciągu 2 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy. Edukacja użytkowników odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych na terenie Polski (podać adresy, telefony). | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Wielokrotna wymiany ampułki w ciągu doby | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bez potrzeby resetowania pompy. | TAK | xxxxxxxxxx |  |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem  art. 107 ust.2 pzp.

Tabela nr 2- Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Ilość punktów możliwa do zdobycia | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wielokrotne wymiana ampułki w ciągu doby | Nie - 0 pkt Tak - 20 pkt | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  |  |
|  | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bez potrzeby resetowania pompy | Nie - 0 pkt Tak - 20 pkt | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  |  |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

#### Inne wymagania dotyczące pomp:

Wymogi dotyczące programu komputerowego zintegrowanego do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii:

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę),

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania),

- Historia wypełnień drenu,

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

  - wyniki ciągłego pomiaru glikemii

- Historia alarmów,

Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie.

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej,

- Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy,

- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.)

Pakiet nr 3

Wadium : 10.800,00 zł

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. w ramach zamówienia podstawowego | ilość szt. w ramach prawa opcji | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT w % | Wartość netto zamówienia podstawowego | Cena netto zamówienia w ramach prawa opcji | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Wartość brutto zamówienia w ramach prawa opcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osobista pompa insulinowa z monitoringiem glikemii z funkcją predykcyjnego zatrzymania podaży insuliny (fabrycznie nowa) dla dzieci | 170 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

- Cena  zamówienia podstawowego  z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………

Słownie zł:

Cena zamówienia podstawowego  bez podatku VAT(netto)  ………………………………………………..

Słownie zł:

- Cena  zamówienia z prawem opcji  z podatkiem VAT (brutto) …………………………………….……

Słownie zł:

Cena zamówienia z prawem opcji   bez podatku VAT(netto)  ……………………………………………..

Słownie zł:

3)      Cena   całkowita zamówienia podstawowego  i z prawem opcji    netto  ( bez VAT) ……………… ………

Słownie zł :

Cena  całkowita  zamówienia podstawowego  i z prawem opcji   brutto  ( z VAT) ……………………….…

Słownie zł :

Cena  całkowita  zamówienia podstawowego  i z prawem opcji   brutto  stanowi kryterium oceny ofert

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1

| PARAMETRY | WYMOGI (warunki/ parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe | TAK | Podać:…………. |  |
| Rok produkcji: 2023/24 | TAK | Podać:………….. |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Zatrzymanie pompy | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Blokada pompy | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Programowanie bolusa: | Prostego/Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Przedłużonego/ Prostokątny | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Złożony/podwójny/ wielofalowy | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Czas | Do 24 godz. | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Programowanie bazy: | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  |  | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| „ Pamięć pompy | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Firma dostarcza darmowy program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) - wymogi dotyczące programu komputerowego dalej w treści załącznika nr 1. Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK | xxxxxxxxx |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) | Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienniki węglowodanowe - WW (określeń węglowodany) -w kalkulatorze bolusa możliwość funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny. Możliwość ręcznego wprowadzenia pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu | Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Zestawy infuzyjne | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne) Długość drenu - co najmniej dwie długości | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Serwis | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Strona internetowa z informacjami | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) | TAK | xxxxxxxxxx |  |
|  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Baterie-zasilanie pompy | Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych tj. sieciach supermarketów, stacjach paliw, kioskach typu „RUCH” sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach) | TAK | xxxxxxxxx |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% | TAK | xxxxxxxxx |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK | xxxxxxxxx |  |
| Gwarancja | Co najmniej 4 lata, w przypadku awarii wymiana na nową pompę. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie. | min: 48 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 48 miesiące |  |
| Menu/język | W pełnym zakresie w języku polskim | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Instrukcja obsługi pompy | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 37 [oC] | TAK | xxxxxxxxxxxx |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Alarm wibracyjny | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Serter do zakładania zestawów infuzyjnych | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Etui ochronne | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Odbiornik CGM zintegrowany z pompą na każdą pompę. | TAK | xxxxxxxxxxx |  |
| Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii wg załącznika 1 | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Automatyczne wstrzymania wlewu podstawowego przed wystąpieniem hipoglikemii z predykcją 30 min., na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii. | TAK | xxxxxxxxxx |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | TAK | xxxxxxxxxxx |  |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem  art. 107 ust.2 pzp.

Tabela nr 2- Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Klasa najwyższa - 5 pkt Najniższa - 1 pkt |
|  | Zaopatrzenie pacjenta w dodatkowe urządzenie do sczytywania pamięci pompy przez pacjentów w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi - czytnik oraz program komputerowy | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja kalkulatora bolusa będącą integralną częścią pompy insulinowej tzw. wbudowany kalkulator bolusa wewnętrzny | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kalkulator bolusa - z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień mg/dl lub mmol/l (oznaczenia glikemii) | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Kalkulator bolusa - możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Komunikacja pompy z więcej niż 1 glukometrem | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Historia wypełnień zestawu infuzyjnego – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego. | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Odczyt aktywnej insuliny dostępna z pozycji ekranu głównego pompy i przywołana za pomocą 1 przycisku. | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

#### Inne wymagania dotyczące pomp:

Wymogi dotyczące programu komputerowego zintegrowanego do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii:

  - Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę),

  - Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

  - Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania),

  - Historia wypełnień drenu,

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

  - wyniki ciągłego pomiaru glikemii

- Historia alarmów,

Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie.

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

a) Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z

pompy insulinowej,

  - Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy,

  - Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.).

Załącznik nr 2 (stanowi treść oferty)

Zamawiający:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

### FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: zakup (dostawa) pomp insulinowych  - 3 pakiety z prawem opcji.

Wykonawca

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:

[ ] TAK   [ ] NIE*

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym – brak zaznaczenia oznacza, że Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie publiczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy powielić pkt „dane Wykonawcy” oraz podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON).

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna)

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Nr NIP  - podać numer unijny): …………………….. Regon: ……………………………

Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: ………………………………

Telefon:……………………………

Wielkość przedsiębiorstwa:

[ ] mikroprzedsiębiorstwo,

[ ] małe przedsiębiorstwo,

[ ] średnie przedsiębiorstwo,

[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza,

[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

[ ] inny rodzaj

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym

- PODWYKONAWCY

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Część/zakres zamówienia  -                                      Nazwa (firma) podwykonawcy

- ………………………………..			……………………………….

- ……………………….			         …………………………………..

(W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający automatycznie przyjmuje, że zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę).

2.SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

1.Cena zamówienia podstawowego  bez podatku VAT i z podatkiem VAT

- bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

- z VAT ........................................................................................................................

Słownie.............................................................................................................................

- stawka podatku VAT (%)............................................................................................

2.Cena zamówienia z prawem opcji  bez podatku VAT i z podatkiem VAT

      - bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

      - z VAT ........................................................................................................................

Słownie.............................................................................................................................

      - stawka podatku VAT (%)............................................................................................

3.Cena zamówienia podstawowego  i z prawem opcji    bez podatku VAT i z podatkiem VAT

  - bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

b) z VAT ........................................................................................................................

Słownie.............................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%)............................................................................................

Cena  całkowita  zamówienia podstawowego  i z prawem opcji   brutto  stanowi kryterium oceny ofert

Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia, musi być zgodna z częścią asortymentowo – cenową, zawartą w załączniku nr 1 do SWZ

- Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:

Termin dostawy  : do 10 dni od otrzymania zamówienia

4.Zgodnie z art. 225 ust 2  ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/ NIE

Przy odpowiedzi TAK*-  należy wypełnić poniższe pkt.

……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego)

…………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku)

……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą  , będzie miała zastosowanie

(Brak jakiegokolwiek zaznaczenia oznacza, że wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

- Ja (MY) niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że:

- oferowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia pomy insulinowe spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, są  kompletne i będą po dostarczeniu gotowe do użycia -  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte określone przez Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia, akceptujemy ją bez zastrzeżeń i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Niniejsza oferta wiąże nas przez okres wskazany w dokumentacji postepowania przez Zamawiającego.

- Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

7.Tajemnica przedsiębiorstwa: TAK/NIE**

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...*

*W przypadku odpowiedzi TAK, Wykonawca wskaże te informacje i dokumenty które zawierają informację stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tj można podać numer stron/nazwy złożonych dokumentów/nazwy plików zawierających takie informacje itd.) Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć zgodnie z SWZ (Cześć II Komunikacja).

**Braku jakiejkolwiek odpowiedzi oznacza że wszystkie załączniki do oferty  są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8.   Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

_________________ dnia ___ ___ 2024 r.

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                         o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).