Załącznik nr 1.3 do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy Szp/FZ–52/2021

Zadanie 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Tor wizyjny  – 1szt.

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Monitor operacyjny - 1 szt. |
| 1 | Przekątna ekran min. 26" |  | bez punktacji |
| 2 | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli |  | bez punktacji |
| 3 | Wejścia wideo min.: 2x DVI- D, 1x 3G-SDI |  | bez punktacji |
| 4 | Wyjścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI |  | bez punktacji |
| 5 | Mocowanie VESA |  | bez punktacji |
| 6 | Sterownik kamery FULL HD - 1 szt. |
| 7 | Sterownik kamery umożliwiający współpracę z różnorodnymi kompatybilnymi głowicami kamery i giętkimi wideoendoskopami |  | bez punktacji |
| 8 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wejścia do podłączenia głowicy kamery / wideoendoskopu |  | bez punktacji |
| 9 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo DVI-D do podłączenia monitora operacyjnego lub innego odbiornika sygnału wideo |  | bez punktacji |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda USB do podłączania opcjonalnych akcesoriów, takich jak: zewnętrzna klawiatura, pamięć USB, dedykowana drukarka, przełącznik nożny |  | Ilość gniazd USB: =4 - 0 pkt. >4 - 10 pkt. |
| 11 | Min. 1 z gniazd USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery |  | bez punktacji |
| 12 | Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do sterownika kamery poprzez system dostępu bazujący na rolach i kontach użytkowników zabezpieczonych indywidualnymi hasłami |  | bez punktacji |
| 13 | Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu zdjęć i filmów wideo oraz danych pacjenta w pamięci USB podłączonej do sterownika kamery |  | bez punktacji |
| 14 | Sterownik kamery wyposażony w buforową pamięć wewnętrzną do zapisu danych, pojemność pamięci min. 45 GB |  | Pojemność pamięci: =45 GB - 0 pkt. >45 GB - 10 pkt. |
| 15 | Zapis zdjęć w formacie JPEG |  | bez punktacji |
| 16 | Zapis filmów wideo w formacie MPEG-4 |  | bez punktacji |
| 17 | Funkcja regulacji jasności kamery |  | bez punktacji |
| 18 | Funkcja szybkiego przełączania się pomiędzy podłączonymi kamerami / wideoendoskopami |  | bez punktacji |
| 19 | Funkcja balansu bieli |  | bez punktacji |
| 20 | Funkcja zatrzymania obrazu "Freeze" |  | bez punktacji |
| 21 | Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu Zoom |  | bez punktacji |
| 22 | Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180 st., odbicie lustrzane |  | bez punktacji |
| 23 | Sterownik kamery wyposażony w menu szybkiego dostępu wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego |  | bez punktacji |
| 24 | Możliwość skonfigurowania ikon wyświetlanych w menu |  | bez punktacji |
| 25 | Poruszanie się po menu poprzez przyciski głowicy kamery / wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego |  | bez punktacji |
| 26 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta |  | bez punktacji |
| 27 | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie dedykowanego giętkiego wideouretrocystoskopu |  | bez punktacji |
| 28 | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie dedykowanego giętkiego wideoureterorenoskopu |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |
| 29 | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu |  | bez punktacji |
|  | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. |  |  |
| 1 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery |  | bez punktacji |
| 2 | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD, progressive scan |  | bez punktacji |
| 3 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy |  | bez punktacji |
| 4 | Standardowy adapter okularowy |  | bez punktacji |
| 5 | Waga głowicy nie większa niż 135 g |  | bez punktacji |
| 6 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne zapewniające wybór zaprogramowanych funkcji i dostęp do menu sterownika kamery |  | bez punktacji |
| 7 | Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 |  | bez punktacji |
|  | Źródło światła – 1 szt. |
| 1 | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED |  | bez punktacji |
| 2 | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin |  | bez punktacji |
| 3 | Temperatura barwowa między 6300K˚ - 6400K˚ |  | bez punktacji |
| 4 | Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski na panelu przednim źródła światła |  | bez punktacji |
| 5 | Dedykowany przycisk funkcji standby |  | bez punktacji |
| 6 | Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom natężenia świat |  | bez punktacji |
| 7 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego |  | bez punktacji |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.