#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Ambulans TYP A2 - 1 szt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa pojazdu |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ/model pojazdu |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent pojazdu |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji pojazdu, zabudowy oraz wyposażenia medycznego nie wcześniej niż 2023. Produkty fabrycznie nowe. | Rok produkcji wskazanego zakresu zamówienia ………………………………. Tak - produkty fabrycznie nowe |
|  |  |  | Wpisać |  |

5. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |
| 2 | Gwarancja mechaniczna na ambulans – min. 24 miesiące (bez limitu km). Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące. Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy. Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące. Gwarancja na urządzenia medyczne – min 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego: Serwis pojazdu bazowego realizowany w ASO oferowanej marki ambulansu. Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego. Reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji nie więcej niż 2 dni robocze od zgłoszenia awarii. Dokonanie naprawy w czasie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia awarii. | TAK |  |
|  |  |  |  | Wpisać |

6.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. ( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru ) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Fabrycznie nowy specjalistyczny ambulans typu A2 spełniający wymogi obowiązującej Polskiej Normy PN EN 1789 lub równoważnej (stosownie w zakresie typu ambulansu ) oraz zgodność wyposażenia medycznego z aktualną normą PN EN 1865-1 (lub norm równoważnych) – dotyczy wyposażenia medycznego i zabudowy, nieużywany, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 | TAK |  |
| POJAZD BAZOWY |
|  | Typu furgon zamknięty o wymiarach wnętrza przystosowanych do potrzeb personelu medycznego charakteryzujący się parametrami: Przedział medyczny – długość przedziału medycznego min. 240 cm, wysokość min. 130 cm, szerokość min. 160 cm. | TAK |  |
|  | Przystosowany do przewozu: - kabina kierowcy miejsca siedzące 1+1 - przedział medyczny minimum dwa miejsca siedzące w tym jedno jako fotel kardiologiczny oraz dodatkowo jedno miejsce leżące na noszach. | TAK |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem. | TAK |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego z osobną regulacją dwuparownikową. | TAK |  |
|  | Fabryczne radio z systemem głośników. | TAK |  |
|  | Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, otwierające się pod kątem min. 180 º. | TAK |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z szybą, stopień wewnętrzny ułatwiający wsiadanie. | TAK |  |
|  | Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcie niecałkowitego domknięcia drzwi. | TAK |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. | TAK |  |
|  | Elektryczne sterowane szyb oraz lusterek. | TAK |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie. | TAK |  |
|  | Światła do jazdy dziennej. | TAK |  |
|  | Instalacja Bluetooth z zestawem głośnomówiącym umożliwiająca połączenie z telefonem komórkowym. | TAK |  |
|  | Autoalarm fabryczny pojazdu bazowego z własnym zasilaniem i funkcją dozoru wnętrza. | TAK |  |
|  | Czujniki parkowania w tylnym i przednim zderzaku. | TAK |  |
|  | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
|  | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |
|  | Ściana działowa pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, umożliwiająca komunikację. | TAK |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg. | TAK |  |
|  | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie. | TAK |  |
|  | Silnik | TAK |  |
|  | Wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min.1960 cm³. | TAK |  |
|  | Moc min. 140 KM. | TAK |  |
|  | Moment obrotowy min. 330 NM. | TAK |  |
|  | Norma emisji spalin min. EURO 6. | TAK |  |
|  | Dogrzewacz wspomagający ogrzewanie układu chłodniczego po odpaleniu silnika. | TAK |  |
|  | Zbiornik paliwa min. 70l. | TAK |  |
|  | Zespół napędowy | TAK |  |
|  | Skrzynia biegów manualna synchronizowana: min. 6 biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK |  |
|  | Napęd na przednie koła. | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo | TAK |  |
|  | ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy lub równoważny ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego EDS – wspomaganie ruszania pod górę | TAK |  |
|  | Hamulce tarczowe przednie i tylne – wentylowane. | TAK |  |
|  | Układ kierowniczy | TAK |  |
|  | Ze wspomaganiem. | TAK |  |
|  | Kolumna kierownicy regulowania w dwóch płaszczyznach. | TAK |  |
|  | Ogrzewanie i wentylacja | TAK |  |
|  | Ogrzewanie niezależne powietrzne o mocy min. 2 KW. | TAK |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno - wywiewna zapewniająca możliwość co najmniej dwudziestokrotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju pojazdu. | TAK |  |
|  | Instalacja elektryczna | TAK |  |
|  | Alternator o mocy zapewniającej właściwe ładowanie akumulatora. | TAK |  |
|  | W pomieszczeniu dla pacjenta min. 3 gniazda/podłączenia 12V. | TAK |  |
|  | Oznakowanie pojazdu | TAK |  |
|  | Belka świetlna z przezroczystego poliwęglanu z lampami typu LED w przedniej części pojazdu, z możliwością nadawania komunikatów głosowych, podświetlony napis „AMBULANS”, Lampa Led w tylnej część dachu pojazdu. | TAK |  |
|  | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej. | TAK |  |
|  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu. | TAK |  |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, wykonany z folii odblaskowej. Pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim dookoła pojazdu wykonany z folii odblaskowej. | TAK |  |
|  | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, kolor niebieski odblaskowy. | TAK |  |
|  | Oznaczenie - logo właściciela ambulansu. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min.100 W z możliwością podawania komunikatów głosem. | TAK |  |
|  | Wyposażenie pojazdu | TAK |  |
|  | Wszystkie miejsca siedzące w kabinie kierowcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. | TAK |  |
|  | Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
|  | Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie. | TAK |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową. | TAK |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy z podnośnikiem, apteczka pojazdu, gaśnica. | TAK |  |
|  | Wyposażenie przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Fotele pokryte tapicerką łatwo zmywalną, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Na ścianie lewej ergonomiczna szafka zamykana, wykonana z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, bez ostrych krawędzi, szafka na butlę tlenową, umożliwiająca kontrolę ciśnienia w instalacji oraz wymianę butli. | TAK |  |
|  | podłoga, wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków zapewniająca odpływ płynów z wnętrza pojazdu. | TAK |  |
|  | Uchwyt do kroplówki na 2 szt. płynów infuzyjnych mocowany w suficie - uchwyt do kroplówki musi wytrzymać obciążenie co najmniej 5 kg. | TAK |  |
|  | Instalacja tlenowa z 1 punktem AGA na ścianie lewej. | TAK |  |
|  | Izolacja dźwiękowo - termiczna przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: 1) min. 4 punkty ze światłem rozproszonym, 2) oświetlenie umieszczone nad noszami – min. 1 pkt. | TAK |  |
|  | Stanowisko noszy głównych umożliwiające łatwe wprowadzenie noszy oraz ich zablokowanie na czas jazdy, podstawa noszy z miejscem na nosze podbierające podstawa zgodna z PN EN 1789 lub równoważną Podstawa noszy przystosowana do zamontowania posiadanego przez użytkownika transportera Stollenwerk. | TAK |  |
|  | Rampa najazdowa dla zaoferowanego fotela kardiologicznego. | TAK |  |
|  | Fotel kardiologiczny o parametrach: -Wyposażony w 4 kółka transportowe o średnicy minimum 120 mm, w tym dwa z blokadą obrotu. -Wyposażony w teleskopowo wydłużane przednie uchwyty transportowe z regulacją długości. -Wyposażony w składane tylne uchwyty transportowe. -Siedzisko wykonane z mocnego materiału odpornego na bakterie, zmywalnego, odpornego na dezynfekcję. -Wyposażony w pasy szelkowe zabezpieczające, umożliwiające ich szybkie rozpięcie. -Wyposażony w dwa składane podłokietniki -Waga maksimum 19,5 kg, -dopuszczalne obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 250 kg. | TAK |  |
| SPRZĘT MEDYCZNY |
|  | NOSZE GŁÓWNE | TAK |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | TAK |  |
|  | Z materacem z materiału nieprzyjmującego krwi i brudu, przystosowanym do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej. | TAK |  |
|  | Regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 60 stopni. | TAK |  |
|  | Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
|  | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane wzdłużnie barierki boczne. | TAK |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne noszy co najmniej 200 kg. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji noszy na posiadanym przez Zamawiającego transporterze Stollenwerk. |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi oraz karta/y gwarancyjna w języku polskim wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem. | TAK |  |
| SZKOLENIE |
|  | Szkolenia (po dostawie przedmiotu zamówienia): W zakresie obsługi pojazdów ( min.7 osób). W zakresie zabudowy medycznej ( min.7 osób). W zakresie sprzętu medycznego (min.7 osób). Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej eksploatacji i podstawowej oceny technicznej urządzeń medycznych – minimum 2 osoby | TAK |  |

7. Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w kryterium Parametry techniczne

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Punktacja | Parametry oferowane ( podać, opisać ). Należy szczegółowo opisać jeżeli jest oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| SILINIK I NAPĘD |
|  | Moc min. 140 KM. | Moc silnika≥150 KM - 10 pkt. 140KM ≤Moc silnika<150KM - 0 pkt |  |
|  | Moment obrotowy min. 330 NM. | Moment obrotowy ≥ 350 Nm – 10 pkt. Moment obrotowy 331-349 Nm - 5 pkt. Moment obrotowy 330 Nm- 0 pkt. |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................