# Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy TI.280.1.1.2022

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Zadanie 1 – Zestaw stanowiskowy I

Składający się z:

- Zestaw komputerowy typu I – 2 szt. (TABELA 1)

- Kserokopiarka monochromatyczna – 1 szt. (TABELA 2)

- Skaner – 1 szt. (TABELA 3)

Wszystkie pozycje muszą tworzyć w pełni współpracujący zestaw

TABELA 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Zestaw komputerowy typu I – 2 szt. |
| DANE PODSTAWOWE: |
| Wyprodukowane po 01.01.2020 r. |  |
| Pozycja nr 1 Stacja robocza |
| Płyta główna: Wyposażona w min. 1 x PCIe x16 (v4.0), 1 x PCIe x16 elektrycznie x4 (v3.0), 2 x PCIe x1 (v3.0), min. 2 x slot M.2, 4 złącza DIMM, min. 4 gniazda SATA III ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1, moduł TPM 2.0 |  |
| Chipset: Dostosowany do oferowanego procesora |  |
| Procesor: sześciordzeniowy procesor klasy x86/x64, wspierający wirtualizację, osiągający min. 17600 pkt. w testach PassMark CPU Mark wg wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/; wydajność taką procesor musi posiadać / osiągnąć nie wcześniej niż w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na potwierdzenie osiągnięcia, we wskazanym przez Zamawiającego okresie, wymaganej przez Zamawiającego wydajności procesora Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wydruk strony benchmarków. Wydruk taki musi zawierać dane umożliwiające identyfikację strony internetowej z której dokonano wydruku i datę wydruku/osiągnięcia określonego w wydruku wyniku. |  |
| Pamięć RAM: Min. 16GB DDR4 2666 MHz Dual-Channel (2x 8GB), możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |  |
| Dysk twardy: Min. 480 GB SSD NVMe |  |
| Karta graficzna: Karta grafiki niezintegrowana z płytą główną z min. 4 GB dedykowanej pamięci RAM, wspierająca tryb 4k60, wspierająca dekodowanie H265/HEVC, osiągający min. 2100 pkt. w testach PassMark G3D Mark wg wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net; wydajność taką karta graficzna musi posiadać / osiągnąć nie wcześniej niż w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na potwierdzenie osiągnięcia, we wskazanym przez Zamawiającego okresie, wymaganej przez Zamawiającego wydajności karty graficznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wydruk strony benchmarków. Wydruk taki musi zawierać dane umożliwiające identyfikację strony internetowej z której dokonano wydruku i datę wydruku/osiągnięcia określonego w wydruku wyniku. Wyjścia: 2x DP lub 2x miniDP |  |
| Karta dźwiękowa: Zintegrowana z płytą główną. Dostosowany przynajmniej do systemu głośników 2+1. Wbudowany głośnik |  |
| Karta sieciowa: Zintegrowana 100/1000 Ethernet RJ 45, Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.0 |  |
| Porty: VGA oraz min. 2 x cyfrowe złącze graficzne (DVI, HDMI lub DisplayPort) zgodne z oferowanym monitorem, min. 6x „USB 3.1 Gen1” (w tym min. 2 z przodu obudowy) i 4x „USB 2.0, min. 1x USB 3.1 Typ-C, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Klawiatura: Klawiatura w układzie polski programisty o standardowej wysokości klawiszy oraz wydzielonym blokiem numerycznym |  |
| Mysz: Mysz laserowa minimum 1000dpi dwu-przyciskowa z jedną rolką (scroll) |  |
| Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW z interfejsem SATA wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
| Obudowa z zasilaczem: Typu Mini-Tower lub Tower (minimum 2 wnęki zewnętrzne 5,25” (slim lub wyższe), 2 wnęki wewnętrzne 3,5” i 1 wnęka 2,5” Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); W zestawie śruby montażowe do dysków twardych SATA. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) oraz posiada czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem; Zasilacz z certyfikatem (80 Plus Bronze), o mocy dostosowanej do wymagań komputera, umożliwiający podłączenie wszystkich komponentów komputera bez użycia dodatkowych przejściówek. |  |
| BIOS: Funkcja blokowania hasłem wejścia do BIOS oraz startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysków twardych, napędów optycznych i zewnętrznych urządzeń. Możliwość wyłączania portów USB. Możliwość aktualizacji BIOS przez Internet. |  |
| Wsparcie techniczne: Zamawiający musi mieć możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej zaoferowanego sprzętu po wpisaniu jego modelu podanego przez Wykonawcę w ofercie – Wykonawca musi podać link strony, nr telefonu lub adres e-mail, pod którymi będzie można dokonać sprawdzenia. Zamawiający musi mieć dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień zaoferowanego sprzętu poprzez stronę internetową – Wykonawca musi podać stronę internetową. |  |
| Kompatybilność: W celu uniknięcia błędów kompatybilności Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać modyfikacji konfiguracji producenta sprzętu. |  |
| System operacyjny: Windows 10 Pro PL lub nowszy lub równoważny (warunki równoważności są opisane poniżej TABELI 1). Komputer musi być dostarczony z zainstalowanym i uruchomionym system operacyjnym (w wersji 64-bit), z zainstalowanymi niezbędnymi sterownikami. Wykonawca oferując produkt równoważny, w celu wykazania równoważności, zobowiązany jest podać w ofercie parametry równoważności oferowanego produktu i wypełnić wszystkie wymagane przez Zamawiającego czynności mające udowodnić równoważność oferowanego produktu. |  |
| Pakiet biurowy: MS Office 2019 dla małych firm PL lub równoważny (warunki równoważności opisane są poniżej TABELI 1). Wykonawca oferując produkt równoważny, w celu wykazania równoważności, zobowiązany jest podać w ofercie parametry równoważności oferowanego produktu i wypełnić wszystkie wymagane przez Zamawiającego czynności mające udowodnić równoważność oferowanego produktu. |  |
| Poziom hałasu: poziom emitowanego hałasu (mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym - IDLE), w minimum jednej pozycji pomiaru, nie może przekroczyć poziomu 21 dB. Odpowiedni poziom hałasu Wykonawca musi udowodnić składając wraz z ofertą zaświadczenie (raport badawczy) wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (notyfikowane laboratorium) potwierdzające poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE); poziom emitowanego hałasu w minimum jednej pozycji pomiaru nie może przekraczać wartości wskazanych przez Zamawiającego. |  |
| Serwis: Zgłaszanie usterki z potwierdzeniem przyjęcia poprzez podanie nr zgłoszenia za pomocą infolinii serwisu lub dedykowany adres e-mail poprzez który można zgłosić usterkę wraz z potwierdzeniem przyjęcia. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany podać nr infolinii serwisu, na który zgłaszane będą usterki z potwierdzeniem przyjęcia poprzez podanie nr zgłoszenia lub dedykowany adres e-mail poprzez który można zgłosić usterkę wraz z potwierdzeniem przyjęcia. |  |
| Zasilanie: Urządzenie musi być przystosowane do zasilana z sieci elektrycznej zgodnej z polskimi normami, tj. napięcie 230 V ±10%, 50 Hz, prąd jednofazowy. Do zestawu dołączony przewód zasilający oraz listwę przeciwprzepięciowa z uziemieniem - długość przewodu min. 3m, min 3 gniazda wyjściowe z uziemieniem. |  |
| Pozycja nr 2 Monitor LCD |
| Przekątna ekranu: min. 23,6'' z podświetleniem LED IPS, powłoka antyrefleksyjna |  |
| Złącza: video: DP wbudowany koncentrator USB 3.0 |  |
| Rozdzielczość natywna: 1920x1080 przy 60 Hz, format 16:9, czas reakcji min. 9 ms (normalny); min. 6 ms (szybki) |  |
| Kolory: min. 16,7 mln kolorów |  |
| Zasilacz sieciowy: wbudowany lub zewnętrzny (230 V ±10%, 50 Hz) |  |
| Mechaniczna regulacja pozycji ekranu: pivot (obrót), pokrętło, odchylenie Regulacja wysokości: min. 130 mm |  |
| Załączone przewody: Przewód sygnałowy umożliwiający podłączenie do dostarczonego komputera poprzez złącze cyfrowe, przewód zasilający |  |
| Pozycja nr 3 Czytnik kodów kreskowych |
| Sposób podłączenia: USB |  |
| Źródło światła: Wzór celujący: okrągły, dioda LED |  |
| Metoda skanowania: ręcznie |  |
| Odczytywane kody symboli: 1D: EAN - 8 , EAN-13 , UPC- A, UPC- E , Code 39, Code 128 , EAN128, 2D: PDF417, Micro PDF417, kody złożone, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, pocztowe, SecurPharm, DotCode, DataMatrix, OCR OCR-A, OCR-B, MICR |  |
| Pole widzenia imagera: min. 36° (w poziomie) × min. 22° (w pionie) (nominalnie) Czujnik obrazu: 1280 × 800 pikseli |  |
| Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku; skanowanie całego pola widzenia czytnika po odłożeniu go na podstawkę. Programowana głośność sygnalizacji odczytu poprawnego kodu. |  |
| Stojak biurkowy na czytnik kodów cyfrowych w komplecie. |  |

TABELA 2

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Kserokopiarka monochromatyczna – 1 szt. |
| DANE PODSTAWOWE: |
| Format wydruku: A5 / A4 / A3 |  |
| Technologia druku: Laserowa – monochromatyczna |  |
| Rodzaj materiałów eksploatacyjnych: dostępność na rynku krajowym oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz zamienników |  |
| Posiadane funkcje: - drukarka - skaner - kopiarka - faks - podajnik ADF z automatycznym dupleksem |  |
| Główny podajnik papieru: min. 500 arkuszy |  |
| Dodatkowy podajnik papieru: min. 500 arkuszy |  |
| Boczny podajnik (taca): min. 100 arkuszy |  |
| Rozdzielczość drukowania: 1200x600 DPI |  |
| Rozdzielczość skanowania optyczna: 600x600 DPI |  |
| Druk dwustronny: Automatyczny dupleks |  |
| Skan dwustronny: Automatyczny dupleks |  |
| Prędkość kopiowania: min. 20 str./min. |  |
| Prędkość druku: min. 20 str./min. |  |
| Prędkość skanowania: min. 30 obrazów/min. |  |
| Procesor: min. 667 MHz |  |
| Posiada interfejsy: sieciowy Ethernet 10/100/1000T |  |
| Miesięczne obciążenie: 15 000 stron wydruku |  |
| Wspierane systemy operacyjne (dostępność sterowników): Windows Server 2012 i nowsze, Windows 7 64-bit i nowsze |  |
| Zasilanie: Urządzenie musi być przystosowane do zasilana sieci elektrycznej zgodnej z polskimi normami, tj. napięcie 230 V ±10%, 50 Hz, prąd jednofazowy, Do zestawu dołączony przewód zasilający. |  |
| Załączone przewody: fabrycznie nowy przewód sieciowy RJ-45 Kat.6A (5 metrowy) |  |
| Prędkość skanowania: min. 30 obrazów/min. |  |
| Procesor: min. 667 MHz |  |
| Posiada interfejsy: sieciowy Ethernet 10/100/1000T |  |
| Miesięczne obciążenie: 15 000 stron wydruku |  |
| Wspierane systemy operacyjne (dostępność sterowników): Windows Server 2012 i nowsze, Windows 7 64-bit i nowsze |  |
| Zasilanie: Urządzenie musi być przystosowane do zasilana z sieci elektrycznej zgodnej z polskimi normami, tj. napięcie 230 V ±10%, 50 Hz, prąd jednofazowy, Do zestawu dołączony przewód zasilający. |  |
| Załączone przewody: fabrycznie nowy przewód sieciowy RJ-45 Kat.6A (5 metrowy) |  |

TABELA 3

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Skaner – 1 szt. |
| DANE PODSTAWOWE: |
| Technologia skanowania: CIS |  |
| Źródło światła: LED |  |
| Podawanie papieru: ADF |  |
| Rozdzielczość: min. 600 DPI |  |
| Formaty plików min.: BMP, PNG,GIF,JPEG, PDF jednostronicowy, PDF wielostronicowy, Multi-TIFF, TIFF,RTF,TXT, OCR (tylko iScan), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML, XML |  |
| Wzory półtonów: Dithering i dyfuzja błędów |  |
| Tryb skali szarości: 48-bitowe wejście, 24-bitowe wyjście |  |
| Tryb koloru: Skanowanie A3 w trybie folio |  |
| Ultradźwiękowe wykrywanie zacięcia papieru |  |
| Tryb długiego papieru: Kolorowy dupleks min. 300 dpi (196 cali) |  |
| Szerokość podajnika ADF: do min. 242 mm (9,5 ”) |  |
| Skanowanie karty: karta tłoczona (grubość max. 1,25 mm) |  |
| ADF: minimum 50 x 50 mm (2 x 2 cale), maksymalnie 216 x 356 mm (Legal) (8,5 x 14 cali) Pojemność: 100 stron (A4: 80 g / m2, 20 funtów) |  |
| Gramatura papieru (grubość): 27 ~ 413 g / m² (od 7 do 110 funtów) |  |
| Prędkość: Czarno-biały @ 200dpi, A4 ,Czarno-biały @ 300dpi, A4 Simplex: min. 50 str./min, Dupleks: min. 110 obrazów na minutę |  |
| Prędkość: Szary @ 200dpi, A4 Szary @ 300dpi, A4 Simplex: 60 str./min, Dupleks: 120 obrazów na minutę |  |
| Prędkość: Kolor @ 200dpi, A4 Simplex: min. 40 str./min, Dupleks: min. 85 obrazów na minutę |  |
| Prędkość: Kolor @ 300dpi, A4 Simplex: 30 str./min, Dupleks: 60 obrazów na minutę |  |
| Rozmiar pamięci: min. 64MB |  |
| Interfejs / Sterowniki: USB 2.0 (kompatybilny z USB 3.0) |  |
| Dzienna objętość: do 5000 stron |  |
| Kompatybilny z Microsoft Windows 10 użytkowanym przez Szpital Uniwersytecki w innych urządzeniach |  |
| W komplecie sterowniki konieczne do właściwego funkcjonowania skanera Dołączone oprogramowanie: Sterownik Twain, sterownik ISIS |  |
| Normy i certyfikaty: Deklaracja zgodności |  |

| Oferta cenowa i przedmiotowa dla wszystkich pozycji w zakresie Zadania 1 - Zestaw stanowiskowy I – 1 szt. |
| --- |
| Poz. | Nazwa | Producent/dystrybutor1 oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu/komponentu (jeśli istnieją) | Ilość | Cena jednostkowa Netto [w PLN] | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) [w PLN] | Stawka VAT | Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT) [w PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zestaw stanowiskowy I |  | 1 szt | X | X | X | X |
|  | W jego skład wchodzi: |
|  | Zestaw komputerowy typu I |  | 2 szt |  |  |  |  |
|  | Kserokopiarka monochromatyczna |  | 1 szt |  |  |  |  |
|  | Skaner |  | 1 szt |  |  |  |  |
| PODSUMOWANIE |  |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Zadanie 1 – Zestaw stanowiskowy II

Składający się z:

- Zestaw komputerowy typu II – 8 szt. (TABELA 1)

- Urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt. (TABELA 2)

Wszystkie pozycje muszą tworzyć w pełni współpracujący zestaw

TABELA 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Zestaw komputerowy typu II -8 szt. |
| DANE PODSTAWOWE: |
| Wyprodukowane po 01.01.2020 r. |  |
| Pozycja nr 1 Stacja robocza |
| Płyta główna: Wyposażona w min. 1 x PCIe x16 (v4.0), 1 x PCIe x16 elektrycznie x4 (v3.0), 2 x PCIe x1 (v3.0), min. 2 x slot M.2, 4 złącza DIMM, min. 4 gniazda SATA III ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1, moduł TPM 2.0 |  |
| Chipset: Dostosowany do oferowanego procesora |  |
| Procesor: sześciordzeniowy procesor klasy x86/x64, wspierający wirtualizację, osiągający min. 17600 pkt. w testach PassMark CPU Mark wg wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/; wydajność taką procesor musi posiadać / osiągnąć nie wcześniej niż w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na potwierdzenie osiągnięcia, we wskazanym przez Zamawiającego okresie, wymaganej przez Zamawiającego wydajności procesora Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wydruk strony benchmarków. Wydruk taki musi zawierać dane umożliwiające identyfikację strony internetowej z której dokonano wydruku i datę wydruku/osiągnięcia określonego w wydruku wyniku. |  |
| Pamięć RAM: Min. 16GB DDR4 2666 MHz Dual-Channel (2x 8GB), możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |  |
| Dysk twardy: Min. 480 GB SSD NVMe |  |
| Karta graficzna: Karta grafiki niezintegrowana z płytą główną z min. 4 GB dedykowanej pamięci RAM, wspierająca tryb 4k60, wspierająca dekodowanie H265/HEVC, osiągający min. 2100 pkt. w testach PassMark G3D Mark wg wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net; wydajność taką karta graficzna musi posiadać / osiągnąć nie wcześniej niż w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na potwierdzenie osiągnięcia, we wskazanym przez Zamawiającego okresie, wymaganej przez Zamawiającego wydajności karty graficznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wydruk strony benchmarków. Wydruk taki musi zawierać dane umożliwiające identyfikację strony internetowej z której dokonano wydruku i datę wydruku/osiągnięcia określonego w wydruku wyniku. Wyjścia: 2x DP lub 2x miniDP |  |
| Karta dźwiękowa: Zintegrowana z płytą główną. Dostosowany przynajmniej do systemu głośników 2+1. Wbudowany głośnik |  |
| Karta sieciowa: Zintegrowana 100/1000 Ethernet RJ 45, Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.0 |  |
| Porty: VGA oraz min. 2 x cyfrowe złącze graficzne (DVI, HDMI lub DisplayPort) zgodne z oferowanym monitorem, min. 6x „USB 3.1 Gen1” (w tym min. 2 z przodu obudowy) i 4x „USB 2.0, min. 1x USB 3.1 Typ-C, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Klawiatura: Klawiatura w układzie polski programisty o standardowej wysokości klawiszy oraz wydzielonym blokiem numerycznym |  |
| Mysz: Mysz laserowa minimum 1000dpi dwu-przyciskowa z jedną rolką (scroll) |  |
| Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW z interfejsem SATA wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
| Obudowa z zasilaczem: Typu Mini-Tower lub Tower (minimum 2 wnęki zewnętrzne 5,25” (slim lub wyższe), 2 wnęki wewnętrzne 3,5” i 1 wnęka 2,5” Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); W zestawie śruby montażowe do dysków twardych SATA. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) oraz posiada czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem; Zasilacz z certyfikatem (80 Plus Bronze), o mocy dostosowanej do wymagań komputera, umożliwiający podłączenie wszystkich komponentów komputera bez użycia dodatkowych przejściówek. |  |
| BIOS: Funkcja blokowania hasłem wejścia do BIOS oraz startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysków twardych, napędów optycznych i zewnętrznych urządzeń. Możliwość wyłączania portów USB. Możliwość aktualizacji BIOS przez Internet. |  |
| Wsparcie techniczne: Zamawiający musi mieć możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej zaoferowanego sprzętu po wpisaniu jego modelu podanego przez Wykonawcę w ofercie – Wykonawca musi podać link strony, nr telefonu lub adres e-mail, pod którymi będzie można dokonać sprawdzenia. Zamawiający musi mieć dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień zaoferowanego sprzętu poprzez stronę internetową – Wykonawca musi podać stronę internetową. |  |
| Kompatybilność: W celu uniknięcia błędów kompatybilności Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać modyfikacji konfiguracji producenta sprzętu. |  |
| System operacyjny: Windows 10 Pro PL lub nowszy lub równoważny (warunki równoważności opisane są poniżej TABELI 1). Komputer musi być dostarczony z zainstalowanym i uruchomionym system operacyjnym (w wersji 64-bit), z zainstalowanymi niezbędnymi sterownikami. Wykonawca oferując produkt równoważny, w celu wykazania równoważności, zobowiązany jest podać w ofercie parametry równoważności oferowanego produktu i wypełnić wszystkie wymagane przez Zamawiającego czynności mające udowodnić równoważność oferowanego produktu. |  |
| Pakiet biurowy: MS Office 2019 dla małych firm PL lub równoważny (warunki równoważności opisane są poniżej TABELI 1). Wykonawca oferując produkt równoważny, w celu wykazania równoważności, zobowiązany jest podać w ofercie parametry równoważności oferowanego produktu i wypełnić wszystkie wymagane przez Zamawiającego czynności mające udowodnić równoważność oferowanego produktu. |  |
| Poziom hałasu: poziom emitowanego hałasu (mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym - IDLE), w minimum jednej pozycji pomiaru, nie może przekroczyć poziomu 21 dB. Odpowiedni poziom hałasu Wykonawca musi udowodnić składając wraz z ofertą zaświadczenie (raport badawczy) wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (notyfikowane laboratorium) potwierdzające poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE); poziom emitowanego hałasu w minimum jednej pozycji pomiaru nie może przekraczać wartości wskazanych przez Zamawiającego. |  |
| Serwis: Zgłaszanie usterki z potwierdzeniem przyjęcia poprzez podanie nr zgłoszenia za pomocą infolinii serwisu lub dedykowany adres e-mail poprzez który można zgłosić usterkę wraz z potwierdzeniem przyjęcia. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany podać nr infolinii serwisu, na który zgłaszane będą usterki z potwierdzeniem przyjęcia poprzez podanie nr zgłoszenia lub dedykowany adres e-mail poprzez który można zgłosić usterkę wraz z potwierdzeniem przyjęcia. |  |
| Zasilanie: Urządzenie musi być przystosowane do zasilana z sieci elektrycznej zgodnej z polskimi normami, tj. napięcie 230 V ±10%, 50 Hz, prąd jednofazowy. Do zestawu dołączony przewód zasilający oraz listwę przeciwprzepięciowa z uziemieniem - długość przewodu min. 3m, min 3 gniazda wyjściowe z uziemieniem. |  |
| Pozycja nr 2 Monitor LCD |
| Przekątna ekranu: min. 23,6'' z podświetleniem LED IPS, powłoka antyrefleksyjna |  |
| Złącza: video: DP wbudowany koncentrator USB 3.0 |  |
| Rozdzielczość natywna: 1920x1080 przy 60 Hz, format 16:9, czas reakcji min. 9 ms (normalny); min. 6 ms (szybki) |  |
| Kolory: min. 16,7 mln kolorów |  |
| Zasilacz sieciowy: wbudowany lub zewnętrzny (230 V ±10%, 50 Hz) |  |
| Mechaniczna regulacja pozycji ekranu: pivot (obrót), pokrętło, odchylenie Regulacja wysokości: min. 130 mm |  |
| Załączone przewody: Przewód sygnałowy umożliwiający podłączenie do dostarczonego komputera poprzez złącze cyfrowe, przewód zasilający |  |
| Pozycja nr 3 Monitor 4K |
| Przekątna ekranu: min. 27'' z podświetleniem LED IPS, powłoka antyrefleksyjna |  |
| Złącze video: DP |  |
| Rozdzielczość:3840x2160, format 16:9, czas reakcji min. 9 ms (normalny); min. 6 ms (szybki) Rozstaw pikseli: max. 0.1554 mm |  |
| Kolory: min. 1,07 miliarda kolorów Jasność: min 300 cd/m² |  |
| Mechaniczna regulacja pozycji ekranu: pivot (obrót), pokrętło, odchylenie Regulacja wysokości: min. 130 mm |  |
| Zasilacz sieciowy: wbudowany lub zewnętrzny (230 V ±10%, 50 Hz) |  |
| Załączone przewody: Przewód sygnałowy umożliwiający podłączenie do dostarczonego komputera poprzez złącze cyfrowe, przewód zasilający |  |
| Pozycja nr 4 Czytnik kodów kreskowych |
| Sposób podłączenia: USB |  |
| Źródło światła: Wzór celujący: okrągły, dioda LED |  |
| Metoda skanowania: ręcznie |  |
| Odczytywane kody symboli: 1D: EAN - 8 , EAN-13 , UPC- A, UPC- E , Code 39, Code 128 , EAN128, 2D: PDF417, Micro PDF417, kody złożone, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, pocztowe, SecurPharm, DotCode, DataMatrix, OCR OCR-A, OCR-B, MICR |  |
| Pole widzenia imagera: min. 36° (w poziomie) × min. 22° (w pionie) (nominalnie) Czujnik obrazu: 1280 × 800 pikseli |  |
| Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku; skanowanie całego pola widzenia czytnika po odłożeniu go na podstawkę. Programowana głośność sygnalizacji odczytu poprawnego kodu. |  |
| Stojak biurkowy na czytnik kodów cyfrowych w komplecie. |  |

TABELA 2

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Urządzenie wielofunkcyjne -3 szt. |
| DANE PODSTAWOWE: |
| Wyprodukowane po 01.01.2020 r. |  |
| Format wydruku: A4 |  |
| Technologia druku: Laserowa – monochromatyczna |  |
| Materiały eksploatacyjne: dostępność na rynku krajowym oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz zamienników |  |
| Posiadane funkcje: - drukarka - skaner - kopiarka - faks - podajnik ADF z automatycznym dupleksem |  |
| Główny podajnik papieru: min. 250 arkuszy |  |
| Rozdzielczość drukowania: 1200x1200 DPI |  |
| Rozdzielczość skanowania optyczna: 600x600 DPI |  |
| Druk dwustronny: Automatyczny dupleks |  |
| Skan dwustronny: Automatyczny dupleks |  |
| Prędkość druku: min. 35 str./min. |  |
| Procesor: min. 800 MHz |  |
| Posiada interfejsy: USB B oraz sieciowy Ethernet 10/100/1000T |  |
| Miesięczne obciążenie: 80 000 stron wydruku |  |
| Wspierane systemy operacyjne (dostępność sterowników): Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit |  |
| Zasilanie: Urządzenie musi być przystosowane do zasilana z sieci elektrycznej zgodnej z polskimi normami, tj. napięcie 230 V ±10%, 50 Hz, prąd jednofazowy. Do zestawu dołączony przewód zasilający. |  |
| Załączone przewody: fabrycznie nowy przewód sieciowy RJ-45 Kat.6A (1 metrowy) |  |

| Oferta cenowa i przedmiotowa dla wszystkich pozycji w zakresie Zadanie 1 - Zestaw stanowiskowy II – 1 szt. |
| --- |
| Poz. | Nazwa | Producent/dystrybutor1 oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu/komponentu (jeśli istnieją) | Ilość | Cena jednostkowa Netto [w PLN] | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) [w PLN] | Stawka VAT | Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT) [w PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zestaw stanowiskowy II |  | 1 szt | X | X | X | X |
|  | W jego skład wchodzi: |
|  | Zestaw komputerowy typu II |  | 8 szt |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne |  | 3 szt |  |  |  |  |
| PODSUMOWANIE |  |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Zadanie 1 – Zestaw stanowiskowy III

Składający się z:

- Zestaw kopmuterowy typu I – 10 szt. (TABELA 1)

- Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. (TABELA 2)

Wszystkie pozycje muszą tworzyć w pełni współpracujący zestaw

TABELA 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Zestaw komputerowy typu I – 10 szt. |
| DANE PODSTAWOWE: |
| Wyprodukowane po 01.01.2020 r. |  |
| Pozycja nr 1 Stacja robocza |
| Płyta główna: Wyposażona w min. 1 x PCIe x16 (v4.0), 1 x PCIe x16 elektrycznie x4 (v3.0), 2 x PCIe x1 (v3.0), min. 2 x slot M.2, 4 złącza DIMM, min. 4 gniazda SATA III ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1, moduł TPM 2.0 |  |
| Chipset: Dostosowany do oferowanego procesora |  |
| Procesor: sześciordzeniowy procesor klasy x86/x64, wspierający wirtualizację, osiągający min. 17600 pkt. w testach PassMark CPU Mark wg wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/; wydajność taką procesor musi posiadać / osiągnąć nie wcześniej niż w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na potwierdzenie osiągnięcia, we wskazanym przez Zamawiającego okresie, wymaganej przez Zamawiającego wydajności procesora Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wydruk strony benchmarków. Wydruk taki musi zawierać dane umożliwiające identyfikację strony internetowej z której dokonano wydruku i datę wydruku/osiągnięcia określonego w wydruku wyniku. |  |
| Pamięć RAM: Min. 16GB DDR4 2666 MHz Dual-Channel (2x 8GB), możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |  |
| Dysk twardy: Min. 480 GB SSD NVMe |  |
| Karta graficzna: Karta grafiki niezintegrowana z płytą główną z min. 4 GB dedykowanej pamięci RAM, wspierająca tryb 4k60, wspierająca dekodowanie H265/HEVC, osiągający min. 2100 pkt. w testach PassMark G3D Mark wg wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net; wydajność taką karta graficzna musi posiadać / osiągnąć nie wcześniej niż w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na potwierdzenie osiągnięcia, we wskazanym przez Zamawiającego okresie, wymaganej przez Zamawiającego wydajności karty graficznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wydruk strony benchmarków. Wydruk taki musi zawierać dane umożliwiające identyfikację strony internetowej z której dokonano wydruku i datę wydruku/osiągnięcia określonego w wydruku wyniku. Wyjścia: 2x DP lub 2x miniDP |  |
| Karta dźwiękowa: Zintegrowana z płytą główną. Dostosowany przynajmniej do systemu głośników 2+1. Wbudowany głośnik |  |
| Karta sieciowa: Zintegrowana 100/1000 Ethernet RJ 45, Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.0 |  |
| Porty: VGA oraz min. 2 x cyfrowe złącze graficzne (DVI, HDMI lub DisplayPort) zgodne z oferowanym monitorem, min. 6x „USB 3.1 Gen1” (w tym min. 2 z przodu obudowy) i 4x „USB 2.0, min. 1x USB 3.1 Typ-C, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Klawiatura: Klawiatura w układzie polski programisty o standardowej wysokości klawiszy oraz wydzielonym blokiem numerycznym |  |
| Mysz: Mysz laserowa minimum 1000dpi dwu-przyciskowa z jedną rolką (scroll) |  |
| Napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW z interfejsem SATA wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
| Obudowa z zasilaczem: Typu Mini-Tower lub Tower (minimum 2 wnęki zewnętrzne 5,25” (slim lub wyższe), 2 wnęki wewnętrzne 3,5” i 1 wnęka 2,5” Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); W zestawie śruby montażowe do dysków twardych SATA. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) oraz posiada czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem; Zasilacz z certyfikatem (80 Plus Bronze), o mocy dostosowanej do wymagań komputera, umożliwiający podłączenie wszystkich komponentów komputera bez użycia dodatkowych przejściówek. |  |
| BIOS: Funkcja blokowania hasłem wejścia do BIOS oraz startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysków twardych, napędów optycznych i zewnętrznych urządzeń. Możliwość wyłączania portów USB. Możliwość aktualizacji BIOS przez Internet. |  |
| Wsparcie techniczne: Zamawiający musi mieć możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej zaoferowanego sprzętu po wpisaniu jego modelu podanego przez Wykonawcę w ofercie – Wykonawca musi podać link strony, nr telefonu lub adres e-mail, pod którymi będzie można dokonać sprawdzenia. Zamawiający musi mieć dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień zaoferowanego sprzętu poprzez stronę internetową – Wykonawca musi podać stronę internetową. |  |
| Kompatybilność: W celu uniknięcia błędów kompatybilności Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać modyfikacji konfiguracji producenta sprzętu. |  |
| System operacyjny: Windows 10 Pro PL lub nowszy lub równoważny (warunki równoważności są opisane poniżej TABELI 1). Komputer musi być dostarczony z zainstalowanym i uruchomionym system operacyjnym (w wersji 64-bit), z zainstalowanymi niezbędnymi sterownikami. Wykonawca oferując produkt równoważny, w celu wykazania równoważności, zobowiązany jest podać w ofercie parametry równoważności oferowanego produktu i wypełnić wszystkie wymagane przez Zamawiającego czynności mające udowodnić równoważność oferowanego produktu. |  |
| Pakiet biurowy: MS Office 2019 dla małych firm PL lub równoważny (warunki równoważności opisane są poniżej TABELI 1). Wykonawca oferując produkt równoważny, w celu wykazania równoważności, zobowiązany jest podać w ofercie parametry równoważności oferowanego produktu i wypełnić wszystkie wymagane przez Zamawiającego czynności mające udowodnić równoważność oferowanego produktu. |  |
| Poziom hałasu: poziom emitowanego hałasu (mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym - IDLE), w minimum jednej pozycji pomiaru, nie może przekroczyć poziomu 21 dB. Odpowiedni poziom hałasu Wykonawca musi udowodnić składając wraz z ofertą zaświadczenie (raport badawczy) wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (notyfikowane laboratorium) potwierdzające poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE); poziom emitowanego hałasu w minimum jednej pozycji pomiaru nie może przekraczać wartości wskazanych przez Zamawiającego. |  |
| Serwis: Zgłaszanie usterki z potwierdzeniem przyjęcia poprzez podanie nr zgłoszenia za pomocą infolinii serwisu lub dedykowany adres e-mail poprzez który można zgłosić usterkę wraz z potwierdzeniem przyjęcia. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany podać nr infolinii serwisu, na który zgłaszane będą usterki z potwierdzeniem przyjęcia poprzez podanie nr zgłoszenia lub dedykowany adres e-mail poprzez który można zgłosić usterkę wraz z potwierdzeniem przyjęcia. |  |
| Zasilanie: Urządzenie musi być przystosowane do zasilana z sieci elektrycznej zgodnej z polskimi normami, tj. napięcie 230 V ±10%, 50 Hz, prąd jednofazowy. Do zestawu dołączony przewód zasilający oraz listwę przeciwprzepięciowa z uziemieniem - długość przewodu min. 3m, min 3 gniazda wyjściowe z uziemieniem. |  |
| Pozycja nr 2 Monitor LCD |
| Przekątna ekranu: min. 23,6'' z podświetleniem LED IPS, powłoka antyrefleksyjna |  |
| Złącza: video: DP wbudowany koncentrator USB 3.0 |  |
| Rozdzielczość natywna: 1920x1080 przy 60 Hz, format 16:9, czas reakcji min. 9 ms (normalny); min. 6 ms (szybki) |  |
| Kolory: min. 16,7 mln kolorów |  |
| Zasilacz sieciowy: wbudowany lub zewnętrzny (230 V ±10%, 50 Hz) |  |
| Mechaniczna regulacja pozycji ekranu: pivot (obrót), pokrętło, odchylenie Regulacja wysokości: min. 130 mm |  |
| Załączone przewody: Przewód sygnałowy umożliwiający podłączenie do dostarczonego komputera poprzez złącze cyfrowe, przewód zasilający |  |
| Pozycja nr 3 Czytnik kodów kreskowych |
| Sposób podłączenia: USB |  |
| Źródło światła: Wzór celujący: okrągły, dioda LED |  |
| Metoda skanowania: ręcznie |  |
| Odczytywane kody symboli: 1D: EAN - 8 , EAN-13 , UPC- A, UPC- E , Code 39, Code 128 , EAN128, 2D: PDF417, Micro PDF417, kody złożone, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, pocztowe, SecurPharm, DotCode, DataMatrix, OCR OCR-A, OCR-B, MICR |  |
| Pole widzenia imagera: min. 36° (w poziomie) × min. 22° (w pionie) (nominalnie) Czujnik obrazu: 1280 × 800 pikseli |  |
| Funkcja pracy z „celownikiem” (pick-list) po zdjęciu czytnika z podstawki i naciśnięciu przycisku; skanowanie całego pola widzenia czytnika po odłożeniu go na podstawkę. Programowana głośność sygnalizacji odczytu poprawnego kodu. |  |
| Stojak biurkowy na czytnik kodów cyfrowych w komplecie. |  |

TABELA 2

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Urządzenie wielofunkcyjne -3 szt. |
| DANE PODSTAWOWE: |
| Wyprodukowane po 01.01.2020 r. |  |
| Format wydruku: A4 |  |
| Technologia druku: Laserowa – monochromatyczna |  |
| Materiały eksploatacyjne: dostępność na rynku krajowym oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz zamienników |  |
| Posiadane funkcje: - drukarka - skaner - kopiarka - faks - podajnik ADF z automatycznym dupleksem |  |
| Główny podajnik papieru: min. 250 arkuszy |  |
| Rozdzielczość drukowania: 1200x1200 DPI |  |
| Rozdzielczość skanowania optyczna: 600x600 DPI |  |
| Druk dwustronny: Automatyczny dupleks |  |
| Skan dwustronny: Automatyczny dupleks |  |
| Prędkość druku: min. 35 str./min. |  |
| Procesor: min. 800 MHz |  |
| Posiada interfejsy: USB B oraz sieciowy Ethernet 10/100/1000T |  |
| Miesięczne obciążenie: 80 000 stron wydruku |  |
| Wspierane systemy operacyjne (dostępność sterowników): Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit |  |
| Zasilanie: Urządzenie musi być przystosowane do zasilana z sieci elektrycznej zgodnej z polskimi normami, tj. napięcie 230 V ±10%, 50 Hz, prąd jednofazowy. Do zestawu dołączony przewód zasilający. |  |
| Załączone przewody: fabrycznie nowy przewód sieciowy RJ-45 Kat.6A (1 metrowy) |  |

| Oferta cenowa i przedmiotowa dla wszystkich pozycji w zakresie Zadania 1 - Zestaw stanowiskowy II – 1 szt. |
| --- |
| Poz. | Nazwa | Producent/dystrybutor1 oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu/komponentu (jeśli istnieją) | Ilość | Cena jednostkowa Netto [w PLN] | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) [w PLN] | Stawka VAT | Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT) [w PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zestaw stanowiskowy III |  | 1 szt | X | X | X | X |
|  | W jego skład wchodzi: |
|  | Zestaw komputerowy typu I |  | 10 szt |  |  |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne |  | 1 szt |  |  |  |  |
| PODSUMOWANIE |  |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga:

- W przypadku uszkodzenia dysków twardych (również zamontowanych w zestawach komputerowych) w czasie trwania gwarancji – ewentualna naprawa urządzeń może odbywać się wyłącznie w siedzibie zamawiającego pod nadzorem osoby wyznaczonej przez zamawiającego.

- W przypadku konieczności wymiany dysku – dostawca dostarczy zamawiającemu urządzenie o nie gorszych parametrach, nie roszcząc sobie żadnych praw do uszkodzonego (wymienianego) urządzenia.

- W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą zamawiającego jakichkolwiek urządzeń zawierających nośniki danych, zostaną one udostępnione bez nośników.

Tabela Razem

| Lp. | Nazwa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw stanowiskowy I |  |  |
| 2. | Zestaw stanowiskowy II |  |  |
| 3. | Zestaw stanowiskowy III |  |  |
| Cena oferty |  |  |

Wykonawca oświadcza, że okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi …………………………….................

WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI DLA:

- Systemu operacyjnego do wyposażenia komputerów – warunki równoważności dla systemu Windows 10 Professional.

- Pakietu biurowego do wyposażenia komputerów – warunki równoważności dla MS Office 2019.

- Warunki równoważności dla MS Windows 10 Professional SP1 64 bit PL:

1. Dokonywanie darmowych aktualizacji i poprawek systemu w języku polskim przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

2. Nie może ograniczać możliwości instalacji w przyszłości nowego powszechnie dostępnego sprzętu (sterowniki) oraz oprogramowania, w tym zgodności z oprogramowaniem użytkowanym i zakupionym przez Zamawiającego.

3. Musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem;

4. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

5. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

6. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

7. Musi być zgodny z użytkowanym oprogramowaniem antywirusowym FortiClient;

8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

9. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

10. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

11. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem

użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;

12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

13. Musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

14. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

15. Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI;

16. Wbudowany system pomocy w języku polskim;

17. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

18. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

19. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

20. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

21. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

22. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

23. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

24. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

25. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

26. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

27. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

28. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;

29. Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2003/2012;

30. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

31. Możliwość przywracania plików systemowych;

32. Wsparcie dla architektury 64 bitowej;

33. Musi pozwalać na instalację oprogramowania użytkowanego na komputerach w tym: MS Office 2010, 2013, 2016, 2019 w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access), LibreOffice, programów systemu InfoMedica i AMMS firmy  Asseco Poland S.A.;

34. Musi pozwalać na instalację oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych  licencji na oprogramowanie InfoMedica firmy Asseco Poland S.A.

35. Musi pozwalać na instalację i poprawne funkcjonowanie oprogramowania służącego do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

36. Licencja musi:

- być nieograniczona w czasie,

- pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu,

- pozwalać na użytkowanie komercyjne,

- pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy;

Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10.

Zamawiający sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL z uwagi na fakt, iż starsze wersje systemu Windows nie otrzymują wsparcia technicznego w postaci aktualizacji, a znaczna część komputerów użytkowanych przez pracowników Zamawiającego działa w tym systemie,
a pracownicy są przeszkoleni w jego obsłudze.

W przypadku dostawy i zainstalowania przez Dostawcę systemu równoważnego, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego, zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, szkoleń użytkowników sprzętu oraz szkoleń certyfikowanych administratora systemów informatycznych w jednostce Zamawiającego do której dostarczono oferowane rozwiązanie.

- Warunki równoważności dla oprogramowania MS Office 2019

Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny określonemu w formularzu cenowo-technicznym, gdy spełni poniższe wymagania: Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej na rynku wersji. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji przy użyciu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych elementów ani konfigurowania. Do każdej prezentacji można dodać wciągające wideo, aby zwrócić uwagę odbiorców. Nagrania wideo można wstawiać bezpośrednio w programie, a następnie dostosowywać je, przycinać lub oznaczać najważniejsze sceny w nagraniu zakładkami, aby zwrócić na nie szczególną uwagę. Wstawiane nagrania są domyślnie osadzone, dzięki czemu nie trzeba zarządzać dodatkowymi plikami wideo. Pliki programów edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można przechowywać online i uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom. Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML,

c) umożliwia wykorzystanie schematów XML,

d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny.

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a) Edytor tekstów.

b) Arkusz kalkulacyjny.

c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.

d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych.

e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

f) Automatyczne tworzenie spisów treści.

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron.

h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim.

i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

l) Wydruk dokumentów.

m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

n) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft (zwany dalej jako MS) Word 2003 lub MS Word 2007 lub MS Word 2010 lub MS Word 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

o) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

p) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.

q) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

r) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a) Tworzenie raportów tabelarycznych.

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.

g) Wyszukiwanie i zamianę danych.

h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.

i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.

l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS Excel 2003 oraz MS Excel 2007 oraz MS Excel 2010 oraz MS Excel 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.

c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.

d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.

f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.

g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.

h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.

j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.

k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, MS PowerPoint 2013 i MS PowerPoint 2016.

10. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych.

b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

c) Edycję poszczególnych stron materiałów.

d) Podział treści na kolumny.

e) Umieszczanie elementów graficznych.

f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.

g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i) Wydruk publikacji.

j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia.

g) Zarządzanie kalendarzem.

h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom.

i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.

j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

k) Zarządzanie listą zadań.

l) Zlecanie zadań innym użytkownikom.

m) Zarządzanie listą kontaktów.

n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.

o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.

p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.