Opis przedmiotu zamówienia- immunotransfuzjologia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są:

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych oraz innych niezbędnych materiałów zużywalnych  do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych za pomocą mikrometody kolumnowej w trybie automatycznym i manualnym wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora i osprzętu do badań manualnych wykonywanych za pomocą metody mikrokolumnowej oraz dzierżawa sprzętu niezbędnego do pracy w Banku Krwi.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa niezależne pakiety:

Pakiet I

Zakup odczynników i sukcesywne dostawy materiałów kontrolnych oraz innych niezbędnych materiałów zużywalnych  do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych za pomocą mikrometody kolumnowej w trybie automatycznym i manualnym, wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora i osprzętu do badań manualnych wykonywanych za pomocą metody mikrokolumnowej.

Pakiet II

Dzierżawa wraz z serwisowaniem sprzętu do wykorzystania w Banku Krwi, tj:

- urządzeń do rozmrażania FFP i KRIO suchym powietrzem wraz z wyposażeniem,

- inkubatora wraz z zintegrowanym mieszadłem do KKP,

- rolera do drenów,

- zgrzewarki do drenów.

PAKIET I

Pakiet obejmuje:

- Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora.

- Dzierżawa niezbędnego sprzętu do beckup'u badań metodą manualną, tj:

- pipet automatycznych,

- wirówki serologicznej do mikrokart,

- inkubatora do mikrokart,

- dozowników do odczynników,

- wirówkoczytnika do mikrokart lub czytnika w komplecie z wirówką do mikrokart.

- Dzierżawa szafy chłodniczej wraz z systemem monitorującym temperaturę.

- Dzierżawa klimatyzatora.

- Dzierżawa sprzętu komputerowego (tj. laptop z oprogramowaniem, czytnik kodów paskowych, drukarka laserowa, drukarka kodów paskowych) na potrzeby pracowni immunologii tranfuzjologicznej wraz z podłączeniem oferowanego analizatora i wirówkoczytnika  lub analizatora i czytnika z wirówką do istniejącego systemu informatycznego e-krew i CENTRUM (prod. Marcel). Posiadanym przez Zamawiającego.

Wykaz badań i planowana ilość badań na analizator immunotransfuzjologiczny, przedstawiony został w tab. 1 oraz w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ.

Rodzaj asortymentu i przewidywana ilość badań wraz z dzierżawionym sprzętem, określona  została na okres 36 m-cy i stanowią wymóg graniczny. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek warunku postawionego w wymogach granicznych oferta zostanie odrzucona.

Tabela 1. Przewidywana ilość asortymentu- wymóg graniczny

| L.p. | Rodzaj asortymentu | Jedn. miary | Przewidywana ilość | Uwagi do ilości asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mikrometoda – odczynniki i krwinki wzorcowe |  |  |  |
|  | Testy do badania grup ABO/Rh D ( DVI+/DVI-) wraz z badaniem izoaglutynin grupowych (A1, B) | 1 badanie | 15000 | Przewidywana ilość testów obejmuje badania u pacjentów |
|  | Testy do badania grup ABO/RhD, inny klon niż w badaniu z izoaglutyninami (do kontroli grupy ABD) dorosłego, do badania w trybie manualnym-nie więcej niż 5 % oznaczeń z pkt. 1) | 1 badanie | 720 | Przewidywana ilość testów obejmuje badania u pacjentów |
|  | Testy do badania grup ABO i RhD(DVI+) noworodka inny klon odczynników niż w pierwotnym oznaczeniu grup noworodkowych | 1 badanie | 450 | Przewidywana ilość testów obejmuje badania u pacjentów |
|  | Testy do badania grup noworodkowych ABO/RhD (DVI-)wraz z badaniem BTA | 1 badanie | 450 | Przewidywana ilość testów obejmuje badania u pacjentów |
|  | Testy do badania grup krwi dawców w zakresie ABO i RhD(DVI+) | 1 badanie | 8400 | Przewidywana ilość testów obejmuje badania u pacjentów |
|  | Testy do badania grup krwi biorców w zakresie ABO i RhD(DVI-) (obejmuje biorców przy próbie zgodności ) | 1 badanie | 3900 | Przewidywana ilość testów obejmuje badania u pacjentów |
|  | PTA-LISS z surowicą poliwalentną – badanie obejmuje screening przeciwciał | 1 badanie | 19350 | Przewidywana ilość testów obejmuje sumę badań screeningowych: przy grupie krwi dorosłego, badanie przeciwciał ciężarnych i przy próbie zgodności |
|  | PTA-LISS z surowicą poliwalentną - właściwa próba zgodności | 1 badanie | 3900 | Przewidywana ilość testów obejmuje: osocze biorcy plus krwinki dawcy |
|  | PTA-LISS z surowicą poliwalentną screening przeciwciał przy identyfikacji panelem minimum 10 krwinkowym | 1 badanie | 600 | Przewidywana ilość testów obejmuje ilość pacjentów do identyfikacji na panelu minimum 10 krwinkowym |
|  | PTA-LISS z surowicą poliwalentną – screening przeciwciał przy identyfikacji panelem minimum 3 krwinkowym | 1 badanie | 600 | Przewidywana ilość testów obejmuje ilość pacjentów ze screeningiem przeciwciał przy identyfikacji na panelu minimum 3-krwinkowym |
|  | PTA-LISS z surowicą anty-IgG przy identyfikacji panelem minimum 3 krwinkowym | 1 badanie | 150 | Przewidywana ilość testów obejmuje sumę badań : przeciwciał screeningowych Przy użyciu panelu minimum 3 krinkowego |
|  | Test enzymatyczny z krwinkami enzymowanymi przy identyfikacji panelem minimum 10 krwinkowym | 1 badanie | 600 | Przewidywana ilość testów obejmuje sumę badań identyfikacji przy użyciu panelu minimum 10 krwinkowego |
| 9 | Test enzymatyczny - bez papainy | 1 badanie | 300 | Przewidywana ilość testów obejmuje: osocze biorcy plus krwinki dawcy |
|  | Krwinki do oznaczania układu ABO zawierające krwinki A1, B | ml |  | Ilość określa Wykonawca w oparciu o podaną ilość badań (pacjenci , kontrole codzienne, międzynarodowe oraz doliczone kwalifikacje) poz 1, 20, 21, 22, tab. 1 |
|  | Krwinki do wykrywania przeciwciał zawierające następujące fenotypy DccEE, DCwCee, dccee, MM, SS, ss, NN, P1, Jk(a+b-), Jk(a-b+), Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+). | ml |  | Ilość określa Wykonawca w oparciu o podaną ilość badań (pacjenci , kontrole codzienne, międzynarodowe oraz doliczone kwalifikacje) poz 7, 11, 20,21, 22, tab. 1 |
|  | Krwinki do identyfikacji przeciwciał zawierające następujące fenotypy DccEE, DCwCee, dccee, Dccee, dCcee, dccEe, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+). | Komplet |  | Komplet musi zawierać minimum 10 rodzajów krwinek Ilość określa Wykonawca w oparciu o podaną ilość badań poz. 9, tab.1 |
|  | Krwinki do identyfikacji przeciwciał – enzymowane, papainowane zawierające następujące fenotypy DccEE, DCwCee, dccee, Dccee, dCcee, dccEe, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+). | Komplet |  | Komplet musi zawierać minimum 10 rodzajów krwinek Ilość określa Wykonawca w oparciu o podaną ilość badań poz. 12, tab.1 |
|  | Rozcieńczalnik do krwinek w trybie manualnym | ml |  | Należy obliczyć do przewidzianej ilości badań manualnych, poz. 1-6, 8, 23-28, jeśli jest wymagany |
|  | Odczynnik do testu enzymatycznego bez papainy | ml |  | Należy obliczyć do przewidzianej ilości badań, poz. 13 oraz do badania fenotypów poz. 23-28 jeśli jest wymagane |
|  | Materiał kontrolny służący do codziennej wewnętrznej-laboratoryjnej kontroli w zakresie metody mikrokolumnowej (automatycznej i manualnej) pozwalający na badanie: ABO i RhD + badanie izoaglutynin ABO i RhD biorcy ABO i RhD dawcy Screening przeciwciał ABO i RhD + BTA przy badaniu noworodka | Ilość | a.1095 b.1095 c.1095 d.2190 e. 450 | Ilość adekwatna do zapewnienia codziennego dostępu do materiału kontrolnego z uwzględnieniem jego terminu ważności, przy założeniu, że kontrola parametrów badanych, będzie przeprowadzana: co 24 h ( badanie ABO i RhD pkt. a-c) oraz co 12 godzin( screening przeciwciał-pkt. d), zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz do ABO/RhD +BTA przy badaniu noworodka i zgodnie z szczegółowymi warunkami granicznymi, tab. 3 |
|  | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości w zakresie metody mikrokolumnowej, wykonywanej automatycznie i manualnie – zakres podstawowy minimum: Screening przeciwciał biorcy Identyfikacja przeciwciał biorcy ABO i RhD + badanie izoaglutynin u biorcy ABO i RhD dawcy Próba zgodności | Ilość | 6 | Wymagana częstość kontroli – 2 razy do roku |
|  | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości w zakresie metody mikrokolumnowej, wykonywanej automatycznie i manualnie - zakres zaawansowany minimum: Screening przeciwciał biorcy Identyfikacja przeciwciał biorcy ABO i RhD + badanie izoaglutynin u biorcy A1/A2 biorcy BTA biorcy Badanie fenotypów Rh, K biorcy |  | 3 | Wymagana częstość kontroli – 1 raz do roku |
|  | Fenotyp układu Rh - antygeny C, Cw, c, E, e | 1 badanie | 450 |  |
|  | Fenotyp Duffy (Fya, Fy b) | 1 badanie | 60 |  |
|  | Fenotyp Kidd (antygeny Jka, Jkb) | 1 badanie | 60 |  |
|  | Fenotyp Kell (K, k) | 1 badanie | 450 |  |
|  | Fenotyp M, N, | 1 badanie | 150 |  |
|  | Fenotyp S, s, | 1 badanie | 60 |  |
|  | Inne materiały zużywalne |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet - w przypadku gdy producent przewiduje konieczność użycia końcówek | szt. | 18000 |  |
|  | Materiały zużywalne do analizatora | szt. |  | Ilość i rodzaj materiałów zużywalnych, adekwatny do podanej ilości mikrokolumn i rodzaju badań |
|  | Dzierżawa sprzętu wraz z serwisowaniem |  |  |  |
| 1 | Analizator do automatycznego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej z UPS | szt | 1 |  |
| 2 | Wirówkoczytnik lub czytnik mikrokart w komplecie z wirówką do mikrokart | szt | 1 |  |
|  | inkubator do mikrokart | szt | 1 |  |
|  | wirówka serologiczna do mikrokart | szt | 1 |  |
| 3 | Pipeta automatyczna | szt | 2 |  |
| 6 | Dozownik dla odczynników | szt | 2 |  |
| 7 | Drukarka kodów paskowych | szt | 1 |  |
|  | Laptop z oprogramowaniem dostosowanym do zdalnej autoryzacji badań zakresu immunologii transfuzjologicznej. | szt | 1 | Wymagany dostęp do zdalnej akceptacji badań w analizatorze immunotransfuzjologicznym i do oprogramowania obsługującego Bank Krwi oraz pracownię immunotransfuzjologiczną, laptop musi być wyposażony w kamerę internetową do połączenia video - zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18-01-2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki przechowywania i wydawania krwi i jej składników dla banków krwi oraz badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych innych niż regionalne centra, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA ( Dz. Urz.M.Z. Z dn.18-01-2023 r. Poz. 2023.8) |
| 9 | Czytnik kodów paskowych | szt | 1 |  |
|  | Drukarka laserowa | szt | 1 | Druk czarno-biały, możliwość wydruku w formacie A4 i A5 bez konieczności zmiany papieru, możliwość druku dwustronnego |
| 1 | Klimatyzator | szt | 1 |  |
| 1 | Szafa chłodnicza wraz z systemem monitorującym temperaturę | szt | 1 |  |

Wytyczne dla Wykonawcy, które łącznie z tab. nr 1 stanowią podstawę do poprawnego wyliczenia ilości zaoferowanego asortymentu, które należy wycenić w zał. nr 2 do SWZ tj. formularzu cenowym.

- 1 badanie = 1 test = 1 pacjent

- Poprzez słowo „kolumna” Zamawiający ma na myśli kolumny znajdujące się na mikrokarcie.

- W kolumnie „Przewidywana ilość” Zamawiający określa przewidywaną ilość badań w okresie 3 lat.

- W kolumnie „Przewidywana ilość” w pkt. 1 podaną wartość należy rozumieć jako przewidywaną ilość badań  u pacjentów.

- Przez kontrolę wewnątrz-laboratoryjną, należy rozumieć kontrolę codzienną, wykonywaną zgodnie z wyma ganą przez przepisy prawa częstotliwością oraz zgodnie z parametrami opisanymi w pkt. 20 tab.1, 7 dni w tygodniu, na minimum dwóch próbkach.

Jeśli Wykonawca oferuje kontrolę na dwóch, na trzech lub więcej próbkach, to musi konieczną ilość testów i krwinek wzorcowych doliczyć do zaoferowanej ilości testów.

- Przez kontrolę zewnątrz-laboratoryjną, należy rozumieć kontrolę wykonywaną zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 21 i 22 tab.1, a konieczną ilość testów i krwinek wzorcowych Wykonawca musi doliczyć do zaoferowanej ilości testów.

- Przez surowicę poliwalentną pkt 7-10, należy rozumieć odczynnik / surowicę zawierającą przeciwciała anty-IgG+C3d, naniesione na kolumny.

- W celu wyliczenia całkowitej ilości kolumn / kart do PTA-LISS z surowicą poliwalentną, należy zsumować wyliczenia z pkt. 7, 8, 9, 10, (które określą niezbędną ilość kolumn / kart) i dodać liczbę kart niezbędną do kwalifikacji każdej nowej serii odczynników.

W celu wyliczenia ilości kart wynikającej z dostaw określających ilość niezbędnych kwalifikacji, należy uwzględnić częstotliwość dostaw określoną harmonogramem dostaw.

Uzyskaną po zsumowaniu, ilość kart /kolumn, należy przeliczyć na ilość opakowań, z zaokrągleniem w górę.

- W pkt. 7 przez liczbę badań należy rozumieć ilość pacjentów, u których wykonano screening przeciwciał, a zatem aby wyliczyć rzeczywistą ilość potrzebnych testów do badania screeningowego PTA-LISS z surowicą poliwalentną, Wykonawca musi uwzględnić poniższe uwagi:

- jeśli screening przeciwciał w teście u jednego pacjenta wymaga trzech lub więcej rodzajów krwinek, a do badania muszą być zużyte 3 kolumny lub określona przez metodykę ilość kolumn, to należy przemnożyć całkowitą podaną liczbę pacjentów przez liczbę potrzebnych kolumn i na tej podstawie dopasować ilość opakowań.

- W pkt. 8 przez liczbę badań, należy rozumieć właściwą próbę zgodności tj. osocze biorcy z krwinkami dawcy, a ilość pacjentów równa się ilości kolumn.

- W pkt. 9 ilość pacjentów musi być przemnożona przez 10 lub więcej kolumn, w zależności od zaoferowanego panelu krwinek.

- W pkt. 10 ilość pacjentów musi być przemnożona przez 3 lub więcej kolumn, w zależności od zaoferowanego panelu krwinek.

- W pkt. 11 ilość pacjentów musi być musi być przemnożona przez 3 lub więcej kolumn, w zależności od zaoferowanego panelu krwinek.

- W pkt. 12 przez liczbę testów należy rozumieć ilość pacjentów a przeliczeń należy dokonać zgodnie z zasadą ilość pacjentów musi być przemnożona przez 10 lub więcej kolumn, w zależności od zaoferowanego panelu krwinek

- jeśli identyfikacja przeciwciał w teście u jednego pacjenta składa się z oznaczenia z 10 rodzajami krwinek w 10 kolumnach, to należy przemnożyć całkowitą liczbę testów z liczbą potrzebnych kolumn i na tej podstawie dopasować ilość opakowań.

- jeśli screening przeciwciał w badaniu u jednego pacjenta składa się z oznaczenia z 11 rodzajami krwinek w 11 kolumnach, to należy wyliczyć całkowitą liczbę potrzebnych kolumn I na tej podstawie dopasować ilość opakowań.

- W pkt. 13 przeliczeń należy dokonać zgodnie z zasadą z pkt 8.

- W pkt. 14 ilość testów określa Wykonawca w oparciu o podaną ilość pacjentów pkt. 1 tab. 1  oraz kontroli codziennej wewnątrz-laboratoryjnej pkt. 20 i zewnątrz-laboratoryjnej pkt. 21 oraz miedzynarodowej zewnątrz-laboratoryjnej pkt. 22 oraz ilości kwalifikacji wynikających z harmonogramu dostaw i terminów ważności zaoferowanych odczynników.

- W pkt 14 Zamawiający wymaga krwinek do układu ABO tj. 2 rodzaje krwinek A1 i B, w związku z tym Wykonawca w celu określenia ilości opakowań musi uwzględnić objętość zaoferowanych krwinek, jak również termin ważności krwinek na opakowaniu oraz termin ważności po dostarczeniu do Zamawiającego i na pokładzie analizatora.

- W pkt. 15 Zamawiający wymaga minimum 3 rodzaje krwinek do wykrywania przeciwciał, po minimum 10 ml każdy rodzaj krwinek. Krwinki muszą zawierać wszystkie klinicznie istotne antygeny w podwójnych dawkach i muszą być konfekcjonowane w jednym opakowaniu (komplet). Wykonawca w celu określenia ilości opakowań musi uwzględnić objętość zaoferowanych krwinek, jak również termin ważności krwinek na opakowaniu oraz termin ważności po dostarczeniu do Zamawiającego i na pokładzie analizatora

- W pkt. 16 Zamawiający wymaga minimum 10 rodzajów krwinek do identyfikacji przeciwciał, po minimum 4 ml każdy rodzaj krwinek. Krwinki muszą zawierać wszystkie klinicznie istotne antygeny w podwójnych dawkach i muszą być konfekcjonowane w jednym opakowaniu (komplet).

Wykonawca w celu określenia ilości opakowań musi uwzględnić objętość zaoferowanych krwinek, jak również termin ważności krwinek na opakowaniu oraz termin ważności po dostarczeniu do Zamawiającego i na pokładzie analizatora.

- W pkt. 17 Zamawiający wymaga minimum10 rodzajów enzymowanych, papainowanych krwinek do identyfikacji przeciwciał, po minimum 4 ml każdy rodzaj krwinek. Krwinki muszą zawierać wszystkie klinicznie istotne antygeny w podwójnych dawkach i muszą być konfekcjonowane w jednym opakowaniu (komplet).

Wykonawca w celu określenia ilości opakowań musi uwzględnić objętość zaoferowanych krwinek, jak również termin ważności krwinek na opakowaniu oraz termin ważności po dostarczeniu do Zamawiającego i na pokładzie analizatora.

- W pkt. 18 Zamawiający wymaga Diluentu / rozcieńczalnika do przedstawionej ilości badań wykonywanych w trybie manualnum, zgodnie z uwagami do ilośći asortymentu.

Dopuszcza się aby konfekcjonowanie diluentu mogło być być inne niż do pracy w trybie automatycznym.

- W pkt. 19 Zamawiający wymaga Diluentu / rozcieńczalnika do testu enzymatycznego bez papainy przedstawionej ilości badań zgodnie z uwagami do ilośći asortymentu.

- Wykonawca musi przedstawić wszystkie niezbędne materiały zużywalne do analizatora i badań wykonywanych w trybie manualnym, określonych w tab.1 i w pkt. 1-13, 20-28.

- Zamawiający oczekuje określenia kosztów materiałów zużywalnych do badań w trybie manualnym, przy założeniu że ilość wykonanych badań w trybie manualnym będzie stanowiła nie więcej niż 5% wszystkich badań przedstawionych w tab. 1 pkt 1-13, 20-28.

- W tabeli 1 w punkcie 20, ilość wymaganych badań należy przemnożyć przez liczbę rodzaji zaoferowanych próbek kontrolnych.

- UWAGA 1 Do wszystkich badań przedstawionych w pkt. 1-13, 23-28 tab. 1,musi być doliczona niezbędna liczba kart i krwinek wzorcowych konieczna do testów podczas kwalifikacji nowych kart, odczynników i krwinek wzorcowych – czyli dodatkowych 6 badań na starej serii kart/krwinek wzorcowych/odczynników i 6 badań na nowej serii kart/krwinek wzorcowych/odczynników – przy każdej dostawie nowej serii lub kolejnej dostawie tej samej serii.

- Ogólne wymogi graniczne

- W ramach dzierżawy wymagana jest dostawa:

- Automatycznego analizatora do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z UPS– 1 szt

- Wirówkoczytnika lub czytnika mikrokart w komplecie z wirówką serologiczna do mikrokart – 1 szt

- Inkubatora mikrokart – 1 szt

- Wirówki serologicznej do mikrokart– 1 szt.

- Pipet automatycznych – 2 szt

- Dozowników dla odczynników – 2 szt.

- Laptopa  – 1 szt

- Czytnika kodów paskowych – 1 szt.

- Drukarki laserowej – 1 szt

- Witryny chłodniczej wraz z systemem monitorującym temperaturę 1 szt.

- Klimatyzatora 1 szt.

- Zainstalowanie analizatora i pozostałego sprzętu wymaganego do dzierżawy

- Zainstalowanie i podłączenie oferowanego analizatora i wirówkoczytnika lub czytnika z wirówką do oprogramowania e-krew  i Centrum Marcela w celu obsługi pracowni immunotransfuzjologicznej i Banku Krwi oraz zdalnej autoryzacji.

- Wykonawca musi udostępnić oprogramowanie analizatora oraz oprogramowanie e-krew w celu umożliwienia zdalnej autoryzacji na zaoferowanym laptopie.

- Walidacja tzn. podłączenie analizatora do sieci celem potwierdzenia sprawdzenia dwukierunkowej komunikacji, uruchomienie analizatora, wprowadzenie aplikacji metody, przeprowadzenie kwalifikacji, zgodnie z przepisami prawa.

- Przeszkolenie personelu laboratorium,

- Serwisowanie dzierżawionego sprzętu oraz systemu informatycznego,

- Wsparcie merytoryczne,

- Dostosowanie pomieszczenia Laboratorium do wymogów instalowanego sprzętu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Wymogi graniczne dla odczynników i dzierżawionego sprzętu

- Wymagane jest aby Wykonawca posiadał wszystkie odczynniki do wykonania badań przedstawionych w tab.1.

- Zaoferowane odczynniki do pracy z analizatorem i badań wykonywanych w trybie manualnym muszą być kompatybilne, za wyjątkiem rozcieńczalnika do krwinek.

- Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować aplikacje metodyczne na zaoferowanym analizatorze.

- Wymagane jest aby wykonawca opisał wszystkie wymagane odczynniki w tab.10 Opis kart i krwinek wzorcowych, materiału kontrolnego i odczynników zał. nr 6 do SWZ – wymóg graniczny

- Wymagane jest aby opis odczynników, karty charakterystyki i instrukcje obsługi oferowanych analizatorów i sprzętu technicznego były sporządzone w języku polskim.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu następujące dokumenty w formie elektronicznej w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na dedykowanej stronie www. tzw. „bibliotece technicznej” podając adres strony w tab. 11. Dane kontaktowe do realizacji umowy.

- Ulotki, które muszą zawierać nazwę odczynnika, nr katalogowy, skład, metodykę, wykaz materiałów niezbędnych do użycia w pracy z analizatorem i w trybie manualnym, ostrzeżenia oraz nr jednostki notyfikującej, jeśli jest wymagany przepisami prawa.

- Instrukcje odczynnikowe.

- Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, zgodne z Ustawą z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U 2022 poz. 1816 t.j.)

- O każdej aktualizacji odczynników i kart charakterystyki odczynników niebezpiecznych Wykonawca ma obowiązek każdorazowo poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od dokonania aktualizacji.

- świadectwa kontroli jakości producenta dla każdej serii zamawianych produktów, zawierające:

- nazwę producenta

- nazwę produktu

- nr serii

- datę produkcji

- datę ważności

w przypadku dostawy nowej serii, świadectwa te muszą być na bieżąco aktualizowane w bibliotece technicznej.

- Instukcje obługi w języku polskim dla dzierżawionego sprzętu, wraz z opisem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ze sprzętem.

- Wykaz substancji niebezpiecznych i substancji niesklasyfikowanych jako niebezpieczne udostępniony zostanie Zamawiającemu wraz z ofertą - tab. 12. Wykaz odczynników/krwinek wzorcowych z podziałem na niebezpieczne i bezpieczne – zał. nr 7 do SWZ.

- Na każdorazowe wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wydruku kontroli wymaganej temperatury transportu – w terminie 7 dni kalendarzowych od wezwania.

- Wymagane jest, aby Wykonawca spełniał warunki umowy sukcesywnie tj.:

- Dostarczenie analizatora oraz wirówkoczytnika lub czytnika wraz z wirówką do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz innego osprzętu do badań wykonywanych w trybie manualnym w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Podłączenie zainstalowanego analizatora do oprogramowania e-krew i systemu informatycznego Zamawiającego (Centrum Marcela) musi zostać wykonane w terminie instalacji sprzętu.

- Sprzęt musi być zainstalowany i zwalidowany w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Szkolenie personelu musi być przeprowadzone bezpośrednio po instalacji sprzętu.

- Zamawiający wymaga, aby  szkolenie nie było krótsze niż 3 dni oraz zostało zakończone uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu.

- Szafa chłodnicza musi być dostarczona i zainstalowana do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Klimatyzator musi być dostarczony i zainstalowany do 21 dni od daty zawarcia umowy.

- Dostawa sprzętu, instalacja, walidacja i kwalifikacja oraz podłączenie do systemu informatycznego i szkolenie - na koszt Wykonawcy.

- Termin dostawy, instalacji i szkolenia, musi być ustalony z Kierownikiem laboratorium i kierownikiem pracowni.

- Wraz z dostawą sprzętu musi być dostarczony odczynniki w celu uruchomienia, walidacji i kwalifikacji analizatora oraz odczynników przedstawionych jako pakiet startowy.

- Pakiet startowy musi zawierać odczynniki, kontrole - dla minimum sześciu badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej tj.:

- screening przeciwciał,

- grupa krwi ABO i RhD z badaniem izoaglutynin,

- grupa krwi ABO i RhD z drugim klonem odczynników niż w badaniu izoaglutynin,

- grupa krwi ABO i RhD dawcy,

- grupa krwi ABO i RhD z BTA.

- Wymogi graniczne dla kosztów odczynników i elementów zużywalnych.

- W celu określenia całkowitych kosztów wykonania badania Wykonawca musi podać wszystkie elementy zużywalne i odczynniki niezbędne do wykonania badań i bieżącej konserwacji oferowanego analizatora w czasie pracy bieżącej i bieżącej konserwacji oferowanego sprzętu w formularzu cenowym tj. zał. nr 2 do SWZ tj.:

  - bezpośredniej pracy z oferowanym sprzętem, np. mikrokolumny do zawiesin, odczynniki płuczące i inne;

  - konserwacji wynikającej z cyklu pracy np: odczynniki czyszczące i inne;

- Ilość opakowań przewidywaną na okres trzech lat dla określonej liczby badań należy obliczyć z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę i po uwzględnieniu terminów ważności.

- W przypadku nieoszacowania ilości odczynników (kart, krwinek wzorcowych, odczynników do fenotypów, diluentów) do wykonywania badań za pomocą mikrometody kolumnowej w trybie automatycznym i manualnym, kontroli oraz materiałów zużywalnych do oferowanego analizatora, koszt wynikający ze wskazanych potrzeb Zamawiającego poniesie Wykonawca – łącznie z kosztami ich transportu.

- W przypadku, gdy Wykonawca, nie wyceni odpowiedniej ilości asortymentu ujętego / wskazanego w formularzu cenowym, w takim przypadku Zamawiający dokona, przeliczenia oferty na podstawie art. 223 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych., pod warunkiem, że zmiana nie będzie zmianą istotną. Zamawiający ustala, że w/w zmiana będzie istotna po dokonanych poprawkach wartość brutto oferty będzie większa niż 10% od ceny pierwotnie zaoferowanej w ofercie przetargowej.

- Wymogi graniczne dotyczące dostaw i gwarancji

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki transportu zgodnie z wymogami producenta

- Termin realizacji zamówienia na odczynniki, materiały kontrolne - do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą e-maila lub zgodnie z harmonogramem dostaw - jeśli jest on wymagany przez Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram dostaw j/w - na wezwanie Zamawiającego, jeśli jest wymagany.

- Możliwość zamówienia odczynników, materiałów kontrolnych w trybie Cito - w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą e-maila.

- Transport na koszt Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy odczynniki z krótszym terminem ważności niż opisane w warunkach granicznych - Zamawiający zwróci odczynniki j/w na koszt Wykonawcy.

- Wymagania w zakresie serwisowania dzierżawionego sprzętu

- W okresie dzierżawy analizator wraz z pozostałym sprzętem serwisowany będzie przez Wykonawcę nieodpłatnie i zgodnie z wymogami szczegółowymi przedstawionymi w zał. nr 5 do SWZ tj. Warunki gwarancji i serwisu.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odczynniki do badań manualnych w celu zabezpieczenia ciągłości badań - na czas awarii analizatora.

- W przypadku awarii analizatora i braku dostaw odczynników do badań manualnych z winy Wykonawcy, Wykonawca pokryje koszty badań wykonanych w innym laboratorium, wraz z przesyłką tychże badań do innego laboratorium, od momentu zaistnienia awarii do czasu zakończenia – pod rygorem naliczania kar umownych.

- Wykonawca musi przedstawić harmonogram przeglądów serwisowych oferowanego analizatora/sprzętu technicznego/klimatyzatora – liczony w miesiącach od daty podpisania umowy, wraz z danymi kontaktowymi.

- Szczegółowe wymogi graniczne dla odczynników, krwinek wzorcowych, kontroli jakośći oraz dzierżawionego sprzętu.

Tabela 2. Szczegółowe wymogi graniczne dla odczynników i krwinek wzorcowych do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych za pomocą mikrometody żelowej – kolumnowej na analizatorze immunotransfuzjologicznym i w trybie manulanym.

| L.p. | Warunki graniczne szczegółowe dla odczynników i krwinek wzorcowych do badań immunotransfuzjologicznych |
| --- | --- |
|  | Wymagane są odczynniki gotowe do użytku w 100 % |
|  | Wymagany jest termin ważności odczynników od daty dostarczenia do Zamawiającego : mikrokart do oznaczania grup krwi ABO i RhD, do screeningu i identyfikacji alloprzeciwciał, diluentów - nie krótszy niż 9 m-cy krwinek wzorcowych nie krótszy 5 tygodni kart do badania fenotypów nie krótszy niż 3 miesiące |
|  | Wymagane są dwa różne klony odczynników monoklonalnych do badania grup ABO: karty zawierające odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD z badaniem izoaglutynin grupowych na jednej karcie karty zawierajace odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD pochodzące z innych klonów niż w badaniu na karcie z izoaglutyninami grupowymi karty zawierające odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD biorców krwi przy próbie zgodności karty zawierające odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD dawców przy próbie zgodności karty zawierające odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD noworodka wraz z badaniem BTA na jednej karcie karty zawierające odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD noworodka zawierające odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD pochodzące z innych klonów niż w karcie do pierwotnego badaniu noworodka zawierające BTA |
|  | Wymagane są odczynniki do badania antygenu D w kartach: dwa różne klony odczynników monoklonalnych do badania antygenu D w kartach z rewersem służących do badania układu ABO tj: klon RUM1 nie wykrywający kategorii DVI klon inny niż RUM1, zawierający przeciwciała anty-D klasy IgM odczynnik DVI+ na karcie do badania RhD u dawcy odczynnik DVI- na karcie do badania RhD u biorcy |
|  | Wymagane są karty do testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną zawierającą przeciwciała anty-IgG+C3d naniesioną na mikrokolumnę |
|  | Wymagane są karty do testu enzymatycznego do użytku z krwinkami papainowymi oraz do użytku z odczynnikiem bez papainy |
|  | Wymagane jest aby była możliwość ponownego odczytu wyniku badania na mikrokarcie po 24 godzinach od uzyskania pierwotnego wyniku. |
|  | Krwinki muszą być zabezpieczone przed hemolizą, zakażeniem bakteryjnym i muszą zachowywać swoistość antygenową, nie zmieniające wyglądu w trakcie przechowywania |
|  | Wykonawca musi zaoferować komplet krwinek do wykrywania przeciwciał zawierający krwinki o budowie: DccEE, DCwCee, dccee, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+), zawierający nie mniej niż trzy rodzaje krwinek w zestawie o objętości nie mniejszej niż 10 ml każdego rodzaju. |
|  | Wykonawca musi zaoferować komplet krwinek do identyfikacji przeciwciał zawierający krwinki o budowie: DccEE, DCwCee, DCCee, dccee, Dccee, dCcee, dccEe, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+)- zawierający nie mniej niż 10 rodzajów krwinek w zestawie o objętości nie mniej niż 4 ml każdego rodzaju. |
|  | Wykonawca musi zaoferować komplet krwinek do identyfikacji przeciwciał zawierający krwinki enzymowane, papainowane o budowie: DccEE, DCwCee, DCCee, dccee, Dccee, dCcee, dccEe, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+)- zawierający nie mniej niż 10 rodzajów krwinek w zestawie o objętości nie mniej niż 4 każdego rodzaju. |
|  | Wykonawca musi zaoferować komplet krwinek do oznaczania grup układu ABO zawierający krwinki o budowie A1, B. zawierający nie mniej niż dwa rodzaje krwinek w zestawie o objętości nie mniejszej niż 10 ml każdego rodzaju. |
|  | Wymagane jest aby krwinki wzorcowe i mikrokarty kolumnowe żelowe przeznaczone były do bezpośredniej pracy w analizatorze jak i w trybie manualnym |
|  | Wymagane jest aby karty umożliwiały badanie antygenów następujących układów grupowych: Rh ( antygeny C, Cw, c, E, e ) Duffy (antygeny Fya, Fy b) Kidd ( antygeny Jka, Jkb) M, N, S, s, K, k |
|  | Wymagane jest aby fenotypy poszczególnych układów grupowych umieszczone były na osobnych kartach., tj.: Rh ( antygeny C, Cw, c, E, e ) Duffy (antygeny Fya, Fy b) Kidd (antygeny Jka, Jkb) M, N, S, s, K, k dopuszcza się antygen K na karcie z fenotypem Rh |

Tabela 3. Szczegółowe wymogi graniczne dla kontroli zewnątrzlaboratoryjnej do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych za pomocą mikrometody żelowej kolumnowej przy użyciu analizatora immunotransfuzjologicznego i  w trybie manualnym

| L.p. | Wymogi graniczne dla zewnątrzlaboratoryjnej i wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości |
| --- | --- |
|  | Zaoferowany materiał kontrolny musi pozwalać na ocenę jakości pracy w trybie automatycznym i manualnym w zakresie wymaganych badań, przedstawionych w tab. 1 |
|  | Wykonawca musi zapewnić program kontroli jakości (zewnątrzlaboratoryjną kontrolę), na nieznanym materiale kontrolnym, spełniający wymagania, przedstawione w pkt 3 i 4 niniejszej tabeli. |
| 1 | Wymagana jest międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metody mikrokolumnowej, automatycznej i manualnej w zakresie podstawowym, zawierająca minimum 2 rodzaje surowicy i minimum 2 rodzaje krwinek czerwonych biorcy i musi spełniać poniższe wymogi: screening przeciwciał biorcy identyfikacja przeciwciał biorcy ABO i RhD + badanie izoaglutynin u biorcy AB0 i RhD dawcy Próba zgodności wymagane jest przeprowadzenie kontroli 2 razy w roku kontrola musi być potwierdzona certyfikatem uczestnictwa W związku z tym, że Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej posiada kontrolę z IHiT w Warszawie ( KPZOJLiT), wymagana jest kontrola zewnątrzlaboratoryjna pochodząca od innego dostawcy. |
| 2 | Wymagana jest międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metody mikrokolumnowej automatycznej i manualnej, w zakresie zaawansowanym, zawierająca komplet składający się z minimum 2 rodzajów surowicy i minimum 2 rodzajów krwinek czerwonych biorcy i musi spełniać poniższe wymogi: screening przeciwciał biorcy identyfikacja przeciwciał biorcy ABO i RhD + badanie izoaglutynin biorcy A1/A2 biorcy BTA biorcy badanie fenotypów Rh, K biorcy zapewniać badanie grupy krwi ABO RhD+ dodatniej i RhD-ujemnej biorcy jedna z badanych surowic musi zawierać co najmniej jeden rodzaj przeciwciał druga z surowic badanych musi zawierać co najmniej 1 rodzaj przeciwciał zapewniać badanie fenotypu ukł. Rh i Kell, różnicowanie A1/A2, BTA u biorcy wymagane jest przeprowadzenie kontroli 1 razy w roku kontrola musi być potwierdzona certyfikatem uczestnictwa W związku z tym, że Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej posiada kontrolę z IHiT w Warszawie ( KPZOJLiT), wymagana jest kontrola zewnątrzlaboratoryjna pochodząca od innego dostawcy. |
| 3 | Wymagana jest codzienna wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metody mikrokolumnowej automatycznej i manualnej, która musi spełniać poniższe wymogi: Kontrola musi zawierać minimum 2 różne próbki krwi pełnej do codziennej kontroli: w tym jedną próbkę RhD+ dodatnią, drugą RhD- ujemną, jedna z w/w próbek musi pozwalać na wykrycie przeciwciał z układu Rh, druga z próbek pozwalać na wykrycie przeciwciał z innych układów grupowych , Wymagane jest co najmniej po 24 ml każdego rodzaju próbki na okres 4 tygodni czyli co najmniej 936 ml dla każdej z nich na 3 lata, przy założeniu, że termin ważności jest nie krótszy niż 4 tygodnie W przypadku gdy termin ważności i objętości są inne, niż wymagane przez Zleceniodawcę, Wykonawca musi tak przeliczyć dostępny asortyment aby dostawa gwarantowała codzienną kontrolę jakości z uwzględnieniem wyżej wykazanych objętości oraz terminów ważności dla kontrolowania parametrów badanych: co 12 godzin screening przeciwciał w PTA-LISS, co 24 godz. grupy ABO/Rh D ( DVI+/DVI-) wraz z badaniem izoaglutynin grupowych (A1, B), badanie grup noworodkowych ABO/RhD (DVI-)wraz z badaniem BTA, badania grup krwi dawców w zakresie ABO i RhD(DVI+), badania grup krwi biorców w zakresie ABO i RhD(DVI-). Dodatkowo Wykonawca musi uwzględnić w ilości codziennego materiału kontrolnego: - badania przy kwalifikacji nowej serii krwinek wzorcowych A1,B - badania nowej serii kart lub nowej dostawy tej samej serii kart użytych do przedstawionego zakresu badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami - do wykonania kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. |

Tabela 4. Szczegółowe wymogi graniczne dla automatycznego analizatora do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z wyposażeniem

| L.P. | Warunki graniczne dla dzierżawionego sprzętu, tj.: analizatora automatycznego do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z wyposażeniem |
| --- | --- |
|  | Dopuszcza się analizator używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r. wyposażony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia – UPS. Analizator musi być przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiary nie mogą przekraczać: wysokość 98 cm, szerokość 115 cm, głębokość 85 – podyktowane warunkami powierzchniowymi pracowni |
|  | Analizator musi być dostarczony z mobilnym stołem dostosowanym do analizatora i wagi kompletnego urządzenia |
|  | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access – umożliwiający rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropieniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej) oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT). |
|  | Wymagany jest w pełni automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania z próbki pierwotnej, w technice mikrotestów kolumnowych wykorzystujący w pracy: karty zawierające kolumny wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się. metodę opartą na aglutynacji krwinek czerwonych. |
|  | Analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej tj.: grupy krwi układu AB0 z zużyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI-/VI+, wraz z badaniem rewersu wykrywającym izoaglutyniny anty A1 i anty-D grupy krwi układu AB0 z zużyciem drugiej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI- lub DVI+, badanie antygenów układu. ABO na jednej karcie z badaniem izoaglutynin badanie grupy krwi noworodka z BTA; I-sza seria anty-A, anty-B, anty-DVI-, BTA; II-ga seria - inne klony anty-A, anty-B, anty-DVI+ niż w serii I-szej, badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS; surowica poliwalentna) przy użyciu minimum 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw) kontrola grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz anty-A, anty-B, DVI(+) dla dawców. badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie bezpośredni test antyglobulinowy z odczynnikami anty-IgG, z odczynnikiem poliwalentnym w PTA krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. badanie antygenów następujących układów grupowych: Rh ( antygeny C, Cw, c, E, e ) Duffy (antygeny Fya, Fy b) Kidd (antygeny Jka, Jkb) Kell (antygeny K, k ) M, N, S, s, identyfikację przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS, test enzymatyczny) przy użyciu co najmniej 10 krwinek wzorcowych |
|  | Wszystkie materiały mające zastosowanie w procedurze analitycznej tj.: krwinki wzorcowe, diluenty, karty i osprzęt wymagany do pracy z analizatorem oraz w trybie manualnym tj. wirówka, inkubator, pipety, wirówko-czytnik lub czytnik z wirówką muszą pochodzić od jednego producenta, za wyjątkiem pipet, dozowników, sprzętu komputerowego, chłodziarki i klimatyzatora. |
|  | Wymagana jest: Możliwość pracy na probówkach o różnej średnicy w jednym statywie Możliwość pracy na probówkach z małą objętością materiału badanego i z probówkami pediatrycznymi o obj. 50 ul. |
|  | Wymagana identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności |
|  | Wymagana jest pojemność; analizatora na próbki badane nie mniejsza niż 50, 2 wirówek nie mniejsza niż 12 kart każda inkubatora min. 25 kart. |
|  | Wymagany jest aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator musi zgłaszać stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań |
|  | Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny na karcie |
|  | Analizator musi posiadać wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników |
|  | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 20 badań dla oznaczenia grupy ABD+A1, B z badaniem przeciwciał na 1 godz. lub min. 70 screeningów przeciwciał odpornościowych; |
|  | Wymagana jest akceptacja różnych systemów kodów kreskowych stosowanych na badanych próbkach- wykonawca dostarcza z aparatem czytnik kodów kreskowych |
|  | Możliwość rejestracji wszystkich czynności operatora, użytych próbek badanych kart, odczynników wraz ze zmianami wprowadzanymi przez operatora. |
|  | Oprogramowanie umożliwiające rejestr badań wykonanych manualnie |
|  | Funkcję automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator: - nieprawidłowych kart (uszkodzenie żelu, nieprawidłowa ilość żelu i/lub buforu) i niedopuszczenie ich do analizy - nieprawidłowo nakropionych kart materiałem badanym |
|  | Wymagane minimum dwa pojemniki na odpady płynne |
|  | Automatyczny system kontroli niezgodności bieżących wyników z wynikami w archiwum analizatora |
|  | Archiwizacja wyników badań i kontroli musi zawierać protokół badania, rodzaj testów i użytych kart ( nr serii, data ważności) rodzaj użytych krwinek wzorcowych ( nr serii, data ważności) kolorowy obraz bezpośredni mikrokolumny, dane operatora przebieg zmian |
|  | Wymagane jest aby zdjęcia kolumny przedstawiające wynik oraz archiwizację były kolorowe. |
|  | Analizator musi być sterowany oprogramowaniem kompatybilnym z wirówkoczytnikiem lub czytnikiem poprzez możliwość bezpośredniego połączenia z wirówkoczytnikiem lub czytnikiem mikrokart |
|  | Oprogramowanie analizatora musi umożliwiać archiwizację wyników pacjenta we wspólnej bazie. Wspólna archiwizacja dotyczy badań otrzymanych z analizatora i w trybie manualnym. |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły systemu dozującego |
|  | Automatyczna weryfikacja poprawności dodawania odczynników i próbek badanych |
|  | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora |
|  | Możliwość usuwania płynnych odpadów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora |
|  | Wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu - analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibarację systemu dozującego |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora |
|  | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań |
|  | Temperatura przechowywania oferowanego asortymentu kart dla min. 90% w temp. pokojowej 18-25 st. C |
|  | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych badanych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1% |
|  | Analizator gwarantujący stabilność wszystkich odczynników krwinkowych przez minimum 24h (krwinek wzorcowych do badania izoaglutynin grupowych, do screeningu przeciwciał i do identyfikacji) na pokładzie. |
|  | Analizator posiadający magazyn dla mikrokart na minimum 130 mikrokart na pokładzie |

Tabela 5. Warunki graniczne dla dzierżawionego sprzętu – backup manualny do mikrometody kolumnowej służącej  do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

| L.p. | Warunki graniczne dla dzierżawionego sprzętu – backup manualny do mikrometody kolumnowej służącej do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej poszczególne elementy |
| --- | --- |
|  | W celu zabezpieczenia pracy na czas awarii analizatora immunotransfuzjologicznego oraz konieczności weryfikacji badań Wykonawca musi wydzierżawić sprzęt zapewniający wykonanie badań w trybie manualnym wraz z odczynnikami do pracy w trybie manualnym, które muszą być w kompatybilne z odczynnikami zaoferowanymi na dzierżawiony analizator. |
|  | Wirówka serologiczna do mikrokart – fabrycznie nowa wyprodukowana nie wcześniej niż w 2023r. |
|  | Wymagana jest wirówka o pojemności min 6 mikrokart posiadająca: Automatyczną kontrolę równowagi Prędkość wirowania dostosowaną do oferowanych testów Funkcyjny wyświetlacz Monitorowana przez mikroprocesor |
|  | Inkubator do mikrokart – fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023r. |
|  | Inkubator musi posiadać możliwość inkubacji mikrokart w temp. 37 o C możliwość inkubacji nie mniej niż 24 mikrokarty możliwość programowania czasu inkubacji Cyfrowy wyświetlacz czasu i temperatury monitorowany przez mikroprocesor |
|  | 2 dozowniki do odczynników, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2023 r. |
|  | Wymagane są dozowniki dedykowane do odczynników dozowanych w trybie manualnym, z uchwytem i muszą posiadać: możliwość seryjnego dozowania 0.5 ml lub 1 ml: modularny statyw dla dozownika seryjnego muszą mieć certyfikat i muszą być walidowane przez serwis Wykonawcy minimum 1 raz do roku, potwierdzony certyfikatem |
|  | Wirówkoczytnik mikrokart wraz z oprogramowaniem lub czytnik mikrokart w komplecie z wirówką do mikrokart |
|  | Wymagane jest aby wirówkoczytnik mikrokart posiadał: w pełni pozytywną identyfikację mikrokart po kodzie paskowym możliwość przypisania mikrokarty do danych pacjenta możliwość archiwizowania danych użytych krwinek wzorcowych 1 rotor wirówkowy na 24 mikrokarty i był monitorowany przez mikroprocesor, automatyczną kontrolę równowagi rotora, stały czas i prędkość wirowania, pozytywną identyfikację każdej mikrokarty, identyfikacja i odczyt 24 kart w maksimum 5 minut po zakończeniu wirowania Wymagane jest aby czytnik mikrokart w komplecie w wirówką posiadał: w pełni pozytywną identyfikację mikrokart po kodzie paskowym możliwość przypisania mikrokarty do danych pacjenta możliwość archiwizowania danych użytych krwinek wzorcowych Wymagana jest wirówka o pojemności min 6 mikrokart posiadająca: - Automatyczną kontrolę równowagi - Prędkość wirowania dostosowaną do oferowanych testów - Funkcyjny wyświetlacz -Monitorowana przez mikroprocesor |
|  | Wirówkoczytnik lub czytnik mikro kart z wirówką musi być przeznaczony do odczytywania mikrokart zaoferowanych przez wykonawcę i posiadać oprogramowanie kompatybilne z analizatorem pozwalające na zarządzanie wynikami, identycznie jak w analizatorze, z przekazem wyników badań do systemu komputerowego obsługującego Pracownię Immunologii Transfuzjologicznej |
|  | Wymagane jest aby archiwizowanie wyników było możliwe w postaci kolorowych zdjęć identyczne jak w analizatorze |
|  | Pipety ( szt. 2) |
|  | Wymagane są pipety fabrycznie nowe, wielokrotnego wyrzutu, nastawne, pozwalające na regulację objętości wyrzutu wymaganej w metodyce badań manualnych, do zastosowania przez prawo i leworęcznych. |

Tabela 6. Wymogi graniczne dla szafy chłodniczej wraz z systemem monitorującym     temperaturę

| L.p. | Wymogi graniczne dla szafy chłodniczej |
| --- | --- |
|  | Wymagana szafa chłodnicza – tj. chłodziarka laboratoryjna do przechowywania składników krwi i preparatów krwiopochodnych – dedykowana do laboratoriów diagnostycznych, fabrycznie nowa wyprodukowana nie wcześniej niż w 2023 r. |
|  | Musi posiadać wymiary zewnętrzne nieprzekraczające: 720 szer., 810 głęb., 2030 wys.podyktowane warunkami powierzchniowymi pracowni |
|  | Wymagany zakres temperatur :+2 do +8 stopni C, dokładność regulacji nie większy niż 0,2 stopnie C. |
|  | Wymagana sprężarka hermetycznie działająca w zamkniętym układzie , ze skraplaczem powietrznym, posiadając filtr RFI, nie zakłócający pracy innych urządzeń i zintegrowany rejestrator temperatury |
|  | Wymagane wyposażenie Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej Ekologiczny czynnik chłodniczy Ilość półek ze stali nierdzewnej nie mniej niż 6 Szuflady z przegrodami z prowadnicami Drzwi przeszklone z systemem automatycznego domykania – uszczelka magnetyczna Zamek drzwi z kluczem System automatycznego domykania drzwi Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem Możliwość regulacji położenia półki Otwór walidacyjny 2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca Podtrzymanie bateryjne alarmów Alarm zaniku zasilania Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp. Alarm otwartych drzwi Alarm uszkodzonego czujnika temperatury Pojemnik na glikol System przeciwzamrożeniowy Zintegrowany rejestrator temperatury Zapis danych na USB Wymagany jest system monitorujący temperaturę |
|  | Wymagany jest wewnętrzny system monitorujący temperaturę urządzenia chłodniczego, z oprogramowaniem umożliwiającym podgląd wykresów i danych pomiarowych z dowolnego komputera w sieci, Oprogramowanie musi pozwalać na archiwizację danych, ustawianie dowolnych progów alarmowych i częstotliwości pomiarów, dla każdego z czujników z osobna Wymagana dokładność pomiaru +/- 0,1 C |
|  | Wymagane są 2 szt. bezprzewodowych wzorcowanych sensorów (sond) wraz z licencją, które będą rejestrować temperaturę z chłodziarek i umożliwiać podłączenie do zewnętrznego systemu. |
|  | Wymagany jest autoryzowany serwis, który zabezpieczy instalację i naprawę witryny chłodniczej oraz instalację systemu kontroli temperatur. |

Tabela 7. Wymogi graniczne dla klimatyzatora

| L.p. | Wymogi graniczne dla klimatyzatora |
| --- | --- |
|  | Wymagany jest Klimatyzator fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2023 r. |
|  | Urządzenie pozwalające utrzymać temperaturę pomieszczenia o powierzchni 30 m2 w granicach 22-24oC, warunkującą prawidłowe funkcjonowanie analizatora i oferowanego osprzętu do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej |
|  | Musi posiadać układ chłodniczy z pompą ciepła i spełniać nst. wymogi: Wydajność znamionowa >=3,4 kW Wydajność grzewcza 4,00 kW Wskaźnik energetyczny COP >=4,1 kW Klasa efektywności energetycznej na chłodzeniu A++ Maksymalny poziom dźwięku na maksymalnym biegu jednostki wew. >=40 dB Maksymalny poziom dźwięku na minimalnym biegu jednostki wew. >=20 dBwentylatora Cztery stopnie regulacji wydajności Czynnik chłodniczy R32 Zasilanie 230V/50Hz Filtry: jonowy, polifenolowy, z jonami srebra |
|  | Wymagany jest montaż klimatyzatora przez firmę posiadającą aktualny certyfikat zgodny z rozporządzeniu (WE) nr 303/2008, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zmianami). |
|  | Klimatyzator musi posiadać atest PZH i deklarację zgodności CE |

Tabela 8. Parametry oceniane analizatora, sprzętu back-up i odczynników.

| L.p. | Wymogi oceniane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jeśli Wykonawca zaoferuje 90 % wymaganego asortymentu kart, które mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, to Wykonawca otrzyma 0 pkt. | ______% kart przechowywanych w temp. pokojowej |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje 91-98 % wymaganego asortymentu kart, które mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, to Wykonawca otrzyma 1 pkt. |  |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje 99-100 % wymaganego asortymentu kart, które mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, to Wykonawca otrzyma 2 pkt. |  |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje analizator, którego wydajność wykonywania pełnego badania grupy krwi ukł.ABO/RhD wraz z badaniem izoaglutynin oraz screeningu przeciwciał wynosi 20 /h Wykonawca otrzyma 0 pkt. | wydajność wykonywania pełnego badań grupy krwi ukł.ABO/RhD wraz z badaniem izoaglutynin oraz screeningu przeciwciał ______/h |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje analizator, którego wydajność wykonywania pełnego badań grupy krwi ukł.ABO/RhD wraz z badaniem izoaglutynin oraz screeningu przeciwciał wynosi 21-30 /h Wykonawca otrzyma 1 pkt. |  |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje analizator, którego wydajność wykonywania pełnego badań grupy krwi ukł.ABO/RhD wraz z badaniem izoaglutynin oraz screeningu przeciwciał wynosi powyżej 30 /h Wykonawca otrzyma 2 pkt. |  |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje analizator, którego wydajność wykonywania screeningu przeciwciał wynosi 70 /h Wykonawca otrzyma 0 pkt. | wydajność wykonywania screeningu przeciwciał ______/h |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje analizator, którego wydajność wykonywania screeningu przeciwciał wynosi 71-80 /h Wykonawca otrzyma 1 pkt. |  |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje analizator, którego wydajność wykonywania screeningu przeciwciał wynosi powyżej 80 /h Wykonawca otrzyma 2 pkt. |  |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje wszystkie rodzaje kart do badań fenotypów , które będą posiadały odczynniki do wykrywania antygenów naniesione fabrycznie i nie wymagały nakrapianie manualnego, to Wykonawca otrzyma 3 pkt | Proszę wpisać ilość rodzajów kart, które wymagają manulanego nakrapiania. |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje rodzaje kart do badań fenotypów, które będą posiadały odczynniki do wykrywania antygenów naniesione fabrycznie na 2 rodzaje kart, wymagających nakrapiania manualnego, to Wykonawca otrzyma 2 pkt |  |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje rodzaje kart do badań fenotypów, które będą posiadały odczynniki do wykrywania antygenów naniesione fabrycznie na 3 i więcej rodzaji kart, wymagających nakrapiania manualnego, to Wykonawca otrzyma 1 pkt |  |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje krwinki, których termin ważności po dostawie będzie równy 5 tygodni to Wykonawca otrzyma 0 pkt | Oferujemy krwinki, których termin ważności po dostawie wynosi (proszę wpisać termin oferowany zgodnie z rodzajem wskazanym i podkreślonym w kolumnie obok) _________________________ |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje krwinki, których termin ważności po dostawie będzie powyżej 5 tygodni, i mieścił się w przedziale 5-6 tygodni to Wykonawca otrzyma 1 pkt |  |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje krwinki, których termin ważności po dostawie będzie powyżej 6 tygodni, tygodni to Wykonawca otrzyma 2 pkt |  |
|  | Jeśli analizator wykorzystuje naczynka wielokrotnego użytku do sporządzania zawiesin krwinek badanych to Wykonawca otrzyma 1 pkt | Oferowany analizator wykorzystuje naczynka ______ użytku (proszę wpisać czy jedno czy wielorazowe) |
|  | Jeśli analizator wykorzystuje jednorazowe naczynka do sporządzania zawiesin krwinek badanych to Wykonawca otrzyma 2 pkt |  |
|  | Jeśli wykonawca zaoferuje wirówkoczytnik ograniczający czynności manualne a tym samym skracający czas uzyskania ostatecznego wyniku Wykonawca otrzyma 4 pkt | Oferujemy konfigurację urządzeń ___________ (proszę wpisać oferowany zestaw zgodnie z rodzajem wskazanym i podkreślonym w kolumnie obok) |
|  | Jeśli wykonawca zaoferuje osobno wirówkę i czytnik to Wykonawca otrzyma 1 pkt |  |
|  | Jeśli wykonawca zaoferuje analizator, który gwarantuje stabilność krwinek na pokładzie 24h bez potrzeby wyjmowania to Wykonawca otrzyma 0 pkt | Oferujemy analizator, który gwarantuje stabilność krwinek na pokładzie bez potrzeby wyjmowania _____ h (proszę wpisać oferowany czas zgodnie z rodzajem wskazanym i podkreślonym w kolumnie obok) |
|  | Jeśli wykonawca zaoferuje analizator, który gwarantuje stabilność krwinek na pokładzie powyżej 24h do 48h bez potrzeby wyjmowania to Wykonawca otrzyma 2 pkt |  |
|  | Jeśli wykonawca zaoferuje analizator, który gwarantuje stabilność krwinek na pokładzie powyżej 48 do 96h bez potrzeby wyjmowania to Wykonawca otrzyma 3 pkt |  |
|  | Jeśli wykonawca zaoferuje analizator, który gwarantuje stabilność krwinek na pokładzie powyżej 96h bez potrzeby wyjmowania to Wykonawca otrzyma 4 pkt |  |
|  | Jeśli wykonawca zaoferuje międzynarodową kontrolę zewnątrzlaboratoryjną, w zakresie podstawowym, która: będzie umożliwiała badanie próbki biorcy (fenotyp ukł. Rh i Kell, różnicowanie A1/A2, BTA) to Wykonawca otrzyma dodatkowo 3 pkt |  |
|  | Jeśli wykonawca zaoferuje międzynarodową kontrolę zewnątrzlaboratoryjną, w zakresie zaawansowanym, która: będzie umożliwiała badanie próby zgodności to Wykonawca otrzyma dodatkowo 3 pkt |  |
|  | Jeśli zaoferowany analizator będzie archiwizował kolorowe zdjęcia obejmujące całą mikrokolumnę począwszy od początku naczynka reakcyjnego aż do dna mikrokolumny To Wykonawca otrzyma dodatkowo 2 pkt |  |

Do każdego ocenianego parametru wymienionego ww tab. 8 należy wraz z ofertą złożyć - Katalog lub prospekt lub folder lub oświadczenie producenta - w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia - wraz z numerami katalogowymi, w oparciu o które została przygotowana oferta. W katalogu/prospekcie/folderze/oświadczeniu należy wyraźnie wskazać i potwierdzić parametr oceniany, który został ujęty w tabeli nr 8 pakietu I w niniejszym załączniku tj. Załączniku nr 4 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

VII. Dzierżawa sprzętu komputerowego wraz z podłączeniem oferowanego analizatora, wirówkoczytnika lub czytnika z wirówką do istniejącego systemu informatycznego Marcel posiadanego przez Zamawiającego.

Pokrycie zryczałtowanych miesięcznych kosztów opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym w całym okresie trwania umowy po stronie Wykonawcy.

Wymogi graniczne dla systemu informatycznego obsługującego analizator i wirówkoczytnik lub czytnik z wirówką

- Rozbudowa systemu informatycznego o dodatkowe elementy, pokrycie kosztów dodatkowych szkoleń związanych z nowymi funkcjami systemu, jego administracją i konfiguracją oraz aktualizacją certyfikatów podpisu elektronicznego.

- Oprogramowanie musi być zintegrowane z systemem HIS Zamawiającego w zakresie przekazu zleceń i wyników serologicznych

- Oprogramowanie musi zapewnić możliwość identyfikacji alloprzeciwciał poprzez :

- wprowadzenie budowy fenotypowej paneli krwinkowych do systemu,

- identyfikację przeciwciał na podstawie przeprowadzonych testów w trybie automatycznym i manualnym,

- oraz archiwizację wyników badań wraz z protokołem badania.

- Oprogramowanie zapewniające pełną ciągłość danych i dokumentacji w postaci elektronicznej prowadzonej przez Zamawiającego, które musi umożliwiać:

- prowadzenie dokumentacji elektronicznej (rejestry i księgi) w zakresie przewidzianym prawem dla pracowni serologii transfuzjologicznej, banku krwi i pracowni konsultacyjnej, w tym prowadzenie rejestrów dokumentów wraz z ich treścią i elektronicznie podpisanymi oryginałami( m.in. księga badań grup krwi, księga badań prób zgodności, zamówienia zbiorcze do dostawców, zamówienia indywidualne do dostawców, zamówienia otrzymane indywidualne i zbiorcze, zlecenia wykonania badań, wyniki badań, dokumenty przychodu i rozchodu, protokoły transportu), w  odniesieniu do donacyjnych i niedonacyjnych składników krwi,

- prowadzenie kartoteki pacjentów z ich serologiczną historią (co najmniej w zakresie przetoczeń, powikłań i wyników wykonanych badań) oraz kartoteki składników wraz z ich historią (ruchy magazynowe, wyniki wykonanych badań i przetoczenie/utylizacja) z możliwością ich współdzielenia (udostępniania/przyjmowania danych) z innymi jednostkami,

- identyfikację składników oraz ich parametrów zgodnie ze specyfikacją ISBT 128

- wprowadzenie wszystkich danych z etykiety składnika za pomocą czytnika  (skanera) kodów kreskowych

- automatyczną, zgodną z protokołem HL7, wymianę z innymi jednostkami (RCKiK, inna pracownia serologiczna, inny bank krwi, pracownia konsultacyjna ) danych i dokumentów (łącznie z podpisanymi elektronicznie), w zakresie zamówień indywidualnych, zamówień zbiorczych, zleceń na wykonanie badań, wyników badań,

- automatyzację procesu dokumentowania transfuzji wraz z :

  - możliwością zdalnego, elektronicznego przesyłania zamówień na składniki krwi i zleceń na wykonywanie badań do Banku Krwi i Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej

  - automatycznym odbieraniem wyników, sprawozdań z badań oraz informacji o wydanych na odział składnikach krwi

  - obsługa zgłoszeń powikłań poprzetoczeniowych

  - automatyczna ewidencja i raportowanie przetoczonych i nieprzetoczonych składników

  - automatyczna wymiana dokumentów podpisanych elektronicznie pomiędzy pracownią i RCKiK

  - współpracą z systemami szpitalnym wg standardu HL7 , HL7-CDA.

- Wdrożenie nowych modułów, obsługi systemu, jeśli takie powstaną w trakcie trwania umowy, (instalacje, konfiguracje, szkolenia),

- Gwarancja i serwis sprzętu, sieci i oprogramowania w okresie 36 miesięcy,

- Nadzór nad działaniem systemu informatycznego w okresie 36 miesięcy

- W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni sieć komputerową w pomieszczeniach laboratorium z odpowiednią liczbą gniazd dostępowych i zapewni zdalny dostęp dla serwisu.

- Konfiguracja LSI musi zapewnić pracę w trybie ciągłym 7/7 24/24 i ochronę danych osobowych i innych (przed utratą i przed dostępem osób nieupoważnionych).

- W przypadku awarii któregokolwiek z elementów LSI, Wykonawca  musi zapewnić, możliwość uruchomienia i rozpoczęcia pracy systemu (w trybie awaryjnym), do jednej godziny, w przypadku awarii krytycznej  maksimum do 8 godzin od zgłoszenia awarii.

- Wszystkie modyfikacje, funkcje i możliwości oferowanego oprogramowania bezwzględnie  muszą posiadać wdrożenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wdrożenia, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Weryfikacja negatywna lub niewskazanie przez Wykonawcę miejsca wdrożenia skutkują odrzuceniem oferty.

- System musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa, oraz kopiowania jej na udział sieciowy podany przez Zamawiającego.

- Serwisowanie LSI przez okres 36 miesięcy, tak aby zapewnić funkcjonowanie:

- Rejestracji pacjentów i zleceń

- Znakowanie próbek do badań kodami kreskowymi,

- Dwustronna komunikacją z analizatorami

- Kontrolę jakości badań i jej dokumentację

- Walidację wyników

- Automatyczne naliczanie kosztów z uwzględnieniem metod i powtórzeń

- Baza wyników dostępna w sieci wewnętrznej odbiorcy wyników za pomocą strony www

- Konfiguracja środowiska i administrowanie nim

- Udostępnienie interfejsu wewnętrznej kontroli jakości poza modułem kontroli Marcel.

- Eksport danych z Systemu informatycznego na życzenie Zlecającego bez dodatkowych kosztów.

- Wymagany jest Komputer przenośny z oprogramowaniem dostosowanym do zdalnej autoryzacji badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej w systemie Centrum Marcela.

- Wymagany jest dostęp zdalny do akceptacji badań w oferowanym analizatorze oraz dostep do oprogramowania obsługujacego Bank Krwi i modułu pracowni w sytemie Marcela.

- Wymagana jest kamera internetowa do połączenia audiovideo

- Wymagane parametry oprogramowania i jego funkcjonalność muszą spełniać wymagania zawarte w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18-01-2023 ( Dz.Urz.MZ.2023.8.) w sprawie dobrej praktyki przechowywania i wydawania krwi i jej składników do banków krwi oraz badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych innych niż regionalne centra, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

- Wymóg graniczny dla serwisowania systemu informatycznego:

Reakcja na zgłaszane przez Zamawiającego awarie i usunięcie ich skutków na następujących warunkach:

- reakcja na zgłoszenie awarii do 30 min, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

- usunięcia skutków awarii i uruchomienie systemu w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

- Usuwanie błędów oprogramowania:

- uniemożliwiającego pracę do 24 godzin w dni robocze

- nie uniemożliwiającego pracy – usuwanie w ramach nowych wersji (upgrade’ów).

- Diagnozowanie uszkodzeń i naprawy okablowania podłączeń analizatorów

- Analizowanie i zgłaszanie Użytkownikowi potrzeb w zakresie napraw, modernizacji czy wymiany sprzętu.

- W przypadku konieczności wprowadzenie upgrade’ów Wykonawca zainstaluje je u Zamawiającego bezpłatnie.

- Konserwacja zainstalowanego oprogramowania, porządkowanie plików systemowych, okresowa kontrola poprawności zapisów minimum 2 razy do roku, lub częściej zgodnie z harmonogramem wykonawcy.

- Wykonawca wykona konfiguracje i rekonfiguracje systemu i podłączonych do niego analizatorów, w ramach posiadanych licencji.

- Wykonawca wykona instalacje wersji i rozszerzeń systemu wynikających ze zmian przepisów prawnych – bezpłatnie.

- Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji w zakresie:

- pomocy w przypadku trudności w wykonaniu czynności operatorskich,

- pomocy w diagnostyce problemów związanych z oprogramowaniem,

- doradztwa w zakresie implementacji i konfiguracji systemu u Użytkownika.

- Wymagane jest, aby administratorem danych Systemu informatycznego był Zamawiający. Wszelkie ingerencje w dane Użytkownika wymagają pisemnego zlecenia. Wyjątkiem jest ingerencja Wykonawcy związana z usunięciem awarii. Każda ingerencja w dane Użytkownika musi być dokumentowana protokołem, którego kopia będzie przekazana Zamawiającemu.

- Podłączenie analizatorów do poszczególnych stacji roboczych systemu bez wykorzystania komputera nadrzędnego (serwera N portów).

- Podać imię i nazwisko, dane kontaktowe ( nr tel., e-mail) koordynatora systemu informatycznego tab. 11. Dane kontaktowe do realizacji umowy.

Pakiet II

Pakiet obejmuje dzierżawę sprzętu do zastosowania w pracy Banku Krwi wraz z serwisowaniem w okresie 36 m-cy.

Przedmiotem dzierżawy jest sprzęt przedstawiony w tab.1, który stanowi wymóg graniczny.

Tabela 1. Rodzaj i przewidywana ilość asortymentu- wymóg graniczny

| L.p. | Nazwa asortymentu | Przewidywana ilość na 3 lata |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenia do rozmrażania FFP wraz z wyposażeniem (osocza świeżo mrożonego) i krioprecypitatu z UPS | 2 szt. |
|  | Urządzenie do przechowywania KKP ( koncentratu krwinek płytkowych) w komplecie ze zintegrowanym mieszadłem | 1 szt. |
|  | Zgrzewarka do drenów | 1 szt. |
|  | Roler do drenów elektryczny | 1 szt. |

- Ogólne wymogi graniczne

      - W ramach dzierżawy wymagana jest dostawa sprzętu wykazanego w tabeli 1.

      - W ramach opisu sprzętu wykazanego w tabeli 1, pkt.1-5, należy wypełnić tabelę 5. Wykaz dzierżawionego sprzętu – załącznik do umowy.

      - Podłączenie sprzętu wymienionego w pkt. 1-5 z tabeli.1, uruchomienie, przeprowadzenie kwalifikacji oraz przeszkolenie personelu laboratorium.

      - Naprawa i serwisowanie dzierżawionego sprzętu.

      - Wsparcie merytoryczne.

      - Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył i zainstalował sprzęt  do pracy w Banku Krwi do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

      - Sprzęt musi być zainstalowany i zwalidowany w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty dostarczenia do Zamawiającego.

      - Szkolenie personelu musi być przeprowadzone bezpośrednio po instalacji sprzętu.

      - Dostawa sprzętu, instalacja, walidacja i kwalifikacja - na koszt Wykonawcy.

      - Termin dostawy, instalacji i szkolenia, musi być ustalony z Kierownikiem Laboratorium i kierownikiem pracowni.

Tabela 2. Wymóg graniczny dla dzierżawionego sprzętu

| l.p. | Wymóg graniczny |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenia do rozmrażnia FFP (osocza świeżo mrożonego) i krioprecypitatu z UPS Wymagane jest jedno urządzenie do rozmrażania osocza i krioprecypitatu – fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r i drugie urządzenie dopuszcza się używane, wyprodukowane nie wcześniej niż 2020 r. |
|  | Obydwa urządzenia do rozmrażania FFP muszą spełniać poniższe wymagania tj. : rozmrażanie suchym powietrzem wyposażenie w zintegrowaną platformę mieszającą integralny czujnik parametrów temperatury alarm dźwiękowy na koniec procesu rozmrażania oraz w przypadku awarii możliwość zapisów danych parametrów rozmrażania tj. czas , temperaturę rozmrażania, w formie wydruku |
|  | Urządzenie do przechowywania KKP ( koncentratu krwinek płytkowych) ze zintegrowanym mieszadłem, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. |
|  | Urządzenie do przechowywania KKP musi spełniać poniższe wymagania tj. urządzenie musi posiadać; inkubator do KKP, zachowujący wymogi przechowywania KKP w temperaturze 20-24 0 C zintegrowana platforma mieszająca horyzontalna, posiadająca co najmniej 4 niezależne platformy mieszające, z częstotliwością mieszania odpowiednią dla KKP czujnik parametrów temperatury alarm dźwiękowy w przypadku awarii możliwość zapisów danych parametrów przechowywania (czas, temperatura), preferowany zapis do systemu komputerowego |
|  | Zgrzewarka do drenów |
|  | Zgrzewarka musi zapewnić zgrzewanie drenów w pojemnikach z KKCz, Zgrzewarka do bezpiecznego, szczelnego i zabezpieczającego przed skażeniem zgrzewania drenów w pojemnikach z KKCz. |
|  | Roler do drenów |
|  | Wymagane jest urządzenie urządzenie elektryczne; pozwalające na bezpieczne kilkukrotne cofnięcie składnika z drenu do pojemnika, pozwalające na bezpieczne wymieszanie składnika w pojemniku bez uszkodzenia elementów komórkowych składnika |
|  | Drukarki do wydruku rejestru przebiegu procesu rozmrażania |
|  | Zintegrowane z urządzeniem rozmrażającym, fabrycznie nowe |

Tabela 4. Parametry oceniane

| L.p. | Wymogi oceniane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje 2 urządzenia do rozmrażania FFP fabrycznie nowe, to Wykonawca otrzyma 1 pkt. | Oferujemy ___ urządzenia fabrycznie nowe |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje tylko 1 urządzenie do rozmrażania FFP fabrycznie nowe to Wykonawca otrzyma 0 pkt. |  |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje zgrzewarkę do drenów, fabrycznie nową, to Wykonawca otrzyma 1 pkt. | Oferujemy urządzenie ________ (nowe lub używane – proszę wpisać) |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje zgrzewarkę do drenów, używaną, to Wykonawca otrzyma 0 pkt. |  |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje roler do drenów, fabrycznie nowy, to Wykonawca otrzyma 1 pkt. | Oferujemy urządzenie ________ (nowe lub używane – proszę wpisać) |
|  | Jeśli Wykonawca zaoferuje roler do drenów, używany, to Wykonawca otrzyma 0 pkt. |  |

Niniejszym oświadczamy, pod odpowiedzialnością karną, że spełniamy przedstawione powyżej wymagania graniczne oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt będzie kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy.

UWAGA!!!

W przypadku, gdy w wyniku zadawanych pytań, Zamawiający dopuści inne niż w/w wymogi graniczne, należy je wyraźnie wymienić i opisać w Formularzu Ofertowym w pkt 3 (załącznik nr 1 do SWZ)

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.