III.242.8.2021								                  Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

(wymagania minimalne)

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do rejestracji oraz realizacji wielokamerowych wydarzeń multimedialnych,  z możliwością ich streaming na platformy tupu (YouTube, Facebook  Vimeo itp.) w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, na potrzeby Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

- Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia. Zamawiający dokona wyboru ofert dla każdej z części z osobna.

Część 1 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezprzewodowego sygnalizatora „Tally” dla systemów ATEM - ilość 4 szt.

| NAZWA PARAMETRU | WYMAGANIA MINIMALNE |
| --- | --- |
| Komunikacja | Sieć WiFi 802.11 b/g/n |
| Pasmo pracy | WiFi : 2.4 Ghz |
| Zasilanie | Baterie AAA |
| Wewnętrzna pamięć flash | 16MB |

Część 2 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Monitora komputerowego z ekranem z podświetleniem LED o przekątnej 23.8’' Monitor powinien posiadać filtr światła niebieskiego, Flicker Free, HDCP, organizer kabla, OSD, regulacja kąta obrotu, regulacja kąta pochylenia, regulacja wysokości, technologia Low Blue Light, wąska ramka, wyjście na słuchawki. - Ilość 2 szt.

| NAZWA PARAMETRU | WYMAGANIA MINIMALNE |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu [cal] | 23.8” |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |
| Ekran obrotowy (pivot) | TAK |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] | 60 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 5 |
| Jasność ekranu [cd/m2] | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Wielkość plamki | 0.2745 |
| Kąt widzenia w pionie / w poziomie | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Głośniki | 2 x 1 W |
| Możliwość zawieszenia na ścianie Standard VESA [mm]100 x 100 | TAK |
| Złącze USB | 5 |
| Wejście DVI | 1 |
| Złącze DisplayPort | 1 |
| Wejście HDMI | 1 |
| Wyjście liniowe audio | 1 |
| Wymiary nie przekraczające | 47.36 x 23.3 x 53.78 |

Część 3 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kabli SDI, elastyczny i giętki z rdzeniem wykonany z linki, o długościach 60m, 40m, 30m, każdy na osobnym bębnie transportowym oraz 2 kabli HDMI 2.0 optycznych o długościach 20m każdy.

| NAZWA PARAMETRU | WYMAGANIA MINIMALNE |
| --- | --- |
| Obsługiwana rozdzielczość kabla HDMI | do 4096×2160 p60 |
| Głębia kolorów (Color Depth) kabla HDMI | 48-bitów |
| Maksymalna przepustowość kabla HDMI | 18 Gbit/s |
| Maksymalne pasmo sygnału kabla HDMI | 600 Mhz |
| Kabla HDMI wyposażony w systemy i obsługujący formaty | 4K / 4:4:4 / HDCP 2.2/HDR10/EDID/CEC/DDC/ARC/3D |
| Kabel SDI | na złączach Canare BNC na BNC (75 Ohm) |
| Kabel SDI - Transmisja sygnału na maksymalną długość: | HD-SDI - 1.5Gb/s - 720p, 1080i (SMPTE 292M) na odległość 100m, 3G-SDI - 2.970 Gb/s - 1080p60 (SMPTE 424M) na odległość 60m. |