Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia

Dostawa patchcordów – 700 sztuk

- Patchcord UP kat. 6 o długości 1 metr koloru szarego – 200 sztuk

- Dwa wtyki RJ45

- Rodzaj kabla – U/UTP – skrętka nieekranowana

- Impedancja 100 Ohm

- Ilość wiązek – 4 pary skręcone razem

- Wykonany z drutu plecionego 100 miedzi (nie mylić z połączeniami stopów miedź-aluminium lub miedź-żelazo)

- Długość – 1 metr

- Wymiary – 24AWG

- Pasmo 250 MHz