Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

ZAKUP W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 2 POJAZDÓW SPECJALNYCH - ŚMIECIAREK

| Marka: ……………………..………………………..……..………..……. Model: ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: …………………………………………………………. |
| --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE podać | PARAMETRY OFEROWANE |
| Wymagania techniczne dla podwozia pojazdu |
| Podwozie fabrycznie nowe (rok produkcji: 2020 lub 2021), nie rejestrowane. | TAK podać |  |
| Napęd 6x2. | TAK |  |
| DMC 26,0 t. | TAK |  |
| Koło zapasowe luzem. | TAK |  |
| Rozstaw osi pojazdu pomiędzy osiami 1 – 2 w przedziale 3550 – 3950 mm. | TAK podać |  |
| Podgrzewany filtr paliwa z separatorem. | TAK |  |
| Silnik o pojemności minimum 9,0 l. | TAK podać |  |
| Moc silnika min. 300 KM, | TAK podać |  |
| Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500 Nm. | TAK podać |  |
| Norma emisji spalin Euro 6. | TAK |  |
| Zautomatyzowana skrzynia biegów (bez pedału sprzęgła), min. 12-biegowa z możliwością manualnej zmiany biegów. | TAK podać |  |
| Oś przednia o nośności minimum 8,0 t. | TAK podać |  |
| Pierwsza oś tylna napędowa na zawieszeniu pneumatycznym o nośności minimum 11,5 t. | TAK podać |  |
| Druga oś tylna wleczona, skrętna i podnoszona na zawieszeniu pneumatycznym o nośności minimum 7,5 t. | TAK podać |  |
| Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. | TAK |  |
| Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR lub równoważne. | TAK podać |  |
| Kolumna kierownicy regulowana. | TAK |  |
| Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach. | TAK |  |
| Dodatkowy hamulec wydechowy. | TAK |  |
| Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 l z korkiem zamykanym na klucz. | TAK podać |  |
| Zbiornik AdBlue o pojemności min. 40l z korkiem zamykanym na klucz, podgrzewany. | TAK podać |  |
| Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym, ze zintegrowanym zagłówkiem i pasem bezpieczeństwa. | TAK |  |
| Dwa oddzielne fotele pasażera z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa. | TAK |  |
| Klimatyzacja. | TAK |  |
| Fabryczny immobilizer. | TAK |  |
| Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane, i sterowane elektrycznie. | TAK |  |
| Elektrycznie sterowane szyby drzwi. | TAK |  |
| Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie. | TAK |  |
| Akumulator – 2 szt., o mocy zgodnie z zaleceniami producenta (min. 175Ah). | TAK podać |  |
| Komputer pokładowy z języku polskim. | TAK |  |
| Radio z zestawem głośnomówiącym. | TAK |  |
| Ogranicznik prędkości do 90 km/h. | TAK |  |
| Dwa kliny pod koła. | TAK |  |
| Kamizelki ostrzegawcze – 3 sztuki. | TAK |  |
| Alternator min. 100A. | TAK podać |  |
| Błotniki z chlapaczami, przód i tył. | TAK |  |
| Dywaniki gumowe. | TAK |  |
| Gaśnica, apteczka oraz trójkąt ostrzegawczy. | TAK |  |
| Wymagane parametry techniczne zabudowy pojazdu |
| Zabudowa fabrycznie nowa (rok produkcji: 2020 lub 2021). | TAK podać |  |
| Objętość skrzyni ładunkowej min. 20m3. | TAK podać |  |
| Zabudowa śmieciarki z tylnym załadunkiem odpadów. | TAK |  |
| Skrzynia ładunkowa dostosowana do każdego typu podwozia. | TAK |  |
| Oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym składające się z: a) drugie światło pozycyjne tylne, światło „stop” i kierunkowskaz u góry z lewej i prawej strony odwłoka w obrysie zabudowy, b) światło cofania, c) światło przeciwmgielne tylne, d) dwa światła alarmowe „kogut” z ocynkowanym koszem ochronnym, e) dwa reflektory robocze na odwłoku po prawej i po lewej stronie, f) światła ostrzegawcze boczne, g) brzęczyk ostrzegawczy z tyłu pojazdu, h) dodatkowe oświetlenie oświetlające otoczenie z boku pojazdu. | TAK |  |
| Urządzenie zasypowe dopasowane do pojemników od 120 do 1100 litrów. | TAK |  |
| Możliwość jednoczesnego opróżniania 2 pojemników o pojemności 120 i 240 litrów. | TAK |  |
| Sztywna konstrukcja stalowa nie podlegająca odkształceniu, skrzynia ładunkowa całkowicie spawana, wodoszczelna. | TAK |  |
| Górna krawędź wanny zasypowej umiejscowiona nie wyżej niż 1,50 m od podłoża. | TAK podać |  |
| Właz konserwacyjny usytuowany po prawej stronie w kierunku jazdy. | TAK |  |
| Odwłok z mechanizmem załadunkowym w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu skrzyni ładunkowej otwierany w sposób uchylny do góry. | TAK |  |
| Kamera 24V z monitorem 7” kolor (w kabinie) wraz z oprzyrządowaniem. | TAK |  |
| Akustyczny sygnał ostrzegający o cofaniu pojazdu. | TAK |  |
| Minimum 2 wyłączniki zatrzymania awaryjnego i zwalniający, | TAK podać |  |
| Pulpit obsługowy umieszczony z tyłu po prawej stronie odwłoka, sterowanie za pomocą przycisków. | TAK |  |
| Sterowanie przegrody wypychającej poprzez element sterujący przy fotelu kierowcy i na zewnątrz zabudowy. | TAK |  |
| System sterowania zabudowy umieszczony na odwłoku, po obu stronach. | TAK |  |
| Sygnalizacja akustyczna do komunikacji ładujący – kierowca. | TAK |  |
| Urządzenie zasypowe o ciśnieniu roboczym minimum 160 bar. | TAK podać |  |
| Myjka do rąk. | TAK |  |
| Centralne smarowanie zabudowy. | TAK |  |
| Centralne smarowanie wrzutnika. | TAK |  |
| Podłoga – skrzynia z blachy o gr. 4 mm typu Hardox lub równoważne. | TAK podać |  |
| Dwa składane stopnie i uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni, wyposażone w czujniki zajętości. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania (dokumenty dostarczone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) |
| Certyfikat na znak bezpieczeństwa CE lub równoważne. | TAK podać |  |
| Karta obsługi pojazdu. | TAK |  |
| Książka serwisowa. | TAK |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |

| L.p. | Wyszczególnienie opłat za leasing przedmiotu zamówienia. | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa stanowiąca 5% wartości przedmiotu zamówienia | ………………. | ………… | ……………… |
| 2. | Podać wartość pojedynczej raty, która będzie spłacana w 95 równych ratach leasingowych: …………………………………..zł netto podatek VAT ………………..zł o stawce ……% …………………………………..zł brutto | Wartość: 95 rat leasingowych |
|  |  | ……………… | …………. | ……………….. |
| 3. | Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości przedmiotu zamówienia. | ……………… | …………… | ……………….. |
| 4. | Inne koszty (np. opłaty związane z finansowaniem zakupu). Należy podać rodzaj i wartość kosztów dodatkowych. | ……………… | …………… | ……………….. |
| Razem: Suma pozycji nr 1, 2, 3 i 4: poz. 1- pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa stanowiąca 5% wartości przedmiotu zamówienia poz. 2 - 95 równych rat leasingowych poz. 3 - wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości przedmiotu zamówienia poz. 4 - Inne koszty (np. opłaty związane z finansowaniem zakupu) | ……………. | ………….. | ……………….. |

Parametry punktowane:

Okres gwarancji: ……………. miesięcy (wpisać) (minimalnie 24 miesiące)

24 miesiące – 0 pkt.

Od 25 do 30 miesięcy włącznie – 5 pkt.

Od 31 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt.

Od 37 do 42 miesięcy włącznie – 15 pkt.

Od 43 do 48 miesięcy włącznie – 20 pkt.

49 miesięcy i powyżej – 25 pkt.

Termin realizacji: ………….. dni (wpisać) (maksymalnie 60 dni)

Od 46 do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 0 pkt.

Od 31 do 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 5 pkt.

Od 22 do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 10 pkt.

Do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 15 pkt.