OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SPRZĘT KOMPUTEROWY

| Lp. | Nazwa – Opis przedmiotu zamówienia (typ, parametry, producent) | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komputer typu SFF desktop o parametrach co najmniej: Procesor 64-bitowy zgodny z architekturą x86 o wydajności minimum 16 500 punktów ocenianej w teście PassMark CPU Benchmarks ma podstawie https://www.cpubenchmark.net/desktop.html Pamięć operacyjna RAM co najmniej 8 GB z możliwością rozszerzenia do 32 GB, Liczba wolnych banków pamięci RAM co najmniej 1 szt., Dysk SSD w standardzie PCIe lub M.2 o pojemności co najmniej 240GB, Komputer musi umożliwiać montaż drugiego dysku. Zintegrowana karta graficzna, Karta dźwiękowa wbudowana na płycie głównej zgodna z HD Audio, Wbudowany głośnik, Wbudowany napęd optyczny, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet, złącze RJ45, zintegrowana z płytą główną Wbudowane porty i złącza: co najmniej jeden port cyfrowy video: np. DisplayPort, HDMI, min. 2 portów USB 2.0, min. 1 port USB 3.2, 1x LAN RJ45, 1x wyjścia na słuchawki i mikrofon (Combo) lub złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe. System Operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64bit PL, klucz licencji trwale zapisany w BIOS, przy instalacji, reinstalacji nie wymaga się podania klucza, Komputer powinien być przetestowany pod kątem aktualizacji do systemu Windows 11 Pro. Obudowa typu SFF o wymiarach nie przekraczających wymiary (szer. x wys.x gł.):95 x 300 x 300 mm, Komputer powinien być wyposażony w klawiaturę i myszką przewodową, Dołączone oprogramowanie: MS Office 2021 Home & Business PL Gwarancja 36 miesięcy typu door-to-door lub on-site | 5 szt. |
| 2. | Laptop o parametrach co najmniej: Procesor: Procesor 64-bitowy zgodny z architekturą x86, Ilość rdzeni min. 4, Ilość wątków min. 8 Wydajność procesora co najmniej 10 600 punktów w teście PassMark CPU Benchmarks - New Laptop CPU Performance - na podstawie https://www.cpubenchmark.net/laptop.html Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 2666MHz) Dysk SSD M.2 PCIe o pojemności min.512 GB Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie) Typ ekranu Matowy, LED, WVA Przekątna ekranu 15,6" Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 Karta graficzna zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Kamera internetowa rozdzielczość min 1280 x 720 Karta sieciowa LAN min 1 Gb/s Karta sieciowa Wi-Fi o stand. min.802.11 ac Moduł Bluetooth Złącza USB co najmniej 3 szt. (w tym USB 3.2 – min.2 szt.); HDMI – min. 1 szt.; RJ-45 (LAN) min. 1 szt.; Combo jack audio min. 1 szt. Czytnik kart pamięci SD Pojemność baterii min. 3-komorowa, min. 3400 mAh Kolor dominujący szary lub czarny Czytnik linii papilarnych Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Szyfrowanie TPM System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro PL Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Wysokość maksymalnie 20 mm; Szerokość maksymalnie 360 mm; Głębokość maksymalnie 250 mm Waga maksymalnie 1,7 kg Zasilacz w zestawie Dołączone oprogramowanie: MS Office 2021 Home & Business PL Gwarancja 36 miesięcy typu door-to-door lub on-site | 5 szt. |
| 3. | Monitor o parametrach co najmniej: Przekątna 23,8”-24,5” Matryca IPS Powłoka matrycy matowa Podświetlenie LED Rozdzielczość nominalna 1920x1080 Format obrazu 16:9 Jasność: 250 cd/m2 Kontrast statyczny 1000:1 Czas reakcji 8 ms Porty co najmniej jeden port cyfrowy video: np. DisplayPort, HDMI (zgodny z portem zaproponowanym w urządzeniu w pkt.1) Wbudowane głośniki min. 2 x 1W kąt widzenia poziomo/pionowo: 170 stopni / 170 stopni, Regulacja wysokości Zgodność mocowania ze standardem VESA Gwarancja 36 miesięcy | 5 szt. |
| 4. | Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2xRJ45 2m | 100 szt. |
| 5. | Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2xRJ45 3m | 20 szt. |
| 6. | Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2xRJ45 5m | 20 szt. |
| 7. | Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2xRJ45 10m | 10 szt. |
| 8. | Pamięć RAM DDR4 min 2666 MHz min 16GB Z dodatkowych chłodzeniem po przez radiator. | 3 szt. |
| 9. | Głośniki stereo 2.0 o parametrach co najmniej: Maksymalna moc: 5W x 2 2.0-kanałowe stereo Zasilane przez USB ze złączem 3,5 mm Pokrętło głośności | 15 szt. |
| 10. | Organizer rzep taśma opaska do kabli 3m (czarny) | 10 szt. |
| 11. | Drukarka monochromatyczna o parametrach co najmniej: Typ drukarki Mono Technologia Laserowa Pamięć min 256MB Rozmiar wyświetlacza LCD min 16 znaków x 1 wiersz Maksymalny rozmiar papieru A4 Interfejsy: USB 2.0, Ethernet, IEEE 802.11b/g/n Waga maksymalnie 11 kg Wymiary urządzenia maksymalnie 375x390x260 Poziom hałasu przy drukowaniu maksymalnie 55 dBA Druk dwustronny automatyczny – A4 Standardowa szybkość drukowania A4 – do 40 stron na minutę Podajnik standardowy min. 200 arkuszy Podajnik wielofunkcyjny min. 50 arkuszy Gramatury Podajnik standardowy 60-110gsm Podajnik wielofunkcyjny 60-200gsm Rozmiary papieru podajnik standardowy A4, Letter, A5, A6 podajnik wielofunkcyjny szerokość: 80mm do 210mm x długość: 130mm do 350mm Oprogramowanie kompatybilne z Windows 10 Gwarancja 36 miesięcy | 5 szt. |
| 12. | Słuchawki jednouszne z mikrofonem na pałąku o parametrach co najmniej: Mono Czułość głośników 95 dB/mW, Czułość mikrofonu 40 -dB/mW, Złącze: USB Plug-and Play, Długość przewodu min. 2m, Gwarancja producenta 24 miesiące | 1 szt. |
| 13. | Słuchawki z mikrofonem o parametrach co najmniej: Nauszne – Otwarte, System audio: stereo, Złącze: USB Plug-and-Play, Średnica membrany – od 30mm do 37mm, Mikrofon umieszczony na pałąku, Wyposażone w mikrofon pojemnościowy, Pasmo przenoszenia słuchawek 20 ~ 20000 Hz, Czułość mikrofonu pomiędzy -40dB , - 42dB, Dodatkowo wyposażony w Regulowany pałąk, przełącznik wyciszania mikrofonu, elastyczne ramię mikrofonu, odbieranie połączeń, kończenie połączeń, monitorowanie mikrofonu, Długość przewodu min. 2m, Gwarancja 24 miesiące | 3 szt. |
| 14. | Drukarka monochromatyczna o parametrach co najmniej: Typ drukarki Mono Technologia Laserowa Pamięć min 256MB Maksymalny rozmiar papieru A4 Interfejsy: USB 2.0, Ethernet, IEEE 802.11b/g/n Waga maksymalnie 14 kg Wymiary urządzenia maksymalnie 400x400x300 Poziom hałasu przy drukowaniu maksymalnie 55 dBA Druk dwustronny automatyczny – A4 Standardowa szybkość drukowania A4 – do 46 stron na minutę Podajnik standardowy min. 500 arkuszy Podajnik wielofunkcyjny min. 50 arkuszy Dodatkowy podajnik papieru min. 250 arkuszy Gramatury Podajnik standardowy 60-120 g/m2 Podajnik wielofunkcyjny 60-200 g/m2 Rozmiary papieru podajnik standardowy A4, Letter, A5, A6 podajnik wielofunkcyjny szerokość: 80mm do 210mm x długość: 130mm do 350mm Oprogramowanie kompatybilne z Windows 10 Gwarancja 36 miesięcy | 3 szt. |