Oferta techniczna na lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Naruszewo

| L.P |  |
| --- | --- |
| I. |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym: |
|  | ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, |
|  | rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Świadectwo Dopuszczenia dostarczone najpóźniej na dzień przekazania pojazdu. |
| 1.3 | Podwozie pojazdu posiadające homologację WE |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |
| 2.1 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej L (wg PN_EN 1846-1 lub równoważnej). |
| 2.2 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2023, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. Podać markę i typ podwozia. |
| 2.3 | Kolorystyka pojazdu i oznakowanie: kabina samochodu w kolorze czerwieni sygnałowej zbliżona do – RAL 3000, poszycia nadwozia sprzętowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny, błotniki i zderzaki w kolorze białym, na drzwiach przednich kierowcy i pasażera nazwa jednostki OSP pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r. – numer zostanie określony przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, pas wyróżniający według wytycznych zamawiającego po bokach wzdłuż całego pojazdu plus na bocznych żaluzjach, oraz pasy wyróżniające odblaskowe plus oznakowanie „Korytarz Życia” w kolorze czerwonym z tyłu pojazdu. Tylna ściana nadwozia sprzętowego oklejona pasami wyróżniającymi ułożonymi pod kątem 45° koloru zielonego fluorescencyjnego |
| 2.4 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu – do 3500 kg. |
| 2.5 | Wymiary gabarytowe kompletnego pojazdu: długość całkowita w przedziale 6600 – 6900 mm szerokość nie większa niż 2500 z lusterkami, wysokość nie większa niż: 2700 mm, rozstaw osi w przedziale 3600mm – 3700 mm. |
| 2.6 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 (aktualną na dzień przekazania pojazdu). |
| 2.7 | Podwozie bazowe – układ napędowy pojemność silnika minimum 2250 cm3, moc minimalna silnika 120 kW, maksymalny moment obrotowy minimum 370 Nm, skrzynia biegów 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny, układ kierowniczy ze wspomaganiem, pojemność zbiornika paliwa minimum 75 litrów, układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania, hamulce tarczowe na obu osiach, napęd 4x2 przekazywany na tylny most napędowy z kołami bliźniaczymi mechanizm różnicowy z fabryczną mechaniczna blokadą, zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane + miechy pneumatyczne z manometrem i możliwością regulacji ciśnienia, układ elektroniczny trakcji jezdnej ESP, światła do jazdy dziennej fabryczne LED, światła przeciwmgielne fabrycznie LED. |
| 2.8 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |
| 2.9 | Opony uniwersalne całoroczne z pogrubioną rzeźbą bieżnika i oznaczeniem M+S wielosezonowe |
| 2.10 | Kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. Fotel przedni pasażera fabrycznie podwójny z jedną częścią oparcia złożoną. Oparcie wykorzystane jako stolik dla dowódcy z fabryczną ruchomą półką oraz uchwytami na napoje. Fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości. Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Przedział kabiny wyłożony elementami tapicerskimi. Kabina wyposażona dodatkowo w: elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim, fabryczne szyby przesuwne w II rzędzie pasażerskim, elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka, klimatyzacje manualną i ogrzewanie przedziału kabiny, centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem, półkę podsufitową na dokumenty, fabryczny stolik wysuwny dla dowódcy, indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm, dodatkowe gniazdo zapalniczki, podest zamontowany pomiędzy fotelami w I rzędzie wyposażony w instalację zasilającą, do montażu ładowarek 12V radiotelefonów nasobnych, latarek LED, dodatkowo kabina wyposażona w dedykowane gumowe dywaniki. |
| 2.11 | W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny Hytera HM 785 GPS lub równoważny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. |
| 2.12 | Samochód wyposażony w instalację antenową – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości z której korzysta Zamawiający. |
| 2.13 | Radio fabryczne z MP3 wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę – sterowanie radiem przy użyciu pilota w zasięgu kierowcy. |
| 2.14 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: sygnalizacja optyczna otwarcia żaluzji skrytek, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu oświetleniowego, sygnalizacja podłączonego zewnętrznego źródła ładowania, główny wyłącznik oświetlenia skrytek, włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego. |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie oraz w zasięgu kierowcy z możliwością załączenia pracy stałej. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Kamera powinna załączać się po włączeniu biegu wstecznego oraz posiadać możliwość załączenia manualnego do obserwacji pola z tyłu pojazdu. |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: belka sygnalizacyjno-ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy – szerokość belki na całą szerokość dachu, podświetlany napis "STRAŻ", dodatkowe czerwone światło LED – Pilot, maksymalna wysokość 65 mm, generator z pilotem sterującym wykonanym ergonomicznie z przyciskami do sterowania poszczególnymi funkcjami sygnalizacji oraz oświetlenia pola roboczego i dachu pojazdu, generator musi zapewnić możliwość sterowania sygnalizacją dźwiękową – zmianę tonów poprzez sygnał akustyczny pojazdu – „klakson”, generator wyposażony w funkcję „radio” z możliwością przesyłania dźwięków z fabrycznego radioodbiornika pojazdu do głośników rozgłoszeniowych opisanych w ppkt. 9, dwie lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka (min. 6 DIOD LED każda), w tylnej części zabudowy 2 lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED (min. 6 DIOD LED każda), zamontowane w narożnikach zabudowy u góry zabudowy), lampy z funkcją świateł pozycyjnych czerwonych na przednim zderzaku w narożnikach 2 lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze LED min. 3-ledowa, dwa głośniki akustyczne rozgłoszeniowe zamontowane pod przednim zderzakiem min 100 W każdy, reflektory dalekosiężne na przednim orurowaniu okrągłe o średnicy min 100mm każdy wyposażone w funkcje świateł pozycyjnych |
| 2.17 | Instalacja elektryczna pojazdu i zabudowy wyposażona w główny wyłącznik prądu bez odłączania urządzeń fabrycznych. alternator o mocy minimum 160A, wzmocniony fabryczny akumulator. |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym na zewnątrz pojazdu po jego lewej stronie z automatycznym wyrzutem plus automatyczna ładowarka sieciowa min. 7A z przewodem zakończonym wtykom kompatybilną z gniazdem. Kontrolka sygnalizująca ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczna umiejscowioną z przodu pojazdu, o sile uciągu minimum 5000 kg i minimalnym zasięgiem liny 25 m. |
| 2.20 | Pojazd wyposażony z przodu w orurowanie zabezpieczające przedni zderzak przed uszkodzeniami wykonany z rur nierdzewnych polerowanych na połysk, średnica rur minimum 40 mm. |
| 2.21 | Pojazd powinien posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. |
| 2.22 | Pojazd powinien posiadać dedykowany (fabryczny) hak kulowo-oczkowy z tyłu pojazdu z gniazdem elektrycznym 7 PIN |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 3.1 | Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Konstrukcja szkieletowa aluminiowa. Podłoga i półki oraz wszystkie mocowania, szuflady itd. wykonane z blachy aluminiowej. wysokość i szerokość zabudowy równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej, na bokach po dwie skrytki na każdą stronę umieszczone symetrycznie o szerokości minimalnej 1350 mm oraz jedna skrytka tylna o szerokości minimalnej 820 mm (w układzie 2+2+1), skrytki zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny, kolor żaluzji naturalny aluminium, wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, system zamykania żaluzji rurkowy, uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach, konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem, dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii. |
| 3.2 | Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza, włączane automatycznie po otwarciu drzwi- żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |
| 3.3 | Wymagania dodatkowe dla zabudowy. szuflada (półka) wysuwana pozioma o nośności 150 kg – 2 sztuki, prowadnice kulkowe, nośność szuflady min 150 kg – bracha ryflowana szuflada (półka) wysuwana pionowa o nośności 150 kg – 1 sztuka (do montażu aparatów powietrznych i sprzętu burzącego), - bracha ryflowana na jednej szufladzie pionowej podajniki mydła, zbiornik wody i uchwyt ręczników jednorazowych szuflady, wysuwane blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem – wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze, pojemniki techniczne plastikowe – 3 sztuki, mocowanie sprzętowe dla węży tłocznych (przegrody) – 3 sztuki węża W52 i 3 sztuki węża W75, półka wraz z mocowaniem dla deski ortopedycznej oraz szyn Kramera powinna być podwieszona i znajdować się nad agregatem wysokociśnieniowym oraz zbiornikiem wodnym (dostęp od strony skrytki tylnej), dach w formie podestu roboczego wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej, na dachu skrzynia sprzętowa aluminiowa z blachy ryflowanej w kolorze naturalnym aluminium (1800mmx250mmx600mm) wyposażona w oświetlenie LED, dwa zamki dociągowe z zabezpieczeniami przed otwarciem oraz system podnoszenia na siłownikach, na dachu zamontowane uchwyty na drabinę nasadkową - 3 przęsła wejście na dach za pomocą drabiny wykonanej z rur nierdzewnych polerowanych na połysk, ze szczeblami antypoślizgowymi, konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu, podest dachowy zabezpieczony barierką wykonaną z rur nierdzewnych w kolorze naturalnego aluminium |
| 3.4 | Pojazd posiada zewnętrzne oświetlenie pola pracy wokół samochodu wykonane w technologii LED: oświetlenie składające się z lamp bocznych na każdym boku minimum 2 lampy (min. 25 DIOD LED każda lampa) oraz 2 lampy z tyłu (min. 7 DIOD LED każda), oświetlenie powierzchni dachu typu LED, sterowanie oświetleniem pola pracy i dachu z poziomu pilota sterującego sygnalizacją uprzywilejowania. |
| 3.5 | Radiotelefony nasobne z ładowarkami samochodowymi 4 szt. Hytera PD755 lub równoważny |
| 3.6 | Cztery półki wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej w tym trzy z regulacją wysokości w zależności od potrzeb z mocowaniami na sprzęt dostarczonymi przez Wykonawcę. wykonawca zobowiązuje się do wykonania mocowań na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego (piły, 2 pilarki, 2 kanistry, urządzenia ratownicze, pachołki, motopompy, narzędzia hydrauliczne, narzędzia ręczne). |
| 3.7 | Poniżej linii podłogi – 4 sztuki skrytek zamykanych na klucz, tworzące po otwarciu podesty robocze. Wszystkie drzwiczki skrytek wyposażone w 2 siłowniki gazowo – olejowe. Podesty robocze skrytek antypoślizgowe – masa natryskowa lub wysokiej jakości naklejki antypoślizgowe, nie dopuszcza się wykonania z blachy ryflowanej. |
| 3.8 | Pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany w pełni z dodatkowego akumulatora pojazdu zamontowany w wewnątrz zabudowy pożarniczej za kabiną pojazdu, wyposażony w dwie najaśnice LED (2x180W) 32 000 lm IP67. Maszt sterowany automatyczne pilotem bezprzewodowym - obrót najaśnic w dwóch osiach o ponad 180°. Maszt z funkcją składania automatycznego do pozycji parkingowej po naciśnięciu przycisku wyłączania na pilocie. Automatyczne składanie masztu musi się odbywać z każdej pozycji w jakiej maszt będzie ustawiony. Maszt musi posiadać możliwość ustawienia dowolnego poziomu wysunięcia – montaż masztu potwierdzony w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP lub badaniami CNBOP dostarczone na wezwanie Zamawiającego. |
| IV. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE DOSTARCZONE WRAZ Z POJAZDEM |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: klin pod koła 2 sztuki, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę samochodową, |
| 4.2 | Sprężarka Coltri typ ERGO 270 SH lub równoważna |
| 4.3 | Motopompa TOHATSU VE 1500 lub równoważna |
| 4.4 | Latarki kątowe 4 szt. LED SURVIVOR EX ATEX lub równoważne z akumulatorami ładowalnymi i ładowarkami samochodowymi |
| 4.5 | Zbiornik przenośny na wodę pojemności 5000 l ze stelażem metalowym |
| 4.6 | Smok ssawny pływający z nasadą fi 110 |
| 4.7 | 3 szt. węży ssawnych fi 110 PCV długość 2, 50 m każdy |
| V. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 5.1 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, badania techniczne, dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako specjalny, świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. |
| 5.2 | Gwarancja: na podwozie, podzespoły i zabudowę 24 miesiące, na perforację podwozia 72 miesiące, na powłokę lakierniczą 36 miesięcy. |
| 5.3 | Wykonawca zamontuje w samochodzie dostarczony sprzęt przez Zamawiającego przed dniem odbioru pojazdu. |
| 5.4 | Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. |
| 5.5 | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca może żądać wyników badań z laboratorium CNBOP przy odbiorze lub w trakcie oceny oferty |
| 5.5 | Wymagania dodatkowe: elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów, zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone. |