AE/ZP-27-40/20			                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 6

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanego echokardiografu.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji“ | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Echokardiograf 1 sztuka. | TAK |  |
|  | urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | aparat przenośny (obudowa wykonana w formie laptopa) | TAK |  |
|  | architektura aparatu w pełni cyfrowa | TAK |  |
|  | cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | monitor wysokiej rozdzielczości, min. 1400x1050 pixeli | TAK |  |
|  | przekątna ekranu, min. 15" | TAK |  |
|  | waga aparatu z akumulatorem max 8 [kg] | TAK |  |
|  | ilość kanałów przetwarzania, min. 50 000 | TAK |  |
|  | zakres częstotliwości pracy aparatu, min. 2,0 - 12,0 [MHz] | TAK |  |
|  | zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji), min. 2 - 30 [cm] | TAK |  |
|  | aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |
|  | zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w ultrasonograf | TAK |  |
|  | dynamika aparatu, min.170 [dB] | TAK, |  |
|  | czas pracy wbudowanego akumulatora, min. 30 [min.] | TAK |  |
|  | zasilanie sieciowe 220-240 [V] | TAK |  |
|  | wózek do oferowanego aparatu z półkami na dodatkowe akcesoria, z regulacją góra/dół, wieszakami na głowice oraz wyposażony w cztery skrętne kółka i videoprinter czarno-biały | TAK |  |
| Archiwizacja |
|  | archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności, min. 80 [GB] | TAK |  |
|  | możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania | TAK |  |
|  | pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania, min. 500 obrazów | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
| Tryby obrazowania |
|  | 2D | TAK |  |
|  | maksymalny Frame Rate dla trybu 2D, min. 750 [Hz] | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
|  | obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Doppler Angiologiczny (Power Doppler) | TAK |  |
|  | 2D+M, M-mode | TAK |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Kolor M-mode | TAK |  |
|  | anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz pętli cineloop | TAK |  |
|  | anatomiczny M-mode z pętli cineloop z archiwum lub brak takiej funkcji | TAK Punktacja: Urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt. |  |
|  | Doppler spektralny PW | TAK |  |
|  | funkcje przetwarzania zapisanych obrazów w archiwum – wymienić funkcje | TAK |  |
|  | przesunięcie linii bazowej, wzmocnienie, zmiana rozdzielczości czasowej na spektrum z archiwum lub brak takich funkcji | TAK Punktacja: Urządzenie nie posiada opisanych funkcji - 0 pkt. Urządzenie posiada opisane funkcje - 10 pkt. |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą CW | TAK |  |
|  | Triplex B/CD/CWD lub brak takiego trybu | TAK Punktacja: Urządzenie nie posiada opisanego trybu - 0 pkt. Urządzenie posiada opisany tryb - 10 pkt. |  |
|  | Spektralny i Kolorowy Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S, D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz po zamrożeniu obrazu | TAK |  |
|  | kardiologiczne oraz naczyniowe pomiary i kalkulacje | TAK |  |
|  | prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta | TAK |  |
|  | kabel EKG 3 odprowadzeniowy przystosowany do elektrod samoprzylepnych | TAK |  |
| Głowice |
|  | Głowica sektorowa do badań echokardiograficznych | TAK |  |
|  | producent/ model głowicy | TAK |  |
|  | zakres częstotliwości, min. 1,5 - 4 [MHz] | TAK |  |
|  | kąt widzenia, min. 90° | TAK |  |
|  | ilość elementów, min. 60 | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia głowicy TEE matrycowej o min 2400 kryształach piezoelektrycznych | TAK, podać producenta/model głowicy TEE |  |
|  | możliwość podłączenia głowicy posiadanej przez Zamawiającego typu 6Tc-RS lub zaoferowanie własnej głowicy przezprzełykowej | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | W okresie gwarancji sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.