# OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT

### ZADANIE:	REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH – POWIĘKSZENIE  POWIERZCHNI MAGAZYNU DOWODÓW RZECZOWYCH

OBIEKT:	MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH I MAGAZYN MATERIAŁÓW BIUROWYCH

ADRES :	Wrocław, ul. Sokolnicza 12

### Dz. nr 11, AR-7, obręb 01- Stare Miasto

INWESTOR:	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

### ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

OPRACOWAŁ :	mgr inż.	Jarosław Zacharewicz

Wrocław, czerwiec 2018 r.

I.   OPIS TECHNICZNY

## OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT

ZADANIE: REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH – POWIĘKSZENIE   POWIERZCHNI MAGAZYNU DOWODÓW RZECZOWYCH

OBIEKT:	BUDYNEK MAGAZYNOWY NR 1 WE WROCŁAWIU PRZY UL. SOKOLNICZEJ 12.

### Przedmiot inwestycji

Przedmiotem remontu jest powiększenie powierzchni magazynu dowodów rzeczowych kosztem pomieszczenia magazynu materiałów biurowych w budynku magazynowym nr 1 we  Wrocławiu, dz. nr 11, obręb Stare Miasto

### Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje typowanie robót dla powiększenie powierzchni magazynu dowodów rzeczowych wraz z robotami towarzyszącymi.

### Stan istniejący

Charakterystyka obiektu:

Budynek magazynowy nr 1 jest budynkiem wolnostojącym dwukondygnacyjnym o konstrukcji murowanej, obiekt jest obecnie użytkowany.

    - Parametry obiektu.

Kubatura:	ok. 28597 m3

Powierzchnia użytkowa:	ok. 5047,12 m2

  - Eksploatacja.

Obiekt eksploatowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako budynek magazynowy.

### Określenie zakresu robót remontowych

Zakres robót obejmuje wykonanie zamurowania przejścia pomiędzy dwoma pomieszczeniami magazynu materiałów biurowych oraz wykucie otworu drzwiowego wraz z wstawieniem drzwi pomiędzy magazynem materiałów biurowych i magazynem dowodów rzeczowych.

    - Roboty budowlane.

- zamurowanie przejścia pomiędzy dwoma pomieszczeniami wraz z tynkowaniem                         i  malowaniem zamurowanej powierzchni

- wykucie otworu drzwiowego

- wstawieniem drzwi i nadproża

- tynkowanie

- malowanie ściany

- wywiezienie gruzu

### 5.     Sposób realizacji robót

Zalecenia wykonawcze.

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w sposób tradycyjny, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, przy wykorzystaniu maszyn i elektronarzędzi.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z :

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

- specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentów i dostawców materiałów

- aprobatami technicznymi wydanymi przez stosowne instytucje

- obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

WYKONYWANIE ROBÓT

Zamurowanie otworu

Murowanie należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura.

Roboty tynkarskie

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000.

Roboty malarskie

Roboty malarskie należy przeprowadzić w następujących etapach

- Przygotowanie podłoża

- Gruntowanie podłoża

- Dwukrotne malowanie

Roboty malarskie wykonać na podłożach odpowiednio przygotowanych

Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych

Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby akrylowej nie większa niż 4% dla olejnej 3% dla wapiennej 6%

Montaż drzwi

- Wytrasowanie miejsc montażu

- Ustawienie drzwi (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu –max 2mm na 1m wysokości, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy)

- Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu

- Po wypoziomowaniu zamocowanie na kotwy

- Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeży ( w zależności od wysokości i szerokości od 4-10 punktów) zgodnie z normą

- Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanową oraz obcięcie jej nadmiaru po całkowitym wyschnięciu

Nadproże

- Nadproże wykonać jako stalowe z dwóch ceowników połączonych śrubami M20

Opracował:

mgr inż. Jarosław Zacharewicz