Pozycja nr 1

Autorefraktometr

Specyfikacja techniczna

| Autorefraktometr | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odległość czołowa (VD): 0, 10, 12, 13,5, 15mm | Tak |  |
| 2 | Zakres pomiaru sfery(SPH): od-25,00 do +22,00D | Tak |  |
| 3 | Zakres pomiaru cylindra (CYL) od 0,00 do +/-10,00D | Tak |  |
| 4 | Oś (AX): od 1do 180° | Tak |  |
| 5 | Rozstaw źrenic: 10-85mm | Tak |  |
| 6 | Minimalna średnica źrenicy: 2,0mm | Tak |  |
| 7 | Promień krzywizny: od 5,0 do10,2mm | Tak |  |
| 8 | Refrakcyjna moc rogówki: od 33,00 do 67,50D | Tak |  |
| 9 | Astygmatyzm rogówki: 0,00 do -15,0D | Tak |  |
| 10 | Zakres pomiaru średnicy rogówki: od 2,0 do 12,0mm | Tak |  |
| 11 | Pomiar krzywizny bazowej soczewki kontaktowej | Tak |  |
| 12 | Możliwość przewodowego połączenia w zestaw do refrakcji z foropterem automatycznym, panelem do badania ostrości wzroku oraz dioptromierzem elektronicznym tego samego producenta | Tak |  |
| 13 | Wyświetlacz dotykowy, kolorowy LCD 7 cali | Tak |  |
| 14 | Ruch podbródka: max 55mm | Tak |  |
| 15 | Blokada ruchu głowicy pomiarowej i ruchu joysticka obsługiwana przy pomocy jednej ręki | Tak |  |
| 16 | Przedmiot oferty fabrycznie nowy | Tak |  |

Pozycja nr 2

Tonometr bezkontaktowy

Specyfikacja techniczna

| Tonometr bezkontaktowy | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tonometr bezkontaktowy umożliwiający szybki i komfortowy dla pacjenta pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego | Tak |  |
| 2 | Funkcja korekty wartości zmierzonego ciśnienia ze względu na grubość rogówki pacjenta | Tak |  |
| 3 | Funkcja potrójnego pomiaru za jednym uruchomieniem przycisku | Tak |  |
| 4 | Pomiar całkowicie automatyczny | Tak |  |
| 5 | Kolorowy ekran dotykowy LCD | Tak |  |
| 6 | Wbudowana baza danych pacjentów (możliwość wprowadzania danych pacjenta do urządzenia) | Tak |  |
| 7 | Złącze karty SD | Tak |  |
| 8 | Zakres pomiaru: wymagany 0 - 60 mmHg | Tak |  |
| 9 | Dokładność pomiaru: 0,5 mmHg | Tak |  |
| 10 | Podbródek z elektryczną regulacją wysokości | Tak |  |
| 11 | Przedmiot oferty fabrycznie nowy | Tak |  |

Pozycja nr 3

Test Lang

Specyfikacja techniczna

| Test Lang | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test widzenia przestrzennego Lang I | Tak |  |
| 2 | Test składający się z obrazków kota, gwiazdy i samochodu, pozwalający na zgrubną ocenę steropsji w zakresie od 1200” do600” | Tak |  |
| 3 | Przedmiot oferty fabrycznie nowy | Tak |  |

Pozycja nr 4

Test Ishihsra

Specyfikacja techniczna

| Test Ishihsra | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tablice pseudoizochromatyczne do badania widzenia barwnego | Tak |  |
| 2 | Ilość tablic: 24 | Tak |  |
| 3 | Przedmiot oferty fabrycznie nowy | Tak |  |

Pozycja nr 5

Soczewka 90D

Specyfikacja techniczna

| Soczewka 90D | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka podwójne asferyczna 90D | Tak |  |
| 2 | Pole widzenia: 74°/89° | Tak |  |
| 3 | Powiększenie obrazu: 0.76x | Tak |  |
| 4 | Plamka lasera: 1,32x | Tak |  |
| 5 | Odległość robocza: 7 mm | Tak |  |
| 6 | Etui w komplecie | Tak |  |
| 7 | Przedmiot oferty fabrycznie nowy | Tak |  |

Pozycja nr 6

Soczewka 90D

Specyfikacja techniczna

| Panel LCD do badania ostrości wzroku | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna : 17 cali | Tak |  |
| 2 | Rozdzielczość: 1280x1024 pikseli | Tak |  |
| 3 | Podświetlenie tła: od 80 do 320CD/m² | Tak |  |
| 4 | Dostępne optotypy: pierścienie Landoltd’a, haki Snellen’a, liczby, optotypy dla dzieci | Tak |  |
| 5 | Maskowanie: pojedynczy znak, jeden wiersz, jedna kolumna | Tak |  |
| 6 | Funkcje dodatkowe: test czerwono-zielony, badanie widzenia barwnego, badanie widzenia stereoskopowego | Tak |  |
| 7 | Funkcje specjalne: optotypy lustrzane, zmiana kontrastu, inwersja | Tak |  |
| 8 | Odległość badania: od 2 do 7 m | Tak |  |
| 9 | Waga: ≤ 4kg | Tak |  |
| 10 | Pobór mocy: ≤ 20W | Tak |  |
| 11 | Przedmiot oferty fabrycznie nowy | Tak |  |

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji

# Text boxes

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: min. 2021 |  |

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: min. 2021 |  |

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: min. 2021 |  |

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: min. 2021 |  |

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: min. 2021 |  |

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: min. 2021 |  |