- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 30 sztuk sterowników. Sterowniki będą stanowiły elementy sterujące sensorami stacji pomiarowo-kontrolnych. Będą służyły do przekazywania pomiarów jakości wody w rzekach lub jeziorach do systemu informatycznego. Stacje zostaną umieszczone w bojach na rzekach lub jeziorach w rejonach o głębokości od 1 metra i będą eksploatowane w ciągu całego roku. Stacje pomiarowo-kontrolne będą posiadały autonomiczne zasilanie.

- Przedmioty dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w przedmiotowym „Formularzu opis przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.  Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

- W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2023 r.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie oferowanego sprzętu. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Sposób wypełnienia rubryki „C”.

- w wykropkowanych polach należy wpisać oferowany parametr.

- w polach TAK/NIE należy określić spełnienie wymagania Zamawiającego poprzez przekreślenie „NIE”  lub opisać oferowany parametr lub rozwiązanie w przypadku oferty równoważnej i przekreślić „TAK”

Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki E. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

- Zamawiający wymaga zaoferowania 5 letniego okresu gwarancji.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Oferta Wykonawcy – opis za pomocą oferowanych parametrów technicznych w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| 1. | KOMUNIKACJA GSM Cykliczne przesyłanie danych przez GSM (minimum 2G) z użyciem zarówno stałego, jak i dynamicznego adresowania IP. urządzenie musi być przystosowane do działania Polsce Funkcjonalność sprawdzania dostępności w sieci GSM z użyciem zarówno stałego, jak i dynamicznego adresowania IP. Praca w trybie online i cykliczne łączenie (według zaprogramowanych planów), z opcją uśpienia modemu i jego wybudzenia w dowolnym czasie poprzez połączenie głosowe lub wysłanie SMS za pomocą na przykład telefonu komórkowego lub telefonii internetowej. Zarządzanie alarmami, z możliwością konfiguracji reakcji na sytuacje alarmowe. Obsługa dwóch kart SIM i możliwość wyboru, która z nich powinna być w danym momencie aktywna. Niezależna konfiguracja kodu PIN dla każdej z kart SIM. Interakcja z urządzeniem i przesyłanie informacji przy użyciu technologii GSM, do wyboru pomiędzy GPRS, CAT-M1 czy NB-IoT. Wykorzystywanie usług transmisji danych od dowolnego dostawcy, używając dowolnego APN. Współpraca z serwerami wyższego rzędu (takimi jak SCADA czy aplikacja do zarządzania i konfiguracji). Możliwość równoczesnej komunikacji z kilkoma serwerami nadrzędnymi (na przykład centralnym i zapasowym). Wysyłanie SMS-ów z wiadomościami alarmowymi. Opcjonalny moduł komunikacji za pomocą Bluetooth lub WiFi. Możliwość ustanowienia dla każdej karty SIM niezależnych parametrów sieci APN: nazwy, użytkownika, hasła. | TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * |
| 2. | ZASILANIE Funkcja umożliwiająca odłączenie zewnętrznego źródła zasilania (akumulatorów/baterii), co zapobiega jego uszkodzeniu w przypadku nadmiernego rozładowania. Sygnalizowanie stanu rozładowania baterii zewnętrznych (raportowane przez zewnętrzny moduł zasilania). Przesyłanie danych GSM może odbywać się zarówno przy użyciu zewnętrznego źródła zasilania, jak i wewnętrznych baterii (z możliwością wyboru warunków zasilania dla połączenia). Zintegrowane baterie wewnętrzne. Niezależne od harmonogramów śledzenie napięcia zasilania co minutę. Zasilanie napięciem 12VDC Maksymalna moc pobierana w trakcie normalnej pracy 14W | TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * |
| 3. | KOMUNIKACJA Z SENSORAMI Dostawca zapewnia możliwość podłączenia oprócz oferowanych przez siebie sensorów, również innych sensorów opartych o komunikację MODBUS (w ramach zamówienia Dostawca zapewni podłączenie co najmniej 3 innych typów sensorów opartych o komunikację MODBUS) Opcja pracy w konfiguracji Master-Slave (z rejestratorem jako Master, a urządzeniami pomiarowymi, takimi jak czujniki, jako Slave). Obciążalność do 1A z możliwością konfiguracji czasu załączenia z rozdzielczością 1ms Opcja konfigurowania parametrów komunikacji, takich jak prędkość transmisji, parametry wiadomości, liczba retransmisji, czas oczekiwania na odpowiedź dla każdego urządzenia typu Slave. Obsługa bloków danych: Holding register, Input register, Coils, Discrete inputs. Zapisywanie odczytanych danych z czujników w trwałej pamięci rejestratora. Możliwość dostępu do natywnych wartości odczytanych z urządzeń typu Slave. Wbudowany interfejs Bluetooth umożliwiający bezprzewodową konfigurację rejestratora, odczyt aktualnych danych, odczyt danych archiwalnych i aktualizację oprogramowania rejestratora. Dysponowanie dwiema niezależnymi magistralami RS485. Obsługa protokołów ModBUS RTU i ModBUS ASCII na porcie szeregowym, oprócz dedykowanego protokołu. Możliwość odczytu danych z co najmniej 10 niezależnie adresowanych urządzeń typu Slave. Monitorowanie jakości transmisji za pomocą niezależnych liczników wiadomości wysłanych i odebranych dla każdego urządzenia typu Slave. Generowanie alarmów, gdy wartości odczytów z czujników przekraczają ustalone limity. Komunikacja z czujnikami z wykorzystaniem przeplotu, aby skrócić czas transmisji i zmniejszyć zużycie energii. Przejście w tryb transparentny, umożliwiający bezpośrednią komunikację z urządzeniami Modbus Slave zdalnie przez połączenie GSM (na przykład w celu przeprowadzenia zdalnej kalibracji). Wbudowany moduł GPS, opcjonalnie z możliwością podłączenia zewnętrznego modułu GPS. | TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * |
| 4. | CZĘŚĆ SPRZĘTOWA I ZASOBY WEWNĘTRZNE STEROWNIKA Wbudowany wewnętrzny pomiar temperatury. Gniazdo dla zewnętrznych sygnałów pomiarowych dwustanowych, analogowych oraz dla opcjonalnego zasilania, zgodne ze standardem wojskowym, zapewniające szczelność IP68 nawet gdy nie jest podłączony wtyk. Wewnętrzny zegar RTC z niezależną, wymienną baterią. Klawiatura do konfiguracji. Monitorowanie poziomu sygnału GSM. Co najmniej 1 uniwersalne wejście dla zewnętrznych sygnałów analogowych, zgodne ze standardem 4-20mA lub 0-30V. Wejścia analogowe z możliwością przypisania własnej nazwy i jednostki. Definiowanie częstotliwości pomiarów i czasu ich rozpoczęcia dla wejść analogowych. Zapewnienie rejestrowania danych z czujników zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem Zapewnienie dodatkowej rejestracji (uruchomionej w momencie wystąpienia warunków alarmowych). 3 wejścia licznikowe z możliwością definiowania stanu licznika, wagi impulsu i możliwością pracy jako wejścia zdarzeniowe. Zmiana okresu pomiarów lub rejestracji od co najmniej 1 sekundy do 1 godziny. Obudowa urządzenia odporna na wodę (standard nie niższy niż IP68). Gniazdo do podłączenia anteny GSM o szczelności IP68. Wbudowany wyświetlacz LCD z podświetleniem (pokazujący podstawowe parametry sterownika). Automatyczne wyłączanie wyświetlacza. Możliwość pracy w zakresie temperatur od -20°C do +50°C. Minimum 2 wewnętrzne wejścia służące do diagnozowania temperatury urządzenia oraz wartości napięcia zasilania. Wyjście umożliwiające impulsowe zasilanie zewnętrznych przetworników analogowych z opcją definiowania czasu zasilania. Opcja przeprowadzania szybkich pomiarów zgodnie z określonym harmonogramem podczas połączenia GSM lub po wybudzeniu wyświetlacza LCD. Zapewnienie rejestracji w trybie szybkim (aktywowanym po wystąpieniu ustawionych warunków alarmowych). Obecność 12 niezależnych harmonogramów o ogólnym zastosowaniu z możliwością konfiguracji zadań. Co najmniej 3 wejścia zdarzeniowe, obsługiwane z maksymalnym interwałem 1 sekundy. Wewnętrzna, trwała pamięć FLASH umożliwiająca rejestrację w cyklu kołowym - o pojemności minimum 20 000 pomiarów | TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * |
| 5. | ZARZĄDZANIE PRZYŁĄCZONYMI URZĄDZENIAMI Sterowniki muszą zapewniać: okresowe wyłączanie lub wprowadzanie w stan uśpienia sensorów (np. wyłączanie na okres N minut) możliwość podłączenia dodatkowych czujników monitorujących bezpieczeństwo urządzeń, na których zostaną zainstalowane (np. czujnik otwarcia, zalania, uderzeń) możliwość włączania (wyzwolenie wyjście cyfrowym zewnętrznego sterownika lub podłączenie zasilania) okresowego dodatkowych kamer monitorujących Urządzenie nie może przekraczać wymiarów 21x21x10 cm i ważyć więcej niż 2,5 kg | TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * TAK / NIE * Oferowany parametr: Wymiary: ……..x ………x ………. Cm Waga: …………. kg |
| 6. | GWARANCJA: Gwarancja – 5 lat | TAK / NIE * |

* niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta | Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

Kwalifikowany podpis elektroniczny : …………………….…………