Zamawiający:		                   				      Lublin dn. 25.08.2022 r.             Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin, woj. Lubelskie

tel. 081 538 46 00

Znak sprawy: KZA-3/605/WM-KTPTP/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na dostawę pn.:

Zaprojektowanie oraz wykonanie jednogniazdowej formy wtryskowej

Przedmiotem zamówienia jest „zaprojektowanie oraz wykonanie jednogniazdowej formy wtryskowej na element o wymiarach zewnętrznych 83,8 x 74,5 x 66,0 mm”. 
Realizacja powinna obejmować projektowanie formy wtryskowej (korzystnie oparte na symulacji komputerowej w programie CadMould lub innym), wykonanie formy wtryskowej, weryfikację prawidłowości jej funkcjonowania oraz w razie konieczności niezbędne korekty.

Model 3D docelowej wypraski wtryskowej w formie kubka oraz jego rzuty z głównymi wymiarami stanowią załączniki do pobrania.

Forma wtryskowa przeznaczona będzie do pracy na wtryskarce firmy Arburg model Allrounder 320C golden edition. Dokładne wymiary stołów ruchomego oraz nieruchomego wraz ze zwymiarowanymi odległościami pomiędzy otworami montażowymi znajdują się 
w dokumentacji ze specyfikacją wtryskarki, która udostępniana jest na stronie internetowej producenta. Wyszczególniona w dokumentacji jednostka wtryskowa według EUROMAP to 170 ze ślimakiem o średnicy 30 mm i maksymalną objętością dozowania równą 85 cm3.

Wybranemu Wykonawcy zostanie udostępniona informacja o aktualnie stosowanych normaliach w obecnie posiadanej formie wtryskowej, np. złączek do węży z wodą chłodzącą itp.

Tworzywo, z którego będą wykonywane wypraski wtryskowe to bioPBS FZ71 firmy PTT MCC BIOCHEM (Mitsubishi Chemical) o MFR(190/2,16)=22 g/10min. Tworzywo to będzie dodatkowo napełniane sproszkowanym napełniaczem lignocelulozowym o wielkości ziaren poniżej 0,6mm, a stopień napełnienia będzie sięgał 50%, zatem MFR stosowanych kompozycji może być niższy nawet o połowę względem nienapełnionego bioPBS FZ71.

Wymagania Zamawiającego:

- Dostawa na poniższy adres:

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

Ul. Nadbystrzycka 36

20-618 Lublin

- Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2023 r. (w tym okresie wszystkie prace nad formą muszą zostać zakończone, a sama formy być gotowa do użytkowania.

- Gwarancja: co najmniej 1 rok lub co najmniej 200 000 wtrysków

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

- Wymiary wypraski wtryskowej

- Model 3D kubka w rozszerzeniu .prt