Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4

Szafa endoskopowa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2019 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Pracownia Endoskopowa Szpital św. Wojciecha Al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Szafa do przechowywania, suszenia i monitorowania endoskopów |
| 2 | Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez czas min. 165 h od momentu umieszczenia endoskopu w szafie | Tak, podać |  |
| 3 | Funkcja suszenia endoskopów w ciągu maksymalnie 120 minut | Tak, podać |  |
| 4 | Bezprzewodowa identyfikacja endoskopów poprzez chipy RfiD - Zamawiający posiada na endoskopach chipy RfiD współpracujące z myjniami Olympus ETD-4 - w przypadku konieczności zainstalowania innych chipów zostaną one przewidziane w cenie oferty | Tak |  |
| 5 | Bezprzewodowa identyfikacja personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu. | Tak |  |
| 6 | Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu | Tak |  |
| 7 | Komunikacja z wysłaniem raportu do systemu archiwizacji. | Tak |  |
| 8 | Kompaktowe wymiary całkowite szafy: Szerokość: 130 135 cm (+/- 5 8 cm) Głębokość: 50 cm (+/- 5 cm) Wysokość: 210 cm (+/- 11 cm) | Tak, podać |  |
| 9 | Szafa wyposażona w min. osiem stanowisk na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów | Tak |  |
| 10 | Wraz z 3 szafami Wykonawca dostarczy jeden kompletny zestaw przyłączy (adapterów) umożliwiający podłączenie: - min. 6 endoskopów produkcji Pentax: - EC-3890Fi2 2 szt. - EC-3890FK2 3 szt. - ED34-I10T - min. 10 endoskopów produkcji Olympus (w tym 1 endoskop EUS): - GIF-Q165 - GIF-Q180 - GIF-2T160 - GIF-H185 3 szt. - CFQ165L 2 szt. - TJF-145 - GF-UCT180 - min. 5 endoskopów, których producent i modele zostaną wskazane po rozstrzygnięciu równoległego przetargu: - gastroskop 2 szt. - kolonoskop 2 szt. - endosonograf (EUS) | Tak, podać |  |
| 11 | Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej – możliwość podłączenia do gniazda w standardzie AGA posiadanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 12 | Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów | Tak |  |
| 13 | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi | Tak |  |
| 14 | Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu min. 30 12 m3 / h | Tak, podać |  |
| 15 | Szafa wyposażona w filtr HEPA - w trakcie gwarancji wymiana filtrów zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty. | Tak |  |
| 16 | Podłączenie do zasilania 230 V | Tak |  |
| 17 | Szafa wyposażona w całą niezbędną infrastrukturę i przyłącza umożliwiającą jej podłączenie w przyszłości do systemu informatycznego umożliwiającego śledzenie endoskopu (tzw. tracking endoskopu) | Tak |  |
| 18 | Gwarancja na cały zestaw min. 24 miesiące – wszelkie wymiany części eksploatacyjnych, filtrów itp. zgodnie z zaleceniami producenta w okresie gwarancji w cenie oferty. | Tak, podać |  |
| 19 | Okres dostępności części zamiennych - 10 lat od zakończenia produkcji sprzętu. | Tak |  |
| 20 | Wykonawca oświadcza, że jest mu znane miejsce, w którym szafy będą podłączone i gwarantuje, że posiadana przez Zamawiającego infrastruktura umożliwia prawidłowe podłączenie szaf. | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)