# ZAŁĄCZNIK nr 1B - wykonania mebli wg technologii T2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Meble konstrukcja profil aluminiowy T2

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametry | Wymagania | parametr oferowany – podać ( TAK lub NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane meble i wyposażenie – nowe, wyprodukowane w bieżącym roku, w którym będą dostarczane, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm i gęstość min. 660 kg / m3, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty. | TAK |  |
|  | Drzwi, szuflady - fronty. Wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Min dwóch producentów płyt. | TAK |  |
|  | Krawędzie. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 1 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie | TAK |  |
|  | Zawiasy, szuflady, prowadnice, zamki. Zawiasy do drzwi: stalowe, clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Zamki i ich typy wg zestawienia ilościowego. | TAK |  |
|  | Drzwi szklane. Wszystkie drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność | TAK |  |
|  | Półki. Grubość półek 18 mm. | TAK |  |
|  | Mocowanie szafek wiszących do ścian wykonane w sposób pewny i bezpieczny, zapewniający regulację i właściwe wypoziomowanie, uniemożliwiający zerwanie się obciążonych szafek z zawieszek w trakcie użytkowania. | TAK |  |
|  | Blaty robocze o grubości 28 mm oklejone laminatem wysokociśnieniowym typ HPL o grubości min. 1 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na środki dezynfekcyjno – myjące i promieniowanie UV. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową. | TAK |  |
|  | Zlewy/umywalki komory wykonane ze stali nierdzewnej. Zlewy i umywalki dostarczane i montowane łącznie z wyposażeniem meblowym muszą być kompletne, wyposażone w baterię (nadblatowąową przy umywalce bateria na fotokomórkę, zlewozmywk, bateria jednouchwytowa – wysoki korpus ), syfon odpływowy i wszelkie niezbędne elementy potrzebne do poprawnego montażu i niezawodnego działania. | TAK |  |
|  | Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na obiekcie w czasie wizji lokalnej. Potwierdzenie wizji lokalnej oraz powstałe na tej podstawie projekty wyposażenia meblowego pomieszczeń załączyć do oferty. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń i użytkowników. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 2%. | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam,  że oferowane meble i osprzęt spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy