FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania I”, 
nr postępowania 18/ZP/2024, oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego wymagania w zakresie:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| URZĄDZENIE DRUKUJĄCE I – 1 szt. |
| Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |
| 1 | TYP URZĄDZENIA | Nowe urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, formatu co najmniej A3, gotowe do pracy | Tak/Nie* |
| 2 | PROCESOR | Co najmniej czterordzeniowy 1,6 GHz | Tak/Nie* |
| 3 | PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA | Co najmniej 25 kolorowych stron na minutę | Tak/Nie* |
| 4 | PANEL OPERACYJNY | Co najmniej 10 cali | Tak/Nie* |
| 5 | DYSK SSD | Co najmniej 256 GB | Tak/Nie* |
| 6 | PAMIĘĆ RAM | Co najmniej 8 GB | Tak/Nie* |
| 7 | INTERFEJSY | Co najmniej Ethernet BASE 10/100/1000 lub równorzędny, Co najmniej jedno wejście USB 2.0 | Tak/Nie* |
| 8 | POJEMNOŚĆ PODAJNIKA DOKUMENTÓW | Co najmniej 100 arkuszy | Tak/Nie* |
| 9 | OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE | Co najmniej: Windows 11, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, MAC OS X 10.13 (High Sierra), Windows Server 2022 | Tak/Nie* |
| 10 | PODSTAWA | Umożliwiająca wygodne przesuwanie urządzenia, spójna kolorystycznie, oryginalna producenta | Tak/Nie* |
| 11 | MODUŁ SKANERA | Jednoprzebiegowy skaner dwustronny z podajnikiem dokumentów na co najmniej 100 arkuszy, skan banerów o minimalnych wymiarach 297x1000 mm | Tak/Nie* |
| 12 | PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA | Co najmniej 200 obrazów A4 na minutę w trybie dwustronnym (tryb kolorowy w rozdzielczości co najmniej 200 dpi) | Tak/Nie* |
| 13 | DOCELOWE FORMATY SKANOWANYCH DOKUMENTÓW | Co najmniej: JPEG, TIFF, PDF, PDF szyfrowany, PDF z cyfrowym podpisem, PDF/A | Tak/Nie* |
| 14 | DOCELOWE LOKALIZACJE ZAPISU SKANOWANYCH DOKUMENTÓW | Co najmniej: Foldery sieciowe, poczta e-mail, dysk twardy urządzenia | Tak/Nie* |
| 15 | OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU | Co najmniej: A3, A4, A5, A6, koperty | Tak/Nie* |
| 16 | OBSŁUGIWANA GRAMATURA PAPIERU | Co najmniej w granicach od 52 do 256 g/m² | Tak/Nie* |
| 17 | JĘZYKI DRUKARKI (PDL) | Co najmniej: PCL5, PCL6, PostScript 3, dopuszczalne emulacje | Tak/Nie* |
| 18 | NADPISYWANIE DANYCH DYSKOWYCH | TAK | Tak/Nie* |
| 19 | SZYFROWANIE DANYCH DYSKOWYCH | Co najmniej za pomocą wymaganego klucza zgodnego ze standardem AES 256 | Tak/Nie* |
| 20 | PODAJNIK BOCZNY | 150 arkuszy; A6–SRA3; niestandardowe rozmiary; baner | Tak/Nie* |
| 21 | WYDRUK PLIKÓW Z PAMIĘCI USB | Formaty PDF, Compact PDF, JPEG, TIFF, XPS, Compact XPS, DOCX, XLSX, PPTX | Tak/Nie* |
| 22 | FUNKCJE DODATKOWE | Drukowanie informacji ze stron internetowych bezpośrednio z panelu drukarki, obsługa łączności NFC | Tak/Nie* |
| 23 | UWAGI | W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymogi dotyczące prędkości i pojemności podane parametry dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o gramaturze 80 g/m² (+/- 10%). Urządzenie wyposażone w Copier desk w kolorystyce spójnej z urządzeniem, posiadający miejsce na przechowywanie dokumentów i dodatkowych ryz papieru. | Tak/Nie* |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy