ZP.271.10.2020.1022

Załącznik nr 1.12

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 12: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH- CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI INSTALACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH- CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NARZĘDZIE UDERZENIOWE ZACISKACZ LSA | 5 szt | NARZĘDZIE UDERZENIOWE ZACISKACZ LSA - wbijanie żył kablowych do zacisków LSA/KRONE/IDC - do każdego rodzaju kabla: linka, drut, ekranowane, nieekranowane - do instalacji wszelkiego rodzaju gniazd abonenckich, patch-paneli, pól krosowniczych - automatyczny sensor z możliwością płynnej regulacji siły udaru - końcówka uderzeniowa (nóż) wykonana z hartowanej stali - możliwość wymiany noża - zapasowy nóż w zestawie |
| 2. | ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH | 1 szt | Klucze płasko oczkowe 12el 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 CRV 1szt. 1/2" grzechotka 72 zęby 1szt. 1/2" 125MM (5") przedłużka 1szt. 1/2" 250MM (10") przedłużka 1szt. 1/2" złączka 1szt. 1/2" przegub 1szt. 1/2" *21MM*67 klucz do świec 1szt. 1/2" *16MM*67 klucz do świec 14szt. 1/2" nasadki 6-kątne: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM 5szt. 1/2" nasadki długie: 16, 17, 19, 21, 22MM 3szt. 1/2" nasadki Torx: E20, E22, E24MM 2szt. gniazdo bitowe: T70, H14 1szt. 3/8" grzechotka 72 zęby 1szt. 3/8" 125MM (5") przedłużka 1szt. 3/8" przegub 1szt. 3/8" *18MM klucz do świec 1szt. 3/8" złączka 10szt. 3/8" nasadki 6-kątne: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM 6szt. 3/8" nasadki długie 6-kątne: 10, 11, 12, 13, 14, 15MM 6szt. 3/8" nasadki Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18 30szt. bity 1szt. 1/4" grzechotka 72 zęby 1szt. 1/4" poprzeczka 1szt. 1/4" 75MM (4") przedłużka 1szt. 1/4" 50MM (2") przedłużka 1szt. 1/4" przegub 1szt. 1/4" złączka 1szt. 1/4" wkrętak do nasadek 13szt. 1/4" nasadki 6-kątne: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM 7szt. 1/4" nasadki długie: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10MM 5szt. 1/4" nasadki Torx: E4, E5, E6, E7, E8 30szt. gniazdo bitowe 44szt. bity 1szt. adapter 7szt. imbusy |
| 3. | Młotek | 6 szt | waga 300 g, trzonek drewniany |
| 4. | komplet bitów | 6 szt | zestaw bitów 100 elementów w etui |
| 5. | zestaw wierteł do: metalu, drewna | 6 szt | zestaw w rozmiarach: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0- 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0mm Dane techniczne: •Materiał: stal szybkotnąca HSS •Chwyt: walcowy •Kąt wierzchołkowy: 130°. •Kierunek skrawania: prawoskrętne •Metoda produkcji: frezowane •Obróbka wykańczająca: szlifowane |
| 6. | listwy płaskie elektroinstalacyjne | 60 szt | Listwa elektroinstalacyjna 40x25 biała |
| 7. | Centrala alarmowa mikroprocesorowa | 6 szt | obsługa od 8 do 128 wejść przewodowych i bezprzewodowych wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz w technologii ABAX możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji obsługa od 8 do 128 programowalnych wyjść przewodowych i bezprzewodowych magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 64 niezależne timery do automatycznego sterowania funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej pamięć 21503 zdarzeń z funkcją wydruku obsługa do 240+8+1 użytkowników port RS-232 - gniazdo RJ możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki kompatybilność z gamą akcesoriów i modułów INTEGRA oraz ABAX 2 i ABAX |
| 8. | dualna czujka ruchu z podświetleniem | 6 szt | zgodność z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 2 detekcja ruchu przy pomocy dwóch czujników: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW) regulowana czułość detekcji obu czujników możliwość oddzielnego testowania czujników cyfrowy algorytm detekcji ruchu cyfrowa kompensacja temperatury cyfrowy filtr sygnałów odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniający odporność na zakłócenia wywołane przez sieć energetyczną oraz lampy wyładowcze wybór trybu pracy: podstawowy, zaawansowany, PIR lub MW możliwość włączenia/wyłączenia kontroli strefy podejścia soczewka szerokokątna możliwość konfigurowania parametrów pracy czujki przy pomocy pilota wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ) funkcja oświetlenia realizowana przy pomocy białych diod LED możliwość zdalnego sterowania oświetleniem lub aktywowania oświetlenia ruchem wskaźnik LED do sygnalizacji wybór koloru wskaźnika LED (dostępne 7 kolorów) zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED zdalne przełączanie między dwoma zestawami parametrów pracy czujki zdalne włączanie/wyłączanie trybu konfigurowania nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża |
| 9. | Centrala pożarowa | 6 szt | 4 linie dozorowe, wbudowany wyświetlacz LCD ułatwiający bieżącą obsługę i programowanie systemu obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego 4 wejścia sterujące o funkcjonalności programowanej przez instalatora 4 wyjścia programowane przez instalatora, umożliwiające interakcję z innymi systemami obsługa urządzeń transmisji pożaru i uszkodzenia wbudowany zasilacz buforowy współpracujący z pojedynczym akumulatorem 12 V oraz wyjściami zasilania AUX 24 V i 18 V |
| 10. | System mikroprocesorowy z wyposażeniem | 5 szt | 1. Urządzenie sterujące Sterownik programowalny S7-1200 1214C, kabel do programowania, płytkę z wyjściami analogowymi, oprogramowanie TIA Portal Basic, symulator wejść cyfrowych. Zestawienie materiałowe 1 zestawu: INDUSTRIAL ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, PRE-ASSEMBLED WITH 2nRJ45 CONNECTORS, LENGTH 1M SIMATIC S7-1200, PŁYTKA SYGNAŁOWA SB 1232, 1 WYJŚCIE ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/- 10V DC - 12 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 11 BITÓW) SIMATIC S7-1200, CPU 1214C AC/DC/PRZEKAŹNIK, 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: 120/230V AC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 100 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ; FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V14 LUB WYŻSZY) SIMATIC S7-1200, MODUŁ SYMULATORA, 14 PRZEŁĄCZNIKÓW DLA WEJŚĆ BINARNYCH TIA PORTAL: SIMATIC STEP7 BASIC V15.1, LICENCJA PRZENOŚNA JEDNOSTANOWISKOWA, OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE I DOKUMENTACJA NA DVD, WSPÓŁPRACUJE Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI: WINDOWS 7 / 10 (64 BIT) LUB WINDOWS SERVER 2012 R2 / 2016 (64 BIT), KONFIGURACJA STEROWNIKÓW SIMATIC S7-1200 I PANELI SIMATIC BASIC |
| 11. | zestaw czujników | 5 szt | Zestawienie materiałowe 1 zestawu: 1.SIMATIC ET 200SP, MODUŁ INTERFEJSU PROFINET IM155-6PN BASIC, MAKS. 12 MODUŁÓW ROZSZERZEŃ, ZINTEGROWANE GNIAZDA PROFINET (2 X RJ45), ZAWIERA TERMINATOR STACJIn(SERVERMODULE) 2.SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 8 WEJŚĆ (24V DC) BASIC, TYP PODSTAWKI BU -A0, KOD KOLORU CC01, WBUDOWANA DIAGNOSTYKA; 1 SZTUKA W OPAKOWANIU 3.SIMATIC ET 200SP, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH, 8 WYJŚĆ (24V DC/0.5A) STANDARD, TYP PODSTAWKI BU - A0, KOD KOLORU CC02, WBUDOWANA DIAGNOSTYKA DLA: ZWARCIE Z L+ I MASĄ,PRZERWANIE PRZEWODU, NAPIĘCIE ZASILANIA; 1 SZTUKA W OPAKOWANIU 4.SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A0+2D, TYP A0, ZACISKI WTYKOWE, BRAK PODŁĄCZENIA DO KANAŁÓW POMOCNICZYCH AUX, NOWA GRUPA ZASILAJĄCA, ROZMIARY PODSTAWKI (S X W): 15MM X 117MM 5.SIMATIC ET 200SP, PODSTAWKA DLA MODUŁÓW ROZSZERZEŃ BU15-P16+A0+2B, TYP A0, ZACISKI WTYKOWE, BEZ KANAŁÓW POMOCNICZYCH AUX, KONTYNUACJA GRUPY ZASILAJĄCEJ, ROZMIARY PODSTAWKI (S X W): 15MM X 117MM 6.SIMATIC, STANDARDOWA SZYNA DIN SZEROKOŚĆ: 35MM DŁUGOŚĆ 483MM (DLA SZAF 19") 7.INDUSTRIAL ETHERNET TP CORD RJ45/RJ45, CAT 6A, TP CABLE 4X2, PRE-ASSEMBLED WITH 2 RJ45 CONNECTORS, LENGTH 1M |
| 12. | centrala telefoniczna | 5 szt | (2 linii wewn. analogowych, 1 port GSM, 1 port LAN, 2 kanałów VoIP), możliwość podłączenia kasety bramofonowej |
| 13. | Kamera IP | 6 szt | Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG Obsługa dwóch strumieni kodowania 25 kl/sek 2Mpx(1920x1080) Cyfrowa redukcja szumów 3DNR Funkcje: BLC, HLC, D-WDR, AWB, AGC Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m Wbudowany Web Serwer, zgodność z NVR, obsługa przez CMS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P Obudowa zewnętrzna wandaloodporna IK10, IP67 Uchwyt 3D modułu kamery Gniazdo kart pamięci MicroSD do 128GB Karta pamięci 32 GB Obiektyw stały 2.8mm F2.0 Zasilanie: DC12V i PoE kompatybilna z manipulatorem INT-TSI |
| 14. | modele obiektów rzeczywistych | 1 kpl. | Napęd do bramy skrzydłowej (2 szt) W skład zestawu wchodzą: Siłownik (2szt.) o wysuwie 300mm do bram o metalowych słupkach. Odporny na warunki atmosferyczne. Rozblokowywany za pomocą kluczyka. Metalowe zębatki w przekładni. Cyfrowa centrala zasilana 230V. Dwucyfrowy wyświetlacz LED do konfiguracji parametrów pracy. Wyjście na lampę ostrzegawczą 24V VAC. Funkcja miękki start/stop. Możliwość podłączenia siłowników 12V i 24V. 4-kanałowe piloty (2szt.) z klapką. Bariera optyczna Pozostałe parametry: Moc silnika: 24VDC 40[W] Prędkość wysuwu: 16 [mm/s] Prędkość obrotowa: 250 [obr./min] Max. długość otwieranego skrzydła: 2 [m] Max. waga otwieranego skrzydła: 150 [kg] Napięcie zasilające: 230V AC Napięcie siłowników: 24V DC Pobór mocy: 140 [W] Częstotliwość odbiornika: 433.92 [MHz] Max. zasięg sterowania: 100 [m] Wymiary: 260x185x90 [mm] Temperatura pracy: -25~+65 C Klasa szczelności: IP55 Ochrona: Termiczna/ amperometryczna/ czasowa |
| 15. | Kamera IP do Raspberry Pi (RPI) | 5 szt | Moduł kamery podłączany do dedykowanego złącza minikomputera Raspberry Pi w wersji 3, 2, B+, A+ oraz starszych A i B. Urządzenie posiada matrycę o rozdzielczości minimum 5 Mpx, wspiera tryb HD 1080 px. posiada sprzętowe wsparcie dla obsługi tej kamery, dzięki temu urządzenie nie zużywa mocy obliczeniowej procesora. Specyfikacja Kamera zgodna z Raspberry Pi w wersji 3, 2, B+, A+ oraz starszych A i B Matryca: minimum 8 MPx Kąt widzenia - przekątna: minimum 60° W zestawie Kamera , Taśma do połączenia z Raspberry Pi + obudowa przezroczysta |
| 16. | Laminat epoksydowo-szklany | 30 szt | laminat jednostronny wymiary zbliżone do 20 x 30 x 1,5 cm biały |
| 17. | Środek trawiący | 30 szt | Nadsiarczan sodowy 1kg |
| 18. | miniwiertarka precyzyjna ze statywem | 1 szt | uchwyt wiertarski z możliwością montażu narzędzi o dowolnej średnicy w zakresie od 0,3 do 3,2mm, możliwość zastosować specjalne trójszczękowe uchwyty zaciskowe . Zasilanie: 230V, 50 Hz, Zakres prędkości obrotowej: 5000 – 20000 min -1 Moc: 100W, Ciśnieniowy odlew z aluminium z frezowanymi CNC prowadnicami, odchylana głowica do 90 stopni, z prowadnicą typu jaskółczy ogon oraz czytelną skalą, statyw umożliwia wiercenie pod kątem i wielostronne frezowanie, precyzyjny mechanizm zębatkowy posuwu ze sprężyną powrotną zapewnia dokładne wiercenie , ustawianie głębokości z wbudowanym zderzakiem krańcowym (max skok 40 mm), 20-mm średnica chwytu dopasowana do mikronarzędzi serii Micromot, stabilna, chromowana kolumna (280 x 20 mm), wysięg 140 mm frezowany, wytrzymały blat roboczy o wymiarach nie mniejszych 220 x 120 mm z prowadnicą równoległą i skalą, |
| 19 | przyrząd do zdejmowania izolacji | 10 szt | Automatyczne szczypce do usuwania izolacji, które oprócz tego tną kable o grubości 0,2–6 mm. stosowane do dociskania końcówek kablowych. |
| 20 | Przewody wielożyłowe 100 m | 10 szt | Polski kabel TLWY. Ilość żył: 12. Budowa żyły: linka miedziana o przekroju 0,12mm2 |
| 21 | Wiertła 1 mm | 50 szt | Średnica - 1 mm Długość robocza - 12 mm Długość całkowita wiertła -34 mm |
| 22 | cyna lutownicza 1 kg | 3 szt | Drut lutowniczy ze stopu Pb60Sn40 Zawiera kalafoniowy, halogenkowy topnik SW26 średnica 0,7mm 1 kg |
| 23 | Oplot | 70 szt | Plecionka odsysająca szerokość 2 mm x 35 szt długość 1,5 m szerokość 3,0 mm x 35 sztuk |
| 24 | Sondy i oprogramowanie do analizatora widma | 1 szt | Sondy i oprogramowanie do analizatora widma Kompatybilne z Rigol DSA EMI |
| 25 | multimetr cyfrowy (tester elementów) | 10 szt | Napięcie DC: 200 mV/ 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V ±(0,5%+1) Napięcie AC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V ±(0,8%+3) Natężenie prądu stałego DC: 20 µA / 2 mA / 200 mA / 10 A ±(0,8%+1) Natężenie prądu zmiennego AC: 20 µA / 2 mA / 200 mA / 10 A ±(1%+3) Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm / 2000 MOhm ±(0,8%+1) Pojemność: 20 nF / 200 nF / 2 µF / 100 µF ±(2,5%+5) Indukcyjność: 2 mH / 20 mH / 200 mH / 20 H ±(2%+10) Częstotliwość: 1 Hz-10 MHz ±(0,1%+3) Temperatura: -40°C - 1000°C ±(1%+3); -40°F – 1832°F ±(1%+4) Test diod Sprawdzanie ciągłości obwodu Sprawdzanie stanów logicznych TTL |
| 26 | Mata ESD komplet stołowa szara 0,6mx0,9mx2mm | 5 szt | Mata ESD komplet stołowa szara Wymiary 0,6mx0,9mx2mm |
| 27 | Przewód do maty ESD z krokodylkiem i przypinką | 5 szt | Przewód uziemiający do mat stołowych i podłogowych z zapinką a z drugiej strony wtyk bananowy / krokodyl. |
| 28 | Opaska ESD na rękę z przewodem DESCO 14810 | 5 szt | Opaska antystatyczna ESD ze specjalnej tkaniny z nitką srebrną zapewniającą wysoką konduktancję. Przewód przyłączeniowy typu spirala o długości od 1m do 2,3m. Rezystancja przewodu spiralnego 1M Ohma. Przewód wyposażony jest w rezystory ochronne. Przewód zakończony jest wtyczką bananową o średnicy 4 mm z krokodylkiem. |
| 29 | Elementy elektroniczne – 1 kpl | 1 szt | kondensatory elektrolityczne od wartości 1uf napięcie 16v ,18 wartości pojemności , 20 elementów danej wartości - 20 zestawów kondensatory elektrolityczne od wartości 1uf napięcie 25v 18 wartości pojemności , 20 elementów danej wartości - 20 zestawów rezystory węglowe od wartości 1ohm ,76 wartości do 100 kohm , 100 elementów danej wartości - 100 zestawów |
| 30 | Rozlutownice | 5 szt | Zasilanie: 230 V AC +/- 10% Moc szczytowa grzałki pistoletu rozlutownicy: 90W Długość kabli pistoletu: 115cm Zakres regulacji temperatur: 160 °C - 480 °C Typ wyświetlacz: LED Realny odczyt temperatury: Tak Napięcie pracy elementu grzejnego: 24V DC Rezystancja grot-uziemienie: poniżej 2 Om Wymiary: 220 x 145 x 175 (dł. x szer. x wys.) |
| 31 | Lutownice na podczerwień | 3 szt | Zasilanie : AC 230V 50/60Hz Całkowita moc lutownicy : 300W Moc lampy na podczerwień : 100W Średnica elementu grzejnego lampy podczerwieni : 35mm Zakres temperatury lampy podczerwieni : 0oC - 350oC Kolba z lampą na podczerwień Czujnik temperatury Podstawka pod kolbę Przewód zasilania Instrukcja 24 miesięczna gwarancja |
| 32 | przyrząd do zdejmowania izolacji | 5 szt | Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym z tytanu. głębokość cięcia regulowana za pomocą śruby nastawnej automatyczna nastawa na cięcie okrągłe i wzdłużne obudowa z wysokiej jakości poliamidu odpornego na zużycie ostrze hakowe pokryte azotkiem tytanu certyfikat TÜV / GS |
| 33 | Butla gazowa lutownicza z nabojami | 6 szt | Długość: 17,5cm Średnica wylotu płomienia: 18mm W zestawie: Multifunkcyjny palnik gazowy Instrukcja NORMA CE ORAZ EN131!! Temperatura dochodząca do 1300°C |
| 34 | Stacja lutująco – rozlutowująca na gorące powietrze z akcesoriami + stacja odsysająca z akcesoriami | 3 szt | Stacja lutująca - rozlutowujaca :a: Napięcie: 220-240 V Pobór mocy: 750W Wymiar: 280x187x135 (dłx szer x wys) +/- 5mm Waga; 5.2kg Lutownica na gorące powietrze : Moc: 650W Zakres temperatur: 100-480°C Źródło przepływu powietrza: wentylator Przepływ powietrza: do 120 L/min Regulacja siły nadmuchu w całym zakresie: TAK Typ wyświetlacza: LCD Stabilność temperatury: +/- 1°C Długość przewodu w kolbie: do 100cm Tryb pracy ręcznej / automatycznej Wyświetla rzeczywistą moc nadmuchu Lutownica grotowa : Moc grzewcza : 60W Zakres temperatur: 200-480°C Stabilność temperatury: +/-1°C Typ wyświetlacza: LCD Rezystancja względem uziemienia poniżej do 2ohm System: ESD safe Kolba lutownicza : 8 pinów Długość przewodu kolby: do 100cm Napięcie na elemencie grzejnym: AC 26V +/- 10% Tryb sleep: włączany po bezczynnej pracy 2-99 minut. Rozlutownica :Moc grzewcza : 75W Zakres temperatur: 350-480°C Stabilność temperatury: +/-1°C Typ wyświetlacza: LCD Rezystancja względem uziemienia poniżej do 2ohm Napięcie na elemencie grzejnym: AC 26V +/- 10% Długość przewodu kolby: do 120cm System: ESD safe Kolba lutownicza : 8 pinów Moc kompresora: 12W Moc podciśnienia: Max .12Mpa Długość przewodu kolby: do 120cm Ssak do podnoszenia elementów IC : Moc kompresora: 12W Moc podciśnienia: Max .12Mpa Długość przewodu kolby: do 120cm Zawartość zestawu: Podstawka pod kolbę hotair Kolba grotowa z grotę stożkowym 8pin Podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką czyszczącą oraz czyścikiem Chwytak do podnoszenia układów Komplet dysz: dysza okrągła o średnicy 4.4 mm 1130 dysza okrągła o średnicy 7 mm 1196 dysza okrągła o średnicy 9 mm 1197 dysza kwadratowa 12x12 mm 1313 Przewód zasilania Pistolet rozlutownicy z zamocowanym grotem 8pin Zapasowe filtry 2 szt. białe 5 szt. czarne Zapasowe filtry sprężynowe 2 szt. Szpilka Komplet wyciory do czyszczenia grotów o różnych grubościach 2szt Gumowe uszczelki Silikonowa packa Podnośnik elementów zassawka Wężyk Końcówka do wężyka 4 sztuki silikonowych końcówek o różnych . Stacja odsysająca : SPECYFIKACJA: Zasilanie: 230 V AC +/- 10% Moc szczytowa grzałki pistoletu rozlutownicy: 130W Długość kabli pistoletu: 110cm Moc szczytowa grzałki kolby grotowej: 90 W Długość kabla kolby: 100cm Zakres regulacji temperatur: 200 °C - 480 °C Typ wyświetlacz: LED Stabilność temperatury: +/- 1 °C (statyczne) Realny odczyt temperatury: Tak Napięcie pracy elementu grzejnego: 36V AC F=380Khz Rezystancja uziemienia na grocie: poniżej 2 Om Wymiary: 234 x 202 x 134 (dł. x szer. x wys.) Waga: 6Kg Długość przewodu zasilającego: 120 cm Transformator i falownik Pompa próżniowa - moc pompy: 12 W Maksymalne generowane podciśnienie: Max. 0,05 MPa W KOMPLECIE: Stacja WEP 948D Upgrade Pistolet rozlutownicy z grotem 1mm Kolba grotowa z grotem stożkowym Ssak podciśnieniowy z 2szt metalowymi końcówkami 4szt silikonowymi zakończeniami (12;9;6;3 mm) Zapasowe filtry: 2 szt. białe do kolby 5 szt. czarne do stacji Zapasowe groty do stacji: 1szt. 1mm 1szt. 1,5mm Zapasowe filtry sprężynowe - 2 szt. Szpilka Szpatuła ułatwiająca demontaż gorących grotów Komplet wyciorów do czyszczenia grotów o różnych grubościach Podstawka dla pistoletu i kolby wraz z miejscem na środki czyszczące groty Zapasowe uszczelki do zbiornika na cynę Gąbka - czyścik do grota Przewód zasilający Przewód do podłączania do uziemienia z krokodylkiem Gwarancja - 24 miesiące dysza QFP 28X28 dysza QFP 28X40 dysza SOP 13X28 dysza PLC 34X34 dysza PLC 30X30 dysza PLC 20X20 |
| 35 | nóż monterski | 10 szt | Nóż składany 205 mm |
| 36 | szczypce boczne | 10 szt | Szczypce wykonane ze stali węglowej, dodatkowo wykończenie z niklowanej stali. Trójkomponentowa, ergonomiczna rękojeść, wykonana z tworzywa TRP zapewnia wygodną i efektywną pracę. spełnia normy DIN 5746.Długość: 160mm Wykonanie: Stal węglowa Wykończenie: Stal niklowa Waga: 200g |
| 37 | szczypce uniwersalne | 5 szt | szczypce uniwersalne, 200mm, szczęki wykonane ze stali Chromowo-Vanadowej, rękojeść 2 komponentowa (czerwono-czarna) z unikalnym i bardzo pomocnym uchwytemu nasady przy łączeniu rekojeści ze szczękami, |
| 38 | wkrętaki do śrub prostych i krzyżowych – komplet precyzyjny | 5 szt | Profesjonalny zestaw wkrętaków precyzyjnych 48 elementów w zestawie Aluminiowa rękojeść o długości do 126mm z obracaną końcówką Końcówki wykonane ze stali S2 z zabezpieczeniem antykorozyjnym krzyżak: PH000; PH00; PH0; PH1 torx: T2; T3; T4; T5; T6; T7 torx z wgłębieniem: T8H; T9H; T10H; T15H; T20H płaski: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 spanner: U2,6; U3,0 sześciokąt: H0,7; H0,9; H1,3; H1,5; H2,0; H2,5; H3,0; H3,5; H4,0 trójkąt: 2,0; 2,3; 3,0 okrągły: 0,8 krzyżak (nieścięty): 2,5 tri-wing: Y0,6; Y1; Y2,0; Y2,5 czworokąt: S0; S1; S2 gwiazdka 5-ramienna: 0,8; 1,2; 1,5 |
| 39 | klucze nasadowe – komplet | 1 szt | Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm Nasadki długie 1/2": 16; 17; 18; 19; 22 mm, L= 76 mm Nasadki 1/2" torx: E20; E22; E24 Nasadki 3/8" (12 kat): 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L= 28 mm; 17; 18; 19 mm, L= 30 mm Nasadki długie 3/8": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L= 63 mm Nasadki 3/8" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18 Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm Nasadki długie 1/4": 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L= 50 mm Nasadki 1/4" torx: E4; E5; E6; E7; E8 Grzechotka 1/2": 72T, 255 mm Grzechotka 3/8": 72T, 200 mm Grzechotka 1/4": 72T, 155 mm Pokrętło przesuwne: 1/2", L= 250 mm; 1/4", L= 110 mm Pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 mm Pokrętło wkrętakowe 1/4" z gniazdem na bity Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm Przedłużki 3/8": 125 mm Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm Nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm Nasadki do świec 3/8": 18 mm Przegub Cardana: 1/2"; 3/8"" i 1/4"" Adapter do bitów 5/16" z 1/2"" Adapter do bitów 5/16" z 3/8"" Adapter do bitów 1/4" z 1/4"" Bity 5/16": 30 szt. Bity 1/4": 44 szt Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T25; T27; T30; T35; T40 x2; T45; T50 Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T27H; T30H; T35H; T40H; T45H; T50H Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/2": T55; T60 Końcówki wkrętakowe na nasadce 1/4": M5; M6; M8; M10 Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph3; Ph4 Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz3; Pz4 Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 6; 6.5; 8 mm Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 5.5; 6; 6.5; 7; 8 mm Klucze płasko oczkowe: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Klucze imbusowe: 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 mm Walizka |
| 40 | Zaciskacz złączy izolowanych i nieizolowanych komplet | 5 szt | narzędzie do obróbki końcówek izolowanych Długość: 190mm Przekrój przewodów: 0,5-2,5mm2 |
| 41 | Młotek | 2 szt | Zestaw młotków ślusarskich o głowicach: 100 g, 200 g, 300 g Trzonki młotków wykonane z włókna szklanego. |
| 42 | komplet bitów | 5 szt | Wiertła tytanowe: 1/1.5/2/2.5/3.2/3.5 [mm] x 5; 3/4 [mm] x 6; 5 mm x 2; 4.5/5.5/6/6.5/7/7.5/8 [mm] Wiertła ze stali węglowej: 1/1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4 [mm] x 4; 4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/9/10 [mm] Uchwyt śrubowy x3 Wiertła HEX: 2/3/4 [mm] Bity 50 mm: SL3/SL4/SL5/SL6/SL7/SL8/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45 Bity 25 mm: SL3/SL4/SL5/SL6/SL7/SL8/PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/H3/H4/H5/H6/S1/S2/S3 Bity HEX (sześciokątne): 5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 [mm] Wiertła do betonu: 3/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10 [mm] Wiertła do betonu 300 mm: 6/8/10 [mm] Klucz imbusowy Ogranicznik głębokości wierteł: 3/5/8 [mm] Punktaki: 1/32; 2/32; 3/32; 4/32 [mm] Otwornica do drewna: 32/38/45/54 [mm] + adapter Pogłębiacz stożkowy Przymiar do wierteł i drutów Wiertła do drewna: 4/4.5/5/6/7/8/9/10 [mm] Wiertła łopatkowe do drewna: 10/12/16/20/22/32 [mm] Wiertła łopatkowe do drewna 300 mm: 8/10/ |
| 43 | komplety wierteł do: metalu, drewna | 6 szt | Wiertła do drewna: 3 x2, 3.5, 4, 4.5, 5 x2, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 mm Wiertła do metalu: 1.5, 2, 2.5, 3 x2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 mm Wiertła do betonu: 6, 7, 8 mm Otwornice HSS: 32, 44 mm z wiertłem prowadzącym Bity 25 mm: Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x2, Pz1, Pz x28 (25 sztuk w osobnym pojemniku), Ph3 x2, SL4, SL5, – – SL7.2mm, H4, H5, H6, H7, T15, T20, T25, T30, T40 Bity 50 mm: Ph1, Ph2 x2, Ph3, Pz1, Pz2 x2, Pz3,SL5, SL6, SL7.2 mm Nasadki: 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm Rozwiertak Uchwyt magnetyczny Walizka |
| 44 | multimetr cyfrowy z testerem okablowania | 5 szt | Napięcie stałe DC: 20 mV / 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V ±(0,5%+2) Napięcie zmienne AC: 20 mV / 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V ±(1%+3) Natężenie prądu stałego DC: 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ±(0,7%+2) Natężenie prądu zmiennego AC: 200 µA / 2000 µA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 10 A ±(1%+3) Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm ±(1%+2) Test diod: ok. 2 V Sprawdzanie ciągłości obwodu |
| 45 | Przewody wielożyłowe 100 m | 10 szt | kabel TLWY. Ilość żył: 12. Budowa żyły: linka miedziana o przekroju 0,12mm2 |
| 46 | Wiertła 1 mm | 50 szt | Średnica - 1 mm Długość robocza - 12 mm Długość całkowita wiertła -34 mm |
| 47 | cyna lutownicza 1kg | 3 szt | Drut lutowniczy ze stopu Pb60Sn40 Zawiera kalafoniowy, halogenkowy topnik SW26. grubość 1 mm 1 kg |
| 48 | Oprogramowanie do projektowania obwodów drutkowanych | 1 szt | Oprogramowanie umożliwiające użycie 2000 pinów, 6 warstw sygnałowych - wersja szkolna wielostanowiskowa. Podręcznik użytkownika oraz przeszkolenie nauczyciela. |
| 49 | Pochłaniacz oparów | 5 szt | Pobór mocy : 23W Zasilanie : 230V AC 50Hz Wymiary zewnętrzne : 210x210x135mm Wymiary filtra węglowego: 130x130x10mm Przepustowość : 1m3/min W KOMPLECIE : Pochłaniacz oparów wraz z ramieniem przejście do podłączenia pod kanał wentylacyjny 2 dodatkowe filtry węglowe |
| 50 | Topniki | 5 szt | PRZEZNACZONY DO LUTOWANIA SMD I BGA Topnik wykonany w technologi TPF Tacky Paste Flux co zapewnia odpowiednią lepkość do montażu układów BGA. Posiadający konsystencję żelu. Topnik typu no-clean z dodatkiem składnika UV pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku. Seria ASM posiada skład zmniejszający szkodliwość oparów podczas ręcznej pracy. |
| 51 | Pasty bezołowiowe | 10 szt | Spoiwo w paście Sn62 Pb36 Ag2 (cynowo-ołowiowo-srebrowa) |
| 52 | Lut twardy | 10 szt | Lut twardy miedziano fosforowy 2% 2mm 1kg (ok 76szt) kompatybilny z rb524610 Spoiwo lutownicze z 2% zawartością srebra do lutowania miedzi bez konieczności użycia topnika . . |
| 53 | Oscyloskop cyfrowy czterokanałowy | 3 szt | Cztery kanały wejściowe, Pasmo 50-100 MHz, 4 kanały Częstotliwość próbkowania 1-2 GSa/s Pamięć akwizycji od12 Mpkt do 24 Mpkt Częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę Wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz Wyświetlacz od 7 do8 cali |
| 54 | generator funkcyjny z częstościomierzem(sinus, trujkąt, prostokąt) | 3 szt | Generacja podstawowych przebiegów: sinus, trójkąt,prostokąt, impuls Przemiatanie logarytmiczne, liniowe, regulacja szybkości przemiatania Pasmo od 0.1Hz do 3MHz, wyjście mocy od 0,1Hz do 100kHz Amplituda 1mV - 20Vpp, wyjście mocy do 50Vpp 1App Symetria 20%-80% Wskaźnik przeciążenia dla wyjścia mocy Pomiar częstotliwości 0.1Hz - 40MHz |
| 55 | multimetr cyfrowy | 5 szt | zakres pomiarowy V/DC 0.1 mV - 600 V zakres pomiarowy V/AC 0.1 mV -600 V , zakres pomiarowy A/DC 0.1 µA - 10 A, zakres pomiarowy A/AC 0.1 µA - 10 A, Zakres pomiaru rezystancji 0,1 Ω - 40 Ω Zakres pomiarowy pojemności 0,001 nF - 200 µF Zakres pomiarowy częstotliwości 0,001 Hz – 10 MHz Zakres pomiarowy temperatury od -20 do +750 °C Zasilanie 2 baterie AAA Kategoria pomiarowa CAT III 600 V Wyświetlane cyfry 4000, Zakres pomiarowy bezkontaktowego wykrywanie napięcia 100 - 600 V/AC |
| 56 | wiertarko-wkrętarka | 5 szt | Napięcie robocze: [V]: 18-20 DC Obroty (bieg jałowy) [min-1]: 0 - 450 / 0 - 1800 Częstotliwość udaru [min-1]: 0 - 7950 / 0 - 29700 Maks. moment obrotowy [Nm]: 40-50 Stopień ochrony: IP20 Rodzaj akumulatora: Li-Ion Ładowarka o napięciu wejściowym [V~]: 220 - 240 Częstotliwość sieci [Hz]: 50 / 60 Moc znamionowa [W]: 60-80 Napięcie [V]: 21-22 DC Prąd wyjściowy [A]: 2,2-2,5 |
| 57 | przyrząd do zdejmowania izolacji przewodu RG6 i UTP5 | 5 szt | uniwersalny ściągacz izolacji 122 mm kabli koncentrycznych oraz przewodów okrągłych. Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej SK5; ściągacz izolacji przewodów o grubości w zakresie od 0.5 do 6.0 mm2 oraz płaszcza kabli koncentrycznych w zakresie 8 – 13 mm2; do ściągania izolacji kabli koncentrycznych RG6 i RG59; |
| 58 | zaciskacz do złącz na przewód RG59/RG62/RG6 | 5 szt | Zaciskacz uniwersalny do zaciskania końcówek RG-58,6,11,213 11,40/8.20/5.40 wymiary końcówki zaciskającej: sześciobok 11,2 mm sześciobok 8,2 mm sześciobok 5,3 mm |
| 59 | nóź monterski | 5 szt | Nóż trapezowy profesjonalny, Ostrze: stałe, Kąt ostrza: 19, Korpus: odlewany z aluminium |
| 60 | szczypce boczne | 10 szt | Długość: 160 - 180mm Wykonanie: Stal węglowa Wykończenie: Stal niklowa, |
| 61 | szczypce uniwersalne | 10 szt | Szczypce uniwersalne 160-180mm Rodzaj: uniwersalne Antypoślizgowa rękojeść |
| 62 | zestaw śrubokrętów | 5 szt | Profesjonalny zestaw wkrętaków warsztatowych płaskich i krzyżowych: (krzyżakowych) PH (Phillips) iPZ (Pozidriv) 1x Wkrętak SoftFinish ,1x Płaski: 4,0 1x Wkrętak Płaski: 5,5 , 1x Wkrętak Płaski: 6,5 , 1x Wkrętak Phillips: PH1 , 1x Wkrętak Phillips: PH2 , 1x Wkrętak Pozidriv: PZ2 , |
| 63 | Klucze płaskie – komplet | 5 szt | Klucze płasko-oczkowe polerowane CrV 12szt, Materiał: stal CrV, Rozmiary: 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 12x12, 13x13, 14x14, 17x17, 19x19, 22x22 |
| 64 | komplety wierteł do: metalu, drewna | 5 szt | Zestaw wierteł składa się z 25 (1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,2 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm i 13 mm ). Każde z wierteł ma końcówkę rozwartą pod kątem 135 stopni. Części zestawu wykonane ze stali szybkotnącej HSS i pokryte powłoką TiN |
| 65 | Konwerter satelitarny QUAD | 5 szt | Liczba wyjść 4, Współczynnik szumów 0,1-0,3 dB, Zakres częstotliwości wejściowych, 10,70 - 11,70 GHz, 11,70 - 12,75 G, Zakres częstotliwości wyjściowych 0,95 - 1,95 GHz, 1,10 - 2,15 GHz, Impedancja wyjściowa 75 Ω, Złącza / ilość F /4, Średnica uchwytu 40 mm |
| 66 | Konwerter satelitarny OCTO | 3 szt | Liczba wyjść 8 Współczynnik szumów [dB] 03-0,6, Zakres częstotliwości wejściowych, 10,70 - 11,70 GHz, 11,70 - 12,75 G, Zakres częstotliwości wyjściowych 0,95 - 1,95 GHz, 1,10 - 2,15 GHz, Wzmocnienie [dB] 62-70 Pobór prądu [mA] 150-180 Średnica uchwytu konwertera [mm] 40 |
| 67 | Konwerter QUAD + TWIN | 5 szt | Dolne pasmo - wejście 10,7-11,7GHz Oscylator dolny 9,75GHz, Górne pasmo – wejście 11,7-12,75GHz, Oscylator qórny 10,6Hz Wzmocnienie 55-60dB Separacja między polaryzacjami min 40dB Impedancja wyjściowa 75 Ohm szerokość kanału wyjściowego 60MHz Wyjście IF kanał 1 (SCR0) 1210MHz Wyjście IF kanał 2 (SCR1) 1420MHz Wyjście IF kanał 3 (SCR2) 1680MHz Wyjście IF kanał 4 (SCR3) 2040MHz Ilość wyjść fullband 2 Kontrola SCR's DiSEqC (EN-50494) Przełączanie dla konwertera fullband <14,2(V), >15 (H) Volts Sygnał tonowy do wyboru pasma 22kHz min |
| 68 | Konwerter satelitarny QUATRO | 3 szt | Współczynnik szumów 0.2-0,3dB Wzmocnienie 62-70dB Pobór prądu 100-200mA Średnica uchwytu konwertera 40mm |
| 69 | optyczny zestaw sat-dvb-t | 5 szt | W skład zestawu wchodzą następujące elementy: konwerter optyczny transmiter kompatybilny z konwerterem przewód HF 2m zasilacz 20V/1.2A, odbiornik optyczny QUATRO z DVB-T kompatybilny z transmiterem osłona odporna na warunki atmosferyczne do połączeń FC/PC. |
| 70 | Modulator dwuwstęgowy analogowy | 5 szt | Wejście wideo: zakres częstotliwości 20 Hz ... 6 MHz, poziom / impedancja 1 V / 75 Ω, Wejście audio zakres częstotliwości 20 Hz ... 15 kHz, regulacja poziomu # 0 ...7 dB Wyjście: RF poziom (/impedancja 85 dBμV / 75 Ω regulacja poziomu 0 ... -20 dB wersja sygnału PAL B/G/D/K/H/I/L/M/N/Australia zakres częstotliwości # 45...84, 170 ... 300, 470 ... 862 MHz Dokładność nośnych +/- 50 kHz Częstotliwość podnośnej dźwięku # 4,5; 5,5; 6,0; 6,5 MHz Zakres regulacji nośnej wideo # +/- 2,25 MHz max. z krokiem 0,25 MHz Tłumienie przelotu RF 1 dB …2,5 dB Zakres częstotliwości przelotu RF 5 ... 862 MHz, Współczynnik A/V # 12/16 dB |
| 71 | Cyfrowy modulator DVB-T | 5 szt | Wideo Kodowanie MPEG-4 AVC/H.264, Przepływność strumienia 18...20 Mbit/s, Audio Kodowanie MPEG-1 Layer II, AAC Wejście HDMI Parametry wyjściowe Rozdzielczość 1920x1080x30p H.264 enkoder MPEG-4 AVC/H.264 Wyjście RF Standard DVB-T COFDM Pasmo 7 MHz, 8 MHz Konstelacja 64QAM MER 32...35 dB Częstotliwość RF 174...230 MHz, 470...862 MHz Poziom wyjściowy RF 60...90 dBμV Regulacja poziomu RF 0...30 dB, krok 1 dB |
| 72 | konwerter sygnału HDMI - transmisja w sieci elektrycznej | 3 szt | HDMI sygnał: HDMI 1.3, Zgodność z HDCP - Obsługa rozdzielczości: 480i @ 60Hz, 480p @ 60 Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50 / 60Hz, 1080i @ 50 / 60Hz, 1080p @ 50 / 60Hz - Odległość transmisji: do 300-500metrów / transmisja do 1080p @ 60 Hz Full HD - Zasilanie: 100 ~ 240V AC - Sygnału IR: Obsługuje do 20 urządzeń ~ 60kHz IR |
| 73 | konwerter sygnału HDMI na światłowód | 3 szt | Obsługiwane formaty Video DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p Maksymalny zasięg transmisji od 20 do40 km Typ światłowodu jednomodowy Typ złącza SC/PC Moc wyjściowa nadajnika [dBm] > -11 Czułość odbiornika [dBm] < -32 |
| 74 | rozgałęźnik satelitarny dwuwyjściowy | 5 szt | Tłumienie we-wy 6 dB Pasmo 5-2300MHz |
| 75 | rozgałęźnik satelitarny trójwyjściowy | 5 szt | Tłumienie we-wy 8 dB Pasmo 5-2300MHz |
| 76 | rozgałęźnik satelitarny czterowyjściowy | 5 szt | Tłumienie we-wy 10 dB, Pasmo 5-2400MHz |
| 77 | odgałęźnik TV 1-krotny 6 dB | 5 szt | Zakres częstotliwości [MHz] 5-40 40-470 470-1000 Tłumienie odgałęzienia [dB] 6 +/- 1 6 +/- 1 6 +/- 1 Tłumienie przelotowe [dB] 2,4 - 2,9 |
| 78 | odgałęźnik TV 1-krotny 10dB | 5 szt | Zakres częstotliwości [MHz] 5-40 40-470 470-1000 Tłumienie odgałęzienia [dB] 10 +/- 1 10 +/- 1 10 +/- 1 Tłumienie przelotowe [dB] 1,7-1,9 |
| 49 | odgałęźnik TV 1-krotny 20 dB | 5 szt | Zakres częstotliwości [MHz] 5-40 40-470 470-1000 Tłumienie odgałęzienia [dB] 20 +/- 1 20 +/- 1 20 +/- 1 Tłumienie przelotowe [dB] 0,9 - 1,2 |
| 80 | odgałęźnik TV 2-krotny 14 dB | 5 szt | Zakres częstotliwości [MHz] 5-40 40-470 470-1000 Tłumienie odgałęzienia [dB] 14 +/- 1 14 +/- 1 14 +/- 1 Tłumienie przelotowe [dB] 3,2- 3,7 |
| 81 | odgałęźnik TV 2-krotny FAC-2-20dB | 5 szt | Zakres częstotliwości [MHz] 5-40 40-470 470-1000 Tłumienie odgałęzienia [dB] 20+/- 1 20 +/- 1 20 +/- 1 Tłumienie przelotowe [dB] 1,3 - 1,6 |
| 82 | multiswitch 9-wejsciowy 8-wyjsciowy zwbudowanym zasilaczem | 5 szt | Ilość wejść 9 Ilość wyjść 8 Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400 DVB-T/Radio 5 - 862 Tłumienie [dB] SAT 8-4, DVB-T/Radio 14 Max. poziom sygnału SAT) [dBμV] 100 - 120 Separacja wejść SAT [dB] > 30 Separacja wyjść [dB] > 30 Zasilanie na wejściach RF H/Lo, H/Hi - 18V; V/Lo, V/Hi - 14V,TV naziemna - 12V Klasa ekranowania A Pobór prądu z odbiornika [mA] < 70 Sygnały sterujące 14/18V, 0/22kHz, tone burst lub DiSEqC 2.0 |
| 83 | multiswitch końcowy 5-wejściowy 4-wyjściowy | 5 szt | zakres częstotliwości IF 0,95-2,3GHz zakres częstotliwości TV 5-862MHz wzmocnienie odgałęzienia IF 2-4dB wzmocnienie odgałęzienia TV <-19dB poziom wyjściowy IMD3=35dB 90-100dBuV separacja wejść IF >30dB separacja wyjść dla IF >30dB separacja wyjść dla TV >30dB sygnały sterujące V/Lo H/Lo V/Hi H/Hi 11,5-14,5V/0kHz 16,5-19V/0kHz 11,5-14,5V/22kHz 16,5-19V/22kHz |
| 84 | wzmacniacz do multiswitchy 5-wejściowych z dedykowanym zasilaczem | 5 szt | Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400 DVB-T/Radio 47 - 790 Wzmocnienie [dB] SAT 22 - 25 DVB-T/Radio 22 - 25 Regulacja wzmocnienia [dB] SAT 0...-15, krok 1dB DVB-T/Radio 0...-15, krok 1dB Separacja [dB] SAT/SAT 30 SAT/DVB-T 30 Szumy własne [dB] < 9 Max. poziom sygnału TV naziemnej [dBμV] 100 - 110 Max. poziom sygnału SAT [dBμV] 110 - 115 Klasa ekranowania A Przejście DC w torze syg. H <2A |
| 85 | odgałęźnik TV/Sat 10dB klasa A | 3 szt | Rodzaj odgałęźnika: 10dB Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400 DVB-T/Radio 5 - 862 Tłumienie przelotowe [dB] SAT <1,7 DVB-T/Radio < 1,9 Tłumienie w torze odgałęźnym [dB] SAT 12...8 DVB-T/Radio 10...15 Separacja wejść [dB] SAT/SAT >35 DVB-T/SAT >35 Klasa ekranowania A |
| 86 | odgałęźnik TV/Sat 15dB klasa A | 3 szt | Rodzaj odgałęźnika: 15dB Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400 DVB-T/Radio 5 - 862 Tłumienie przelotowe [dB] SAT <1,5 DVB-T/Radio <1,5 Tłumienie w torze odgałęźnym [dB] SAT 17...13 DVB-T/Radio 15...16 Separacja wejść [dB] SAT/SAT <35 DVB-T/SAT <35 Przejście DC tor syg. V 0,5A max. Klasa ekranowania A |
| 87 | odgałęźnik TV/Sat 20dB klasa A | 5 szt | Rodzaj odgałęźnika: 20dB Pasmo pracy [MHz] SAT 950 - 2400 DVB-T/Radio 5 - 862 Tłumienie przelotowe [dB] SAT<1 DVB-T/Radio <1,2 Tłumienie w torze odgałęźnym [dB] SAT 22...18 DVB-T/Radio 20...22 Separacja wejść [dB] SAT/SAT <35 DVB-T/SAT <35 Klasa ekranowania A |
| 88 | kamera IP obrotowa (2 MPix, 4.8-120 mm, Zoom optyczny: x25, IR do 100m, PoE+) | 1 szt | Standard IP Przetwornik 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS Czułość 0,005 lux @ F1.6 (kolor) 0.001 lux @ F1.6 (tryb czarnobiały) Max. rozdzielczość do 1920 x 1080 (2MPix) Odświeżanie 25 kl./s przy 1920 x 1080 i niższych Ilość strumieni wideo do 3 Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ Funkcje obrazu 3D-DNR, WDR(120dB), BLC, HLC, Defog, EIS Obszary zainteresowań ROI Tak, 4 Mechaniczny filtr podczerwieni Tak Ogniskowa 4.8 - 120 mm Kąt widzenia 57.6 - 2.5o Minimalna odległość 10 - 1500 mm Zakres przesłony F1.6 - F3.5 Obrót w poziomie 360o Obrót w pionie -15o... 90° (automatyczne obracanie) Funkcje kamery 8 patroli, do 32 presetów na każdy Trasy do 4 Akcje parkowania Preset, Pattern scan, Patrol scan, Auto scan, Tilt scan, Random scan, Frame scan, panorama scan Detecja Detekcja intruza, linia wirtualna, detekcja ruchu Zasięg IR do 100 m Max. liczba jednoczenych połaczeń do 20 Max. liczba użytkowników do 32 Pozycjonowanie 3D Tak Funkcja ANR Tak Interfejs sieciowy RJ-45, 10/100Base-T Protokoły IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour Sterowanie PTZ Rejestrator (przez sieć), Przeglądarka IE, Dedykowane oprogramowanie Przeglądarka IE v8 do 11, Chrome v31.0 do 44, Firefox v30.0 do 51 Zasilanie DC 12V, PoE Max. 18 W |
| 89 | kamera IP kompaktowa (2 Mpix, 2.8 mm, 0.028 lx, IR do 30 m, H.265/H.264) | 5 szt | Standard IP Obudowa Kompaktowa Przetwornik 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Czułość 0,028 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lx w trybie z IR Ogniskowa/kąt 2.8 mm @ F2.0 / 103o Rozdzielczość 1920 x 1080 px Odświeżanie 25 kl./s dla 1920 x 1080 px i dla niższych Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Strumienie wideo min 2 Bitrate 32 kb/s - 8 Mb/s Oświetlacz IR 30…40 m Mechaniczny filtr podczerwieni Wzmocnienie Automatyczne/Stałe Zdarzenia alarmowe Detekcja ruchu, sabotaż obrazu, Interfejs sieciowy RJ-45 10/100 Base-T Protokoły TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Zasilanie DC 12 V ± 25%, PoE 802.3af |
| 90 | kamera 4 w 1 obrotowa (1080p, 4.8 – 120 mm, 0.005 lx, IR do 100 m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS | 2 szt | Standard HD-TVI, AHD, CVI, CVBS Liczba efektywnych pikseli 1920 x 1080 Czułość (lx) przy F1.6, AGC ON 0,005 Menu OSD sterowanie z rejestratora Funkcje obrazu 2D/3D-DNR, WDR(120dB), BLC, HLC, EIS Dzień/ noc ICR Mechaniczny filtr podczerwieni Zoom cyfrowy do16x Ogniskowa 4,8 - 120 mm Światłosiła obiektywu F1.6 - F3.5 Zoom optyczny do 25x Kąt widzenia 57,6..2,5° Minimalna odległość 10-1500 mm Obrót w poziomie 360o Obrót w pionie -15o... 90° (AutoFlip) Funkcje kamery 256 presetów, 10 patroli, 5 tras Akcje parkowania Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Panorama scan / Day mode / Night mode / None Oświetlacz IR do 100 m Wyjście wideo BNC Zasilanie DC 12 V |
| 91 | kamera 4 w 1 kompaktowa (1080p, 2.8 mm, 0.01 lx, IR do 40m) HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS | 10 szt | Standard HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS Liczba efektywnych pikseli 2560 x 1944 Czułość (lx) przy F1.2, AGC ON 0,01 Menu OSD sterowanie z rejestratora BLC Dzień/ noc Tak, ICR Oświetlacz zasięg do 20 m Obiektyw 2,8 mm Kąt widzenia 80° - 86° Obudowa kompaktowa Złącza zewnętrzne wideo (BNC) zasilanie (gniazdo 2,1/5,5) Zasilanie DC 12 V |
| 92 | Cyfrowy rejestrator hybrydowy HD-TVI 8-kanałowy (2 Mpix, 15kl./s, H.265, HDMI, VGA) TURBO HD 4.0 | 3 szt | System: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS, IP Wejścia wideo: BNC x 8+ 2 kanały IP Rozdzielczości wyświetlania obrazu przez HDMI/VGA: 1920x1080 Obsługa zdarzeń: Detekcja ruchu, utrata wideo, sabotaż, Wyświetlanie "na żywo" 25 kl./sek 3 Mpix 15-20 kl./sek 1080p 15-20 kl./sek 720p 15-20 kl./sek WD1/4CIF 20-25 kl./sek Bitrate pojedynczego kanału video: 32 Kbps - 10 Mbps, Bitrate kanału audio 32 Kbps - 64 Kbps, Porty zewnętrzne: USB 2.0,J-45 Drugi strumień: WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF Protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mail, NTP, SNMP, UPnP Obsługa kamer PTZ Zasilanie DC 12V |
| 93 | Przewód CCTV 75-0.59/3.7+2x0.50 z dwoma przewodami zasilającymi 230V AC [100m] | 3 szt | Rdzeń miedziany koncentryka o średnica rdzenia mm 0,58 +/- 0,015 Dielektryk o średnicy mm 3,7 +/- 0,1 Średnica izolacji indywidualnej przewodów zasilajacych mm 2x1,7+/- 0,2 Oplot koncentryka: Ilość drutów w oplocie szt 96+/-10 Pokrycie % >50 Płaszcz zewnętrzny PVC o średnicy zewnętrzna koncentryka mm 5,5+/- 0,2 Średnica zewętrzna przewodu zasilajacego dwurzyłowego mm 4,7+/- 0,2 |
| 94 | Przewód koncentryczny RG6 Cu klasa A 75 Om [500m] | 2 szt | Rdzeń miedziany o średnica mm 1,02-113, Dielektryk fizycznie spieniany o średnicy mm 4,80 ± 0,1 Dwie folie Al/P/Al nad i pod oplotem Oplot: Materiał Aluminium Liczba drutów szt 16-18 Pokrycie % 77 min Płaszcz: Materiał PVC o grubość min 0,7 mm Średnica 7,0 ± 0,2mm Kolor Biały Parametry elektryczne Rezystancja w temperaturze 20°C Ω/km ≤22.0 (rdzeń), ≤32.0(ekran) Pojemność pF/m 52,5 ± 3 Impedancja Ω 75 ± 3 |
| 95 | Listwy płaskie elektroinstalacyjne z osprzętem | 10 opak. (po 20 szt) | Typ KI Szerokość W x Wysokość H (mm)25 × 20, Długość L (m.b.)2,5; Przekrój PU (mm2)300, Kolor biały, Materiał samogasnący twardy polichlorek winylu PCV Odporność termiczna-20°C do +50°C Zamawiający dopuszcza dzieloną długość listwy elektroinstalacyjnej na 2m + 0,5m. |
| 96 | System mikroprocesorowy z wyposażeniem | 8 szt | System mikroprocesorowy : 1. Płytka stykowa 830 pól - 2. Zestaw rezystorów (200 szt.) - po 20 szt. 3. Zestaw diod LED 5 mm 10 szt. z rezystorami - 4. Dioda RGB wspólna anoda- LED 5. Przewody połączeniowe 65 szt. męsko - męskie 6. Przewody połączeniowe męsko-żeńskie - 20 szt 7. Przewody połączeniowe żeńsko-żeńskie - 20 szt 8. Zestaw goldpin raster 2,54mm listwę męską prostą 1x40 i 2x40, listwę męską kątową 1x40 i 2x40, listwę żeńską 1x40 i 2x40. 9. Koszyk na 4 baterie typu AA (R6) z pokrywą i włącznikiem 10. Cztery baterie AA 11. Przyciski typu tact-switch - 5 szt. 12. Dioda prostownicza 1N4007 1 A / 1000 V 10 szt. 13. Potencjometr obrotowy 10 kΩ liniowy. 14. Moduł zasilający do płytek stykowych MB102- 3,3 V / 5 V 15. Przetwornica step-down LM2596 3,2 V - 35 V / 3 A 16. Czujnik wilgotności gleby 17. Czujnik ruchu PIR HC-SR501 18. Czujnik odległości 19. Czujnik temperatury i wilgotności DHT11 20. Czujnik temperatury cyfrowy DS18B20 21. Czujnik temperatury analogowy LM35 22. Wyłącznik krańcowy z dźwignią 23. Moduł przekaźnika z izolacją optoelektroniczną 24. Moduł sieciowy Ethernet ENC28J60 25. Moduł czytnika kart SD 26. Moduł z buzzerem aktywnym z generatorem 27. Moduł WiFi ESP-01 ESP8266 - 3 GPIO, 0,5MB 28. Moduł radiowy 4-kanały 315 MHz + pilot 29. Moduł Bluetooth HC-05 v2 30. Klawiatura numeryczna - membranowa, samoprzylepna, wyposażona w 12 klawiszy 31. Fotorezystor - 32. Kondensator ceramiczny - 100nF/50V THT - 10 szt. 33. Kondensator elektrolityczny 100uF/35V 6x12mm 105C THT - 10 szt. 34. Tranzystor NPN BC547 (5 szt.) 35. Mosfet typu N IRL540N THT - 36. Wyświetlacz LCD 16x2 z niebieskim lub zielonym podświetlaniem - 37. Konwerter I2C do popularnego wyświetlacza ze sterownikiem HD44780 np. 2x16 znaków. 38. Konwerter napięć dwukierunkowy, 4-kanałowy 39. Rejestr przesuwny 40. Ekspander PCF8574 41. Serwomechanizm modelarski typu micro 42. Koło z silnikiem - 2 kpl. 43. DRV8835 - dwukanałowy sterownik silników 44. Zasilacz impulsowy 12 V 45. Przewód USB A-B dł. 1 m 46. Organizer ułatwiający przenoszenie zestawu. 47. 2 szt. moduł mikroprocesorowy Arduino Uno Rev3 48. 1 szt. moduł mikroprocesorowy Arduino Mega 2560 Rev3 49. 1 szt. moduł mikroprocesorowy Arduino Micro 50. 2 szt. Sterownik silnika Motor Shield L293D 51. 4 sztuki Zestaw CNC Shield V3 Arduino UNO A4988 stepstick |
| 97 | Zestaw czujników i elementów wykonawczych- drukarka 3D | 8 szt | Kompletny zestaw czujników i elementów wykonawczych do budowy DRUKARKI 3D. Zestaw składa się z częściowo złożonych elementów, 4 silniki krokowe ze sterownikiem czujnik temperatury, czujniki krańcowe oraz elementów mechanicznych. Wydruk do 180mm na sekundę, extruder z aluminium, mata magnetyczna na stole. |
| 98 | Zasilacz laboratoryjny 0-30V 0-5A | 2 szt | Parametry techniczne zasilacza: napięcie wyjściowe regulowane: 0-30V płynna regulacja prądu wyjściowego: 0-5A, Gwarancja 2 lata, |
| 99 | Robot mobilny | 8 szt | Kompletna platforma robota z napędem i sterownikiem. Specyfikacja: Sterownik mikroprocesorowy programowany przez microUSB Przyciski do dyspozycji użytkownika: 5szt. Złącze umożliwiające bezpośrednie wpięcie modułu komunikacyjnego XBee Sterownik silników dwukanałowy L298 2A Regulator napięcia z wyjściem 5 V/ 2 A Czujnik odległości Silniki DC Koła robota Koszyczek na 6 baterii AA Zestaw śrub i dystansów montażowych |
| 100 | Robot 2 nożny | 8 szt | Kompletny zestaw do budowy dwunożnego robota mobilnego. Specyfikacja: 4 siłowniki 9G płytka do podłączenia siłowników kompatybilna z Arduino UNO oraz MEGA pojemnik na baterie płytka do podłączenia siłowników przełącznik ON/OFF |
| 101 | Model CNC Grawerka A3 30x40cm 3 osie kompletna | 8 szt | Kompletny zestaw do budowy Grawerki laserowej A3. PARAMETRY: LASER 5.5W NIEBIESKI-FIOLETOWY GRAWEROWANIE NA PLASTIKU,PAPIERZE,GUMIE,LAMINACIE,DREWNIE,SKÓRZE, SZKLE ORAZ STALI NIERDZEWNEJ MOŻLIWOŚĆ WYCINANIA W PAPIERZE,SKLEJCE,BALSIE AUTOMATYCZNE POZYCJONOWANIE GRAWEROWANIE ONLINE WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ PRZESUW 0.01mm DOKŁADNOŚĆ GRAWEROWANIA 0.1mm SZYBKOŚĆ PRZESUWU MAX 5000mm/min OBSŁUGA ZA POMOCĄ WINDOWS ROZMIAR DRUKOWANIA 30 x 40 cm |
| 102 | Moduł WIFI | 8 szt | Specyfikacja Napięcie zasilania: od 3,7 V do 5 V Pobór prądu: 7 mA Układ Atmel ATSAMW25 WiFi WINC1500 low power 2,4 GHz IEEE 802.11 b / g / n rdzeń: Cortex-M0 Maksymalna częstotliwość zegara: 48 MHz Pamięć SRAM: 32 kB Pamięć Flash: 256 kB Porty I/O: 8 Wyjścia PWM: 12 Ilość wejść analogowych: 7 (kanały przetwornika A/C o rozdzielczości do 12 bitów) Interfejsy szeregowe: UART, SPI, I2C Zewnętrzne przerwania Gniazdo microUSB |
| 103 | Moduł Bluetooth | 8 szt | Specyfikacja modułu Bluetooth Napięcie zasilania: 3,6 V do 6 V Wyprowadzenia komunikacyjne pracują z napięciem 3,3 V (tolerują 5 V) Pobór prądu: ok. 50 mA Klasa 2 - moc nadajnika maks. + 4 dBm Zasięg: do 10 m Standard: Bluetooth 2.0 + EDR Profil SPP z możliwością ustawień poprzez komendy AT Komunikacja: UART (RX, TX) |
| 104 | Moduł radiowy | 8 szt | Moduł radiowy 4-kanały 433MHz oraz pilot. Zestaw zawiera odbiornik oraz nadajnik w postaci pilota z przyciskami. Specyfikacja: Napięcie zasilania: 5 V Częstotliwość pracy: 433 MHz Wyjścia cyfrowe - zmiana stanu logicznego po wciśnięciu klawisza Liczba przycisków: 4 Zasięg: do 100 m |
| 105 | Zestaw tulejek izolowanych | 10 szt | ZESTAW TULEJEK IZOLOWANYCH 100szt x 0,5 mm2 / długość zacisku 8 mm 100szt x 0,75 mm2 / długość zacisku 8 mm 600szt x 1,0 mm2 / długość zacisku 8 mm 100szt x 1,5 mm2 / długość zacisku 8 mm 100szt x 2,5 mm2 / długość zacisku 8 mm |
| 106 | Stacja lutująco – rozlutowująca z akcesoriami | 10 szt | Dane techniczne stacji lutowniczej: Silikonowy przewód kolby element grzejny 50W moc szczytowa podczas rozgrzewania 75W pik może wynosić nawet 140W . Pobór mocy szczytowy 75 W Napięcie wyjściowe 24V AC Regulacja temperatur : 200°C- 480°C Element grzejny : ceramiczny metalizowany Cyfrowy wskaźnik temperatury Wyświetlacz Napięcie 220-240 AC Stacja lutownicza powinna zawierć: Grot T-B - 1 szt. Uchwyt/podstawka na kolbę Gąbka do czyszczenia grota Kolba grotowa 907F wraz z grotem i elementem grzejnym - gotowa do pracy Przewód zasilający Odsysacz elektryczny 30W Cyna z topnikiem w fiolce - 1 szt. Odsysacz elektryczny 40W - 1 szt. Groty 10 sztuk, Chwytak do podnoszenia układów, Gwarancja 2 lata |
| 107 | Zestaw akumulatorków AA | 50 szt | Akumulator AA Ni-MH 2600mAh - 2 szt. Specyfikacja: Bateria AA (R6) Pojemność: 2600 mAh Nominalne napięcie: 1,2 V |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44511000-5 Narzędzia ręczne

44510000-8 Narzędzia

44512000-2 Różne narzędzia ręczne

44512300-5 Młotki

35121700-5 Systemy alarmowe

35125100-7 Czujniki

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

31625000-3 Alarmy przeciwpożarowe

44190000-8 Różne materiały budowlane

48961000-2 Sterowniki Ethernet

32551200-2 Centrale telefoniczne

30237240-3 Kamera internetowa

34999400-0 Modele w skali

42994220-8 Przybory do laminowania

24950000-8 Specjalistyczne produkty chemiczne

44512400-6 Nożyce do cięcia drutu

39240000-6 Wyroby nożownicze

44321000-6 Kabel

44164200-9 Przewody rurowe

42660000-0 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

33141641-5 Sondy

48960000-5 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

39513000-1 Bielizna stołowa

35113480-7 Ochronne opaski na nadgarstki

31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna

24100000-5 Gazy

39241130-3 Noże specjalistyczne

44512200-4 Szczypce

42664000-8 Urządzenia topnikowe

24952000-2 Pasty modelarskie

38342000-4 Oscyloskopy

31120000-3 Generatory

38436720-3 Konwertery do rozdrabniaczy ultradźwiękowych

32343000-9 Wzmacniacze

31644000-2 Różne rejestratory danych

42997300-4 Roboty przemysłowe

31731100-0 Moduły

31430000-9 Akumulatory elektryczne