Warszawa, dnia ………..2023 r.

Załącznik nr 1 do umowy nr ………../2023 z dnia ………….2023 r.

- Przedmiot dostawy:

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa własna towaru | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa (z podatkiem VAT) w zł | Wartość (z podatkiem VAT) w zł | Stawka VAT | Okres gwarancji na towar (w miesiącach) | Producent/Kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |

- MIEJSCE  DOSTARCZENIA TOWARU

Składnicy RARS w Kamienicy Królewskiej, ul. Sosnowa 2, 83-342 Kamienica Królewska, woj. pomorskie

Miejsce dostawy należy ustalić korespondencyjnie wysyłając wiadomość e-mail na adres: awizacje@rars.gov.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Łóżko polowe

1)	Łóżko składane – trójdzielne lub składane na pół, po złożeniu powinno być zabezpieczone przed samoczynnym rozłożeniem się. Zastosowane zabezpieczenie przed samoczynnym rozłożeniem się, musi być elementem  zintegrowanym z ramą łóżka.

2)	Rama łóżka wykonana ze stali o grubości zapewniającej nośność minimum 120 kg, nie może zawierać elementów ostro zakończonych. Konstrukcja łóżka wykonana w sposób zapewniający jego stabilność po rozłożeniu i korzystaniu z łóżka.

3)	Elementy stalowe malowane metodą proszkową na kolor ciemny, farbą odporną na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz promienie UV.

4)	Leżysko łóżka lub materac jednoczęściowy, pozwalający na złożenie łóżka wraz z ramą bez demontażu.

5)	Łóżko wyposażone w jedną z dwóch opcji:

a)	leżysko łóżka wypełnione pianką polimerową samogasnącą o gęstości  ca. 30 kg/m3 lub pianką uodpornioną na zapalenie o gęstości 40 kg/m3 , leżysko z ramą łóżka powinno być połączone sprężynami, pasami, lub innymi elementami elastycznymi,

lub

b)	materac z pianki poliuretanowej min. 28 kg/m3. o podwyższonej wytrzymałości i dobrej przepuszczalności powietrza, nie odkształcający się, o grubości min. 8 cm. Materac wyposażony w osłonę/pokrowiec zdejmowany z możliwością prania.

6)	Zagłówek o długości minimum 550 mm z możliwością regulacji za pomocą grzebienia (minimum

5 - stopniową), zapewniającej podnoszenie w zakresie od 0° do 75° - w przypadku łóżka trójdzielnego.

7) 	Parametry techniczne łóżka:

- nośność minimalna łóżka 120 kg

- długość  190 cm – 200 cm

- szerokość  70 cm – 90 cm,

- wysokość łóżka  min. 30 cm – 40 cm max – po rozłożeniu

- waga maksymalna (wraz z pokrowcem) 25  kg

8)	Opakowanie - łóżka muszą być zapakowane w indywidualne opakowania jednostkowe zabezpieczające produkt w trakcie składowania oraz umożliwiające łatwe przenoszenie łóżka, łóżko z opakowaniem jednostkowym powinno tworzyć komplet, kompletne łóżka powinny być pakowane w opakowanie zbiorcze umożliwiające ich wielokrotne zamykanie i plombowanie.

Inne wymagania:

- Opakowanie bezpośrednie wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez 30 miesięcy,

- Opakowanie zbiorcze wykonane w sposób i z materiału, który umożliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakości, co najmniej przez 30 miesięcy,

- Towar musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego dostawy do magazynu RARS,

- Towar musi spełniać wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnych uwzględnieniem ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

- Towar musi posiadać instrukcję używania oraz opis towaru w zakresie: parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych towaru oraz informację co wchodzi w skład towaru, w języku polskim i angielskim,

- Towar musi zostać dostarczony na nowych euro paletach, wysokość dostarczonego towaru wraz z paletą nie może przekroczyć 2 metrów.

…………………………											 …………………………

Agencja          											        Wykonawca