Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa istniejącego systemu komputerowego IBM

(2 x IBM Power 710 + 2 x IBM Power S922 - 9009-22A+10 x IBM SS SAN24B

+ 2 x IBM TS3310 + IBM FlashSystem 900 + 2 x IBM Storwize V7000 +

2 x IBM Storwize V5030E + 2 x IBM FlashSystem5035 + 2 x IBM FlashSystem5200

+ 2 x IBM SAN Volume Controller )

Opis przedmiotu

Rozbudowa macierzy IBM Storwize V5030 (2072-312) S/N 781LM50 o półkę dyskową, spełniającą n/w konfigurację: - obudowa rack 19” o wysokości 2U (zdublowane: zasilacze, wentylatory), - 12 dysków 6 TB 7,2K NL-SAS, - obsługa dysków 3,5” NL SAS, - półka połączona z macierzą interfejsami SAS-3 12Gbit/s (2 kable SAS o długości 0,6m każdy), - współpraca z w/w macierzą (półka musi znajdować się na liście producenta w/w macierzy – dedykowana dla danego modelu macierzy), - oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize dla Storwize V5000 wymagane do funkcjonowania pamięci masowej z 5 letnim wsparciem producenta (maintenance) - potwierdzone dokumentem firmy IBM, - 5 letnie wsparcie producenta (maintenance), uprawniające do wsparcia technicznego, poprawek oraz nowych wersji mikrokodów - potwierdzone dokumentem firmy IBM. Rozbudowa macierzy IBM Storwize V5030 (2072-312) S/N 781LM59 o półkę dyskową, spełniającą n/w konfigurację: - obudowa rack 19” o wysokości 2U (zdublowane: zasilacze, wentylatory), - 12 dysków 6 TB 7,2K NL-SAS, - obsługa dysków 3,5” NL SAS, - półka połączona z macierzą interfejsami SAS-3 12Gbit/s (2 kable SAS o długości 0,6m każdy), - współpraca z w/w macierzą (półka musi znajdować się na liście producenta w/w macierzy – dedykowana dla danego modelu macierzy), - oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize dla Storwize V5000 wymagane do funkcjonowania pamięci masowej z 5 letnim wsparciem producenta (maintenance) - potwierdzone dokumentem firmy IBM, - 5 letnie wsparcie producenta (maintenance), uprawniające do wsparcia technicznego, poprawek oraz nowych wersji mikrokodów - potwierdzone dokumentem firmy IBM. Rozbudowa systemu wirtualizacji IBM SAN Volume Controller – poprzez dodanie do istniejących 2 kontrolerów (2145-SA2 S/N 78E37P2 oraz 2145-SA2 S/N 78E37P5) kolejnych dwóch kontrolerów model 2145-SA2 celu rozbudowy istniejącego klastra o kolejną I/O grupę) Każdy nowy kontroler o poniższej konfiguracji: - obudowa rack 19” o wysokości 2U (zdublowane: zasilacze, wentylatory), - 2 procesory min. 8 core 2.1 GHz, - pamięć cache min. 384GB, - 4 porty16Gbit/s FC z możliwością rozbudowy do 12 portów, - 4 porty Ethernet 10Gbit/s, -2 kable światłowodowe o długości 5m każdy, -2 kable światłowodowe o długości 15m każdy, - 5 letnie wsparcie producenta (maintenance), uprawniające do wsparcia technicznego, poprawek oraz nowych wersji mikrokodów - potwierdzone dokumentem firmy IBM Rozbudowa o dwa przełączniki FC, spełniające n/w konfigurację (każdy): - obudowa rack 19”, - technologia FC 16/32 Gbit/s, - 24 portowy - 24 aktywne porty (każdy przełącznik), - wszystkie porty o pełnej przepustowości 16 Gbit/s, - zarządzanie przez przeglądarkę WWW, - połączenie w stos z przełącznikami IBM SS SAN24B (każdy przełącznik), - 16 kabli o długości 7m każdy Fiber Optic LC-LC, - 16 kabli o długości 10m Fiber Optic LC-LC, - Trunking Activation, Extended Fabric, Fabric Vision, - 5 letnie wsparcie producenta (maintenance), uprawniające do wsparcia technicznego, poprawek oraz nowych wersji mikrokodów - potwierdzone dokumentem firmy IBM. Rozbudowa przełącznika IBM SAN24B-5 2498 X24 S/N 130369V o 1 moduł SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW. Rozbudowa przełącznika IBM SAN24B-5 2498 X24 S/N 130370A o 1 moduł SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW. Rozbudowa przełącznika IBM SAN24B-6 8960 F24 S/N 780769A o 1 moduł SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW. Rozbudowa przełącznika IBM SAN24B-6 8960 F24 S/N 782504M o 1 moduł SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW.

Dodatkowe wymogi rozbudowy zawarte w cenie:

Całość w/w sprzętu musi zostać zainstalowana, skonfigurowana i uruchomiona pod nadzorem Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu oraz podłączona do infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wszelkie konieczne podzespoły, licencje oprogramowania oraz kable niezbędne do wykonania w/w rozbudowy i funkcjonowania dostarczonych elementów. W wyniku rozbudowy Zamawiający nie może utracić żadnej funkcjonalności rozbudowywanego systemu komputerowego, Sprzęt musi być zaprojektowany i wyprodukowany przez producenta u którego wdrożono normę PN/EN-29001 (ISO 9001) lub równoważną w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych, Sprzęt musi być fabrycznie nowy, Całość rozbudowy, instalacji i konfiguracji musi zostać dokonana przez producenta istniejącego systemu komputerowego (w tym instalacja nowych mikrokodów dla elementów istniejącego systemu w przypadku takiej konieczności), Cały system po modernizacji musi być objęty wsparciem technicznym producenta istniejącego systemu komputerowego, Zamawiający w wyniku rozbudowy nie może utracić gwarancji producenta istniejącego systemu komputerowego na dotychczasowe elementy systemu, Wykupienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 5 letniej gwarancji (24x7 Committed Fix 24h + HDR) producenta sprzętu na dokładane elementy z opcją pozostawienia u Zamawiającego dysków które uległy awarii (wykupiona gwarancja nie może skutkować koniecznością podpisywania przez Zamawiającego dodatkowych umów lub dokumentów), z wyłączeniem elementów do rozbudowy przełączników IBM SAN24B-5 2498 X24, które przejmują gwarancję tych urządzeń, Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie firmy IBM Polska utrzymania gwarancji rozbudowanego systemu komputerowego na dotychczasowe elementy oraz wykupienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 5 letniej gwarancji (24x7 Committed Fix 24h + HDR) na dokładane elementy. Sprzęt dostarczony do siedziby Zamawiającego (Poznań, pl. Kolegiacki 17).