Zał. 1B do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2 – Sprzęt medyczny i wyposażenie

Dotyczy: " Zakup ambulansu ratownictwa medycznego wraz z jego wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu.”

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia do  ambulansu typu C. Zaoferowany sprzęt winien spełniać wymagania określone w aktualnej, zharmonizowanej polskiej normie PN-EN 1789 (zwanej dalej również Normą 1789) lub równoważnej w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania. Całość wyposażenia ambulansu drogowego w sprzęt medyczny  musi być zgodne z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz 89/686/EEC. Sprzęt medyczny musi spełniać wymagania określone w Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. DZ.U. z 2020 poz. 186 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny i wyposażenie były fabrycznie nowe, nie eksploatowane,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2021 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33172200-8  Urządzenia do resuscytacji

42415320-7  Wyposażenie pojazdów ratowniczych

W poniższej części Załącznika „1B” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu i wyposażenia. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie SPRZĘTU/wyposażenia przeznaczonego do Ambulansu |  |
| I. URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ |  | ------- |
|  | Przenośne urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla osób dorosłych Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej przy pomocy taśmy piersiowej lub mechanicznego tłoka z lub pasem piersiowym w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym |  |  |
|  | Głębokość uciśnięć: 20 % głębokości klatki piersiowej dla urządzenia prowadzącego uciski za pomocą taśmy piersiowej lub głębokość ucisku w zakresie 5 cm do maksymalnie 6 cm dla urządzenia pracującego w technologii mechanicznego tłoka |  |  |
|  | Częstość uciśnięć minimum 100 / minutę |  |  |
|  | Dopasowanie do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta – automatyczne lub ręczne |  |  |
|  | Możliwość pracy urządzenia podczas transportu i przenoszenia bez przerwy w uciskaniu przy pochyleniu w każdej płaszczyźnie |  |  |
|  | Urządzenie zasilane za pomocą akumulatora/ów ze wskaźnikiem poziomu naładowania umożliwiających pracę (ucisk klatki piersiowej) urządzenia przez co najmniej 45 minut bez konieczności jego ładowania lub wymiany akumulatora, w komplecie co najmniej 2 akumulatory, możliwość zasilania urządzenia do ucisku z instalacji 230V i 12V, możliwość ładowania akumulatora/ów zarówno z zasilania 230V jaki i 12V instalacji ambulansu |  |  |
|  | W komplecie torba transportowa na urządzenie wraz z kompletem co najmniej 5 sztuk akcesoriów do ucisku |  |  |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej w różnych płaszczyznach; Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  | Efektywna mechaniczna kompresja u pacjentów w pozycji siedzącej; Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  | Waga urządzenia gotowego do pracy do maksymalnie 8 kg (parametr wymagany) - podać wagę w kg: Parametr punktowany: Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej < 5 kg – 10 pkt Waga urządzenia gotowego do pracy w przedziale od 5 kg do 8 kg - 0 pkt |  |  |
|  | Dokumenty dopuszczenia do sprzedaży na polskim rynku medycznym - certyfikat CE/deklaracja CE do oferty. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD. Gwarancja min. 24 miesiące na aparat, min. 12 m-cy na akumulatory, min. 6 miesięcy na akcesoria i pozostałe wyposażenie (podać) |  |  |
|  | Folder/ materiał informacyjny potwierdzający parametry oferowanego sprzętu– do oferty |  |  |
| II. SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY |  | ------- |
| 1. | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
| 2. | Ssak elektryczny przenośny z uchwytem do przenoszenia , obudowa z tworzywa sztucznego , zasilany z sieci 12V DC i wewnętrznego akumulatora, możliwość ładowania akumulatora z sieci 230V- zasilacz w kpl. |  |  |
| 3. | zbiornik o poj. min 1[L] na odsysane płyny wykonany z materiału nietłukącego i sterylizowany w temp 121ºC , z wkładami jednorazowego użytku min 6 szt. |  |  |
| 4. | Wydajność ssania min 30 [l/min] |  |  |
| 5. | regulacja podciśnienia do 80kPa |  |  |
| 6. | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym – min 40 minut |  |  |
| 7. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przenikaniem płynów do wnętrza aparatu (zabezpieczenie pompy) |  |  |
| 8. | Ciężar z pełnym wyposażeniem do 5 kg |  |  |
| 9. | Wyposażony w: -przewód ssący silikonowy -filtry p/bakteryjny. - uchwyt ścienny do transportu w ambulansie, z systemem zasilania, z atestem na obciążenia min 10G |  |  |
| 11. | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. – certyfikat Ce Deklaracja CE do oferty |  |  |
| 15. | Gwarancja min.24 miesiące |  |  |
| 16. | Folder z opisem do oferty |  |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  |  |
| 18. | W okresie gwarancyjnym wykonywanie min 1 bezpłatnego przeglądu oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni na koniec gwarancji – (podać ilość przeglądów) |  |  |
| III . Materac próżniowy |  |  |
|  | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | pokrycie materaca z PCV, środek wypełniony granulatem zbijającym się pod wpływem podciśnienia |  |  |
|  | min. 8 rączek do przenoszenia |  |  |
|  | min. 4 pasy z systemem szybkozłączy |  |  |
|  | dodatkowa dopinana podłoga do materaca |  |  |
|  | materac przenikliwy dla promieni X |  |  |
|  | możliwość użycia w pozycji zarówno siedzącej, jak i leżącej |  |  |
|  | w zestawie z pompką torbą transportową i zestawem naprawczym |  |  |
|  | wymiary minimalne: 2,1 x 1 m |  |  |
|  | waga max. 10 kg |  |  |
|  | Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |  |  |
|  | Deklaracje CE, Certyfikaty CE foldery z opisem – do oferty |  |  |
|  | instrukcja obsługi – przy dostawie. |  |  |
| IV. NOSZE PODBIERAJĄCE |  | ------- |
|  | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | Łopaty wykonane z aluminium zabezpieczające przed wnikaniem krwi, płynów ustrojowych |  |  |
|  | Wielostopniowa regulacja długości |  |  |
|  | Możliwość złożenia do transportu w połowie długości |  |  |
|  | Minimum 8 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia, umieszczonych na dłuższej stronie łopat |  |  |
|  | System podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przez rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta |  |  |
|  | Umożliwiające montaż systemu uruchomienia głowy |  |  |
|  | Minimum 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy |  |  |
|  | Nosze posiadające minimum 6 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat |  |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  |  |
|  | Waga noszy max do 10 kg |  |  |
|  | Deklaracje CE/ Certyfikaty CE, foldery z opisem do oferty |  |  |
| V. DESKA ORTOPEDYCZNA |  | ------- |
| 1. | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
| 2. | Wykonanie z polimeru węglowego, przenikliwego dla promieniowanie X |  |  |
| 3. | Min. 16 uchwytów do przenoszenia |  |  |
| 4. | Min.10 trzpieni rozmieszczonych po obwodzie, służących do mocowania pasów ( komplet pasów w zestawie) |  |  |
| 5. | Deska w wersji z unieruchomieniem głowy, wraz z paskami czołowym i podbródkowym |  |  |
| 6. | Unieruchomienie głowy wykonane z materiałów przenikliwych dla promieni X i pokryte tworzywem wodoodpornym. |  |  |
| 7. | Ciężar max.6,5 kg |  |  |
| 8. | Obciążenie max.. 159 kg |  |  |
| 9. | Gładka powierzchnia deski umożliwiająca delikatne przesuwanie pacjenta |  |  |
| 10. | Ścięte zakończenie od strony nóg, ułatwiające manewrowanie w wąskich przejściach |  |  |
| 11. | Gwarancja min.24 miesiące |  |  |
| 12. | Deklaracje CE/ Certyfikaty CE, foldery z opisem do oferty |  |  |
| 13. | Instrukcja obsługi – przy dostawie |  |  |
| VI. UNIERUCHOMIENIE PEDIATRYCZNE |  |  |
|  | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | Dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat |  |  |
|  | Wbudowane unieruchomienie głowy |  |  |
|  | System różnokolorowych, ruchomych pasów zabezpieczających |  |  |
|  | 4 uchwyty do przenoszenie i 2 pętle do mocowania na noszach karetkowych |  |  |
|  | Łatwe w utrzymywaniu czystości , wytrzymałe na przenikliwość promieni X |  |  |
|  | W zestawie torba transportowa |  |  |
|  | Wymiary: dł/szer./ gr. 120cm/23cm/4cm (+-2cm ) |  |  |
|  | Waga: max 3kg |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie : 40 kg (+- 2kg) |  |  |
|  | Gwarancja na sprzęt min. 24 m-ce |  |  |
|  | Deklaracje CE/ Certyfikaty CE, foldery z opisem do oferty |  |  |
|  | instrukcja obsługi – przy dostawie. |  |  |
| VII. BUTLA TLENOWA (2 szt.) |  |  |
|  | Butla tlenowa pojemność 10 litrów DIN 10 l z ważnymi badaniami na okres przynajmniej 48 miesięcy (legalizacją) |  |  |
| VIII. REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ (2 szt.) |  |  |
|  | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | Standardowe szybkozłacze AGA do podłączenia respiratora |  |  |
|  | Przepływomierz obrotowy ze wskaźnikiem nastawionego przepływu (zakres regulacji nie mniej niż 0-15 l/min) |  |  |
|  | Wyposażony w manometr pokazujący ciśnienie gazu w butli |  |  |
|  | Możliwość przykręcenia do butli bez użycia narzędzi. |  |  |
|  | Króciec przyłączeniowy do przewodu tlenowego |  |  |
|  | Folder z opisem do oferty |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |  |
| IX. TORBA RATOWNICZA |  |  |
|  | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | Wykonana z materiału typu Cordura |  |  |
|  | Torba z 4 kieszeniami zewnętrznymi oraz przegrodami, kieszeniami i uchwytami wewnętrznymi |  |  |
|  | Torba o wymiarach 53x30x36 cm (±3 cm) |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |  |
|  | folder z opisem – do oferty |  |  |
| X. TORBA NA ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY |  |  |
|  | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | Torba ratunkowa na zestaw pierwszej pomocy z min. 2 komorami |  |  |
|  | Wykonany z materiału typu Cordura |  |  |
|  | Minimalne wymiary: 36 x 23 x 36 cm (±2 cm) |  |  |
|  | folder z opisem – do oferty. |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |  |
| XI. PLECAK RATOWNICZY Z AMPULARIUM |  |  |
|  | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | Wykonany z materiału typu Cordura wielokomorowy z ampularium na min. 80 ampułek, z wkładem na zestaw intubacyjny. |  |  |
|  | Z min. 2 kieszeniami zewnętrznymi w tym 1 na płyny infuzyjne z aparatem do tłoczenia |  |  |
|  | Uchwyty i kieszenie umożliwiające posegregowanie wenflonów, igieł, strzykawek itp |  |  |
|  | wys/szer./gł. min. 60/52/30cm |  |  |
|  | folder z opisem – do oferty. |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |  |
| XII. TORBA REANIMACYJNA PEDIATRYCZNA Z AMPULARIUM |  |  |
|  | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | Torba reanimacyjna pediatryczna z ampularium na min. 9 ampułek |  |  |
|  | Wykonana z materiału typu Cordura | . |  |
|  | folder z opisem – do oferty. |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |  |
| XIII. TORBA NA ZESTAW SEGREGACYJNY TRIAGE |  |  |
|  | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | Torba na zestaw segregacyjny TRIAGE wykonana z materiału typu Cordura z min 2 kieszeniami z wyposażeniem w karty segregacyjne/ opaski samozatrzaskowe z etui z gumką na min. 25 osób |  |  |
|  | specjalne zabezpieczenie umożliwiające rozchylenie torby pod kątem ok. 45°, eliminujące ryzyko wysunięcia wyposażenia (opasek samozatrzaskowych/kart segregacyjnych). |  |  |
|  | Folder z opisem – do oferty |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |  |
| XIV. KOC BAKTERIOSTATYCZNY |  |  |
|  | Podać markę , model i rok produkcji |  |  |
|  | Materiał zapobiegający rozwojowi drobnoustrojów. |  |  |
|  | Nie przepuszczający cieczy oraz płynów. |  |  |
|  | Materiał odporny na działanie żrących środków chemicznych. |  |  |
|  | Wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. |  |  |
|  | Prosty w czyszczeniu., możliwość prania. |  |  |
|  | Wymiary minimalne 190 x 110 cm |  |  |
|  | Folder z opisem – do oferty |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce |  |  |
| Wymagania pozostałe (ogólne, związane z zakresem usług po zrealizowaniu dostawy) |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie min. 1 bezpłatnego przeglądu oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni na koniec gwarancji – (podać ilość przeglądów) – dot. sprzętu, dla którego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu (w instrukcji obsługi) jest wymagane dokonywanie przeglądów (podać nazwę sprzętu i ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu medycznego: |  | urządzenie do kompresji klatki piersiowej: …….. |

Maksymalna suma punktów wynosi 30 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie , ale niższym niż poziom za który określił przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru.

Parametry oferowanego sprzętu urządzenia do kompresji muszą być potwierdzone dokumentami przedmiotowymi złożonymi wraz z ofertą. Brak potwierdzenia parametru w ww. dokumentach skutkować będzie przyznaniem 0 pkt. za dany parametr.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej | kpl | 1 |  |  |  |  |
|  | Ssak akumulatorowo-sieciowy | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Materac próżniowy | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Nosze podbierakowe | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Deska ortopedyczna dla dorosłych | kpl | 1 |  |  |  |  |
|  | Unieruchomienie pediatryczne | kpl | 1 |  |  |  |  |
|  | Butla tlenowa o poj. 10 l | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | Reduktor do butli tlenowej | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | Torba ratownicza | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Torba na zestaw pierwszej pomocy | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Plecak ratowniczy z ampularium | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Torba reanimacyjna pediatryczna z ampularium | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Torba na zestaw segregacyjny TRIAGE | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Koc bakteriostatyczny | szt | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym